ВВЕДЕНИЕ

Впервые, сделана столь масштабная попытка, разобраться с маркировкой компонентов поверхностного монтажа (SMD).

Конечно, книга не является панацеей, но на взгляд авторов должна существенно помочь в той неразберихе, которая царит в области маркировки электронных компонентов.

Небольшой формат книги обусловлен желанием, чтобы она поместилась в карман и всегда была под рукой, т. к. удержать в голове приведенную информацию не представляется возможным.

ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

Для того чтобы правильно воспринимать и использовать материал, представленный в этой книге, необходимо ознакомиться со следующей информацией:

- Очень важны размеры корпусов, потому что внешне многие корпуса очень похожи друг на друга, а для идентификации прибора необходимо знать не только маркировку, но и тип корпуса. Но и это может не спасти. Так корпус типа SOD80 у фирмы PHILIPS имеет диаметр 1.6 мм (ном.), а корпус с таким же названием у ряда других фирм имеет диаметр 1.4 мм, что даже меньше диаметра другого, более компактного, корпуса фирмы PHILIPS SOD80С. Корпус типа SOD15 фирмы SGS-Thomson очень похож на корпуса 7043 и SMC, но не совпадает с ними по установочным размерам

(см. таблицу 2 в главе «Корпус для монтажа на поверхность (SMD))».

- Возможны ситуации, когда в один и тот же корпус фирмы-производители под одной и той же маркировкой помещают разные приборы, например, фирма PHILIPS помещает в корпус типа SOT323 NPN-транзистор типа BC818W и маркирует его кодом 6H, а фирма MOTOROLA в такой же корпус с маркировкой 6H помещает PNP-транзистор типа MUN5131T1. Такая же ситуация встречается и внутри одной фирмы. Например, в корпусе типа SOT23 у фирмы SIEMENS под маркировкой 1А выпускаются транзисторы BC846A и SMBT3904, обладающие разными параметрами. Различить такие приборы установленные на плате можно только по окружающим их компонентам и соответственно – схеме включения.

- Путаница существует не только с маркировкой, но и цоколевкой корпусов. Например, корпус типа SOT-89 у фирм ROHM, SIEMENS, TOSHIBA имеет цоколевку 1-2-3 (вид сверху), а у PHILIPS этот же корпус имеет цоколевку 2-3-1 или 3-2-1. В данной книге номера выводов и их функциональное значение у разных фирм приведены к единому знаменателю.

- Не лучше ситуация и с пассивными компонентами для поверхностного монтажа. Если на корпусе, (см. главу «Корпуса для монтажа на поверхность (SMD))» стоит маркировка 103, то это может быть резистор номиналом 10 кОм, конденсатор – емкостью 10 нФ или индуктивность на 10 мГн. Если на корпусе стоит маркировка 2R2, то это может быть и  резистор с номиналом 2.2 Ома, и конденсатор с емкостью 2.2 пФ. Код 107 может означать 0.1 Ома (Philips) или 100 мкФ (Panasonic).

- В корпусах типа  0603, 0805 и т. п. Без маркировки могут находиться конденсатор, индуктивность или резистор-перемычка (Zero-Ohm, jumper).

- Цветная полоса или выемка-ключ на корпусах типа SOD123, DO215 может указывать на катод диода или вывод «плюс» у электролитического конденсатора.

- По внешнему виду очень трудно отличить друг от друга R, C и L, если они находятся в цилиндрических корпусах с выводами и маркируются цветными кольцами. Сложности могут возникнуть, и после идентификации элемента с определением его параметров. Например, на практике для цветовой маркировки постоянных конденсаторов используются несколько методик маркировки (см. главу «Конденсаторы. Цветовая маркировка»).

- В совершенно одинаковых корпусах с одинаковым цветовым кодом может выпускаться целая серия приборов с совершенно разными параметрами. Например, фирма MOTOROLA выпускает в корпусе типа SOD80, маркируемого одним цветным кольцом, целую серию стабилитронов (51 прибор) с напряжением стабилизации от 1.8 до 100 В и током от 0.1 до 1.7 А.  В таком же корпусе фирма PHILIPS выпускает серию диодов.

- Необходимо внимательно определять сам цвет маркировки. На практике и в этой книге могут встречаться сложности с различием следующих оттенков:

серый – св.   голубой – серебристый; голубой – бирюзовый – электрик; желтый – золотистый; оранжевый – св.   коричневый – табачный – бежевый.

- Черное кольцо посередине корпуса могут иметь не только резисторы-перемычки (Zero-Ohm, jumper), но и другие приборы, особенно с учетом технологического разброса при нанесении маркировки.

- Многие фирмы используют помимо принципов маркировки указанных в Публикациях Международной Электротехнической Комиссии (IEC) свою – внутрифирменную цветовую и кодовою маркировки. Например, встречается маркировка SMD-резисторов, когда вместо цифры 8 ставится двоеточие. В таких случаях маркировка 1:23 означает 182 кОм, а а :0R6 – 80.6 Ом.

- Корпуса типа SOT (SOD) – Small Outline Transistor (Diode) -  в дословном переводе означают «транзистор (диод) с маленькими выводами». На современном этапе в корпуса типа  SOT помещают не только транзисторы и диоды, но и транзисторы с резисторами, стабилитроны напряжения на базе операционного усилителя и многое другое и количество выводов бывает более трех. Стандартизирующие органы не успевают за новыми разработками фирм, и те вынуждены вводить свои новые обозначения. Более подробную информацию см. в главе «Корпуса».

КОРПУСА

компонентов  для поверхностного монтажа (SMD)

Несмотря на большое количество стандартов, регламентирующих требования к корпусам

электронных    компонентов, многие фирмы выпускают элементы в корпусах не соответствующих  международным стандартам. Также встречаются ситуации, когда корпус, имеющий стандартные размеры у фирмы имеет другое название.

Часто название  корпуса состоит из четырех цифр, которые отображают его длину и ширину.

Но в одних стандартах эти параметры задаются в дюймах, в других – в миллиметрах.

Так, например, название корпуса 0805 получается следующим образом: 0805=L x W=(0.08 х 0.05) дюйма. А корпус 5845 имеет габариты (5.8 x 4.5) мм. Корпуса с одним и тем же названием могут иметь разную высоту, различные контактные площадки, и выполнены из различных материалов, но рассчитаны для монтажа на стандартное установочное место. Ниже приведены параметры (мм) наиболее популярных типов корпусов.

Таблица 1.

| Тип корпуса | L* (мм) | W* (мм) | H* (мм) | K (мм) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0402 (1005) | 1.0 | 0.5 | 0.35…0.55 | 0.2 |  |
| 0603(1608) | 1.6 | 0.8 | 0.45…0.95 | 0.3 |  |
| 0805(2012) | 2.0 | 1.25 | 0.4…1.6 | 0.5 | ГОСТ Р1-12-0.062 |
| 1206(3216) | 3.2 | 1.6 | 0.4…0.75 | 0.5 | ГОСТ Р1-12-0.125; P1-16 |
| 1210(3225) | 3.2 | 2.5 | 0.55…1.9 | 0.5 |  |
| 2118(3245) | 3.2 | 4.5 | 0.55…1.9 | 0.5 |  |
| 1806(4516) | 4.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 |  |
| 1208(4520) | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 |  |
| 1812(4532) | 4.5 | 3.2 | 0.6..3.2 | 0.5 |  |
| 2010(5025) | 5.0 | 2.5 | 0.55 | 0.5 |  |
| 2220(5750) | 5.7 | 5.0 | 1.7 | 0.5 |  |
| 2225(5763) | 5.7 | 6.3 | 2.0 | 0.5 |  |
| 2512(6432) | 6.4 | 3.2 | 2.0 | 0.5 |  |
| 2824(7161) | 7.1 | 6.1 | 3.9 | 0.5 |  |
| 3225(8063) | 8.0 | 6.3 | 3.2 | 0.5 |  |
| 4030 | 10.2 | 7.6 | 3.9 | 0.5 |  |
| 4032 | 10.2 | 8.0 | 3.2 | 0.5 |  |
| 5040 | 12.7 | 10.2 | 4.8 | 0.5 |  |
| 6054 | 15.2 | 13.7 | 4.8 | 0.5 |  |

*- в зависимости от технологий, которыми обладает фирма, варьируется и нормируемые разбросы относительно

базовых габаритов. Наиболее распространенные допуски: + 0,05 мм корпуса длиной до 1мм, например, 0402;

+ 0,1 мм – до 2 мм,  например, SOD-232; + 0.2 мм – до 5 мм; + 0,5 мм – выше 5 мм.

Небольшие расхождения в цифрах у разных фирм  обусловлены степенью точности перевода дюймов в мм, а так же указанием только min, max или номинального размера.

**- Корпуса с одним и тем же названием могут иметь разную высоту.

Это обусловлено: для конденсаторов - величиной емкости и рабочим напряжением, для резисторов- рассеиваемой

мощности, и т.д.

Диоды

Стабилитроны

Конденсаторы

Индуктивности

Термисторы

Варисторы

Таблица 2.

| Тип корпуса | L* (мм) | W* (мм) | H** (мм) | F (мм) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012(0805) | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | EIAJ |
| 3216(1206) | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | EIAJ |
| 3216L | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | EIAJ |
| 3528 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | EIAJ |
| 3528L | 3.5 | 2.8 | 1.2 | 2.2 | EIAJ |
| 5832 | 5.8 | 3.2 | 1.5 | 2.2 | - |
| 5845 | 5.8 | 4.5 | 3.1 | 2.2 | EIAJ |
| 6032 | 6.0 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | EIAJ |
| 7343 | 7.3 | 4.3 | 2.8 | 2.4 | EIAJ |
| 7343H | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 2.4 | EIAJ |
| DO-214AA | 5.4 | 3.6 | 2.3 | 2.05 | JEDEC |
| DO-214AB | 7.95 | 5.9 | 2.3 | 3.0 | JEDEC |
| DO-214AC | 5.2 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | JEDEC |
| DO-214BA | 5.25 | 2.6 | 2.95 | 1.3 | JEDEC |
| SMA | 5.2 | 2.6 | 2.3 | 1.45 | MOTROLA |
| SMB | 5.4 | 2.6 | 2.3 | 2.05 | MOTROLA |
| SMC | 7.95 | 5.9 | 2.3 | 3.0 | MOTROLA |
| SOD 6 | 5.5 | 3.8 | 2.5 | 2.2 | ST |
| SOD 15 | 7.8 | 5.0 | 2.8 | 3.0 | ST |

Диоды

Стабилитроны

Конденсаторы

Таблица 3.

| Тип корпуса | L* (мм) | L** (мм) | W* (мм) | H** (мм) | B (мм) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DO-215AA | 4.3 | 6.2 | 3.6 | 2.3 | 2.05 | JEDEC |
| DO-215AB | 6.85 | 9.9 | 5.9 | 2.3 | 3.0 | JEDEC |
| DO-215AC | 4.3 | 6.1 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | JEDEC |
| DO-215BA | 4.45 | 6.2 | 2.6 | 2.95 | 1.3 | JEDEC |
| ESC | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | TOSHIBA |
| SOD-123 | 2.7 | 3.7 | 1.55 | 1.35 | 0.6 | PHILIPS |
| SOD-123 | 1.7 | 2.5 | 1.25 | 1.0 | 0.3 | PHILIPS |
| SSC | 1.3 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | TOSHIBA |

*- в зависимости от технологий, которыми обладает фирма, варьируется и нормируемые разбросы относительно базовых габаритов. Наиболее распространенные допуски: + 0,05 мм корпуса длиной до 1мм, например, 0402;

+ 0,1 мм- до 2 мм,  например, SOD-232; + 0.2 мм – до 5 мм; + 0,5 мм – свыше 5 мм. Небольшие расхождения в цифрах у разных фирм  обусловлены степенью точности перевода дюймов в мм, а так же указанием только min, max или

номинального размера.

**- Корпуса с одним и тем же названием могут иметь разную высоту. Это обусловлено: для конденсаторов - величиной емкости и рабочим напряжением, для резисторов - рассеиваемой мощности, и т.д.

Диоды

Стабилитроны

Конденсаторы

Резисторы

## Таблица 4.

| Тип корпуса | L* (мм) | D* (мм) | F* (мм) | S* (мм) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DO-213AA (SOD80) | 3.5 | 1.65 | 0.48 | 0.03 | JEDEC |
| DO-213AB (MELF) | 5.0 | 2.52 | 0.48 | 0.03 | JEDEC |
| DO-213AC | 3.45 | 1.4 | 0.42 | - | JEDEC |
| ERD03LL | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | PANASONIC |
| ERO21L | 2.0 | 1.25 | 0.3 | 0.07 | PANASONIC |
| ERSM | 5.9 | 2.2 | 0.6 | 0.15 | PANASONIC, ГОСТ Р1-11 |
| MELF | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | CENTS |
| SOD80 (miniMELF) | 3.5 | 1.6 | 0.3 | 0.075 | PHILIPS |
| SOD80C | 3.6 | 1.52 | 0.3 |  | PHILIPS |
| SOD87 | 3.5 | 2.05 | 0.3 |  | PHILIPS |

#### СКВОЗНАЯ НУМЕРАЦИЯ

наиболее популярных корпусов SMD

## Таблица 1.

| JEDEC* | EIAJ* | PHILIPS SIEMENS CENTS* MAXIM | ROHM | SANYO | HITACHI | MOTOROLA | TOSHIBA KEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TO-236 | SC-59 | SOT-346 | SMD/T3 |  | MPAK2 | SC-59 | S-MINI |
| TO-236AB |  | SOT/SOD-23 | SSD/T3 | CP |  | SOT-23 |  |
| TO-243AA | SC-62 | SOT-89A | MPT3 |  | UPAK |  | PW-MINI |
| TO-243AB |  | SOT-89B |  |  |  |  |  |
| TO-252-3 | SC-63 |  | CPT3 |  |  |  |  |
| TO-253 |  | SOT-143 | SMD/T4 |  |  | SOT-143 |  |
| TO-253 |  | SOT-143R |  |  |  |  |  |
|  |  | SOD-123 |  |  |  | SOD-123 |  |
|  |  | SOD-323 | UMD2 |  |  |  | USC |
|  |  | SOT-343 |  |  |  |  |  |
|  |  | SOT-343R |  |  | CMPAK4 |  |  |
|  |  | SOT-87 |  |  |  |  |  |
|  | SC-70 | SOT-323 | UMD/T3 | MCP | CMPAK | SO-323 | USM |
|  | SC-74 |  | SMD/T6 |  |  |  | SM6 |
|  | SC-74A |  | SMD/T5 |  |  |  | SMV |
|  | SC-74AA | SOT-416 | EMD/T3 |  |  |  | SSM |
|  | SC-79 | SOD-523 | EMD2 |  |  |  |  |
|  | SC-82 |  | UMD/T4 |  |  |  |  |
|  | SC-88 | SOT-363 | UMD/T6 |  |  |  | US6 |
|  | SC-88A | SOT-353 | UMD/T5 |  |  |  | USV |

* расшифровку аббревиатуры см. на стр. 155 и стр158

Таблица 2.

| Тип корпуса | PHILIPS MURATA AVX* VISHAY S+M* | TDK MALLORY SYFER KEMET VITRAMON BOURNS SINCERA YAGEO | SGS-THOMSON | PANASONIC | CTC | ROHM | SAMSUNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0402 | 0402 |  |  | 10 | 06 |  | 05 |
| 0603 | 0603 | 0603 | AN21 | 11 | 08 | 18 | 10 |
| 0805 | 0805 | 0805 | AN12 | 12 | 12 | 21 | 21 |
| 1206 | 1206 | 1206 | AN20 | 13 |  | 31 | 31 |
| 1210 | 1210 | 1210 |  |  |  |  |  |
| 1218 | 1218 |  |  |  |  |  |  |
| 1812 | 1812 |  |  |  |  |  | 43 |
| 2220 | 2220 |  |  |  |  |  |  |

* расшифровку аббревиатуры см. на стр. 155

Таблица 3.

| Тип корпуса | ST NOVER AVX* S+M | FUJITSU | HITACHI | NEC MATSUO SAMSUNG ELNA KEME NACC MALLORY | PNAS* | MOT* CS* | VISHAY | PHILIPS | ROHM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1608 |  |  |  |  | E |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 3216 | A | A | A | A | Y |  | A |  | A |
| 3216L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3528 | B | B1 | B | B | X |  | B |  | B |
| 3528L |  | B2 | UB |  |  |  |  |  |  |
| 5832 |  |  | UC |  |  |  |  |  |  |
| 5845 |  |  | D |  | V |  |  |  |  |
| 6032 | C | C | C | C | C |  | C |  |  |
| 73437343H | D | E | E | D | D |  | D |  |  |
| DO-214AA | E |  | G | X |  |  |  |  |  |
| DO-214AB |  |  |  |  |  | SMB | SMB |  |  |
| DO-214AC |  |  |  |  |  | SMC | SMC |  |  |
| DO-214BA |  |  |  |  |  | SMA | SMA | SOD-106 | PMDS |

*         Расшифровка аббревиатур названий фирм см. на стр.155

**       Наметилась  тенденция, когда рядом с внутрифирменным обозначением корпуса

указывается название этого корпуса по одному из стандартов – JEDEC или EIAJ

***     У разных фирм под одним и тем же названием  могут корпуса  отличающимися размерами; не указаны корпуса,       которые внешне  похожи на представленные, но имеют габаритные размеры, отличающиеся от стандартных, например, SOD15  фирмы SGS-Thomson.

В соответствии с ГОСТ2825-67 и требованием Публикации 63 IEC для номиналов резисторов и конденсаторов установлены следующие ряды значений сопротивлений и емкости.

| E3 | E6 | E12 | E24 | E48 | E96 | E192 |  | E3 | E6 | E12 | E24 | E48 | E96 | E192 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 316 | 316 | 316 |
|  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  | 320 |
|  |  |  |  |  | 102 | 102 |  |  |  |  |  |  | 324 | 324 |
|  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  | 324 |
|  |  |  |  | 105 | 105 | 105 |  |  | 330 | 330 | 330 | 332 | 332 | 332 |
|  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  | 336 |
|  |  |  |  |  | 107 | 107 |  |  |  |  |  |  | 340 | 340 |
|  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  | 344 |
|  |  |  | 110 | 110 | 110 | 110 |  |  |  |  |  | 348 | 348 | 348 |
|  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  | 352 |
|  |  |  |  |  | 113 | 113 |  |  |  |  |  |  | 357 | 357 |
|  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  | 360 |  |  | 361 |
|  |  |  |  | 115 | 115 | 115 |  |  |  |  |  | 365 | 365 | 365 |
|  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  | 370 |
|  |  |  |  |  | 118 | 118 |  |  |  |  |  |  | 374 | 374 |
|  |  | 120 | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 379 |
|  |  |  |  | 121 | 121 | 121 |  |  |  |  |  | 383 | 383 | 383 |
|  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  | 388 |
|  |  |  |  |  | 124 | 124 |  |  |  | 390 | 390 |  | 392 | 392 |
|  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  | 397 |
|  |  |  |  | 127 | 127 | 127 |  |  |  |  |  | 402 | 402 | 402 |
|  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |  |  | 407 |
|  |  |  | 130 |  | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  | 412 | 412 |
|  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  | 417 |
|  |  |  |  | 133 | 133 | 133 |  |  |  |  |  | 422 | 422 | 422 |
|  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  | 427 |
|  |  |  |  |  | 137 | 137 |  |  |  |  | 430 |  | 432 | 432 |
|  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  | 437 |
|  |  |  |  | 140 | 140 | 140 |  |  |  |  |  | 442 | 442 | 442 |
|  |  |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |  |  | 448 |
|  |  |  |  |  | 143 | 143 |  |  |  |  |  |  | 453 | 453 |
|  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  | 459 |
|  |  |  |  | 147 | 147 | 147 |  |  |  |  |  | 464 | 464 | 464 |
|  |  |  |  |  |  | 149 |  | 470 | 470 | 470 | 470 |  |  | 470 |
|  | 150 | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  | 475 | 475 |
|  |  |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  |  |  |  | 481 |
|  |  |  |  | 154 | 154 | 154 |  |  |  |  |  | 487 | 487 | 487 |
|  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  | 493 |
|  |  |  |  |  | 158 | 158 |  |  |  |  |  |  | 499 | 499 |
|  |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 505 |
|  |  |  |  | 162 | 162 | 162 |  |  |  |  | 510 | 511 | 511 | 511 |
|  |  |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  |  |  |  | 517 |
|  |  |  |  |  | 165 | 165 |  |  |  |  |  |  | 523 | 523 |
|  |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  |  |  |  | 530 |
|  |  |  |  | 169 | 169 | 169 |  |  |  |  |  | 536 | 536 | 536 |
|  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  |  |  |  | 542 |
|  |  |  |  |  | 174 | 174 |  |  |  |  |  |  | 549 | 549 |
|  |  |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  |  |  |  | 556 |
|  |  |  |  | 178 | 178 | 178 |  |  |  | 560 | 560 | 562 | 562 | 562 |
|  |  | 180 | 180 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 569 |
|  |  |  |  |  | 182 | 182 |  |  |  |  |  |  | 576 | 576 |
|  |  |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  |  |  |  | 583 |
|  |  |  |  | 187 | 187 | 187 |  |  |  |  |  | 590 | 590 | 590 |
|  |  |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  |  |  |  | 597 |
|  |  |  |  |  | 191 | 191 |  |  |  |  |  |  | 604 | 604 |
|  |  |  |  |  |  | 193 |  |  |  |  |  |  |  | 612 |
|  |  |  |  | 196 | 196 | 196 |  |  |  |  | 620 | 619 | 619 | 619 |
|  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  |  | 626 |
|  |  |  | 200 |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  | 634 | 634 |
|  |  |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  |  |  |  | 642 |
|  |  |  |  | 205 | 205 | 205 |  |  |  |  |  | 649 | 649 | 649 |
|  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 657 |

Продолжение

| E3 | E6 | E12 | E24 | E48 | E96 | E192 |  | E3 | E6 | E12 | E24 | E48 | E96 | E192 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 210 | 210 |  |  |  |  |  |  | 665 | 665 |
|  |  |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  |  |  |  | 673 |
|  |  |  |  | 215 | 215 | 215 |  |  | 680 | 680 | 680 | 681 | 681 | 681 |
|  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  | 690 |
| 220 | 220 | 220 | 220 |  | 221 | 221 |  |  |  |  |  |  | 698 | 698 |
|  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  |  |  |  | 706 |
|  |  |  |  | 226 | 226 | 226 |  |  |  |  |  | 715 | 715 | 715 |
|  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  | 723 |
|  |  |  |  |  | 232 | 232 |  |  |  |  |  |  | 732 | 732 |
|  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  | 741 |
|  |  |  |  | 237 | 237 | 237 |  |  |  |  | 750 | 750 | 750 | 750 |
|  |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  | 759 |
|  |  |  |  |  | 243 | 243 |  |  |  |  |  |  | 768 | 768 |
|  |  |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  |  |  |  | 777 |
|  |  |  |  | 249 | 249 | 249 |  |  |  |  |  | 787 | 787 | 787 |
|  |  |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  |  |  |  | 796 |
|  |  |  |  |  | 255 | 255 |  |  |  |  |  |  | 806 | 806 |
|  |  |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  |  |  |  | 816 |
|  |  |  |  | 261 | 261 | 261 |  |  |  | 820 | 820 | 825 | 825 | 825 |
|  |  |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  |  |  |  | 835 |
|  |  |  |  |  | 267 | 267 |  |  |  |  |  |  | 845 | 845 |
|  |  | 270 | 270 |  |  | 271 |  |  |  |  |  |  |  | 856 |
|  |  |  |  | 274 | 274 | 274 |  |  |  |  |  | 866 | 866 | 866 |
|  |  |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  |  |  |  | 876 |
|  |  |  |  |  | 280 | 280 |  |  |  |  |  |  | 887 | 887 |
|  |  |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  |  |  |  | 898 |
|  |  |  |  | 287 | 287 | 287 |  |  |  |  | 910 | 909 | 909 | 909 |
|  |  |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  |  |  |  | 920 |
|  |  |  |  |  | 294 | 294 |  |  |  |  |  |  | 931 | 931 |
|  |  |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  |  |  |  | 942 |
|  |  |  | 300 | 301 | 301 | 301 |  |  |  |  |  | 953 | 953 | 953 |
|  |  |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  |  |  |  | 965 |
|  |  |  |  |  | 309 | 309 |  |  |  |  |  |  | 976 | 976 |
|  |  |  |  |  |  | 312 |  |  |  |  |  |  |  | 988 |

###### РЕЗИСТОРЫ. ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА

В соответствии с ГОСТ175-72 и требованиям Публикации 62 IEC (Международной Электротехнической   Комиссии) цветовая маркировка наносится в виде 4,5 или 6 цветовых колец. Маркировочные кольца должны быть сдвинуты к одному из выводов или ширина кольца первого знака должна быть в два раза больше других, что на практике выдерживается не всегда.

###### РЕЗИСТОРЫ.

ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА ФИРМЫ PHILIPS

Маркировка осуществляется 4,5 или 6-ю цветными полосами, несущими информацию о номинале, допуске и температурном коэффициенте сопротивления (ТКС) соответственно. Дополнительную информацию несет цвет корпуса резистора и взаимное расположение полос.

РЕЗИСТОРЫ.

#### НЕСТАНДАРТНАЯ ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА

Помимо стандартной цветовой маркировки, приведенной на стр. 10, многие фирмы применяют нестандартную – внутрифирменную маркировку. Нестандартная маркировка применяется для отличия, например, резисторов изготовленных по стандартам MIL от  стандартов промышленного и бытового назначения, указывает на огнестойкость и т. д.

А. МАРКИРОВКА ФИРМЫ CORNING GLASS WORK (CGW)

В. МАРКИРОВКА ФИРМЫ PANASONIC

#### РЕЗИСТОРЫ. КОДОВАЯ МАРКИРОВКА

В соответствии  с ГОСТ 11076-69 и требованиями Публикаций 62 и 115-2 IEC (МЭК)

впервые 3 или 4 символа несут информацию о номинале резисторов, определяемого по базовому значению из рядов Е3 … Е192, и множители. Последний символ несет информацию о допуске, т.е. классе точности резистора. Требования ГОСТ и IEC практически совпадает с еще одним стандартом  BS1852 (British Standart).

КОДОВАЯ  МАРКИРОВКА ПРЕЦИЗИОННЫХ

Помимо строки, определяющей номинал и допуск резистора, может наноситься дополнительная кодированная информация о типе резистора, его номинальной мощности и дате выпуска. Пример:

КОДОВАЯ МАРКИРОВКА ПРЕЦИЗИОННЫХ

ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫХ РЕЗИСТОРОВ ФИРМЫ PANASONIC

ПЕРЕМЫЧКИ И РЕЗИСТОРЫ С «НУЛЕВЫМ»

СОПРОТИВЛЕНИЕМ

Многие фирмы выпускается в качестве плавких вставок или перемычек специальные провода –Jumper Wire – с нормированным сопротивлением и диаметром (0,6 мм , 08 мм ) и резисторы с «нулевым» сопротивлением. Резисторы выполняются в стандартном цилиндрическом корпусе с гибкими выводами  (Zero-Ohm) или в стандартном корпусе для поверхностного монтажа  (Jumper Chip). Реальные значения сопротивления таких резисторов лежат в диапазоне  единиц или десятков миллиом   ( - 0,005…0,05 Ом). В цилиндрических корпусах маркировка осуществляется черным кольцом посередине, в корпусах для поверхностного монтажа  (0603,0805,1206…), обычно маркировка отсутствует,  либо наносится код «000».

РЕЗИСТОРЫ.

КОДОВАЯ  МАРКИРОВКА ФИРМЫ PHILIPS

Фирма  PHILIPS кодирует номинал резисторов в соответствии с общепринятыми стандартами, т.е. первые две или три цифры указывают номинал в омах, а последняя – количество нулей (множитель). В зависимости от точности резистора номинал  кодируется в виде 3 или 4-х символов. Отличия от стандартной кодировки могут заключаться в трактовке цифр 7, 8, 9 в последнем символе.

Буква R выполняет роль десятичной запятой, или, если она стоит в конце, то указывает на диапазон.

| Последняя цифра | Номинал резистора |
| --- | --- |
| 1 | 100…976 Ом |
| 2 | 1…9.76 кОм |
| 3 | 10…97.6 кОм |
| 4 | 100…976 Мом |
| 5 | 1…9.76 МОм |
| 6 | 10…68 МОм |
| 7 | 0,1…0,976 Ом |
| 8 | 1…9,76 Ом |
| 9 | 10…97,6 Ом |

| Символ | Номинал резистора |
| --- | --- |
| 0 | 0 Ом |
| R | 1…91 Ом |

т. е. если на резисторе вы увидите код 107 – это 10 с семью нулями (100 МОм),  а всего лишь 0.1 Ом

РЕЗИСТОРЫ.

КОДОВАЯ  МАРКИРОВКА ФИРМЫ BOURNS

А. Маркировка 3-мя цифрами.

Первые  две цифры указывают значение в омах последняя – количество нулей. Распространяется на резисторы из ряда Е-24, допуском 1 и 5%, типоразмеров 0603,0805 и 1206.

В. Маркировка 4-мя цифрами.

Первые три цифры указывают значения в омах последняя – количество нулей. Распространяется на резисторы из ряда Е-96, допуском 1% , типоразмеров 0805 и 1206. Буква R играет роль децимальной запятой.

С. Маркировка 3-мя символами.

Первые два символа – цифры, указывающие значение сопротивления в омах, взятые из нижеприведенной  таблицы последний символ  - буква, указывающая значение множителя:

S=10-2; R=10-1; B=10; C=102; D=103; E=104; F=105.

Распространяется на резисторы из ряда Е-96, допуском 1%, типоразмером 0603.

| Код | Значение | Код | Значение | Код | Значение | Код | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 100 | 25 | 178 | 49 | 316 | 73 | 562 |
| 02 | 102 | 26 | 182 | 50 | 324 | 74 | 576 |
| 03 | 105 | 27 | 187 | 51 | 332 | 75 | 590 |
| 04 | 107 | 28 | 191 | 52 | 340 | 76 | 604 |
| 05 | 110 | 29 | 196 | 53 | 348 | 77 | 619 |
| 06 | 113 | 30 | 200 | 54 | 357 | 78 | 634 |
| 07 | 115 | 31 | 205 | 55 | 365 | 79 | 649 |
| 08 | 118 | 32 | 210 | 56 | 374 | 80 | 665 |
| 09 | 121 | 33 | 215 | 57 | 383 | 81 | 681 |
| 10 | 124 | 34 | 221 | 58 | 392 | 82 | 698 |
| 11 | 127 | 35 | 226 | 59 | 402 | 83 | 715 |
| 12 | 130 | 36 | 232 | 60 | 412 | 84 | 732 |
| 13 | 133 | 37 | 237 | 61 | 422 | 85 | 750 |
| 14 | 137 | 38 | 243 | 62 | 432 | 86 | 768 |
| 15 | 140 | 39 | 249 | 63 | 442 | 87 | 787 |
| 16 | 143 | 40 | 255 | 64 | 453 | 88 | 806 |
| 17 | 147 | 41 | 261 | 65 | 464 | 89 | 825 |
| 18 | 150 | 42 | 267 | 66 | 475 | 90 | 845 |
| 19 | 154 | 43 | 274 | 67 | 487 | 91 | 866 |
| 20 | 158 | 44 | 280 | 68 | 499 | 92 | 887 |
| 21 | 162 | 45 | 287 | 69 | 511 | 93 | 909 |
| 22 | 165 | 46 | 294 | 70 | 523 | 94 | 931 |
| 23 | 169 | 47 | 301 | 71 | 536 | 95 | 953 |
| 24 | 174 | 48 | 309 | 72 | 549 | 96 | 976 |

Примечание. Маркировки А и В – стандартные, маркировка С – внутрифирменная.

КОНДЕНСАТОРЫ. ДОПУСКИ

В соответствии с требованиями  Публикаций 62 и 115-2 IEC (МЭК) для конденсаторов установлены следующие допуски и их кодировка.

| Допуск, % | Буквенное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
| + 0.1 пФ* | B(Ж) |  |
| + 0.25 пФ* | C(У) | ОРАНЖЕВЫЙ |
| + 0.5 пФ* | D(Д) | ЖЕЛТЫЙ |
| + 1.0 пФ* | F(Р) | КОРИЧНЕВЫЙ |
| + 2.0 пФ* | G(Л) | КРАСНЫЙ |
| + 5.0 пФ* | J(И) | ЗЕЛЕНЫЙ |
| + 10 | K(С) | БЕЛЫЙ |
| + 20 | M(В) | ЧЕРНЫЙ |
| + 30 | N(Ф) |  |
| - 10…+30 | Q(О) |  |
| - 10…+50 | T(Э) |  |
| - 10…+100 | Y(Ю) |  |
| - 20…+50 | S(Б) | ФИОЛЕТОВЫЙ |
| - 20…+80 | Z(А) | СЕРЫЙ |

*   Для конденсаторов емкостью < 10 пФ.

**  Для конденсаторов с рабочим напряжением до 63 В.

Пересчет % (d) в фарады (D):

| ( | = | ( X C |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

Пример: Реальное значение конденсатора с маркировкой 221J (0.22нФ + 5%) лежит в диапазоне:

С=0.22нФ + ∆ = (0.22 + 0,01) нФ,

где

∆ = (0.22 х 10-9 [Ф] х 5) х 0.01 =0.01нФ

Или  соответственно от 0.21 до 0.23 нФ.

КОНДЕНСАТОРЫ. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ

ЕМКОСТИ (ТКЕ).

КОНДЕНСАТОРЫ С НЕНОМИРУЕМЫМ ТКЕ.

| Группа ТКЕ | Допуск при –60..+85 С° [%] | Буквенный код | Цвет |
| --- | --- | --- | --- |
| H10 | +10 | B | оранжевый + черный |
| H20 | +20 | Z | оранжевый + красный |
| H30 | +30 | D | оранжевый + зеленый |
| H50 | +50 | X | оранжевый + голубой |
| H70 | +70 | E | оранжевый + фиолетовый |
| H90 | +90 | F | оранжевый + белый |

*- современная цветовая кодировка. Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.

КОНДЕНСАТОРЫ С ЛИНЕЙНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

| Обозначение ГОСТ | Обозначение международное | ТКЕ [ppm/C]* | Буквенный код | Цвет** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П100 | P100 | 100(+130…-49) | А | Красный + фиолетовый |
| П33 |  | 33 | N | Серый |
| МПО | NP0 | 0(+30…-75) | C | Черный |
| М33 | N030 | -33(+30…-80) | H | Коричневый |
| М75 | N080 | -75(+30…-80) | L | Красный |
| М150 | N150 | -150(+30…-105) | P | Оранжевый |
| М220 | N220 | -220(+30…-120) | R | Желтый |
| М330 | N330 | -330(+60…-180) | S | Зеленный |
| М470 | N470 | -470(+60…-210) | T | Голубой |
| М750 | N750 | -750(+120…-330) | U | Фиолетовый |
| М1500 | N1500 | -500(-250…-670) | V | Оранжевый + оранжевый |
| М2200 | N2200 | -2200 | K | Желтый + оранжевый |

*- в скобках приведен реальный разброс для импортных конденсаторов в диапазоне температур –55…+85°С

**- современная цветовая кодировка в соответствии с EIA. Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.

КОНДЕНСАТОРЫ С НЕЛИНЕЙНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

| Группа ТКЕ* | Допуск [%] | Температура**[°С] | Буквенный код *** | Цвет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y5F | +7.5 | -30…+85 |  |  |
| Y5P | +10 | -30…+85 |  | серебряный |
| Y5R |  | -30…+85 | R | серый |
| Y5S | +22 | -30…+85 | S | коричневый |
| Y5U | +22…-56 | -30…+85 | A |  |
| Y5V(2F) | +22…-82 | -30…+85 |  |  |
| X5F | +7.5 | -55…+85 |  |  |
| X5P | +10 | -55…+85 |  |  |
| X5S | +22 | -55…+85 |  |  |
| X5U | +22…-56 | -55…+85 |  | синий |
| X5V | +22…-82 | -55…+85 |  |  |
| X7R(2R) | +15 | -55…+125 |  |  |
| Z5F | +7.5 | -10…+85 | B |  |
| Z5P | +10 | -10…+85 | C |  |
| Z5S | +22 | -10…+85 |  |  |
| Z5U(2E) | +22…-56 | -10…+85 | E |  |
| Z5V | +22…-82 | -10…+85 | F | зеленый |
| SLO(GP) | +150…-1500 | -55…+150 | NiL | белый |

*- Обозначения приведены в соответствии со стандартом EIA, в скобках (IEC)

**- в зависимости от технологий, которыми обладает фирма диапазон может быть другим.

Например, фирма PHILIPS для группы Y5P нормирует –55…+125 °С.

***- в соответствии  с EIA.Некоторые фирмы, например, Panasonic пользуется другой кодировкой.

КОНДЕНСАТОРЫ.

ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА

На практике для цветового кодирования постоянных конденсаторов используются несколько методик маркировки:

| Метки (полосы, точки,кольца) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 метки* | 1-я цифра | 2-я цифра | Множитель | - | - | - |
| 4 метки | 1-я цифра | 2-я цифра | Множитель | Допуск | - | - |
| 4 метки | 1-я цифра | 2-я цифра | Множитель | Напряжение | - | - |
| 4 метки | 1 и 2-я цифры | Множитель | Допуск | Напряжение | - | - |
| 5 метки | 1-я цифра | 2-я цифра | Множитель | Допуск | Напряжение | - |
| 5 метки** | 1-я цифра | 2-я цифра | Множитель | Допуск | ТКЕ | - |
| 6 метки | 1-я цифра | 2-я цифра | 3-я цифра | Множитель | Допуск | ТКЕ |

*- допуск 20% ; возможно сочетание двух колец и точки, указывающей на множитель

**- цвет корпуса указывает на значение рабочего напряжения

Вывод ( может иметь больший размер диаметр.

КОНДЕНСАТОРЫ.

ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

*    для ёмкостей меньше 10 пФ допуск ±  2.0 пФ

**  для ёмкостей меньше 10 пФ допуск ±   0.1 пФ

КОНДЕНСАТОРЫ.

ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

| Черный | 10 | 1 | 20% | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коричневый | 12 | 10 | 1% | 6.3 |
| Красный | 15 | 100 | 2% | 10 |
| Оранжевый | 18 | 103 | 0.25 пФ | 16 |
| Желтый | 22 | 104 | 0.5 пФ | 40 |
| Зеленый | 27 | 105 | 5% | 20/25 |
| Голубой | 33 | 106 | 1% | 30/32 |
| Фиолетовый | 39 | 107 | -20…+50% |  |
| Серый | 47 | 0.01 | -20…+80% | 3.2 |
| Белый | 56 | 0.1 | 10% | 63 |
| Серебряный | 68 |  |  | 2.5 |
| Золотой | 82 |  | 5% | 1.6 |

КОНДЕНСАТОРЫ.

ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Для маркировки пленочных конденсаторов используют 5 цветных полос или точек. Первые три кодируют значение емкости, четвертая – допуск, пятая – номинальное рабочее напряжение.

КОНДЕНСАТОРЫ. КОДОВАЯ МАРКИРОВКА

В соответствии со стандартами IEC на практике применяется четыре способа кодировки номинальной емкости.

А. КОДИРОВКА 3-МЯ ЦИФРАМИ

Первые две цифры указывают значение емкости в пикофарадах (пФ), последняя- количество нулей. Когда конденсатор имеет емкость менее 10пФ, то последняя цифра может быть «9». При емкостях меньше 1.0 пФ первая цифра «0». Буква R используется в качестве десятичной запятой. Например, код 010 равен 1.0 пФ, код 0R5- 0.5 пФ.

| Код | Пикофарады, (пФ, pF ) | Нанофарады, (нФ,nF) | Микрофарады,(мкФ, μF) |
| --- | --- | --- | --- |
| 109 | 1.0 | 0.001 | 0.00001 |
| 159 | 1.5 | 0.0015 | 0.00001 |
| 229 | 2.2 | 0.0022 | 0.00001 |
| 339 | 3.3 | 0.0033 | 0.00001 |
| 479 | 4.7 | 0.0047 | 0.00001 |
| 689 | 6.8 | 0.0068 | 0.00001 |
| 100* | 10 | 0.01 | 0.0001 |
| 150 | 15 | 0.015 | 0.000015 |
| 220 | 22 | 0.022 | 0.000022 |
| 330 | 33 | 0.033 | 0.000033 |
| 470 | 47 | 0.047 | 0.000047 |
| 680 | 68 | 0.068 | 0.000068 |
| 101 | 100 | 0.1 | 0.0001 |
| 151 | 150 | 0.15 | 0.00015 |
| 221 | 220 | 0.22 | 0.00022 |
| 331 | 330 | 0.33 | 0.00033 |
| 471 | 470 | 0.47 | 0.00047 |
| 681 | 680 | 0.68 | 0.00068 |
| 102 | 1000 | 1.0 | 0.001 |
| 152 | 1500 | 1.5 | 0.0015 |
| 222 | 2200 | 2.2 | 0.0022 |
| 332 | 3300 | 3.3 | 0.0033 |
| 472 | 4700 | 4.7 | 0.0047 |
| 682 | 6800 | 6.8 | 0.0068 |
| 103 | 10000 | 10 | 0.1 |
| 153 | 15000 | 15 | 0.015 |
| 223 | 22000 | 22 | 0.022 |
| 333 | 33000 | 33 | 0.033 |
| 473 | 47000 | 47 | 0.047 |
| 683 | 68000 | 68 | 0.068 |
| 104 | 10000 | 100 | 0.1 |
| 154 | 150000 | 150 | 0.15 |
| 224 | 220000 | 220 | 0.22 |
| 334 | 330000 | 330 | 0.33 |
| 474 | 470000 | 470 | 0.47 |
| 684 | 680000 | 680 | 0.68 |
| 105 | 1000000 | 1000 | 1.0 |

*- Иногда последний ноль  не указывают.

В. КОДИРОВКА 4-МЯ ЦИФРАМИ

Возможны варианты кодирования 4-х значным числом. Но и в этом случае последняя цифра указывает количество нулей, а первые три-емкость  в пикофарадах (pF).

| Код | Пикофарады, (пФ, pF ) | Нанофарады, (нФ,nF) | Микрофарады,(мкФ, μF) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1622 | 16200 | 16.2 | 0.0162 |
| 4753 | 475000 | 475 | 0.475 |

Ёмкость: 16.2 нФ ± 10 %	                    Ёмкость: 220 пФ ± 5 %

Напряжение 20В

С. МАРКИРОВКА ЁМКОСТИ В МИКРОФАРАДАХ

Вместо десятичной точки может ставиться буква R.

| Код | Ёмкость |
| --- | --- |
| R1 | 0.1 мкФ |
| R47 | 0.47 мкФ |
| 1 | 1.0 мкФ |
| 4R7 | 4.7 мкФ |
| 10 | 10 мкФ |
| 100 | 100 мкФ |

D. СМЕШАННАЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВАЯ МАРКИРОВКА ЁМКОСТИ, ДОПУСКА, ТКЕ,

РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

В отличие от первых трех параметров, которые маркируются в соответствии со стандартами, рабочее напряжение у разных фирм имеет различную буквенно-цифровую маркировку.

| Код | Ёмкость |
| --- | --- |
| p10 | 0.1 пФ |
| 1p5 | 1.5 пФ |
| 332p | 332 пФ |
| 1п0 или 1n0 | 1.0 нФ |
| 15п или 15n | 15 нФ |
| 33п2 или 33n2 | 33.2 нФ |
| 590п или 590n | 290 нФ |
| μ15 | 0.15 мкФ |
| 1μ5 | 1.5 мкФ |
| 33μ2 | 33.2 мкФ |
| 330μ | 330 мкФ |
| 1m0 | 1мФ или 1000 мкФ |
| 10m | 10 мФ |

КОНДЕНСАТОРЫ. ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ ДЛЯ

ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА (SMD)

Приведенные ниже принципы кодовой маркировки применяются такими известными фирмами как PANASONIC, HITACHI и др. Различают три основных способа кодирования.

А. Код содержит два или три знака (буквы или цифры), обозначающие рабочее напряжение и номинальную емкость. Причем буквы обозначают напряжение и емкость, а цифра указывает множитель. В случае двухзначного обозначения не указывается код рабочего напряжения.

| РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ G – 4 B J – 6.3 или 7 B A – 10 B C – 16 B D – 20 B E – 25 B V – 35 B * - перед буквами может ставиться цифра, указывающая на диапазон: 0 - для напряжений до 10 В 1 – для напряжения до 100 В 2 – для напряжения до 1000 В. Например, ОЕ – 2.5 В; 1Е – 25 В; 2Е – 250 В |  | ЁМКОСТЬ A – 1.0 пФ E – 1.5 пФ J – 2.2 пФ N – 3.3 пФ S – 4.7 пФ W – 6.8 пФ МНОЖИТЕЛЬ 5 – 10 5 6 – 10 6 7 – 10 7 |
| --- | --- | --- |

ПРИМЕРЫ МАРКИРОВКИ

| Код | Емкость (мкФ) | Напряжение (В) |  | Код | Емкость (мкФ) | Напряжение (В) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А6 | 1.0 | 16/35 |  | DA6 | 1.0 | 20 |  |
| А7 | 10 | 10 |  | DA7 | 10 | 20 |  |
| АА7 | 10 | 10 |  | DE6 | 1.5 | 20 |  |
| AE7 | 15 | 10 |  | DJ6 | 2.2 | 20 |  |
| AJ6 | 2.2 | 10 |  | DN6 | 3.3 | 20 |  |
| AJ7 | 22 | 10 |  | DS6 | 4.7 | 20 |  |
| AN6 | 3.3 | 10 |  | DW6 | 6.8 | 20 |  |
| AN7 | 33 | 10 |  | E6 | 1.5 | 10/25 |  |
| AS6 | 4.7 | 10 |  | EA6 | 1.0 | 25 |  |
| AW6 | 6.8 | 10 |  | EE6 | 1.5 | 25 |  |
| CA7 | 10 | 16 |  | EJ6 | 2.2 | 25 |  |
| CE6 | 1.5 | 16 |  | EN6 | 3.3 | 25 |  |
| CE7 | 15 | 16 |  | ES6 | 4.7 | 25 |  |
| CJ6 | 2.2 | 16 |  | EW5 | 0.68 | 25 |  |
| CN6 | 3.3 | 16 |  | GA7 | 10 | 4 |  |
| CS6 | 4.7 | 16 |  | GE7 | 15 | 4 |  |
| CW6 | 6.8 | 16 |  | GJ7 | 22 | 4 |  |
| GN7 | 33 | 4 |  | JS7 | 47 | 6.3/7 |  |
| GS6 | 4.7 | 4 |  | JW6 | 6.8 | 6.3/7 |  |
| GS7 | 47 | 4 |  | N5 | 0.33 | 35 |  |
| GW6 | 6.8 | 4 |  | N6 | 3.3 | 4/16 |  |
| GW7 | 68 | 4 |  | S5 | 0.47 | 25/35 |  |
| J6 | 2.2 | 6.3/7/20 |  | VA6 | 1.0 | 35 |  |
| JA7 | 10 | 6.3/7 |  | VE6 | 1.5 | 35 |  |
| JE7 | 15 | 6.3/7 |  | VJ6 | 2.2 | 35 |  |
| JJ7 | 22 | 6.3/7 |  | VN6 | 3.3 | 35 |  |
| JN6 | 3.3 | 6.3/7 |  | VS5 | 0.47 | 35 |  |
| JN7 | 33 | 6.3/7 |  | VW5 | 0.68 | 35 |  |
| JS6 | 4.7 | 6.3/7 |  | W5 | 0.68 | 20/35 |  |

В. Код содержит четыре знака (буквы и цифры), обозначающие номинальную емкость и рабочее напряжение. Буква, стоящая вначале, обозначает рабочее напряжение, последующие знаки – емкость в пикофарадах (пФ), а последняя цифра – количество нулей. Возможны 2 варианта  кодировки емкости:

а) первые две цифры указывают номинал в пФ, третья – количество нулей; б) емкость указывают в микрофарадах, знак  μ выполняет функцию десятичной запятой. Ниже приведены примеры маркировки конденсаторов емкостью 4,7мкФ и рабочим напряжением 10В.

С. Если величина корпуса позволяет, то код располагается в две строки: на верхней строке указывается номинал емкости, на второй строке – рабочее напряжение. Емкость может указываться непосредственно в микрофарадах (мкФ) или в пикофарадах (пФ) с указанием количества нулей                  (см. способ В). Например, первая строка – 15, вторая строка 35V означает, что конденсатор имеет емкость 15мкФ и рабочее напряжение 35 В.

МАРКИРОВКА ПЛЕНОЧНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ ДЛЯ

ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА ФИРМЫ HITACHI

ИНДУКТИВНОСТИ. ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА

В соответствии с Публикациями IEC 62 для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности  и допуск, т. е. Допускаемое отклонение от указанного номинала. Наиболее часто

применяется кодировка 4 или 3 цветными кольцами или точками. Первые две метки указывают  на значение номинальной индуктивности в микрогенри (мкГн, μН), третья метка – множитель, четвертая – допуск. В случае кодирования 3 метками подразумевается допуск 20%. Цветное кольцо,  обозначающее первую цифру номинала может быть шире, чем все остальное.

| Серебряный |  |  | 0.01 | 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Золотой |  |  | 0.1 | 5% |
| Черный |  | 0 | 1 | 20% |
| Коричневый | 1 | 1 | 10 | Допуск |
| Красный | 2 | 2 | 100 |  |
| Оранжевый | 3 | 3 | 1000 |  |
| Желтый | 4 | 4 | Множитель |  |
| Зеленый | 5 | 5 |  |  |
| Голубой | 6 | 6 |  |  |
| Фиолетовый | 7 | 7 |  |  |
| Серый | 8 | 8 |  |  |
| Белый | 9 | 9 |  |  |

ИНДУКТИВНОСТИ. КОДОВАЯ МАРКИРОВКА

Обычно для индуктивностей  кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Номинальное значение кодируется цифрами, а допуск – буквами. Применяется два вида кодирования.

А. Первые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн, μН), последняя – количество нулей. Следующая за цифрами буква указывает на допуск. Например, код 101J обозначает

100 мкГн  + 5%. Исключение является случаи, когда индуктивность меньше 10 мкГн. В таких случаях роль десятичной запятой выполняют буквы R или  N  - для индуктивностей меньше 1мкГн. В случаях, когда буква не указывается – допуск 20%.

ДОПУСК: D = + 0.3 нГн          J = + 5%          K = + 10 %          M = + 20 %

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЙ:

2N2D –2.2 нГн + 0.3 нГн         1R0K– 1.2 мкГн +10%       1470K– 47 мкГн +10%

22N –  22 нГн                    	    2R2K– 2.2 мкГн +10%	  680K– 68 мкГн +10%

R10M – 0.10 мкГн + 20%        3R0K– 3.3 мкГн +10%       101K– 100 мкГн +10%

R15M– 0.15 мкГн + 20%	   4R7K– 4.7 мкГн +10%        151K– 150 мкГн +10%

R22M– 0.22 мкГн + 20%	   6R8K– 6.8 мкГн +10%	  221K– 220 мкГн +10%

R33M– 0.33 мкГн + 20%	   100K – 10 мкГн +10%	  331K– 330 мкГн +10%

R47M– 0.47 мкГн + 20%	   150K – 15 мкГн +10%	  471J  – 470 мкГн +5%

R68M– 0.68 мкГн + 20%	   220K – 22мкГн  +10%	  681J  – 680 мкГн +5%

1R0K– 1.2 мкГн +10%	   330K – 33 мкГн +10%	  102  – 1000 мкГн

В. Индуктивности маркируются непосредственно в микрогенри (мкГн, (Н). В таких случаях маркировка 680К будет означать не 68 мкГн ( 10 , как в случае А, а 680 мкГн ( 10

ТРАНЗИСТОРЫ. КОДОВАЯ МАРКИРОВКА.

КОРПУС КТ-26 (ТО-92)

|  | КТ203 |
| --- | --- |
|  | КТ208 |
| или | КТ209 |
| ┴ | КТ313 |
|  | КТ326 |
|  | КТ339 |
|  | КТ342 |
|  | КТ502 |
|  | КТ503 |
|  | КТ3102 |
|  | КТ3107 |
|  | КТ3157 |
| ┬ | КТ3166 |
| └┘ | КТ6127 |
| ┌ | КТ680 |
|  | КТ680 |
| ┌┐ | КТ698 |
| ┴ | КП103 |

ТРАНЗИСТОРЫ. КОДОВАЯ МАРКИРОВКА.

КОРПУС КТ-26 (ТО-92) (продолжение)

ПРИМЕРЫ СТАНДАРТНЫХ КОДОВЫХ МАРКИРОВОК

ПРИМЕРЫ НЕСТАНДАРТНЫХ КОДОВЫХ МАРКИРОВОК

ТРАНЗИСТОРЫ. ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА.

КОРПУС КТ – 26 (ТО - 92)

ПРИМЕРЫ НЕСТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВЫХ МАРКИРОВОК

ТРАНЗИСТОРЫ. МАРКИРОВКА.

КОРПУС КТ – 27 (ТО - 126)

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ ПО SMD КОМПОНЕНТАМ

Сортировка по кодам задана с приоритетом цифр перед буквами, следовательно код 618 расположен раньше, чем код 64S и 6A, А1 после 9А.

Для увеличения количества информации в таблицах  широко используются сокращения и аббревиатуры. Ниже приведен конкретный пример.

| Код | Типономинал | Фирма | Функция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| WXs | BCR196W | SIEM | PNP | Ucb0= 50 B; Ic=70мA; PD=250мВт; h21>50; fT>150МГц | B | E | C |
| ZR | MSD1819A-RT1 | MOT | NPN | Ucb0= 60 B; Ic=100мA; PD=150мВт; h21=210-340; | E | B | C |
| E2 | HSMP-381C | HP | FP | Два; IF<1A; VBR>100B; RT<3.0 Ом; СT<0.35 пФ; RH>1500Ом; RL<10Ом | A1 | K2 A2 | K1 |
| JF | BAL99W | PHIL | FD | VR>70B; IF<150A; VF (IF=50мА)<1.0B; СD<1.5 пФ; TRR<4 нс | nc | K | A |
| G0 | HSMP-389B | HP | PIN | IF<1A; VBR>100B; RS<2.5 Ом; СT<0.30 пФ | A | nc | K |
| 63 | BAS40W | PHIL | SHD | VR>40B; IF<120A; VF (IF=1мА)<380B; СD<5 пФ; TRR<0.1 нс | A | nc | K |

5                6                             7               8                                            9                                          10

- - название корпуса (EIAJ, JEDEC…)

2    - общий вид (не в масштабе)

- - код, нанесенный на корпус

- - габаритный чертеж с указанием цоколевки

- - возможные варианты кодов. Возможны ситуации, когда совпадают код и тип корпуса,

- а приборы разные. Например, на корпусе типа SOT323 нанесен код 6Н.

- У фирмы PHILIPS это NPN-транзистор типа BC818W, а у фирмы MOTOROLA – это

- PNP-транзистор типа MUN5131T1 с совершенно другими параметрами.

- - типономинал (полное название прибора)

- - сокращенное название фирмы производителя. Например, SIEM – фирма SIEMENS,

- HP – Hewlett-Packard и т. д. Для расшифровки необходимо воспользоваться списком на стр. 155

- - функциональное назначение прибора. Например, NPN – транзистор с указанной

- проводимостью, SHD – диод Шоттки и т. д. Для расшифровки необходимо

- воспользоваться списком на стр. 159

10   - цоколевка (см. габаритный). Для расшифровки необходимо воспользоваться списком

- на стр. 158

DO – 214 AA

SMB

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| AD | SMBJ5.OC | VISH | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=6.40…7.55В;VWM=5.OB; Ipp=62.5A | x | x |
| AE | SMBJ5.OCA | VISH | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=6.40…7.23В;VWM=5.OB; Ipp=65.2A | x | x |
| AF | SMBJ6.OC | VISH | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=6.67…8.45В;VWM=6.OB; Ipp=52.6A | x | x |
| AG | SMBJ6.OCA | VISH | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=6.67…7.67В;VWM=6.OB; Ipp=58.3A | x | x |
| AH | SMBJ6.5C | VISH | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=7.22…9.14В;VWM=6.5B; Ipp=48.7A | x | x |
| AK | SMBJ6.5CA | VISH | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=7.22…8.30В;VWM=6.5B; Ipp=53.6A | x | x |
| AL | SMBJ7.OC | VISH | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=7.78…9.86В;VWM=7.OB; Ipp=45.1A | x | x |
| AM | SMBJ7.OCA | VISH | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=7.78…8.95В;VWM=7.OB; Ipp=50.OA | x | x |
| AN | SMBJ7.5C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=8.33…10.80В;VWM=7.5B; Ipp=42.0A | x | x |
| AP | SMBJ7.5CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=8.33…9.58В;VWM=7.5B; Ipp=46.5A | x | x |
| AQ | SMBJ8.OC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=8.89…11.30В;VWM=8.OB; Ipp=40.0A | x | x |
| AR | SMBJ8.OCA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=8.89…10.23В;VWM=8.OB; Ipp=44.1A | x | x |
| AS | SMBJ8.5C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=9.44…11.92В;VWM=8.5B; Ipp=37.7A | x | x |
| AT | SMBJ8.5CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=9.44…10.82В;VWM=8.5B; Ipp=41.7A | x | x |
| AU | SMBJ9.OC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=10.00…12.80В;VWM=9.OB; Ipp=35.5A | x | x |
| AV | SMBJ9.OCA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=10.00…11.50В;VWM=9.OB; Ipp=39.0A | x | x |
| AW | SMBJ10.OC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=11.10…14.10В;VWM=10.OB; Ipp=31.9A | x | x |
| AX | SMBJ10.CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=11.10…12.80В;VWM=10.OB; Ipp=35.3A | x | x |
| AY | SMBJ11C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=12.20…15.40В;VWM=11.OB; Ipp=29.9A | x | x |
| AZ | SMBJ11CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=12.20…14.40В;VWM=11.OB; Ipp=33.OA | x | x |
| BD | SMBJ12C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=13.30…16.90В;VWM=12.OB; Ipp=27.3A | x | x |
| BE | SMBJ12CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=13.30…15.30В;VWM=12.OB; Ipp=30.2A | x | x |
| BF | SMBJ13C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=14.40…18.20В;VWM=13.OB; Ipp=25.2A | x | x |
| BG | SMBJ13CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=14.40…16.50В;VWM=13.OB; Ipp=27.9A | x | x |
| BH | SMBJ14C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=15.60…19.80В;VWM=14.OB; Ipp=23.3A | x | x |
| BK | SMBJ14CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=15.60…17.90В;VWM=14.OB; Ipp=25.8A | x | x |
| BL | SMBJ15C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=16.70…21.10В;VWM=15.OB; Ipp=22.3A | x | x |
| BM | SMBJ15CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=16.70…19.20В;VWM=15.OB; Ipp=24.0A | x | x |
| BN | SMBJ16C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=17.80…22.60В;VWM=16.OB; Ipp=20.8A | x | х |
| BP | SMBJ16CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=17.80…20.50В;VWM=16.OB; Ipp=23.1A | x | x |
| BQ | SMBJ17C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=18.90…23.90В;VWM=17.OB; Ipp=19.7A | x | x |
| BR | SMBJ17CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=18.90…21.70В;VWM=17.OB; Ipp=21.7A | x | x |
| BS | SMBJ18C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=20.00…25.30В;VWM=18.OB; Ipp=18.6A | x | x |
| BT | SMBJ18CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=20.00…23.30В;VWM=18.OB; Ipp=20.5A | x | x |
| BU | SMBJ20C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=22.20…28.10В;VWM=20.OB; Ipp=16.7A | x | x |
| BV | SMBJ20CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=22.20…25.50В;VWM=20.OB; Ipp=18.5A | x | x |
| BW | SMBJ22C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=24.40…30.90В;VWM=22.OB; Ipp=15.2A | x | x |
| BX | SMBJ22CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=24.40…28.00В;VWM=22.OB; Ipp=16.9A | x | х |
| BY | SMBJ24C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=26.70…33.80В;VWM=24.OB; Ipp=14.0A | x | x |
| BZ | SMBJ24AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=26.70…30.70В;VWM=24.OB; Ipp=15.4A | x | x |
| CD | SMBJ26C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=28.90…36.80В;VWM=26.OB; Ipp=12.4A | x | x |
| CE | SMBJ26CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=28.90…33.20В;VWM=26.OB; Ipp=14.2A | x | x |
| CG | SMBJ28CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=31.10…35.80В;VWM=28.OB; Ipp=13.2A | x | x |
| CH | SMB30C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=33.30…42.20В;VWM=30.OB; Ipp=11.2A | x | x |
| CK | SMBJ30CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=33.30…38.30В;VWM=30.OB; Ipp=12.4A | x | x |

DO-214AA (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| CL | SMBJ33C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=36.70…46.90В;VWM=33.OB; Ipp=10.2A | x | x |
| CM | SMBJ33CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=36.70…42.20В;VWM=33.OB; Ipp=11.3A | x | x |
| CN | SMBJ36C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=40.00…50.70В;VWM=36.OB; Ipp=9.3A | x | x |
| CP | SMBJ36CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=40.00…46.00В;VWM=36.OB; Ipp=10.3A | x | x |
| CQ | SMBJ40C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=44.40…56.30В;VWM=40.OB; Ipp=8.4A | x | x |
| CR | SMBJ40CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=44.40…51.10В;VWM=40.OB; Ipp=9.3A | x | x |
| CS | SMBJ43C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=47.80…60.50В;VWM=43.OB; Ipp=7.8A | x | x |
| CT | SMBJ43CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=47.80…54.90В;VWM=43.OB; Ipp=8.6A | x | x |
| CU | SMBJ45C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=50.00…63.30В;VWM=45.OB; Ipp=7.5A | x | x |
| CV | SMBJ45CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=50.00…57.50В;VWM=45.OB; Ipp=8.3A | x | x |
| CW | SMBJ48C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=53.30…67.50В;VWM=48.OB; Ipp=7.0A | x | x |
| CX | SMBJ48CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=53.30…61.30В;VWM=48.OB; Ipp=7.7A | x | x |
| CY | SMBJ51C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=56.70…71.80В;VWM=51.OB; Ipp=6.6A | x | x |
| CZ | SMBJ51CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=56.70…65.20В;VWM=51.OB; Ipp=7.3A | x | x |
| DD | SMBJ54C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=60.00…76.00В;VWM=54.OB; Ipp=6.2A | x | x |
| DE | SMBJ54CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=60.00…69.00В;VWM=54.OB; Ipp=6.9A | x | x |
| DF | SMBJ58C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=64.40…81.60В;VWM=58.OB; Ipp=5.8A | x | x |
| DG | SMBJ58CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=64.40…74.60В;VWM=58.OB; Ipp=6.4A | x | x |
| DH | SMBJ60C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=66.70…84.50В;VWM=60.OB; Ipp=5.6A | x | x |
| DK | SMBJ60CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=66.70…76.70В;VWM=60.OB; Ipp=6.2A | x | x |
| DL | SMBJ64C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=71.10…90.10В;VWM=64.OB; Ipp=5.3A | x | x |
| DM | SMBJ64CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=71.10…81.80В;VWM=64.OB; Ipp=5.8A | x | x |
| DN | SMBJ70C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=77.80…98.60В;VWM=70.OB; Ipp=4.8A | x | x |
| DP | SMBJ70CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=77.80…89.50В;VWM=70.OB; Ipp=5.3A | x | x |
| DQ | SMBJ75C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=83.30…106.00В;VWM=75.OB; Ipp=4.5A | x | x |
| DR | SMBJ75CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=83.30…95.80В;VWM=75.OB; Ipp=4.9A | x | x |
| DS | SMBJ78C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=86.70…110.00В;VWM=78.OB; Ipp=4.3A | x | x |
| DT | SMBJ78CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=86.70…99.70В;VWM=78.OB; Ipp=4.7A | x | x |
| DU | SMBJ85C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=94.40…119.20В;VWM=85.OB; Ipp=3.9A | x | x |
| DV | SMBJ85CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=94.40…108.20В;VWM=85.OB; Ipp=4.4A | x | x |
| DW | SMBJ90C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=100.0…126.50В;VWM=90.OB; Ipp=3.8A | x | x |
| DX | SMBJ90CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=100.0…115.50В;VWM=90.OB; Ipp=4.1A | x | x |
| DY | SMBJ100C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=111.0…141.00В;VWM=100.OB; Ipp=3.4A | x | x |
| DZ | SMBJ100CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=111.0…128.00В;VWM=100.OB; Ipp=3.7A | x | x |
| EA | ES2A | GS | FD | VR=50B; IF=2A; CD=18пФ | К | А |
| EB | ES2B | GS | FD | VR=100B; IF=2A; CD=18пФ | К | А |
| EC | ES2C | GS | FD | VR=150B; IF=2A; CD=18пФ | К | А |
| ED | ES2D | GS | FD | VR=200B; IF=2A; CD=18пФ | К | А |
| ED | SMBJ110C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=122.0…154.50В;VWM=110.OB; Ipp=3.0A | x | x |
| EE | SMBJ110CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=122.0…140.00В;VWM=110.OB; Ipp=3.4A | x | x |
| EF | SMBJ120C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=133.0…169.00В;VWM=120.OB; Ipp=2.8A | x | x |
| EG | SMBJ120CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=133.0…153.00В;VWM=120.OB; Ipp=3.1A | x | x |
| EH | SMBJ130C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=144.0…182.50В;VWM=130.OB; Ipp=2.6A | x | x |
| EK | SMBJ130CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=144.0…165.50В;VWM=130.OB; Ipp=2.9A | x | x |
| EL | SMBJ150C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=167.0…211.50В;VWM=150.OB; Ipp=2.2A | x | x |
| EM | SMBJ150CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=167.0…192.50В;VWM=150.OB; Ipp=2.5A | x | x |
| EN | SMBJ160C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=178.0…226.00В;VWM=160.OB; Ipp=2.1A | x | x |
| EP | SMBJ160CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=178.0…205.00В;VWM=160.OB; Ipp=2.3A | x | x |
| EQ | SMBJ170C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=189.0…239.50В;VWM=170.OB; Ipp=2.0A | x | x |
| ER | SMBJ170CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=189.0…217.50В;VWM=170.OB; Ipp=2.2A | x | x |
| KD | SMBJ5.0 | VISH | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=6.40…7.55В;VWM=5.OB; Ipp=62.5A | К | А |
| KDP | TPSMB6.8 | GS | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=6.12…7.48В;VWM=5.5OB; Ipp=55.6A | К | А |
| KE | SMBJ5.0A | VISH | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=6.40…7.23В;VWM=5.OB; Ipp=65.2A | К | А |

DO-214AA (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| KEP | SMBJ6.8A | GS | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=6.45…7.14В;VWM=5.8OB; Ipp=57.1A | К | А |
| KF | SMBJ6.0 | VISH | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=6.67…8.45В;VWM=6.OB; Ipp=52.6A | К | А |
| KFP | TPSMB7.5 | GS | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=6.75…8.25В;VWM=6.O5B; Ipp=51.3A | К | А |
| KG | SMBJ6.0A | VISH | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=6.67…7.67В;VWM=6.OB; Ipp=58.3A | К | А |
| KGP | TPSMB7.5A | GS | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=7.13…7.88В;VWM=6.40B; Ipp=53.1A | К | А |
| KH | SMBJ6.5 | VISH | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=7.22…9.14В;VWM=6.5B; Ipp=48.7A | К | А |
| KHP | TPSMB8.2 | GS | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=7.38…9.02В;VWM=6.63B; Ipp=48.0A | К | А |
| KK | SMBJ6.5A | VISH | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=7.22…8.30В;VWM=6.5B; Ipp=53.6A | К | А |
| KKP | TPSMB8.2A | GS | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=7.79…8.61В;VWM=7.02B; Ipp=49.6A | К | А |
| KL | SMBJ7.0 | VISH | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=7.78…9.86В;VWM=7.0B; Ipp=45.1A | К | А |
| KLP | TPSMB9.1 | GS | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=8.19…10.OВ;VWM=7.37B; Ipp=43.5A | К | А |
| KM | SMBJ7.0A | VISH | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=7.78…8.95В;VWM=7.0B; Ipp=50.0A | К | А |
| KMP | TPSMB9.1A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=8.65…9.55В;VWM=7.78B; Ipp=44.8A | К | А |
| KN | SMBJ7.5 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=8.33…10.80В;VWM=7.5B; Ipp=42.0A | К | А |
| KNP | TPSMB10 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=9.00…11.OВ;VWM=8.10B; Ipp=40.0A | К | А |
| KP | SMBJ7.5A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=8.33…9.58В;VWM=7.5B; Ipp=46.5A | К | А |
| KPP | TPSMB10A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=9.50…10.5В;VWM=8.55B; Ipp=41.4A | К | А |
| KQ | SMBJ8.0 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=8.89…11.30В;VWM=8.0B; Ipp=40.0A | К | А |
| KQP | TPSMB11 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=9.90…12.1В;VWM=8.92B; Ipp=37.0A | К | А |
| KR | SMBJ8.0A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=8.89…10.23В;VWM=8.0B; Ipp=44.1A | К | А |
| KRP | TPSMB11A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=10.5…11.6В;VWM=9.40B; Ipp=38.5A | К | А |
| KS | SMBJ8.5 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=9.44…11.92В;VWM=8.5B; Ipp=37.7A | К | А |
| KSP | TPSMB12 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=10.8…13.2В;VWM=9.72B; Ipp=34.7A | К | А |
| KT | SMBJ8.5A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=9.44…10.82В;VWM=8.5B; Ipp=41.7A | К | А |
| KTP | TPSMB12A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=11.4…12.6В;VWM=10.2B; Ipp=35.9A | К | А |
| KU | SMBJ9.0 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=10.00…12.80В;VWM=9.0B; Ipp=35.5A | К | А |
| KUP | TPSMB13 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=11.7…14.3В;VWM=10.5B; Ipp=31.6A | К | А |
| KV | SMBJ9.0A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=10.00…11.50В;VWM=9.0B; Ipp=39.0A | К | А |
| KVP | TPSMB13A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=12.4…13.7В;VWM=11.1B; Ipp=33.0A | К | А |
| KW | SMBJ10 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=11.10…14.10В;VWM=10.0B; Ipp=31.9A | К | А |
| KWP | TPSMB15 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=13.5…16.5В;VWM=12.1B; Ipp=27.3A | К | А |
| KX | SMBJ10A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=11.10…12.80В;VWM=10.0B; Ipp=35.3A | К | А |
| KXP | TPSMB15A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=14.3…15.8В;VWM=12.8B; Ipp=28.3A | К | А |
| KY | SMBJ11 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=12.20…15.40В;VWM=11.0B; Ipp=29.9A | К | А |
| KYP | TPSMB16 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=14.4…17.6В;VWM=12.9B; Ipp=25.5A | К | А |
| KZ | SMBJ11A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=12.20…14.40В;VWM=11.0B; Ipp=33.0A | К | А |
| KZP | TPSMB16A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=15.2…16.8В;VWM=13.6B; Ipp=26.7A | К | А |
| LD | SMBJ12 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=13.30…16.90В;VWM=12.0B; Ipp=27.3A | К | А |
| LDP | TPSMB18 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=16.2…19.8В;VWM=14.5B; Ipp=22.6A | К | А |
| LE | SMBJ12A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=13.30…15.30В;VWM=12.0B; Ipp=30.2A | К | А |
| LEP | TPSMB18A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=17.1…18.9В;VWM=15.3B; Ipp=23.8A | К | А |
| LF | SMBJ13 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=14.40…18.20В;VWM=13.0B; Ipp=25.2A | К | А |
| LFP | TPSMB20 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=18.0…22.0В;VWM=16.2B; Ipp=20.6A | К | А |
| LG | SMBJ13A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=14.40…16.50В;VWM=13.0B; Ipp=27.9A | К | А |
| LGP | TPSMB20A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=19.0…21.0В;VWM=17.1B; Ipp=21.7A | К | А |
| LH | SMBJ14 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=15.60…19.80В;VWM=14.0B; Ipp=23.3A | К | А |
| LHP | TPSMB22 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=19.8…24.2В;VWM=17.8B; Ipp=18.8A | К | А |
| LK | SMBJ14A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=15.60…17.90В;VWM=14.0B; Ipp=25.8A | К | А |
| LKP | TPSMB22A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=20.9…23.1В;VWM=18.8B; Ipp=19.6A | К | А |
| LL | SMBJ15 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=16.70…21.10В;VWM=15.0B; Ipp=22.3A | К | А |
| LLP | TPSMB24 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=21.6…26.4В;VWM=19.4B; Ipp=17.3A | К | А |
| LM | SMBJ15A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=16.70…19.20В;VWM=15.0B; Ipp=24.0A | К | А |
| LMP | TPSMB24A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=22.8…25.2В;VWM=20.5B; Ipp=18.1A | К | А |
| LN | SMBJ16 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=17.80…22.60В;VWM=16.0B; Ipp=20.8A | К | А |
| LNP | TPSMB27 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=24.3…29.7В;VWM=21.8B; Ipp=15.3A | К | А |

DO-214AA (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| LP | SMBJ16A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=17.80…20.50В;VWM=16.0B; Ipp=23.1A | К | А |
| LPP | TPSMB27A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=25.7…28.4В;VWM=23.1B; Ipp=16.0A | К | А |
| LQ | SMBJ17 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=18.90…23.90В;VWM=17.0B; Ipp=19.7A | К | А |
| LQP | TPSMB30 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=27.0…33.0В;VWM=24.3B; Ipp=13.8A | К | А |
| LR | SMBJ17A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=18.90…21.70В;VWM=17.0B; Ipp=21.7A | К | А |
| LRP | TPSMB30A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=28.5…31.5В;VWM=25.6B; Ipp=14.5A | К | А |
| LS | SMBJ18 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=20.00…25.30В;VWM=18.0B; Ipp=18.6A | К | А |
| LSP | TPSMB33 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=29.7…36.3В;VWM=26.8B; Ipp=12.6A | К | А |
| LT | SMBJ18A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=20.00…23.30В;VWM=18.0B; Ipp=20.5A | К | А |
| LTP | TPSMB33A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=31.4…34.7В;VWM=28.2B; Ipp=13.1A | К | А |
| LU | SMBJ20 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=22.20…28.10В;VWM=20.0B; Ipp=16.7A | К | А |
| LUP | TPSMB36 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=32.4…39.6В;VWM=29.1B; Ipp=11.5A | К | А |
| LV | SMBJ20A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=22.20…25.50В;VWM=20.0B; Ipp=18.5A | К | А |
| LVP | TPSMB36A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=34.2…37.8В;VWM=30.8B; Ipp=12.0A | К | А |
| LW | SMBJ22 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=24.40…30.90В;VWM=22.0B; Ipp=15.2A | К | А |
| LWP | TPSMB39 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=35.1…42.9В;VWM=31.6B; Ipp=10.6A | К | А |
| LX | SMBJ22A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=24.40…28.00В;VWM=22.0B; Ipp=16.9A | К | А |
| LXP | TPSMB39A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=37.1…41.0В;VWM=33.3B; Ipp=11.1A | К | А |
| LY | SMBJ24 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=26.70…33.80В;VWM=24.0B; Ipp=14.0A | К | А |
| LYP | TPSMB43 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=38.7…47.3В;VWM=34.8B; Ipp=9.7A | К | А |
| LZ | SMBJ24A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=26.70…30.70В;VWM=24.0B; Ipp=15.4A | К | А |
| LZP | TPSMB43A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=40.9…45.2В;VWM=36.8B; Ipp=10.1A | К | А |
| MD | SMBJ26 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=28.90…36.80В;VWM=26.0B; Ipp=12.4A | К | А |
| ME | SMBJ26A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=28.90…33.20В;VWM=26.0B; Ipp=14.2A | К | А |
| MF | SMBJ28 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=31.10…39.40В;VWM=28.0B; Ipp=12.0A | К | А |
| MG | SMBJ28A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=31.10…35.80В;VWM=28.0B; Ipp=13.2A | К | А |
| MH | SMB30 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=33.30…42.20В;VWM=30.0B; Ipp=11.2A | К | А |
| MK | SMBJ30 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=33.30…42.20В;VWM=30.0B; Ipp=11.2A | К | А |
| ML | SMBJ33 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=36.70…46.90В;VWM=33.0B; Ipp=10.2A | К | А |
| MM | SMBJ33A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=36.70…42.20В;VWM=33.0B; Ipp=11.3A | К | А |
| MN | SMBJ36 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=40.00…50.70В;VWM=36.0B; Ipp=9.3A | К | А |
| MP | SMBJ36A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=40.00…46.00В;VWM=36.0B; Ipp=10.3A | К | А |
| MQ | SMBJ40 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=44.40…56.30В;VWM=40.0B; Ipp=8.4A | К | А |
| MR | SMBJ40A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=44.40…51.10В;VWM=40.0B; Ipp=9.3A | К | А |
| MS | SMBJ43 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=47.80…60.50В;VWM=43.0B; Ipp=7.8A | К | А |
| MT | SMBJ43A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=47.80…54.90В;VWM=43.0B; Ipp=8.6A | К | А |
| MU | SMBJ45 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=50.00…63.30В;VWM=45.0B; Ipp=7.5A | К | А |
| MV | SMBJ45A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=50.00…57.50В;VWM=45.0B; Ipp=8.3A | К | А |
| MW | SMBJ48 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=53.30…67.50В;VWM=48.0B; Ipp=7.0A | К | А |
| MX | SMBJ48A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=53.30…61.30В;VWM=48.0B; Ipp=7.7A | К | А |
| MY | SMBJ51 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=56.70…71.80В;VWM=51.0B; Ipp=6.6A | К | А |
| MZ | SMBJ51A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=56.70…65.20В;VWM=51.0B; Ipp=7.3A | К | А |
| ND | SMBJ54 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=60.00…76.00В;VWM=54.0B; Ipp=6.2A | К | А |
| NE | SMBJ54A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=60.00…69.00В;VWM=54.0B; Ipp=6.9A | К | А |
| NF | SMBJ58 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=64.40…81.60В;VWM=58.0B; Ipp=5.8A | К | А |
| NG | SMBJ58A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=64.40…74.60В;VWM=58.0B; Ipp=6.4A | К | А |
| NH | SMBJ60 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=66.70…84.50В;VWM=60.0B; Ipp=5.6A | К | А |
| NK | SMBJ60A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=66.70…76.70В;VWM=60.0B; Ipp=6.2A | К | А |
| NL | SMBJ64 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=71.10…90.10В;VWM=64.0B; Ipp=5.3A | К | А |
| NM | SMBJ64A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=71.10…81.80В;VWM=64.0B; Ipp=5.8A | К | А |
| NN | SMBJ70 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=77.80…98.60В;VWM=70.0B; Ipp=4.8A | К | А |
| NP | SMBJ70A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=77.80…89.50В;VWM=70.0B; Ipp=5.3A | К | А |
| NQ | SMBJ75 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=83.30…106.00В;VWM=75.0B; Ipp=4.5A | К | А |
| NR | SMBJ75A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=83.30…95.80В;VWM=75.0B; Ipp=4.9A | К | А |

DO-214AA (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| NS | SMBJ78 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=86.70…110.00В;VWM=78.0B; Ipp=4.3A | К | А |
| NT | SMBJ78A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=86.70…99.70В;VWM=78.0B; Ipp=4.7A | К | А |
| NU | SMBJ85 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=94.40…119.20В;VWM=85.0B; Ipp=3.9A | К | А |
| NV | SMBJ85A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=94.40…108.20В;VWM=85.0B; Ipp=4.4A | К | А |
| NW | SMBJ90 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=100.0…126.50В;VWM=90.0B; Ipp=3.8A | К | А |
| NX | SMBJ90A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=100.0…115.50В;VWM=90.0B; Ipp=4.1A | К | А |
| NY | SMBJ100 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=111.0…141.00В;VWM=100.0B; Ipp=3.4A | К | А |
| NZ | SMBJ100A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=111.0…128.00В;VWM=100.0B; Ipp=3.7A | К | А |
| PD | SMBJ110 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=122.0…154.50В;VWM=110.0B; Ipp=3.0A | К | А |
| PE | SMBJ110A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=122.0…140.00В;VWM=110.0B; Ipp=3.4A | К | А |
| PF | SMBJ120 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=133.0…169.00В;VWM=120.0B; Ipp=2.8A | К | А |
| PG | SMBJ120A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=133.0…153.00В;VWM=120.0B; Ipp=3.1A | К | А |
| PH | SMBJ130 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=144.0…182.50В;VWM=130.0B; Ipp=2.6A | К | А |
| PK | SMBJ130A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=144.0…165.50В;VWM=130.0B; Ipp=2.9A | К | А |
| PL | SMBJ150 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=167.0…211.50В;VWM=150.0B; Ipp=2.2A | К | А |
| PM | SMBJ150A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=167.0…192.50В;VWM=150.0B; Ipp=2.5A | К | А |
| PN | SMBJ160 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=178.0…226.00В;VWM=160.0B; Ipp=2.1A | К | А |
| PP | SMBJ160A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=178.0…205.00В;VWM=160.0B; Ipp=2.3A | К | А |
| PQ | SMBJ170 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=189.0…239.50В;VWM=170.0B; Ipp=2.0A | К | А |
| PR | SMBJ170A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=189.0…217.50В;VWM=170.0B; Ipp=2.2A | К | А |
| WA | SMZJ3789A | GS | DZ | VZ(IZ=37.5мА)=10В ± 10%; ZZT=5.0Ом | К | А |
| WB | SMZJ3789B | GS | DZ | VZ(IZ=37.5мА)=10В ± 5%; ZZT=5.0Ом | К | А |
| WC | SMZJ3790A | GS | DZ | VZ(IZ=34.1мА)=11В ± 10%; ZZT=6.0Ом | К | А |
| WD | SMZJ3790B | GS | DZ | VZ(IZ=34.1мА)=11В ± 5%; ZZT=6.0Ом | К | А |
| WE | SMZJ3791A | GS | DZ | VZ(IZ=31.2мА)=12В ± 10%; ZZT=7.0Ом | К | А |
| WF | SMZJ3791B | GS | DZ | VZ(IZ=31.2мА)=12В ± 5%; ZZT=7.0Ом | К | А |
| WG | SMZJ3792A | GS | DZ | VZ(IZ=28.8мА)=13В ± 10%; ZZT=7.5Ом | К | А |
| WH | SMZJ3792B | GS | DZ | VZ(IZ=28.8мА)=13В ± 5%; ZZT=7.5Ом | К | А |
| WI | SMZJ3793A | GS | DZ | VZ(IZ=25.0мА)=15В ± 10%; ZZT=9.0Ом | К | А |
| WJ | SMZJ3793B | GS | DZ | VZ(IZ=25.0мА)=15В ± 5%; ZZT=9.0Ом | К | А |
| WK | SMZJ3794A | GS | DZ | VZ(IZ=23.4мА)=16В ± 10%; ZZT=10.0Ом | К | А |
| WL | SMZJ3794B | GS | DZ | VZ(IZ=23.4мА)=16В ± 5%; ZZT=10.0Ом | К | А |
| XA | SMZJ3796A | GS | DZ | VZ(IZ=18.7мА)=20В ± 10%; ZZT=14.0Ом | К | А |
| XB | SMZJ3795B | GS | DZ | VZ(IZ=20.8мА)=18В ± 5%; ZZT=12.0Ом | К | А |
| XC | SMZJ3795A | GS | DZ | VZ(IZ=20.8мА)=18В ± 10%; ZZT=12.0Ом | К | А |
| XD | SMZJ3796B | GS | DZ | VZ(IZ=18.7мА)=20В ± 5%; ZZT=14.0Ом | К | А |
| XE | SMZJ3797A | GS | DZ | VZ(IZ=17.0мА)=22В ± 10%; ZZT=17.5Ом | К | А |
| XF | SMZJ3797B | GS | DZ | VZ(IZ=17.0мА)=22В ± 5%; ZZT=17.5Ом | К | А |
| XG | SMZJ3798A | GS | DZ | VZ(IZ=15.6мА)=24В ± 10%; ZZT=19.0Ом | К | А |
| XH | SMZJ3798B | GS | DZ | VZ(IZ=15.6мА)=24В ± 5%; ZZT=19.0Ом | К | А |
| XI | SMZJ3799A | GS | DZ | VZ(IZ=13.9мА)=27В ± 10%; ZZT=23.0Ом | К | А |
| XJ | SMZJ3799B | GS | DZ | VZ(IZ=13.9мА)=27В ± 5%; ZZT=23.0Ом | К | А |
| XK | SMZJ3800A | GS | DZ | VZ(IZ=12.5мА)=30В ± 10%; ZZT=26.0Ом | К | А |
| XL | SMZJ3800B | GS | DZ | VZ(IZ=12.5мА)=30В ± 5%; ZZT=26.0Ом | К | А |
| YA | SMZJ3801A | GS | DZ | VZ(IZ=11.4мА)=33В ± 10%; ZZT=33.0Ом | К | А |
| YB | SMZJ3801B | GS | DZ | VZ(IZ=11.4мА)=33В ± 5%; ZZT=33.0Ом | К | А |
| YC | SMZJ3802A | GS | DZ | VZ(IZ=10.4мА)=36В ± 10%; ZZT=38.0Ом | К | А |
| YD | SMZJ3802B | GS | DZ | VZ(IZ=10.4мА)=36В ± 5%; ZZT=38.0Ом | К | А |
| YE | SMZJ3803A | GS | DZ | VZ(IZ=9.6мА)=39В ± 10%; ZZT=45.0Ом | К | А |
| YF | SMZJ3803B | GS | DZ | VZ(IZ=9.6мА)=39В ± 5%; ZZT=45.0Ом | К | А |
| YG | SMZJ3804A | GS | DZ | VZ(IZ=8.7мА)=43В ± 10%; ZZT=53.0Ом | К | А |
| YH | SMZJ3804B | GS | DZ | VZ(IZ=8.7мА)=43В ± 5%; ZZT=53.0Ом | К | А |
| YI | SMZJ3805A | GS | DZ | VZ(IZ=8.0мА)=47В ± 10%; ZZT=67.0Ом | К | А |
| YJ | SMZJ3805B | GS | DZ | VZ(IZ=8.0мА)=47В ± 5%; ZZT=67.0Ом | К | А |
| YK | SMZJ3806A | GS | DZ | VZ(IZ=7.3мА)=51В ± 10%; ZZT=70.0Ом | К | А |

DO-214AA (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| YL | SMZJ3806B | GS | DZ | VZ(IZ=7.3мА)=51В ± 5%; ZZT=70.0Ом | К | А |
| ZA | SMZJ3807A | GS | DZ | VZ(IZ=6.7мА)=56В ± 10%; ZZT=86.0Ом | К | А |
| ZC | SMZJ3808A | GS | DZ | VZ(IZ=6.0мА)=62В ± 10%; ZZT=100.0Ом | К | А |
| ZB | SMZJ3807B | GS | DZ | VZ(IZ=6.7мА)=56В ± 5%; ZZT=86.0Ом | К | А |
| ZD | SMZJ3808B | GS | DZ | VZ(IZ=6.0мА)=62В ± 5%; ZZT=100.0Ом | К | А |
| ZE | SMZJ3809A | GS | DZ | VZ(IZ=5.5мА)=68В ± 10%; ZZT=120.0Ом | К | А |
| ZF | SMZJ3808B | GS | DZ | VZ(IZ=5.5мА)=68В ± 50%; ZZT=120.0Ом | К | А |

DO-214AB

# SMC

| Код | Типономинал | Фирма | Функция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| BDD | SMCJ5.0C | VISH | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=6.40…7.55В;VWM=5.0B; Ipp=156.2A | x | x |
| BDE | SMCJ5.0CA | VISH | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=6.40…7.25В;VWM=5.0B; Ipp=163.0A | x | x |
| BDF | SMCJ6.0C | VISH | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=6.67…8.45В;VWM=6.0B; Ipp=131.6A | x | x |
| BDG | SMCJ6.0CA | VISH | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=6.67…7.67В;VWM=6.0B; Ipp=145.6A | x | x |
| BDH | SMCJ6.5C | VISH | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=7.22…9.14В;VWM=6.5B; Ipp=122.0A | x | x |
| BDK | SMCJ6.5CA | VISH | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=7.22…8.30В;VWM=6.5B; Ipp=133.9A | x | x |
| BDL | SMCJ7.0C | VISH | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=7.78…9.86В;VWM=7.0B; Ipp=112.8A | x | x |
| BDM | SMCJ7.0CA | VISH | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=7.78…8.95В;VWM=7.0B; Ipp=125.0A | x | x |
| BDN | SMCJ7.5C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=8.33…10.80В;VWM=7.5B; Ipp=104.9A | x | x |
| BDP | SMCJ7.5CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=8.33…9.58В;VWM=7.5B; Ipp=116.3A | x | x |
| BDQ | SMCJ8.0C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=8.89…11.30В;VWM=8.0B; Ipp=100.0A | x | x |
| BDR | SMCJ8.0CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=8.89…10.23В;VWM=8.0B; Ipp=110.3A | x | x |
| BDS | SMCJ8.5C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=9.44…11.92В;VWM=8.5B; Ipp=94.3A | x | x |
| BDT | SMCJ8.5CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=9.44…10.82В;VWM=8.5B; Ipp=104.2A | x | x |
| BDU | SMCJ9.0C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=10.00…12.80В;VWM=9.0B; Ipp=88.7A | x | x |
| BDV | SMCJ9.0CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=10.00…11.50В;VWM=9.0B; Ipp=97.4A | x | x |
| BDW | SMCJ10C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=11.10…14.10В;VWM=10.0B; Ipp=79.8A | x | x |
| BDX | SMCJ10CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=11.10…12.80В;VWM=10.0B; Ipp=88.2A | x | x |
| BDY | SMCJ11C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=12.20…15.40В;VWM=11.0B; Ipp=74.6A | x | x |
| BDZ | SMCJ11CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=12.20…14.40В;VWM=11.0B; Ipp=82.4A | x | x |
| BED | SMCJ12C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=13.30…16.90В;VWM=11.0B; Ipp=68.2A | x | x |
| BEE | SMCJ12CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=13.30…15.30В;VWM=11.0B; Ipp=75.3A | x | x |
| BEF | SMCJ13C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=14.40…18.20В;VWM=13.0B; Ipp=63.0A | x | x |
| BEG | SMCJ13CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=14.40…16.50В;VWM=13.0B; Ipp=69.7A | x | x |
| BEH | SMCJ14C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=15.60…19.80В;VWM=14.0B; Ipp=58.1A | x | x |
| BEK | SMCJ14CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=15.60…17.90В;VWM=14.0B; Ipp=64.7A | x | x |
| BEL | SMCJ15C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=16.70…21.10В;VWM=15.0B; Ipp=55.8A | x | x |
| BEM | SMCJ15CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=16.70…19.20В;VWM=15.0B; Ipp=61.5A | x | x |
| BEN | SMCJ16C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=17.80…22.60В;VWM=16.0B; Ipp=52.1A | x | x |
| BEP | SMCJ16CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=17.80…20.50В;VWM=16.0B; Ipp=57.7A | x | x |
| BEQ | SMCJ17C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=18.90…23.90В;VWM=17.0B; Ipp=49.2A | x | x |
| BER | SMCJ17CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=18.90…21.70В;VWM=17.0B; Ipp=53.3A | x | x |
| BES | SMCJ18C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=20.00…25.30В;VWM=18.0B; Ipp=46.6A | x | x |
| BET | SMCJ18CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=20.00…23.30В;VWM=18.0B; Ipp=51.4A | x | x |
| BEU | SMCJ20C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=22.20…28.10В;VWM=20.0B; Ipp=41.9A | x | x |
| BEV | SMCJ20CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=22.20…25.50В;VWM=20.0B; Ipp=46.3A | x | x |
| BEW | SMCJ22C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=24.40…30.90В;VWM=22.0B; Ipp=38.1A | x | x |
| BEX | SMCJ22CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=24.40…28.00В;VWM=22.0B; Ipp=42.2A | x | x |
| BEY | SMCJ24C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=26.70…38.80В;VWM=24.0B; Ipp=34.9A | x | x |
| BEZ | SMCJ24CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=26.70…30.70В;VWM=24.0B; Ipp=38.6A | x | x |
| BFD | SMCJ26C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=28.90…36.80В;VWM=26.0B; Ipp=32.2A | x | x |
| BFE | SMCJ26CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=28.90…33.20В;VWM=26.0B; Ipp=35.6A | x | x |
| BFF | SMCJ28C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=31.10…39.40В;VWM=28.0B; Ipp=30.0A | x | x |
| BFG | SMCJ28CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=31.10…35.80В;VWM=28.0B; Ipp=33.0A | x | x |
| BFH | SMCJ30C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=33.30…42.40В;VWM=30.0B; Ipp=28.0A | x | x |
| BFK | SMCJ30CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=33.30…38.30В;VWM=30.0B; Ipp=31.0A | x | x |
| BFL | SMCJ33C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=36.70…46.90В;VWM=33.0B; Ipp=25.2A | x | x |

DO – 214AB (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| BFM | SMCJ33CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=36.70…42.20В;VWM=33.0B; Ipp=28.1A | x | х |
| BFN | SMCJ36C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=40.00…50.70В;VWM=36.0B; Ipp=23.3A | x | x |
| BFP | SMCJ36CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=36.70…46.00В;VWM=33.0B; Ipp=25.8A | x | x |
| BFQ | SMCJ40C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=44.40…56.30В;VWM=40.0B; Ipp=21.0A | x | x |
| BFR | SMCJ40CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=44.40…51.10В;VWM=40.0B; Ipp=23.2A | x | x |
| BFS | SMCJ43C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=47.80…60.50В;VWM=43.0B; Ipp=19.6A | x | x |
| BFT | SMCJ43CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=47.80…54.90В;VWM=43.0B; Ipp=21.6A | x | x |
| BFU | SMCJ45C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=50.00…63.30В;VWM=45.0B; Ipp=18.7A | x | x |
| BFV | SMCJ45CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=50.00…57.50В;VWM=45.0B; Ipp=20.6A | x | x |
| BFW | SMCJ48C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=53.30…67.50В;VWM=48.0B; Ipp=17.5A | x | x |
| BFX | SMCJ48CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=53.30…61.30В;VWM=48.0B; Ipp=19.4A | x | x |
| BFY | SMCJ51C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=56.70…71.80В;VWM=51.0B; Ipp=16.5A | x | x |
| BFZ | SMCJ51CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=56.70…65.20В;VWM=51.0B; Ipp=18.2A | x | x |
| BGD | SMCJ54C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=60.00…76.00В;VWM=54.0B; Ipp=15.6A | x | x |
| BGE | SMCJ54CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=60.00…69.00В;VWM=54.0B; Ipp=17.2A | x | x |
| BGF | SMCJ58C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=64.40…81.60В;VWM=58.0B; Ipp=14.6A | x | x |
| BGG | SMCJ58CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=64.40…74.60В;VWM=58.0B; Ipp=16.0A | x | x |
| BGH | SMCJ60C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=66.70…84.50В;VWM=60.0B; Ipp=14.0A | x | x |
| BGK | SMCJ60CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=66.70…76.70В;VWM=60.0B; Ipp=15.5A | x | x |
| BGL | SMCJ64C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=71.10…90.10В;VWM=64.0B; Ipp=13.2A | x | x |
| BGM | SMCJ64CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=71.10….81.80В;VWM=64.0B; Ipp=14.6A | x | x |
| BGN | SMCJ70C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=77.80…98.60В;VWM=70.0B; Ipp=12.0A | x | x |
| BGP | SMCJ70CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=77.80…89.50В;VWM=70.0B; Ipp=13.3A | x | x |
| BGQ | SMCJ75C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=83.30…106.00В;VWM=75.0B; Ipp=11.2A | x | x |
| BGR | SMCJ75CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=83.30…95.80В;VWM=75.0B; Ipp=12.4A | x | x |
| BGS | SMCJ78C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=86.70…110.00В;VWM=78.0B; Ipp=10.8A | x | x |
| BGT | SMCJ78CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=86.70…99.70В;VWM=78.0B; Ipp=11.4A | x | x |
| BGU | SMCJ85C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=94.40…119.20В;VWM=85.0B; Ipp=9.9A | x | x |
| BGV | SMCJ85CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=94.40…108.20В;VWM=85.0B; Ipp=10.4A | x | x |
| BGW | SMCJ90C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=100.00…126.50В;VWM=90.0B; Ipp=9.4A | x | x |
| BGX | SMCJ90CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=100.00…115.50В;VWM=90.0B; Ipp=10.3A | x | x |
| BGY | SMCJ100C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=111.00…141.00В;VWM=100.0B; Ipp=8.4A | x | x |
| BGZ | SMCJ100CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=111.00…128.00В;VWM=100.0B; Ipp=9.3A | x | x |
| BHD | SMCJ110C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=122.00…154.50В;VWM=110.0B; Ipp=7.7A | x | x |
| BHE | SMCJ110CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=122.00…140.50В;VWM=110.0B; Ipp=8.4A | x | x |
| BHF | SMCJ120C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=133.00…169.00В;VWM=120.0B; Ipp=7.0A | x | x |
| BHG | SMCJ120CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=133.00…153.00В;VWM=120.0B; Ipp=7.9A | x | x |
| BHH | SMCJ130C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=144.00…182.50В;VWM=130.0B; Ipp=6.5A | x | x |
| BHK | SMCJ130CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=144.00…165.50В;VWM=130.0B; Ipp=7.2A | x | x |
| BHL | SMCJ150C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=167.00…211.50В;VWM=150.0B; Ipp=5.6A | x | x |
| BHM | SMCJ150CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=167.00…192.50В;VWM=150.0B; Ipp=6.2A | x | x |
| BHN | SMCJ160C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=178.00…226.00В;VWM=160.0B; Ipp=5.2A | x | x |
| BHP | SMCJ160CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=178.00…205.00В;VWM=160.0B; Ipp=5.8A | x | x |
| BHQ | SMCJ170C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=189.00…239.50В;VWM=170.0B; Ipp=4.9A | x | x |
| BHR | SMCJ170CA | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0ОмА)=189.00…217.50В;VWM=170.0B; Ipp=5.5A | x | x |
| DDP | TPSMC6.8 | GS | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=6.12…7.48В;VWM=5.50B; Ipp=139A | К | А |
| DEP | TPSMC6.8A | GS | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=6.45…7.14В;VWM=5.80B; Ipp=143A | К | А |
| DFP | TPSMC7.5 | GS | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=6.75…8.25В;VWM=6.05B; Ipp=128A | К | А |
| DGP | TPSMC7.5A | GS | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=7.13…7.88В;VWM=6.40B; Ipp=133A | К | А |
| DHP | TPSMC8.2 | GS | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=7.38…9.02В;VWM=6.63B; Ipp=120A | К | А |
| DKP | TPSMC8.2A | GS | VS | VBR(IΤ=10.ОмА)=7.79…8.61В;VWM=7.02B; Ipp=124A | K | A |
| DLP | TPSMC9.1 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=8.19…10.0В;VWM=7.37B; Ipp=109A | K | A |
| DMP | TPSMC9.1A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=8.65…9.55В;VWM=7.78B; Ipp=112A | K | A |
| DNP | TPSMC10 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=9.00…11.0В;VWM=8.10B; Ipp=100A | K | A |
| DOP | TPSMC11 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=9.90…12.1В;VWM=8.92B; Ipp=92.6A | K | A |
| DPP | TPSMC10A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=9.50…10.5В;VWM=8.55B; Ipp=103A | K | A |

DO – 214AB (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| DRP | TPSMC11A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=10.5…11.6В;VWM=9.40B; Ipp=96.2A | K | A |
| DSP | TPSMC12 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=10.8…13.2В;VWM=9.72B; Ipp=86.7A | K | A |
| DTP | TPSMC12A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=11.4…12.6В;VWM=10.2B; Ipp=89.8A | K | A |
| DUP | TPSMC13 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=11.7…14.3В;VWM=10.5B; Ipp=78.9A | K | A |
| DVP | TPSMC13A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=12.4…13.7В;VWM=11.1B; Ipp=82.4A | K | A |
| DWP | TPSMC15 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=13.5…16.5В;VWM=12.1B; Ipp=68.2A | K | A |
| DXP | TPSMC15A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=14.3…15.8В;VWM=12.8B; Ipp=70.8A | K | A |
| DYP | TPSMC16 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=14.4…17.6В;VWM=12.9B; Ipp=63.8A | K | A |
| DZP | TPSMC16A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=15.2…16.8В;VWM=13.6B; Ipp=66.7A | K | A |
| EA | ES3A | GS | FD | VR=50B; IF=3A;CD=45пФ | K | A |
| EB | ES3B | GS | FD | VR=100B; IF=3A;CD=45пФ | K | A |
| EC | ES3C | GS | FD | VR=150B; IF=3A;CD=45пФ | K | A |
| ED | ES3D | GS | FD | VR=200B; IF=3A;CD=45пФ | K | A |
| EDP | TPSMC18 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=16.2…19.8В;VWM=14.5B; Ipp=56.6A | K | A |
| EEP | TPSMC18A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=17.1…18.9В;VWM=15.3B; Ipp=59.5A | K | A |
| EFP | TPSMC20 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=18.0…22.8В;VWM=16.2B; Ipp=51.5A | K | A |
| EGP | TPSMC20A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=19.0…21.0В;VWM=17.1B; Ipp=54.2A | K | A |
| EHP | TPSMC22 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=19.8…24.2В;VWM=17.8B; Ipp=47.0A | K | A |
| EKP | TPSMC22A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=20.9…23.1В;VWM=18.8B; Ipp=49.0A | K | A |
| ELP | TPSMC24 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=21.6…26.4В;VWM=19.4B; Ipp=43.2A | K | A |
| EMP | TPSMC24A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=22.8…25.2В;VWM=20.5B; Ipp=45.2A | K | A |
| ENP | TPSMC27 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=24.3…29.7В;VWM=21.8B; Ipp=38.4A | K | A |
| EPP | TPSMC27A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=25.7…28.4В;VWM=23.1B; Ipp=40.0A | K | A |
| EQP | TPSMC30 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=27.0…33.0В;VWM=24.3B; Ipp=34.5A | K | A |
| ERP | TPSMC30A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=28.5…31.5В;VWM=25.6B; Ipp=36.2A | K | A |
| ESP | TPSMC33 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=29.7…36.3В;VWM=26.8B; Ipp=31.4A | K | A |
| ETP | TPSMC33A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=31.4…34.7В;VWM=28.2B; Ipp=32.8A | K | A |
| EUP | TPSMC36 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=32.4…39.6В;VWM=29.1B; Ipp=28.8A | K | A |
| EVP | TPSMC36A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=34.2…37.8В;VWM=30.8B; Ipp=30.1A | K | A |
| EWP | TPSMC39 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=35.1…42.9В;VWM=31.6B; Ipp=26.6A | K | A |
| EXP | TPSMC39A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=37.1…41.0В;VWM=33.3B; Ipp=27.8A | K | A |
| EYP | TPSMC43 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=38.7…47.3В;VWM=34.8B; Ipp=24.2A | K | A |
| EZP | TPSMC43A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=40.9…45.2В;VWM=36.8B; Ipp=25.3A | K | A |
| GDD | SMCJ5.0 | VISH | VS | VBR(IΤ=10.0мА)=6.40…7.55В;VWM=5.0B; Ipp=156.2A | K | A |
| GDE | SMCJ5.0A | VISH | VS | VBR(IΤ=10.0мА)=6.40…7.25В;VWM=5.0B; Ipp=163.0A | K | A |
| GDF | SMCJ6.0 | VISH | VS | VBR(IΤ=10.0мА)=6.67…8.45В;VWM=6.0B; Ipp=131.6A | K | A |
| GDG | SMCJ6.0A | VISH | VS | VBR(IΤ=10.0мА)=6.67…7.67В;VWM=6.0B; Ipp=145.6A | K | A |
| GDH | SMCJ6.5 | VISH | VS | VBR(IΤ=10.0мА)=7.22…9.14В;VWM=6.5B; Ipp=122.0A | K | A |
| GDK | SMCJ6.5A | VISH | VS | VBR(IΤ=10.0мА)=7.22…8.30В;VWM=6.5B; Ipp=133.9A | K | A |
| GDL | SMCJ7.0 | VISH | VS | VBR(IΤ=10.0мА)=7.78…9.86В;VWM=7.0B; Ipp=112.8A | K | A |
| GDM | SMCJ7.0A | VISH | VS | VBR(IΤ=10.0мА)=7.78…8.95В;VWM=7.0B; Ipp=125.0A | K | A |
| GDN | SMCJ7.5 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=8.33…10.80В;VWM=7.5B; Ipp=104.9A | K | A |
| GDP | SMCJ7.5A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=8.33…9.58В;VWM=7.5B; Ipp=116.3A | K | A |
| GDQ | SMCJ8.0 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=8.89…11.30В;VWM=8.0B; Ipp=100.0A | K | A |
| GDR | SMCJ8.0A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=8.89…10.23В;VWM=8.0B; Ipp=110.3A | K | A |
| GDS | SMCJ8.5 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=9.44…11.92В;VWM=8.5B; Ipp=94.3A | K | A |
| GDT | SMCJ8.5A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=9.44…10.82В;VWM=8.5B; Ipp=104.2A | K | A |
| GDU | SMCJ9.0 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=10.00…12.80В;VWM=9.0B; Ipp=88.7A | K | A |
| GDV | SMCJ9.0A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=10.00…11.50В;VWM=9.0B; Ipp=97.4A | K | A |
| GDW | SMCJ10 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=11.10…14.10В;VWM=10.0B; Ipp=79.8A | K | A |
| GDX | SMCJ10A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=11.10…12.80В;VWM=10.0B; Ipp=88.2A | K | A |
| GDY | SMCJ11 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=12.20…15.40В;VWM=11.0B; Ipp=74.6A | K | A |
| GDZ | SMCJ11A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=12.20…14.40В;VWM=11.0B; Ipp=82.4A | K | A |
| GED | SMCJ12 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=13.30…16.90В;VWM=12.0B; Ipp=68.2A | K | A |
| GEE | SMCJ12A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=13.30…15.30В;VWM=12.0B; Ipp=75.3A | K | A |
| GEF | SMCJ13 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=14.40…18.20В;VWM=13.0B; Ipp=63.0A | K | A |
| GEG | SMCJ13A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=14.40…16.50В;VWM=13.0B; Ipp=69.7A | K | A |

DO – 214AB (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| GEH | SMCJ14 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=15.60…19.80В;VWM=14.0B; Ipp=58.1A | K | A |
| GEK | SMCJ14A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=15.60…17.90В;VWM=14.0B; Ipp=64.7A | K | A |
| GEL | SMCJ15 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=16.70…19.80В;VWM=15.0B; Ipp=58.1A | K | A |
| GEM | SMCJ15A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=16.70…19.20В;VWM=15.0B; Ipp=61.5A | K | A |
| GEN | SMCJ16 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=17.80…22.60В;VWM=16.0B; Ipp=52.1A | K | A |
| GEP | SMCJ16A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=17.80…20.50В;VWM=16.0B; Ipp=57.7A | K | A |
| GEQ | SMCJ17 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=18.90…23.90В;VWM=17.0B; Ipp=49.2A | K | A |
| GER | SMCJ17A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=18.90…21.70В;VWM=17.0B; Ipp=53.3A | K | A |
| GES | SMCJ18 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=20.00…25.30В;VWM=18.0B; Ipp=46.6A | K | A |
| GET | SMCJ18A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=20.00…23.30В;VWM=18.0B; Ipp=51.4A | K | A |
| GEU | SMCJ20 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=22.20…28.10В;VWM=20.0B; Ipp=41.9A | K | A |
| GEV | SMCJ20A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=22.20…25.50В;VWM=20.0B; Ipp=46.3A | K | A |
| GEW | SMCJ22 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=24.40…30.90В;VWM=22.0B; Ipp=38.1A | K | A |
| GEX | SMCJ22A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=24.40…28.00В;VWM=22.0B; Ipp=42.2A | K | A |
| GEY | SMCJ24 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=26.70…33.80В;VWM=24.0B; Ipp=34.9A | K | A |
| GEZ | SMCJ24A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=26.70…30.70В;VWM=24.0B; Ipp=38.6A | K | A |
| GFD | SMCJ26 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=28.90…36.80В;VWM=26.0B; Ipp=32.2A | K | A |
| GFE | SMCJ26A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=28.90…33.20В;VWM=26.0B; Ipp=35.6A | K | A |
| GFF | SMCJ28 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=31.10…39.40В;VWM=28.0B; Ipp=30.0A | K | A |
| GFG | SMCJ28A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=31.10…35.80В;VWM=28.0B; Ipp=33.0A | K | A |
| GFH | SMCJ30 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=33.30…42.40В;VWM=30.0B; Ipp=28.0A | K | A |
| GFK | SMCJ30A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=33.30…38.30В;VWM=30.0B; Ipp=31.0A | K | A |
| GFL | SMCJ33 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=36.70…46.90В;VWM=33.0B; Ipp=25.2A | K | A |
| GFM | SMCJ33A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=36.70…42.20В;VWM=33.0B; Ipp=28.1A | K | A |
| GFN | SMCJ36 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=40.00…50.70В;VWM=36.0B; Ipp=23.3A | K | A |
| GFP | SMCJ36A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=40.00…46.00В;VWM=36.0B; Ipp=25.8A | K | A |
| GFQ | SMCJ40 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=44.40…56.30В;VWM=40.0B; Ipp=21.0A | K | A |
| GFR | SMCJ40A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=44.40…51.10В;VWM=40.0B; Ipp=23.2A | K | A |
| GFS | SMCJ43 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=47.80…60.50В;VWM=43.0B; Ipp=19.6A | K | A |
| GFT | SMCJ43A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=47.80…54.90В;VWM=43.0B; Ipp=21.6A | K | A |
| GFU | SMCJ45 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=50.00…63.30В;VWM=45.0B; Ipp=18.7A | K | A |
| GFV | SMCJ45A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=50.00…57.50В;VWM=45.0B; Ipp=20.6A | K | A |
| GFW | SMCJ48 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=53.30…67.50В;VWM=48.0B; Ipp=17.5A | K | A |
| GFX | SMCJ48A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=53.30…61.30В;VWM=48.0B; Ipp=19.4A | K | A |
| GFY | SMCJ51 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=56.70…71.80В;VWM=51.0B; Ipp=16.5A | K | A |
| GFZ | SMCJ51A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=56.70…65.20В;VWM=51.0B; Ipp=18.2A | K | A |
| GGD | SMCJ54 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=60.00…76.00В;VWM=54.0B; Ipp=15.6A | K | A |
| GGE | SMCJ54A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=60.00…69.00В;VWM=54.0B; Ipp=17.2A | K | A |
| GGF | SMCJ58 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=64.40…81.60В;VWM=58.0B; Ipp=14.6A | K | A |
| GGG | SMCJ58A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=64.40…74.60В;VWM=58.0B; Ipp=16.0A | K | A |
| GGH | SMCJ60 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=66.70…84.50В;VWM=60.0B; Ipp=14.0A | K | A |
| GGK | SMCJ60A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=66.70…76.70В;VWM=60.0B; Ipp=15.A | K | A |
| GGL | SMCJ64 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=71.10…90.10В;VWM=64.0B; Ipp=13.2A | K | A |
| GGM | SMCJ64A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=71.10…81.80В;VWM=64.0B; Ipp=14.6A | K | A |
| GGN | SMCJ70 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=77.80…98.60В;VWM=70.0B; Ipp=12.0A | K | A |
| GGP | SMCJ70A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=77.80…89.50В;VWM=70.0B; Ipp=13.3A | K | A |
| GGQ | SMCJ75 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=83.30…106.00В;VWM=75.0B; Ipp=11.2A | K | A |
| GGR | SMCJ75A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=83.30…95.80В;VWM=75.0B; Ipp=12.4A | K | A |
| GGS | SMCJ78 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=86.70…110.00В;VWM=78.0B; Ipp=10.8A | K | A |
| GGT | SMCJ78A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=86.70…99.70В;VWM=78.0B; Ipp=11.4A | K | A |
| GGU | SMCJ85 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=94.40…119.20В;VWM=85.0B; Ipp=9.9A | K | A |
| GGV | SMCJ85A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=94.40…108.20В;VWM=85.0B; Ipp=10.4A | K | A |
| GGW | SMCJ90 | VISH | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=100.00…126.50; VWM=90.0B;Ipp=9.4A | K | A |
| GGX | SMCJ90A | VISH | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=100.00…115.50; VWM=90.0B;Ipp=10.3A | K | A |

DO – 214AB (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| GGY | SMCJ100 | VISH | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=111.00…141.00; VWM=100.0B;Ipp=8.4A | K | A |
| GGZ | SMCJ100A | VISH | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=111.00…128.00; VWM=100.0B;Ipp=9.3A | K | A |
| GHD | SMCJ110 | VISH | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=122.00…154.50; VWM=110.0B;Ipp=7.7A | K | A |
| GHE | SMCJ110A | VISH | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=122.00…140.50; VWM=110.0B;Ipp=8.4A | K | A |
| GHF | SMCJ120 | VISH | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=133.00…169.00; VWM=120.0B;Ipp=7.0A | K | A |
| GHG | SMCJ120A | VISH | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=133.00…153.00; VWM=120.0B;Ipp=7.9A | K | A |
| GHH | SMCJ130 | VISH | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=144.00…182.50; VWM=130.0B;Ipp=6.5A | K | A |
| GHK | SMCJ130A | VISH | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=144.00…165.00; VWM=130.0B;Ipp=7.2A | K | A |
| GHL | SMCJ150 | VISH | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=167.00…211.50; VWM=150.0B;Ipp=5.6A | K | A |
| GHM | SMCJ150A | VISH | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=167.00…192.50; VWM=150.0B;Ipp=6.2A | K | A |
| GHN | SMCJ160 | VISH | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=178.00…226.00; VWM=160.0B;Ipp=5.2A | K | A |
| GHP | SMCJ160A | VISH | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=178.00…205.00; VWM=160.0B;Ipp=5.8A | K | A |
| GHQ | SMCJ170 | VISH | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=189.00…239.50; VWM=170.0B;Ipp=4.9A | K | A |
| GHR | SMCJ170A | VISH | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=189.00…217.50; VWM=170.0B;Ipp=5.5A | K | A |

DO-214AC

SMA

| Код | Типономинал | Фирма | Функция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| 10 | SML 4740 | GS | DZ | Vz (Iz=25.0мА)=10B;ZZT=7.0Om | K | A |
| 11 | SML 4741 | GS | DZ | Vz(Iz=23.0мА)=11B;ZZT=8.0Om | K | A |
| 12 | SML 4742 | GS | DZ | Vz(Iz=21.0mA)=12B;Zzt=9.0Om | K | A |
| 13 | SML 4743 | GS | DZ | Vz(Iz=19.0mA)=13B;Zzt=10.0Om | K | A |
| 15 | SML 4744 | GS | DZ | Vz(Iz=17.0mA)=15B;Zzt=14.0Om | K | A |
| 16 | SML 4745 | GS | DZ | Vz(Iz=15.5mA)=16B;Zzt=16.0Om | K | A |
| 18 | SML 4746 | GS | DZ | Vz(Iz=14.0mA)=18B;Zzt=20.0Om | K | A |
| 20 | SML 4747 | GS | DZ | Vz(Iz=12.5mA)=20B;Zzt=22.0Om | K | A |
| 22 | SML 4748 | GS | DZ | Vz(Iz=11.5mA)=22B;Zzt=23.0Om | K | A |
| 24 | SML 4749 | GS | DZ | Vz(Iz=10.5mA)=24B;Zzt=25.0Om | K | A |
| 27 | SML 4750 | GS | DZ | Vz(Iz=9.5mA)=27B;Zzt=35.0Om | K | A |
| 30 | SML 4751 | GS | DZ | Vz(Iz=8.5mA)=30B;Zzt=40.0Om | K | A |
| 33 | SML 4752 | GS | DZ | Vz(Iz=7.5mA)=33B;Zzt=45.0Om | K | A |
| 36 | SML 4753 | GS | DZ | Vz(Iz=7.0mA)=36B;Zzt=50.0Om | K | A |
| 39 | SML 4754 | GS | DZ | Vz(Iz=6.5mA)=39B;Zzt=60.0Om | K | A |
| 43 | SML 4755 | GS | DZ | Vz(Iz=6.0mA)=43B;Zzt=70.0Om | K | A |
| 47 | SML 4756 | GS | DZ | Vz(Iz=5.5mA)=47B;Zzt=80.0Om | K | A |
| 51 | SML 4757 | GS | DZ | Vz(Iz=5.0mA)=51B;Zzt=95.0Om | K | A |
| 56 | SML 4758 | GS | DZ | Vz(Iz=4.5mA)=56B;Zzt=110.0Om | K | A |
| 62 | SML 4759 | GS | DZ | Vz(Iz=4.0mA)=62B;Zzt=125.0Om | K | A |
| 68 | SML 4735 | GS | DZ | Vz(Iz=3.7mA)=68B;Zzt=150.0Om | K | A |
| 6P2 | SML 4736 | GS | DZ | Vz(Iz=41.0mA)=6.2B;Zzt=2.0Om | K | A |
| 6P8 | SML 4736 | GS | DZ | Vz(Iz=37.0mA)=6.8B;Zzt=3.5Om | K | A |
| 75 | SML 4761 | GS | DZ | Vz(Iz=3.3mA)=75B;Zzt=175.0Om | K | A |
| 7P5 | SML 4737 | GS | DZ | Vz(Iz=34.0mA)=7.5B;Zzt=4.0Om | K | A |
| 82 | SML 4762 | GS | DZ | Vz(Iz=3.0mA)=82B;Zzt=200.0Om | K | A |
| 8P2 | SML 4738 | GS | DZ | Vz(Iz=31.0mA)=8.2B;Zzt=4.5.0Om | K | A |
| 91 | SML 4763 | GS | DZ | Vz(Iz=2.0mA)=91B;Zzt=250.0Om | K | A |
| 9P1 | SML 4739 | GS | DZ | Vz(Iz=28.0mA)=9.1B;Zzt=5.0Om | K | A |
| ADP | TPSMA6.8 | GS | VS | VBR (IΤ=10.0мА)=6.12…7.48B; VWM=5.50B;Ipp=37.0A | K | A |
| AEP | TPSMA6.8A | GS | VS | VBR (IΤ=10.0мА)=6.45…7.14B; VWM=5.80B;Ipp=38.1A | K | A |
| AFP | TPSMA7.5 | GS | VS | VBR (IΤ=10.0мА)=6.75…8.25B; VWM=6.05B;Ipp=34.2A | K | A |
| AGP | TPSMA7.5A | GS | VS | VBR (IΤ=10.0мА)=7.13…7.88B; VWM=6.40B;Ipp=35.4A | K | A |
| AHP | TPSMA8.2 | GS | VS | VBR (IΤ=10.0мА)=7.38…9.02B; VWM=6.63B;Ipp=32.0A | K | A |
| AKP | TPSMA8.2A | GS | VS | VBR (IΤ=10.0мА)=7.79…8.61B; VWM=7.02B;Ipp=33.1A | K | A |
| ALP | TPSMA9.1 | GS | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=8.19…10.00B; VWM=7.370B;Ipp=29.0A | K | A |
| AMP | TPSMA9.1A | GS | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=8.65…9.55B; VWM=7.78B;Ipp=29.9A | K | A |
| ANP | TPSMA10 | GS | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=9.00…11.00B; VWM=8.10B;Ipp=26.7A | K | A |
| APP | TPSMA10A | GS | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=9.50…10.50B; VWM=8.65B;Ipp=27.6A | K | A |
| AQP | TPSMA11 | GS | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=9.90…12.10B; VWM=8.92B;Ipp=24.7A | K | A |
| ARP | TPSMA11A | GS | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=10.50…11.60B; VWM=9.40B;Ipp=25.6A | K | A |
| AWP | TPSMA15 | GS | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=13.50…16.30B; VWM=12.10B;Ipp=18.2A | K | A |

DO-214AC (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| AXP | TPSMA15A | GS | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=14.30…15.80B; VWM=12.80B;Ipp=18.9A | K | A |
| AYP | TPSMA16 | GS | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=14.40…17.60B; VWM=12.90B;Ipp=17.0A | K | A |
| AZP | TPSMA16A | GS | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=15.20…16.80B; VWM=13.60B;Ipp=37.8A | K | A |
| BDP | TPSMA18 | GS | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=16.20…19.80B; VWM=14.50B;Ipp=151A | K | A |
| BEP | TPSMA18A | GS | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=17.10…18.90B; VWM=15.30B;Ipp=15.9A | K | A |
| BFP | TPSMA20 | GS | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=18.00…22.00B; VWM=16.20B;Ipp=13.7A | K | A |
| BGP | TPSMA20A | GS | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=19.00…21.00B; VWM=17.10B;Ipp=14.4A | K | A |
| BHP | TPSMA22 | GS | VS | VBR (IΤ=1.0мА)=19.80…24.20B; VWM=17.80B;Ipp=12.5A | K | A |
| BKP | TPSMA22A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=20.90…23.10В;VWM=18.80B; Ipp=13.1A | K | A |
| BLP | TPSMA24 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=21.60…26.40В;VWM=19.40B; Ipp=11.5A | K | A |
| BMP | TPSMA24A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=22.80…25.20В;VWM=20.50B; Ipp=12.0A | K | A |
| BNP | TPSMA27 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=24.30…29.70В;VWM=21.80B; Ipp=10.2A | K | A |
| BOP | TPSMA30 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=27.00…33.00В;VWM=24.30B; Ipp=9.2A | K | A |
| BPP | TPSMA27A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=25.70…28.40В;VWM=23.10B; Ipp=10.7A | K | A |
| BRP | TPSMA30A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=28.50…31.50В;VWM=25.60B; Ipp=9.7A | K | A |
| BSP | TPSMA33 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=29.70…36.30В;VWM=26.80B; Ipp=8.4A | K | A |
| BTP | TPSMA33A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=31.40…34.70В;VWM=28.20B; Ipp=8.8A | K | A |
| BUP | TPSMA36 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=32.40…39.60В;VWM=29.10B; Ipp=7.7A | K | A |
| BVP | TPSMA36A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=34.20…37.80В;VWM=30.80B; Ipp=8.0A | K | A |
| BWP | TPSMA39 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=35.10…42.90В;VWM=31.60B; Ipp=7.1A | K | A |
| BXP | TPSMA39A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=37.10…41.00В;VWM=33.30B; Ipp=7.4A | K | A |
| BYP | TPSMA43 | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=38.70…47.30В;VWM=34.80B; Ipp=6.5A | K | A |
| BZP | TPSMA43A | GS | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=40.90…45.20В;VWM=36.80B; Ipp=6.7A | K | A |
| EA | ES1A | GS | VS | VR=50B; IF=1A;CD=7пФ | K | A |
| EB | ES1B | GS | VS | VR=100B; IF=1A;CD=7пФ | K | A |
| EC | ES1C | GS | VS | VR=150B; IF=1A;CD=7пФ | K | A |
| ED | ES1D | GS | VS | VR=200B; IF=1A;CD=7пФ | K | A |
| HD | SMAJ5.0 | VISH | VS | VBR(IΤ=10.0мА)=6.40…7.30В;VWM=9.6B; Ipp=41.6A | K | A |
| HE | SMAJ5.0A | VISH | VS | VBR(IΤ=10.0мА)=6.4…7.0В;VWM=9.2B; Ipp=43.5A | K | A |
| HF | SMAJ6.0 | VISH | VS | VBR(IΤ=10.0мА)=6.67…8.15В;VWM=11.4B; Ipp=35.1A | K | A |
| HG | SMAJ6.0A | VISH | VS | VBR(IΤ=10.0мА)=6.67…7.37В;VWM=10.3B; Ipp=38.8A | K | A |
| HH | SMAJ6.5 | VISH | VS | VBR(IΤ=10.0мА)=7.22…8.82В;VWM=12.3B; Ipp=32.5A | K | A |
| HK | SMAJ6.5A | VISH | VS | VBR(IΤ=10.0мА)=7.22…7.98В;VWM=11.2B; Ipp=35.7A | K | A |
| HL | SMAJ7.0 | VISH | VS | VBR(IΤ=10.0мА)=7.78…9.51В;VWM=13.3B; Ipp=30.1A | K | A |
| HM | SMAJ7.0A | VISH | VS | VBR(IΤ=10.0мА)=7.78…8.60В;VWM=12.0B; Ipp=33.3A | K | A |
| HN | SMAJ7.5 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=8.33…10.3В;VWM=14.3B; Ipp=28.0A | K | A |
| HP | SMAJ7.5A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=8.33…9.21В;VWM=12.9B; Ipp=31.0A | K | A |
| HQ | SMAJ8.0 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=8.89…10.9В;VWM=15.0B; Ipp=26.5A | K | A |
| HR | SMAJ8.0A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=8.89…9.83В;VWM=13.6B; Ipp=29.4A | K | A |
| HS | SMAJ8.5 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=9.44…11.5В;VWM=15.9B; Ipp=25.1A | K | A |
| HT | SMAJ8.5A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=9.44…10.4В;VWM=14.4B; Ipp=27.7A | K | A |
| HU | SMAJ9.0 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=10.0…12.2В;VWM=16.9B; Ipp=23.6A | K | A |
| HV | SMAJ9.0A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=10.0…11.1В;VWM=15.4B; Ipp=26.0A | K | A |
| HW | SMAJ10 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=11.0…13.6В;VWM=18.8B; Ipp=21.2A | K | A |
| HX | SMAJ10A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=11.0…12.3В;VWM=17.0B; Ipp=23.5A | K | A |

DO-214AC (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| IP | SMAJ16A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=17.8…19.7В;VWM=26.0B; Ipp=15.3A | K | A |
| IQ | SMAJ17 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=18.9…23.1В;VWM=30.5B; Ipp=13.1A | K | A |
| IR | SMAJ17A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=18.9…20.9В;VWM=27.6B; Ipp=14.5A | K | A |
| IS | SMAJ18 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=20.0…24.4В;VWM=32.2B; Ipp=12.4A | K | A |
| IT | SMAJ18A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=20.0…22.1В;VWM=29.2B; Ipp=13.7A | K | A |
| IU | SMAJ20 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=22.2…27.1В;VWM=35.8B; Ipp=11.1A | K | A |
| IV | SMAJ20A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=22.2…24.5В;VWM=32.4B; Ipp=12.3A | K | A |
| IW | SMAJ22 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=24.4…29.8В;VWM=39.4B; Ipp=10.1A | K | A |
| IX | SMAJ22A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=24.4…26.9В;VWM=35.5B; Ipp=11.2A | K | A |
| IY | SMAJ24 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=26.7…32.6В;VWM=43.0B; Ipp=9.3A | K | A |
| IZ | SMAJ24A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=26.7…29.5В;VWM=38.9B; Ipp=10.3A | K | A |
| JD | SMAJ26 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=28.9…31.9В;VWM=46.6B; Ipp=8.6A | K | A |
| JE | SMAJ26A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=28.9…25.3В;VWM=42.1B; Ipp=9.5A | K | A |
| JF | SMAJ28 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=31.1…38.0В;VWM=50.0B; Ipp=8.0A | K | A |
| JG | SMAJ28A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=31.1…34.4В;VWM=45.4B; Ipp=8.8A | K | A |
| JH | SMAJ30 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=33.3…40.7В;VWM=53.5B; Ipp=7.5A | K | A |
| JK | SMAJ30A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=33.3…36.8В;VWM=48.4B; Ipp=8.3A | K | A |
| JL | SMAJ33 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=36.7…44.9В;VWM=59.0B; Ipp=6.8A | K | A |
| JM | SMAJ33A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=36.7…40.6В;VWM=53.3B; Ipp=7.5A | K | A |
| JN | SMAJ36 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=40.0…48.9В;VWM=64.3B; Ipp=6.2A | K | A |
| JP | SMAJ36A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=40.0…44.2В;VWM=58.1B; Ipp=6.9A | K | A |
| JQ | SMAJ40 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=44.4…54.3В;VWM=71.4B; Ipp=5.6A | K | A |
| JR | SMAJ40A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=44.4…49.1В;VWM=64.5B; Ipp=6.2A | K | A |
| JS | SMAJ43 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=47.8…58.4В;VWM=76.7B; Ipp=5.2A | K | A |
| JT | SMAJ43A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=47.8…52.8В;VWM=69.4B; Ipp=5.7A | K | A |
| JU | SMAJ45 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=50.0…61.1В;VWM=80.3B; Ipp=5.0A | K | A |
| JV | SMAJ45A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=50.0…55.3В;VWM=72.7B; Ipp=5.5A | K | A |
| JW | SMAJ48 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=53.3…65.1В;VWM=85.5B; Ipp=4.7A | K | A |
| JX | SMAJ48A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=53.3…58.9В;VWM=77.4B; Ipp=5.2A | K | A |
| JY | SMAJ51 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=56.7…69.3В;VWM=91.1B; Ipp=4.4A | K | A |
| JZ | SMAJ51A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=56.7…62.7В;VWM=82.4B; Ipp=4.9A | K | A |
| RD | SMAJ54 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=60.0…73.3В;VWM=96.3B; Ipp=4.2A | K | A |
| RE | SMAJ54A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=60.0…66.3В;VWM=87.1B; Ipp=4.6A | K | A |
| RF | SMAJ58 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=64.4…78.7В;VWM=103B; Ipp=3.9A | K | A |
| RG | SMAJ58A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=64.4…71.2В;VWM=93.6B; Ipp=4.3A | K | A |
| RH | SMAJ60 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=66.7…81.5В;VWM=107B; Ipp=3.7A | K | A |
| RK | SMAJ60A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=66…73.7В;VWM=96.8B; Ipp=4.1A | K | A |
| RL | SMAJ64 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=71.1…86.4В;VWM=114B; Ipp=3.5A | K | A |
| RM | SMAJ64A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=71.1…78.6В;VWM=103B; Ipp=3.9A | K | A |
| RN | SMAJ70 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=77.8…95.1В;VWM=125B; Ipp=3.2A | K | A |
| RP | SMAJ70A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=77.8…86.0В;VWM=113B; Ipp=3.5A | K | A |
| RQ | SMAJ75 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=83.3…102В;VWM=134B; Ipp=3.0A | K | A |
| RR | SMAJ75A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=83.3…92.1В;VWM=121B; Ipp=3.3A | K | A |
| RS | SMAJ78 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=86.7…106В;VWM=139B; Ipp=2.9A | K | A |
| RT | SMAJ78A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=86.7…95.8В;VWM=126B; Ipp=2.2A | K | A |
| RU | SMAJ85 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=94.4…115В;VWM=151B; Ipp=2.6A | K | A |
| RV | SMAJ85A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=94.4…104В;VWM=137B; Ipp=2.9A | K | A |
| RW | SMAJ90 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=100…122В;VWM=160B; Ipp=2.5A | K | A |
| RX | SMAJ90A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=100…111В;VWM=146B; Ipp=2.7A | K | A |
| RY | SMAJ100 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=111…136В;VWM=179B; Ipp=2.2A | K | A |
| RZ | SMAJ100A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=111…123В;VWM=162B; Ipp=2.5A | K | A |
| SD | SMAJ110 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=122…149В;VWM=196B; Ipp=2.0A | K | A |
| SE | SMAJ110A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=122…135В;VWM=177B; Ipp=2.3A | K | A |

DO-214AC (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| SF | SMAJ120 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=133…163В;VWM=214B; Ipp=1.9A | K | A |
| SG | SMAJ120A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=133…147В;VWM=193B; Ipp=2.0A | K | A |
| SH | SMAJ130 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=144…176В;VWM=231B; Ipp=1.7A | K | A |
| SK | SMAJ130A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=144…159В;VWM=209B; Ipp=1.9A | K | A |
| SL | SMAJ150 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=167…204В;VWM=268B; Ipp=1.5A | K | A |
| SM | SMAJ150A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=167…185В;VWM=243B; Ipp=1.6A | K | A |
| SN | SMAJ160 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=178…218В;VWM=287B; Ipp=1.4A | K | A |
| SP | SMAJ160A | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=178…197В;VWM=259B; Ipp=1.5A | K | A |
| SQ | SMAJ170 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=189…231В;VWM=304B; Ipp=1.3A | K | A |
| SR | SMAJ170 | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=189…209В;VWM=275B; Ipp=1.4A | K | A |
| TD | SMAJ5.0C | VISH | VS | VBR(IΤ=10.0мА)=6.40…7.30В;VWM=9.6B; Ipp=41.6A | x | x |
| TE | SMAJ5.0AC | VISH | VS | VBR(IΤ=10.0мА)=6.4…7.0В;VWM=9.2B; Ipp=43.5A | x | x |
| TF | SMAJ6.0C | VISH | VS | VBR(IΤ=10.0мА)=6.67…8.15В;VWM=11.4B; Ipp=35.1A | x | x |
| TG | SMAJ6.0AC | VISH | VS | VBR(IΤ=10.0мА)=6.67…7.37В;VWM=10.3B; Ipp=38.8A | x | x |
| TH | SMAJ6.5C | VISH | VS | VBR(IΤ=10.0мА)=7.22…8.82В;VWM=12.3B; Ipp=32.5A | x | x |
| TK | SMAJ6.5AC | VISH | VS | VBR(IΤ=10.0мА)=7.22…7.98В;VWM=11.2B; Ipp=35.7A | x | x |
| TL | SMAJ7.0C | VISH | VS | VBR(IΤ=10.0мА)=7.78…9.51В;VWM=13.3B; Ipp=30.1A | x | x |
| TM | SMAJ7.0AC | VISH | VS | VBR(IΤ=10.0мА)=7.78…8.60В;VWM=12.0B; Ipp=33.3A | x | x |
| TN | SMAJ7.5C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=8.33…10.3В;VWM=14.3B; Ipp=28.0A | x | x |
| TP | SMAJ7.5AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=8.33…9.21B;VWM=12.9B; Ipp=31.0A | x | x |
| TQ | SMAJ8.0C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=8.89…10.9В;VWM=15.0B; Ipp=26.5A | x | x |
| TR | SMAJ8.0AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=8.89…9.83В;VWM=13.6B; Ipp=29.4A | x | x |
| TS | SMAJ8.5C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=9.44…11.5В;VWM=15.9B; Ipp=25.1A | x | x |
| TT | SMAJ8.5AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=9.44…10.4В;VWM=14.4B; Ipp=27.7A | x | x |
| TU | SMAJ9.0C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=10.0…12.2В;VWM=16.9B; Ipp=23.6A | x | x |
| TV | SMAJ9.0AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=10.0…11.1В;VWM=15.4B; Ipp=26.0A | x | x |
| TW | SMAJ10C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=11.1…13.6В;VWM=18.8B; Ipp=21.2A | x | x |
| TX | SMAJ10AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=11.1…12.3В;VWM=17.0B; Ipp=23.5A | x | x |
| TY | SMAJ11C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=12.2…14.9В;VWM=20.1B; Ipp=20.0A | x | x |
| TZ | SMAJ11AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=12.2…13.5В;VWM=18.2B; Ipp=22.0A | x | x |
| UA | US1A | GS | FD | VR=50В; IF=1A; CD=17пФ | K | A |
| UB | US1B | GS | FD | VR=100В; IF=1A; CD=17пФ | K | A |
| UD | SMAJ12C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=13.3…16.3В;VWM=22.0B; Ipp=18.1A | x | x |
| UD | US1D | GS | FD | VR=200В; IF=1A; CD=17пФ | K | A |
| UE | SMAJ12AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=13.3…14.7В;VWM=19.9B; Ipp=20.1A | x | x |
| UF | SMAJ13C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=14.4…17.6В;VWM=23.8B; Ipp=16.8A | x | x |
| UG | SMAJ13AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=14.4…15.9В;VWM=21.5B; Ipp=18.6A | x | x |
| UG | US1G | GS | FD | VR=400В; IF=1A; CD=17пФ | K | A |
| UH | SMAJ14C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=15.6…19.1В;VWM=25.8B; Ipp=15.5A | x | x |
| UJ | US1J | GS | FD | VR=600В; IF=1A; CD=15пФ | K | A |
| UK | SMAJ14AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=15.6…17.2В;VWM=23.2B; Ipp=17.2A | x | x |
| UL | SMAJ15C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=16.7…20.4В;VWM=26.9B; Ipp=14.8A | x | x |
| UM | SMAJ15AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=16.7…18.5В;VWM=24.4B; Ipp=16.4A | x | x |
| UN | SMAJ16C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=17.8…21.8В;VWM=28.8B; Ipp=13.8A | x | x |
| UP | SMAJ16AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=16.7…19.7В;VWM=26.0B; Ipp=15.3A | x | x |
| UQ | SMAJ17C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=18.9…23.1В;VWM=30.5B; Ipp=13.1A | x | x |
| UR | SMAJ17AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=18.9…20.9В;VWM=27.6B; Ipp=14.5A | x | x |
| US | SMAJ18C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=20.0…24.4В;VWM=32.2B; Ipp=12.4A | x | x |
| UT | SMAJ18AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=20.0…22.1В;VWM=29.2B; Ipp=13.7A | x | x |
| UU | SMAJ20C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=22.2…27.1В;VWM=35.8B; Ipp=11.1A | x | x |
| UV | SMAJ20AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=22.2…24.5В;VWM=32.4B; Ipp=12.3A | x | x |
| UW | SMAJ22C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=24.4…29.8В;VWM=39.4B; Ipp=10.1A | x | x |
| UX | SMAJ22AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=24.4…26.9В;VWM=35.5B; Ipp=11.2A | x | x |

DO-214AC (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| UY | SMAJ24C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=26.7…32.6В;VWM=43.0B; Ipp=9.3A | x | x |
| UZ | SMAJ24AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=26.7…29.5В;VWM=38.9B; Ipp=10.3A | x | x |
| VD | SMAJ26C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=28.9…31.9В;VWM=46.6B; Ipp=8.6A | x | x |
| VE | SMAJ26AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=28.9…25.3В;VWM=42.1B; Ipp=9.5A | x | x |
| VF | SMAJ28C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=31.1…38.0В;VWM=50.0B; Ipp=8.0A | x | x |
| VG | SMAJ28AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=31.1…34.4В;VWM=45.4B; Ipp=8.8A | x | x |
| VH | SMAJ30C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=33.3…40.7В;VWM=53.5B; Ipp=7.5A | x | x |
| VK | SMAJ30AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=33.3…36.8В;VWM=48.4B; Ipp=8.3A | x | x |
| VL | SMAJ33C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=36.7…44.9В;VWM=59.0B; Ipp=6.8A | x | x |
| VM | SMAJ33AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=36.7…40.6В;VWM=53.3B; Ipp=7.5A | x | x |
| VN | SMAJ36C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=40.0…48.9В;VWM=64.3B; Ipp=6.2A | x | x |
| VP | SMAJ36AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=40.0…44.2В;VWM=58.1B; Ipp=6.9A | x | x |
| VQ | SMAJ40C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=44.4…54.3В;VWM=71.4B; Ipp=5.6A | x | x |
| VR | SMAJ40AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=44.4…49.1В;VWM=64.5B; Ipp=6.2A | x | x |
| VS | SMAJ43C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=47.8…58.4В;VWM=76.7B; Ipp=5.2A | x | x |
| VT | SMAJ43AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=47.8…52.8В;VWM=69.4B; Ipp=5.7A | x | x |
| VU | SMAJ45C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=50.0…61.1В;VWM=80.3B; Ipp=5.0A | x | x |
| VV | SMAJ45AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=50.0…55.3В;VWM=72.7B; Ipp=5.5A | x | x |
| VW | SMAJ48C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=53.3…65.1В;VWM=85.5B; Ipp=4.7A | x | x |
| VX | SMAJ48AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=53.3…58.9В;VWM=77.4B; Ipp=5.2A | x | x |
| VY | SMAJ51C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=56.7…69.3В;VWM=91.1B; Ipp=4.4A | x | x |
| VZ | SMAJ51AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=56.7…62.7В;VWM=82.4B; Ipp=4.9A | x | x |
| WD | SMAJ54C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=60.00…73.3В;VWM=96.3B; Ipp=4.2A | x | x |
| WE | SMAJ54AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=60.00…66.3В;VWM=87.1B; Ipp=4.6A | x | x |
| WF | SMAJ58C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=64.4…78.7В;VWM=103B; Ipp=3.9A | x | x |
| WG | SMAJ58AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=64.4…71.2В;VWM=93.6B; Ipp=4.3A | x | x |
| WH | SMAJ60C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=66.7…81.5В;VWM=107B; Ipp=3.7A | x | x |
| WK | SMAJ60AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=66.…73.7В;VWM=96.8B; Ipp=4.1.A | x | x |
| WL | SMAJ64C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=71.1…86.4В;VWM=114B; Ipp=3.5A | x | x |
| WM | SMAJ64AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=71.1…78.6В;VWM=103B; Ipp=3.9A | x | x |
| WN | SMAJ70C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=77.8…95.1В;VWM=125B; Ipp=3.2A | x | x |
| WP | SMAJ70AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=77.8…86.0В;VWM=113B; Ipp=3.5A | x | x |
| WQ | SMAJ75C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=83.3…102В;VWM=134B; Ipp=3.0A | x | x |
| WR | SMAJ75AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=83.3…92.1В;VWM=121B; Ipp=3.3A | x | x |
| WS | SMAJ78C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=86.7…106В;VWM=139B; Ipp=2.9A | x | x |
| WT | SMAJ78AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=86.7…95.8В;VWM=126B; Ipp=2.2A | x | x |
| WU | SMAJ85C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=94.4…115В;VWM=151B; Ipp=2.6A | x | x |
| WV | SMAJ85AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=94.4…104В;VWM=137B; Ipp=2.9A | x | x |
| WW | SMAJ90C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=100…122В;VWM=160B; Ipp=2.5A | x | x |
| WX | SMAJ90AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=100…111В;VWM=146B; Ipp=2.7A | x | x |
| WY | SMAJ100C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=111…136В;VWM=179B; Ipp=2.2A | x | x |
| WZ | SMAJ100AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=111…123В;VWM=162B; Ipp=2.5A | x | x |
| XD | SMAJ110C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=122…149В;VWM=196B; Ipp=2.0A | x | x |
| XE | SMAJ110AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=122…135В;VWM=177B; Ipp=2.3A | x | x |
| XF | SMAJ120C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=133…163В;VWM=214B; Ipp=1.9A | x | x |
| XG | SMAJ120AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=133…147В;VWM=193B; Ipp=2.0A | x | x |
| XH | SMAJ130C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=144…176В;VWM=231B; Ipp=1.7A | x | x |
| XK | SMAJ130AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=144…159В;VWM=209B; Ipp=1.9A | x | x |
| XL | SMAJ150C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=167…204В;VWM=268B; Ipp=1.5A | x | x |
| XM | SMAJ150AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=167…185В;VWM=243B; Ipp=1.6A | x | x |
| XN | SMAJ160C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=178…218В;VWM=287B; Ipp=1.4A | x | x |
| XP | SMAJ160AC | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=178…197В;VWM=259B; Ipp=1.5A | x | x |
| XQ | SMAJ170C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=189…231В;VWM=304B; Ipp=1.3A | x | x |

DO-214AC (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| XR | SMAJ170C | VISH | VS | VBR(IΤ=1.0мА)=189…209В;VWM=275B; Ipp=1.4A | x | x |
| ZHK | SMAZ5V1 | VISH | DZ | VZ(IZ=100МА)=4.8…5.4В;ZZT=5.0OМ | K | A |
| ZHL | SMAZ5V6 | VISH | DZ | VZ(IZ=100МА)=5.2…6.0В;ZZT=2.0OМ | K | A |
| ZHN | SMAZ6V2 | VISH | DZ | VZ(IZ=100МА)=5.8…6.6В;ZZT=2.0OМ | K | A |
| ZHO | SMAZ6V8 | VISH | DZ | VZ(IZ=100МА)=6.4…7.21В;ZZT=2.0OМ | K | A |
| ZHQ | SMAZ7V5 | VISH | DZ | VZ(IZ=100МА)=7.0…7.9В;ZZT=2.0OМ | K | A |
| ZHR | SMAZ8V2 | VISH | DZ | VZ(IZ=100МА)=7.7…8.7В; ZZT=2.0OМ | K | A |
| ZHT | SMAZ9V1 | VISH | DZ | VZ(IZ=50МА)=8.5…9.6В;ZZT=4.0OМ | K | A |
| ZHU | SMAZ10 | VISH | DZ | VZ(IZ=50МА)=9.4…10.6В;ZZT=4.0OМ | K | A |
| ZHW | SMAZ12 | VISH | DZ | VZ(IZ=50МА)=11.4…12.7В;ZZT=7.0OМ | K | A |
| ZHZ | SMAZ15 | VISH | DZ | VZ(IZ=50МА)=13.8…15.6В;ZZT=10OМ | K | A |
| ZJA | SMAZ16 | VISH | DZ | VZ(IZ=25МА)=15.3…17.1В;ZZT=15OМ | K | A |
| ZJF | SMAZ18 | VISH | DZ | VZ(IZ=25МА)=16.8…19.1В;ZZT=15OМ | K | A |
| ZJG | SMAZ20 | VISH | DZ | VZ(IZ=25МА)=18.8…21.2В;ZZT=15OМ | K | A |
| ZJK | SMAZ22 | VISH | DZ | VZ(IZ=25МА)=20.8…23.3В;ZZT=15OМ | K | A |
| ZJL | SMAZ24 | VISH | DZ | VZ(IZ=25МА)=22.8…25.6В;ZZT=15OМ | K | A |
| ZJN | SMAZ27 | VISH | DZ | VZ(IZ=25МА)=25.1…28.9В;ZZT=15OМ | K | A |
| ZJQ | SMAZ30 | VISH | DZ | VZ(IZ=25МА)=28…32В;ZZT=15OМ | K | A |
| ZJR | SMAZ33 | VISH | DZ | VZ(IZ=25МА)=31…35В;ZZT=15OМ | K | A |
| ZJS | SMAZ36 | VISH | DZ | VZ(IZ=10МА)=34…38В;ZZT=40OМ | K | A |
| ZJT | SMAZ39 | VISH | DZ | VZ(IZ=10МА)=37…41В;ZZT=40OМ | K | A |
| ZJV | SMAZ47 | VISH | DZ | VZ(IZ=10МА)=44…50В;ZZT=45OМ | K | A |
| ZKM | SMAZ68 | VISH | DZ | VZ(IZ=10МА)=64…72В;ZZT=80OМ | K | A |
| ZKQ | SMAZ100 | VISH | DZ | VZ(IZ=5.0МА)=94…106В;ZZT=200OМ | K | A |
| ZKR | SMAZ150 | VISH | DZ | VZ(IZ=5.0МА)=138…156В;ZZT=300OМ | K | A |
| ZKW | SMAZ200 | VISH | DZ | VZ(IZ=5.0МА)=188…212В;ZZT=350OМ | K | A |

DO-215AA

| Код | Типономинал | Фирма | Функция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| WA | SMZG3789A | GS | DZ | VZ(IZ=37.5МА)=10B±10%; ZZT=5.0OМ | K | A |
| WB | SMZG3789B | GS | DZ | VZ(IZ=37.5МА)=10B±5%; ZZT=5.0OМ | K | A |
| WC | SMZG3790A | GS | DZ | VZ(IZ=34.1МА)=11B±10%; ZZT=6.0OМ | K | A |
| WD | SMZG3790B | GS | DZ | VZ(IZ=34.1МА)=11B±5%; ZZT=6.0OМ | K | A |
| WE | SMZG3791A | GS | DZ | VZ(IZ=31.2МА)=12B±10%; ZZT=7.0OМ | K | A |
| WF | SMZG3791B | GS | DZ | VZ(IZ=31.2МА)=12B±5%; ZZT=7.0OМ | K | A |
| WG | SMZG3792A | GS | DZ | VZ(IZ=28.8МА)=13B±10%; ZZT=7.5OМ | K | A |
| WH | SMZG3792B | GS | DZ | VZ(IZ=28.8МА)=13B±5%; ZZT=7.5OМ | K | A |
| WI | SMZG3793A | GS | DZ | VZ(IZ=25.0МА)=15B±10%; ZZT=9.0OМ | K | A |
| WJ | SMZG3793B | GS | DZ | VZ(IZ=25.0МА)=15B±5%; ZZT=9.0OМ | K | A |
| WK | SMZG3794A | GS | DZ | VZ(IZ=23.4МА)=16B±10%; ZZT=10.0OМ | K | A |
| WL | SMZG3794B | GS | DZ | VZ(IZ=23.4МА)=16B±5%; ZZT=10.0OМ | K | A |
| XA | SMZG3795A | GS | DZ | VZ(IZ=20.8МА)=18B±10%; ZZT=12.0OМ | K | A |
| XB | SMZG3795B | GS | DZ | VZ(IZ=20.8МА)=18B±5%; ZZT=12.0OМ | K | A |
| XC | SMZG3796A | GS | DZ | VZ(IZ=18.7МА)=20B±10%; ZZT=14.0OМ | K | A |
| XD | SMZG3796B | GS | DZ | VZ(IZ=18.7МА)=20B±5%; ZZT=14.0OМ | K | A |
| XE | SMZG3797A | GS | DZ | VZ(IZ=17.0МА)=22B±10%; ZZT=17.5OМ | K | A |
| XF | SMZG3797B | GS | DZ | VZ(IZ=17.0МА)=22B±5%; ZZT=17.5OМ | K | A |
| XG | SMZG3798A | GS | DZ | VZ(IZ=15.6МА)=24B±10%; ZZT=19.0OМ | K | A |
| XH | SMZG3798B | GS | DZ | VZ(IZ=15.6МА)=24B±5%; ZZT=19.0OМ | K | A |
| XI | SMZG3799A | GS | DZ | VZ(IZ=13.9МА)=27B±10%; ZZT=23.0OМ | K | A |
| XJ | SMZG3799B | GS | DZ | VZ(IZ=13.9МА)=27B±5%; ZZT=23.0OМ | K | A |
| XK | SMZG3800A | GS | DZ | VZ(IZ=12.5МА)=30B±10%; ZZT=26.0OМ | K | A |
| XL | SMZG3800B | GS | DZ | VZ(IZ=12.5МА)=30B±5%; ZZT=26.0OМ | K | A |
| YA | SMZG3801A | GS | DZ | VZ(IZ=11.4МА)=33B±10%; ZZT=33.0OМ | K | A |
| YB | SMZG3801B | GS | DZ | VZ(IZ=11.4МА)=33B±5%; ZZT=33.0OМ | K | A |
| YC | SMZG3802A | GS | DZ | VZ(IZ=10.4МА)=36B±10%; ZZT=38.0OМ | K | A |
| YD | SMZG3802B | GS | DZ | VZ(IZ=10.4МА)=36B±5%; ZZT=38.0OМ | K | A |
| YE | SMZG3803A | GS | DZ | VZ(IZ=9.6МА)=39B±10%; ZZT=45.0OМ | K | A |
| YF | SMZG3803B | GS | DZ | VZ(IZ=9.6МА)=39B±5%; ZZT=45.0OМ | K | A |
| YG | SMZG3804A | GS | DZ | VZ(IZ=8.7МА)=43B±10%; ZZT=53.0OМ | K | A |
| YN | SMZG3804B | GS | DZ | VZ(IZ=8.7МА)=43B±5%; ZZT=53.0OМ | K | A |
| YI | SMZG3805A | GS | DZ | VZ(IZ=8.0МА)=47B±10%; ZZT=67.0OМ | K | A |
| YJ | SMZG3805B | GS | DZ | VZ(IZ=8.0МА)=47B±5%; ZZT=67.0OМ | K | A |
| YK | SMZG3806A | GS | DZ | VZ(IZ=7.3МА)=51B±10%; ZZT=70.0OМ | K | A |
| YL | SMZG3806B | GS | DZ | VZ(IZ=7.3МА)=51B±5%; ZZT=70.0OМ | K | A |
| ZA | SMZG3807A | GS | DZ | VZ(IZ=6.7МА)=56B±10%; ZZT=86.0OМ | K | A |
| ZB | SMZG3807B | GS | DZ | VZ(IZ=6.7МА)=56B±5%; ZZT=86.0OМ | K | A |
| ZC | SMZG3808A | GS | DZ | VZ(IZ=6.0МА)=62B±10%; ZZT=100.0OМ | K | A |
| ZD | SMZG3808B | GS | DZ | VZ(IZ=6.0МА)=62B±5%; ZZT=100.0OМ | K | A |
| ZE | SMZG3809A | GS | DZ | VZ(IZ=5.5МА)=68B±10%; ZZT=120.0OМ | K | A |
| ZF | SMZG3809B | GS | DZ | VZ(IZ=5.5МА)=68B±5%; ZZT=120.0OМ | K | A |

SOD-123

| Цвет полосы | Тип | Типономи нал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| Белая | 2 | BB419 | SIEM | BD | VR<28B;IF<20MA;IR<0.02MKA;C3V=26…32 ПФ; C3V/C25V= 5…6.5 | К | А |
| Белая | А | BAT14-098 | SIEM | SHD | VR<4B;IF<90MA;VF(IF=10MA)<0.55B;CD<0.35 ПФ; | К | А |
| Белая | В | BAT15-098 | SIEM | SHD | VR<4B;IF<110MA;VF(IF=10MA)<0.32B;CD<0.35 ПФ; | К | А |
| Белая | С | BAT65 | SIEM | SHD | VR<30B;IF<500MA;VF(IF=250MA)<0.7B; IR<10MKA;CD<12 ПФ; | К | А |
| Белая | М | BB512 | SIEM | BD | VR<12B;IF<50MA; IR<0.02MKA; C1V=440…520ПФ; C1V/C8V>15 | К | А |
| Белая | P | BA586 | SIEM | PIN | VR<50B;IF<50MA; VF(IF=50MA)<1.15B;IR<0.05MKA;CD<0.2 ПФ; | К | А |
| Белая | R | BA585 | SIEM | PIN | VR<50B;IF<50MA; VF(IF=50MA)<1.1B;IR<0.05MKA;CD<0.4 ПФ; | К | А |
| Белая | S | BB515 | SIEM | BD | VR<30B;IF<20MA;IR<0.01MKA;C1V=17.5..20ПФ; C1V/C28V=8.2..9.8 | К | А |
| Белая | T | BB811 | SIEM | BD | VR<30B;IF<20MA;IR<0.02MKA;C1V=7.8..9.8ПФ; C1V/C28V=7.8..9.5 | К | А |
| голубая | S | BA582 | SIEM | DTV | VR<35B;IF<100MA;VF(IF=100MA)<1.0B;IR<0.02MKA; CD<1.1 ПФ; | К | А |
| Желтая | S | BB619 | SIEM | BD | VR<30B;IF<20MA;IR<0.01MKA;C1V=36..42ПФ; C1V/C28V>13.5 | К | А |
| Желтая | S | BB619C | SIEM | BD | VR<30B;IF<20MA;IR<0.01MKA;C1V=36..42ПФ; C1V/C28V>13.5 | К | А |
| красная | S | BB620 | SIEM | BD | VR<30B;IF<20MA;IR<0.01MKA;C1V=62..76ПФ; C1V/C28V=19.5..25 | К | А |

SOD-91

| Тип | Типоно минал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цокол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| 11D | BYD11D | PHIL | BYG | VR<200B;IF<0,5A;VF(0,5A)<0,91B;VR>225B;IR<1MKA;CD=14пФ; tRR=3MKC | K | A |
| 11G | BYD11G | PHIL | BYG | VR<400B;IF<0,5A;VF(0,5A)<0,91B;VR>450B;IR<1MKA;CD=14пФ; tRR=3MKC | K | A |
| 11J | BYD11J | PHIL | BYG | VR<600B;IF<0,5A;VF(0,5A)<0,91B;VR>650B;IR<1MKA;CD=14пФ; tRR=3MKC | K | A |
| 11K | BYD11K | PHIL | BYG | VR<800B;IF<0,5A;VF(0,5A)<0,91B;VR>900B;IR<1MKA;CD=14пФ; tRR=3MKC | K | A |
| 11M | BYD11M | PHIL | BYG | VR<1000B;IF<0,5A;VF(0,5A)<0,91B;VR>450B;IR<1MKA;CD=14пФ; tRR=3MKC | K | A |
| 31D | BYD31D | PHIL | BYD | VR<200B; IF<0,44A; VF(0,5A)<1,35B; VR>300B; CD=9пФ; tRR=250нс | K | A |
| 31G | BYD31G | PHIL | BYD | VR<400B; IF<0,44A; VF(0,5A)<1,35B; VR>500B; CD=9пФ; tRR=250нс | K | A |
| 31J | BYD31G | PHIL | BYD | VR<600B; IF<0,44A; VF(0,5A)<1,35B; VR>700B; CD=9пФ; tRR=250нс | K | A |
| 31K | BYD31K | PHIL | BYD | VR<800B; IF<0,44A; VF(0,5A)<1,35B; VR>900B; CD=8пФ; tRR=300нс | K | A |
| 31M | BYD31M | PHIL | FID | VR<1000B; IF<0,44A; VF(0,5A)<1,35B; VR>1100B; CD=8пФ; tRR=300нс | K | A |
| S11 | BAS11 | PHIL | DL | VR<300B;IF<300мA;VF(IF=300мA)<1,0B;CD=20пФ; tRR<1MKC | K | A |
| S12 | BAS12 | PHIL | DL | VR<400B;IF<300мA;VF(IF=300мA)<1,0B;CD=20пФ; tRR<1MKC | K | A |

SOT143, TO-253

| Код | Типономинал | Фир ма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | MRF9011LT1 | MOT | NPN | VCBO=25B;IC=30MA;PD=300MBT;h21=30..200; fT=3800МГц | C | E | B | E |
| 02 | MRF5711LT1 | MOT | NPN | VCBO=20B;IC=80MA;PD=580MBT;h21=50..300; fT=8000МГц | C | E | B | E |
| 04 | MRF4427 | MOT | NPN | VCBO=40B;IC=400MA;PD=220MBT;h21=10..200; fT=1600МГц | C | E | B | E |
| 04 | MRF5211LT1 | MOT | NPN | VCBO=20B;IC=70MA;PD=333MBT;h21=25..125; fT=4200МГц | C | E | B | E |
| 05 | MRF9331LT1 | MOT | NPN | VCBO=15B;IC=2MA;PD=50MBT;h21=30..200; fT=5000МГц | C | E | B | E |
| 11 | MRF9511ALT1 | MOT | NPN | VCBO=20B;IC=100MA;PD=322MBT;h21=75..150; fT=8000МГц | C | E | B | E |
| 17 | BAS125-07 | SIEM | 2xSHD | VR<25B;IF<100MA;VF(IF=35MA)<0.9B;IR<1.0MKA; CD<1.1ПФ | K1 | K2 | A2 | A1 |
| 18 | MRF9331LT1 | MOT | NPN | VCBO=15B;IC=2MA;PD=50MBT;h21=30..200; fT=3500МГц | C | E | B | E |
| 18 | MRF9411BLT1 | MOT | NPN | VCBO=20B;IC=50MA;PD=322MBT;h21=100..200; fT=8000МГц | C | E | B | E |
| 18 | MRF9411BLT3 | MOT | NPN | VCBO=20B;IC=50MA;PD=322MBT;h21=100..200; fT=8000МГц | C | E | B | E |
| 1Jp | BCV61A | PHIL | NPN | VCBO=30B;IC=100MA;PD=250MBT;h21=110..220; fT>100МГц | B1 B2 C2 | C1 | E1 | E2 |
| 1Js | BCV61A | SIEM | NPN | VCBO=30B;IC=100MA;PD=300MBT;h21=110..220; fT=250МГц | C1 B1 B2 | C2 | E2 | E1 |
| 1Kp | BCV61B | PHIL | NPN | VCBO=30B;IC=100MA;PD=250MBT;h21=200..450; fT>100МГц | B1 B2 C2 | C1 | E1 | E2 |
| 1Ks | BCV61B | SIEM | NPN | VCBO=30B;IC=100MA;PD=300MBT;h21=200..450;fT=250МГц | C1 B1 B2 | C2 | E2 | E1 |
| 1Lp | BCV61C | PHIL | NPN | VCBO=30B;IC=100MA;PD=250MBT;h21=420..800; fT>100МГц | B1 B2 C2 | C1 | E1 | E2 |
| 1Ls | BCV61C | SIEM | NPN | VCBO=30B;IC=100MA;PD=300MBT;h21=420..800; fT>250МГц | C1 B1 B2 | C2 | E2 | E1 |
| 1Mp | BCV61 | PHIL | NPN | VCBO=30B;IC=100MA;PD=250MBT;h21=110..800;fT>100МГц | B1 B2 C2 | C1 | E1 | E2 |
| 305 | AT-30511 | HP | NPN | VCBO=11B;IC=8MA;PD=100MBT; h21=70..300; fT=10ГГц | B | E | C | E |
| 310 | AT-31011 | HP | NPN | VCBO=11B;IC=16MA;PD=150MBT; h21=70..300; fT=10ГГц | B | E | C | E |
| 320 | AT-32011 | HP | PNP | VCBO=11B;IC=32MA;PD=200MBT; h21=70..300; fT=10ГГц | B | E | C | E |
| 3Jp | BCV62A | PHIL | PNP | VCBO=30;IC=100MA;PD=250MBT; h21=125..250; fT>100MГц | B1 B2 C2 | C1 | E1 | E2 |
| 3Js | BCV62A | SIEM | PNP | VCBO=30B;IC=100MA;PD=300MBT; h21=125..220; fT=250MГц | C1 B1 B2 | C2 | E2 | E1 |
| 3Kp | BCV62B | PHIL | PNP | VCBO=30;IC=100MA;PD=250MBT; h21=220..475; fT>100MГц | B1 B2 C2 | C1 | E1 | E2 |

SOT143, TO-253 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3Ks | BCV62B | SIEM | PNP | VCBO=30B;IC=100MA;PD=300MBT; h21=220..475; fT=250MГц | C1 B1 B2 | C2 | E2 | E1 |
| 3Lp | BCV62C | PHIL | PNP | VCBO=30;IC=100MA;PD=250MBT; h21=220..475; fT>100MГц | B1 B2 C2 | C1 | E1 | E2 |
| 3Ls | BCV62C | SIEM | PNP | VCBO=30B;IC=100MA;PD=300MBT; h21=420..800; fT=c250MГц | C1 B1 B2 | C2 | E2 | E1 |
| 3Mp | BCV62 | PHIL | PNP | VCBO=30;IC=100MA;PD=250MBT; h21=100..800; fT>100MГц | B1 B2 C2 | C1 | E1 | E2 |
| 414 | AT-41411 | HP | NPN | VCBO=30B;IC=50MA;PD=225MBT; h21=30..270; fT=7000MГц | C | E | B | E |
| 47s | BAS40-07 | SIEM | 2xSHD | VR<40B;IF<120мA;VF(IF=40мA)<1,0B;IR<1,0MKA; CD<5,0пФ; | K1 | K2 | A2 | A1 |
| 57 | BAT17-07 | SIEM | 2xSHD | VR<4B;IF<130мA;VF(IF=10мA)<0,6B; IR<0,25MKA CD<0,75пФ; | K1 | K2 | A2 | A1 |
| 60 | BAR60 | SIEM | 3xPIN | VR<100B;IF<140мA;VF(IF=100мA)<1,25B; IR<0,1MKA CD<0,2пФ; | K1 K2 A3 | K3 | A1 | A2 |
| 61 | BAR61 | SIEM | 3xPIN | VR<100B;IF<140мA;VF(IF=100мA)<1,25B; IR<0,1MKA CD<0,2пФ; | K2 A3 | A1 | K1A2 | A3 |
| 62 | BAT62 | SIEM | 2xSHD | VR<40B;IF<20мA;VF(IF=2мA)<1,0B; IR<10MKA; CD<0,6пФ; | A1 | K2 | A2 | K1 |
| 63 | BAT63 | SIEM | 2xSHD | VR<3B;IF<100мA;VF(IF=1мA)<0,3B; IR<0,01MKA; CD<0,85пФ; | A1 | K2 | A2 | K1 |
| 67s | BAT64-07 | SIEM | 2xSHD | VR<40B;IF<250мA;VF(IF=100мA)<0,75B; IR<2,0MKA; CD<6пФ; | K1 | K2 | A2 | A1 |
| 77p | BAS70-07 | PHIL | 2xSHD | VR<70B;IF<70мA;VF(IF=1мA)<410MB;CD<2пФ; | K1 | K2 | A2 | A1 |
| 77s | BAS70-07 | SIEM | 2xSHD | VR<70B;IF<70мA;VF(IF=15мA)<1,0B; IR<0,1MKA; CD<2,0пФ; | K1 | K2 | A2 | A1 |
| 8372 | MRF8372 | MOT | NPN | VCBO=36B;IC=200MA;PD=1880MBT; h21=30..200 | C | E | B | E |
| 97p | BCV65 | PHIL | PNP(1)+NPN(2) | VCBO=30B;IC=100MA;PD=250MBT; h21=75..800 | C2 | B1 B2 | C1 | E1E2 |
| 98p | BCV65B | PHIL | PNP(1)+NPN(2) | VCBO=30B;IC=100MA;PD=250MBT; h21=200..475 | C2 | B1 B2 | C1 | E1E2 |
| A | MRF94713 | MOT | NPN | VCBO=20B;IC=50MA;PD=188MBT; h21>50; fT=8000MГц | C | E | B | E |
| A2 | CFY30 | SIEM | FET | GAAS;VDS=5B;ID=80MA;PD=250MBT;IDSS=15...60MA; gF=30MOM | S | D | S | G |
| A5 | HSMS-2805 | HP | 2xSHD | VBR>70B;VF(IF=15MA)<1.0B;IR(VR=50B)<200 HA; CD<2,0 пФ;RD=35OM | K1 | K2 | A2 | A1 |
| A61 | BAS28 | CENTS | 2xFID | IF<250мА;VBR>75B;VF(IF=10мА)<0,855В;IR<1000нА; tRR<6.0нс; CD<2,0 пФ | A1 | A2 | K2 | K1 |
| A7 | HSMS-2807 | HP | 4xSHD | VBR>70B;VF(IF=15MA)<1.0B;IR(VR=50B)<200нA; CD<2,0 пФ;RD=35OM | K1 A4 | K4A3 | K3A2 | K2A1 |
| A8 | HSMS-2808 | HP | 4xSHD | VBR>70B;VF(IF=15MA)<1.0B;IR(VR=50B)<200нA; CD<2,0 пФ;RD=35OM | K1 K4 | A4K3 | A3A2 | K2A1 |
| B5 | HSMS-2815 | HP | 2xSHD | VBR>20B;VF(IF=35MA)<1.0B;IR(VR=15B)<200нA; CT<1,2 пФ;RD=15OM | K1 | K2 | A2 | A1 |
| B7 | HSMS-2817 | HP | 4xSHD | VBR>20B;VF(IF=35MA)<1.0B;IR(VR=15B)<200нA; CD<1,2 пФ;RD=15OM | K1 A4 | K4A3 | K3A2 | K2A1 |
| B8 | HSMS-2818 | HP | 4xSHD | VBR>20B;VF(IF=35MA)<1.0B;IR(VR=15B)<200нA; CD<1,2 пФ;RD=15OM | K1 K4 | A4K3 | A3A2 | K2A1 |
| C5 | HSMS-2825 | HP | 2xSHD | VBR>15B;VF(IF=30MA)<0.7B;IR(VR=1B)<100нA; CD<1,0 пФ;RD=12OM | K1 | K2 | A2 | A1 |
| C7 | HSMS-2827 | HP | 4xSHD | VBR>15B;VF(IF=30MA)<0.7B;IR(VR=1B)<100нA; CT<1,0 пФ;RD=12OM | K1 K4 | A4K3 | A3A2 | K2A1 |
| C8 | HSMS-2828 | HP | 4xSHD | VBR>15B;VF(IF=30MA)<0.7B;IR(VR=1B)<100нA; CT<1,0 пФ;RD=12OM | K1 K4 | A4K3 | A3A2 | K2A1 |
| C9 | HSMS-2829 | HP | 4xSHD | VBR>15B;VF(IF=30MA)<0.7B;IR(VR=1B)<100нA; CT<1,0 пФ;RD=12OM | K1 A2 | A3K4 | A4K2 | K3A1 |
| C95 | BCV64 | PHIL | PNP | VCB0=30B;IC=100MA; PD=250мВт;h21=110…800; FT>1000МГц | B1 C2 | C1 | E1E2 | B2 |
| C96 | BCV64B | PHIL | PNP | VCB0=30B;IC=100MA; PD=250мВт;h21=220…475; FT>1000МГц | B1 C2 | C1 | E1E2 | B2 |
| D95 | BCV63 | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=250мВт;h21=110…800; FT>1000МГц | B1 C2 | C1 | E1E2 | B2 |
| D96 | BCV63B | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=250мВт;h21=200…450; FT>1000МГц | B1 C2 | C1 | E1E2 | B2 |
| FAs | BFP81 | SIEM | NPN | VCB0=25B;IC=30MA; PD=280мВт;h21=50…200; FT>5800МГц | C | E | B | E |

SOT143, TO-253(продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| FEs | BFP93A | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=300мВт;h21=50…200; FT>6000МГц | C | E | B | E |
| G5 | HSMP-3895 | HP | 2xPIN | IF<1А; PD=250мВт;VBR>100B; RS>2.5Ом; CT<0.30пФ | А1 | А2 | К2 | К1 |
| HHs | BBY51-07 | SIEM | 2xBD | VR<7B;IF<20мA;IR<0.01мкA;C1V=4.8…6.0пФ; C2V /C4V=1.55…2.15 | K1 | K2 | A2 | A1 |
| JPs | BAW101 | SIEM | 2xDI | VR<300B;IF<250мA;VF(IF=100MA)<1.3B;IR<0.15мкА; CD<6.0 пФ;tRR<1000нс | K1 | K2 | A2 | A1 |
| JSs | BAW100 | SIEM | 2xDI | VR<75B;IF<200мA; VF(IF=150MA)<1.25B;IR<1.0мкА; CD<2.0 пФ;tRR<6нс | А1 | А2 | К2 | К1 |
| JTp | BAS28 | SIEM | 2xFD | VR<75B;IF<215мA; VF(IF=50MA)<1.0B; CD<1.5 пФ;tRR<4нс | K1 | K2 | A2 | A1 |
| JTs | BAS28 | PHIL | 2xD1 | VR<75B;IF<200мA; VF(IF=50MA)<1.0B;IR<0.1мкА; CD<2.0 пФ;tRR<6нс | K1 | K2 | A2 | A1 |
| L30 | BAV23 | PHIL | 2xD | VR<200B;IF<225мA; VF(IF=100MA)<1.0B; CD<5пФ;tRR<50нс | K1 | K2 | A2 | A1 |
| L41 | BAT74 | PHIL | 2xSHD | VR<30B;IF<200мA; VF(IF=1MA)<320B; CD<10пФ;tRR<5нс | K1 | K2 | A2 | A1 |
| L51 | BAS56 | CENTS | 2xFID | IF<200мА;VBR>60B;VF(IF=10мА)<0.75В;IR<100нА; tRR<6.0нс; CD<2.5пФ | A1 | A2 | K2 | K1 |
| L51 | BAS56 | PHIL | 2xFID | VR<60B;IF<200мA; VF(IF=200MA)<1.0B; CD<2.5пФ;tRR<6нс | K1 | K2 | A2 | A1 |
| M | BAR65-07 | SIEM | 2xPIN | VR<30B;IF<100мA; VF(IF=50MA)<1.0B; CD<0.9пФ | K1 | K2 | A2 | A1 |
| MB | BF995 | SIEM | nMOS | VDS=20B;ID=30мA; PD=200мBт; NF=1.1Дб; IDSS=4…20мA; gF>12мСм | S | D | G2 | G1 |
| MB | BF995 | TELEF | nMOS | VDS=20B;ID=30мA; PD=200мBт;IDS=4…18мA; gF>12мСм | S | D | G2 | G1 |
| MG | BF994S | SIEM | nMOS | VDS=20B;ID=30мA; PD=200мBт; NF=1Дб; IDSS=2…20мA; gF>15мСм | S | D | G2 | G1 |
| MG | BF994S | TELEF | nMOS | VDS=20B;ID=30мA; PD=200мBт;IDS=4…18мA; gF>15мСм | S | D | G2 | G1 |
| MH | BF996S | SIEM | nMOS | VDS=20B;ID=30мA; PD=200мBт; NF=1.8Дб; IDSS=2…20мA; gF>15мСм | S | D | G2 | G1 |
| MH | BF996S | TELEF | nMOS | VDS=20B;ID=30мA; PD=200мBт;IDS=4…18мA; gF>15мСм | S | D | G2 | G1 |
| MK | BF997 | SIEM | nMOS | VDS=20B;ID=30мA; PD=200мBт; NF=1.0Дб; IDSS=2…20мA; gF>15мСм | S | D | G2 | G1 |
| MO | BF998 | SIEM | nMOS | VDS=12B;ID=30мA; PD=200мBт; NF=1.0Дб; IDSS=2…20мA; gF>24мСм | S | D | G2 | G1 |
| MO | BF998 | TELEF | nMOS | VDS=12B;ID=30мA; PD=200мBт; IDS=4…18мA; gF>21мСм | S | D | G2 | G1 |
| MS | CF739 | SIEM | nFET | GaAs; VDS=10B;ID=80мA; PD=240мBт; IDS=6…60мA; gF=25мСм | S | D | G2 | G1 |
| MX | CF750 | SIEM | FET | GaAs; VDS=8B;ID=80мA; PD=300мBт; IDSS=50мA; gF=25мСм | GND | D | G | S |
| MYs | BF1012 | SIEM | nMOS | VDS=16B;ID=25мA; PD=200мBт; NF=1.4Дб; gF=26мСм | S | D | G2 | G1 |
| MZs | BF1005 | SIEM | nMOS | VDS=8B;ID=25мA; PD=200мBт; NF=1.4Дб; gF=24мСм | S | D | G2 | G1 |
| NYs | BF1012S | SIEM | nMOS | VDS=16B;ID=25мA; PD=200мBт; NF=1.4Дб; gF=26мСм | S | D | G2 | G1 |
| NZs | BF1005S | SIEM | nMOS | VDS=8B;ID=25мA; PD=200мBт; NF=1.6Дб; gF=24мСм | S | D | G2 | G1 |
| PTs | BAR64-07 | SIEM | 2xPIN | VR<200B;IF<100мA; VF(IF=50MA)<1.1B; CD<0.35пФ | K1 | K2 | A2 | A1 |
| RAs | BF772 | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=80MA; PD=580мВт; h21=50…200; FT=8000МГц | C | E | B | E |
| RCs | BFP193 | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=80MA; PD=580мВт; h21=50…200; fT=8000МГц | C | E | B | E |
| RDs | BFP180 | SIEM | NPN | VCB0=10B;IC=4MA; PD=30мВт; h21=30…200; fT=6200МГц | C | E | B | E |
| REs | BFP280 | SIEM | NPN | VCB0=10B;IC=10MA; PD=80мВт; h21=30…200; fT=7000МГц | C | E | B | E |
| RFs | BFP181 | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=20MA; PD=175мВт; h21=50…200; fT=8000МГц | C | E | B | E |
| RFs | BFP181R | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=20MA; PD=175мВт; h21=50…200; fT>8000МГц | C | E | B | E |
| RGs | BFP182 | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=35MA; PD=250мВт; h21=50…200; fT>8000МГц | C | E | B | E |
| RGs | BFP182R | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=35MA; PD=250мВт; h21=50…200; fT>8000МГц | C | E | B | E |

SOT143, TO-253(продолжение)

| Код | Типономинал | Фир ма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RHs | BFP183 | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=65MA; PD=450мВт; h21=50…200; fT=8000МГц | C | E | B | E |
| RHs | BFP183R | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=65MA; PD=250мВт; h21=50…200; fT>8000МГц | C | E | B | E |
| RKs | BFP194 | SIEM | PNP | VCB0=20B;IC=100MA; PD=700мВт; h21=20…150; fT=5000МГц | C | E | B | E |
| RLs | BFP196 | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=100MA; PD=700мВт; h21=50…200; fT=7500МГц | C | E | B | E |
| S4 | BBY62 | PHIL | 2xBD | VR<30B;IF<20мA; C1V=16 пФ; C28V=1.6…2 пФ; C1V/C28V=8.3 | K1 | K2 | A2 | A1 |
| S5 | BAT15-099 | SIEM | 2xSHD | VR<4B;IF<110мA; VF(IF=10MA)<0.32B; CD<0.35пФ | K1 | A2 | K2 | A1 |
| S6 | BAT15-099R | SIEM | 4xSHD | VR<4B;IF<110мA; VF(IF=10MA)<0.32B; CD<0.38пФ | K1 A4 | A3 K2 | K4 A2 | A1 K3 |
| S8 | BAT14-099R | SIEM | 4xSHD | VR<4B;IF<90мA; VF(IF=10MA)<0.48B; CD<0.38пФ | K1 A4 | A3 K2 | K4 A2 | A1 K3 |
| S9 | BAT14-099 | SIEM | 2xSHD | VR<4B;IF<90мA; VF(IF=10MA)<0.55B; CD<0.35пФ | K1 | A2 | K2 | A1 |
| SN | BAT63-099R | SIEM | 4xSHD | IF<50А; VF(IF=1MA)<0.3B; CD<1.1пФ | A3 K1 | A4 K2 | K3 A2 | A1 C4 |
| T5 | HSMS-2865 | HP | 2xSHD | VBR>5B;VF(IF=30MA)<0.6B;CD<0.30 пФ;RD=10OM | K1 | K2 | A2 | A1 |

SOT23

SOD23

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1A | TMPT3904 | ALLG | NPN | VCB0=60B;ICB0<50HA; h21=100…300;VCE(sat)<0.2B;fT>300МГц | B | E | C |
| 1A | BC846A | CDIL | NPN | VCB0=80B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=110…220;fT>100МГц | B | E | C |
| 1A | BC846CLT1 | MOT | NPN | VCB0=80B;IC=100MA; PD=300мВт; h21=110…220;fT>100МГц | B | E | C |
| 1A | KST3904 | SAMS | PNP | VCB0=60B;IC=200MA; PD=350мВт; h21=100…300;fT>300МГц | B | E | C |
| 1A | BC846A | TOSH | NPN | VCB0=80B;IC=100MA; PD=150мВт; h21=110…220;fT=300МГц | B | E | C |
| 1A | MMBT3904 | VISH | NPN | VCB0=60B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=100…300;fT>300МГц | B | E | C |
| 1A | BC846A | VISH | NPN | VCB0=80B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=110…220;fT>300МГц | B | E | C |
| 1A | FMMT3904 | ZETEX | NPN | VCB0=60B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=100…300;fT>300МГц | B | E | C |
| 1AM | MMBT3904LT1 | MOT | NPN | VCB0=60B;IC=200MA; PD=300мВт; h21=100…300;fT>200МГц | B | E | C |
| 1Ap | BC846A | PHIL | NPN | VCB0=80B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=110…220;fT>100МГц | B | E | C |
| 1AR | BC846AR | PHIL | NPN | VCB0=65B;IC=200MA; PD=310мВт; h21=220;fT>300МГц | E | B | C |
| 1As | BC846A | SIEM | NPN | VCB0=80B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=110…220;fT=250МГц | B | E | C |
| 1B | TMPT2222 | ALLG | NPN | VCB0=60B;ICB0<10НA;h21=100…300;VCE(sat)<0.4B;fT>250МГц | B | E | C |
| 1B | BC846B | CDIL | NPN | VCB0=80B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=200…450;fT>100МГц | B | E | C |
| 1B | BC846BLT1 | MOT | NPN | VCB0=80B;IC=100MA; PD=300мВт; h21=200…450;fT>100МГц | B | E | C |
| 1B | KST2222 | SAMS | NPN | VCB0=60B;IC=600MA; PD=350мВт; h21>75;fT>250МГц | B | E | C |
| 1B | BC846B | TOSH | NPN | VCB0=80B;IC=100MA; PD=150мВт; h21=200…450;fT=300МГц | B | E | C |
| 1B | BC846B | VISH | NPN | VCB0=80B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=200…450;fT>300МГц | B | E | C |
| 1B | BC846B | ZETEX | NPN | VCB0=80B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=200…450;fT>300МГц | B | E | C |
| 1Bp | BC846B | PHIL | NPN | VCB0=80B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=200…450;fT>100МГц | B | E | C |
| 1BR | BC846AR | PHIL | NPN | VCB0=65B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=330;fT>300МГц | E | B | C |
| 1Bs | BC846A | SIEM | NPN | VCB0=80B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=200…450;fT=250МГц | B | E | C |
| 1BZ | FMMT2222 | ZETEX | NPN | VCB0=60B;IC=600MA; PD=330мВт; h21=100…300;fT>250МГц | B | E | C |
| 1C | KST20 | SAMS | NPN | VCB0=40B;IC=100MA; PD=350мВт; h21=40…400;fT>125МГц | B | E | C |
| 1C | FMMTA20 | ZETEX | NPN | VCB0=40B;IC=100MA; PD=350мВт; h21=40…400;fT>125МГц | B | E | C |
| 1D | TMPTA42 | ALLEG | NPN | VCB0=300B;ICB0<100НA; h21>40;VCE(sat)<0.5B; fT>50МГц | B | E | C |
| 1D | BC846 | CDIL | NPN | VCB0=80B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=110…450;fT>100МГц | B | E | C |
| 1D | KST42 | SAMS | NPN | VCB0=300B;IC=500MA; PD=350мВт; h21>40;fT>50МГц | B | E | C |
| 1D | MBTA42 | TOSH | NPN | VCB0=300B;IC=500MA; PD=250мВт; h21>40;fT>50МГц | B | E | C |
| 1D | SMBTA20 | VISH | NPN | VCB0=40B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=40…400;fT>125МГц | B | E | C |
| 1D | MMBTA42 | VISH | NPN | VCB0=300B;IC=200MA; PD=350мВт; h21>25;fT>50МГц | B | E | C |
| 1Dp | BC846 | PHIL | NPN | VCB0=80B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=110…450;fT>100МГц | B | E | C |
| 1E | TMPTA43 | ALLEG | NPN | VCB0=200B;ICB0<100НA; h21>40;VCE(sat)<0.5B; fT>50МГц | B | E | C |
| 1E | BC847A | CDIL | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=150мВт; h21=110…220;fT>300МГц | B | E | C |
| 1E | BC847ALT1 | MOT | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=300мВт; h21=110…220;fT>100МГц | B | E | C |
| 1E | KST43 | SAMS | NPN | VCB0=200B;IC=500MA; PD=350мВт; h21>40;fT>50МГц | B | E | C |
| 1E | BC847A | TOSH | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=150мВт; h21=110…220;fT=300МГц | B | E | C |
| 1E | BC847A | VISH | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=110…220;fT>300МГц | B | E | C |
| 1E | FMMTA43 | ZETEX | NPN | VCB0=200B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=50…200;fT>50МГц | B | E | C |
| 1Ep | BC847A | PHIL | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=110…220;fT>100МГц | B | E | C |
| 1ER | BC847AR | PHIL | NPN | VCB0=45B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=220;fT>300МГц | E | B | C |
| 1Es | BC847A | SIEM | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=110…220;fT=250МГц | B | E | C |
| 1F | BC847B | CDIL | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=150мВт; h21=200…450;fT>300МГц | B | E | C |
| 1F | BC847BLT1 | MOT | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=300мВт; h21=200…450;fT>100МГц | B | E | C |
| 1F | KST5550 | SAMS | NPN | VCB0=160B;IC=600MA; PD=350мВт; h21=60…250;fT>150МГц | B | E | C |
| 1F | BC847B | TOSH | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=150мВт; h21=200…450;fT=300МГц | B | E | C |
| 1F | BC847B | VISH | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=200…450;fT>300МГц | B | E | C |
| 1F | BC847B | ZETEX | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=200…450;fT>300МГц | B | E | C |
| 1FF | CMPT5551 | CENTS | NPN | VCB0=180B;IC=600MA; PD=350мВт; h21=80…250; fT=100…300МГц | B | E | C |
| 1Fp | BC847B | PHIL | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=200…450;fT>100МГц | B | E | C |
| 1FR | BC847BR | PHIL | NPN | VCB0=45B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=330;fT>300МГц | E | B | C |
| 1Fs | BC847B | SIEM | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=200…450;fT=250МГц | B | E | C |
| 1G | TMPTA06 | ALLEG | NPN | VCB0=80B;ICB0<100НA; h21>50;VCE(sat)<0.25B; fT>100МГц | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1G | BC847C | CDIL | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=420…800;fT>300МГц | B | E | C |
| 1G | BC847CLT1 | MOT | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=300мВт; h21=420…800;fT>100МГц | B | E | C |
| 1G | KST06 | SAMS | NPN | VCB0=80B;IC=500MA; PD=350мВт; h21>50;fT>100МГц | B | E | C |
| 1G | BC847C | VISH | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=420…800;fT>300МГц | B | E | C |
| 1G | MMBTA06 | VISH | NPN | VCB0=80B;IC=300MA; PD=350мВт; h21>50;fT>100МГц | B | E | C |
| 1G | BC847C | ZETEX | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=420…800;fT>300МГц | B | E | C |
| 1G | FMMTA06 | ZETEX | NPN | VCB0=80B;IC=500MA; PD=330мВт; h21>50;fT>100МГц | B | E | C |
| 1Gp | BC847C | PHIL | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=420…800;fT>100МГц | B | E | C |
| 1GR | BC847CR | PHIL | NPN | VCB0=45B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=600;fT>300МГц | E | B | C |
| 1Gs | BC847C | SIEM | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=420…800;fT=250МГц | B | E | C |
| 1GZ | BC847C | ZETEX | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=420…800;fT>300МГц | B | E | C |
| 1H | TMPTA05 | ALLEG | NPN | VCB0=60B;ICB0<100НA; h21>50;VCE(sat)<0.25B; fT>100МГц | B | E | C |
| 1H | BC847 | CDIL | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=110…800;fT>100МГц | B | E | C |
| 1H | KST05 | SAMS | NPN | VCB0=60B;IC=500MA; PD=350мВт; h21>50;fT>100МГц | B | E | C |
| 1H | MMBTA05 | VISH | NPN | VCB0=60B;IC=30MA; PD=350мВт; h21>50;fT>100МГц | B | E | C |
| 1H | FMMTA05 | ZETEX | NPN | VCB0=60B;IC=500MA; PD=330мВт; h21>50;fT>100МГц | B | E | C |
| 1Hp | BC847 | PHIL | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=110…800;fT>100МГц | B | E | C |
| 1J | BC848A | CDIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=150мВт; h21=110…220;fT>300МГц | B | E | C |
| 1J | BC848ALT1 | MOT | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=300мВт; h21=110…220;fT>100МГц | B | E | C |
| 1J | BC848A | TOSH | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=150мВт; h21=110…220;fT=300МГц | B | E | C |
| 1J | BC848A | VISH | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=110…220;fT>300МГц | B | E | C |
| 1J | FMMT2369 | ZETEX | NPN | VCB0=40B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=40…120; | B | E | C |
| 1JA | MMBT2369ALT1 | MOT | NPN | VCB0=40B;IC=200MA; PD=300мВт; h21>40; | B | E | C |
| 1Jp | BC848A | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=110…220;fT>100МГц | B | E | C |
| 1Js | BC848A | SIEM | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=110…220;fT=250МГц | B | E | C |
| 1JZ | BC848A | ZETEX | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=110…220;fT>300МГц | B | E | C |
| 1K | BC848B | CDIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=200…450;fT>300МГц | B | E | C |
| 1K | BC848BLT1 | MOT | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=300мВт; h21=200…450;fT>100МГц | E | B | C |
| 1K | KST6428 | SAMS | NPN | VCB0=60B;IC=200MA; PD=350мВт; h21=250…650; fT=100…700МГц | B | E | C |
| 1K | BC848B | TOSH | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=150мВт; h21=200…450;fT=300МГц | B | E | C |
| 1K | BC848B | VISH | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=200…450;fT>300МГц | B | E | C |
| 1K | BC848B | ZETEX | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=200…450;fT>300МГц | B | E | C |
| 1Kp | BC848B | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=200…450;fT>100МГц | B | E | C |
| 1KR | BC848BR | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=330;fT>300МГц | E | B | C |
| 1Ks | BC848B | SIEM | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=200…450;fT=250МГц | B | E | C |
| 1KZ | FMMT4400 | ZETEX | NPN | VCB0=60B;IC=600MA; PD=330мВт; h21=50…150;fT>200МГц | B | E | C |
| 1L | BC848C | CDIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=420…800;fT>300МГц | B | E | C |
| 1L | BC848CLT1 | MOT | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=300мВт; h21=420…800;fT>100МГц | B | E | C |
| 1L | BC848C | TOSH | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=150мВт; h21=420…800;fT=300МГц | B | E | C |
| 1L | BC848C | VISH | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=420…800;fT>300МГц | B | E | C |
| 1L | FMMT4401 | ZETEX | NPN | VCB0=60B;IC=600MA; PD=330мВт; h21=100…300;fT>250МГц | B | E | C |
| 1Lp | BC848C | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=420…800;fT>100МГц | B | E | C |
| 1LR | BC848CR | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=600;fT>300МГц | E | B | C |
| 1Ls | BC848C | SIEM | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=420…800;fT=250МГц | B | E | C |
| 1M | BC848 | CDIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=110…800;fT>100МГц | B | E | C |
| 1M | MMBTA13LT1 | MOT | NPN | VCB0=30B;IC=300MA; PD=300мВт; h21>5000;fT>125МГц | B | E | C |
| 1M | KST13 | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=300MA; PD=350мВт; h21>5000;fT>125МГц | B | E | C |
| 1M | MMBTA13 | VISH | NPN | VCB0=30B;IC=300MA; PD=300мВт; h21>10000;fT<125МГц | E | B | C |
| 1M | FMMT13 | ZETEX | NPN | VCB0=40B;IC=300MA; PD=300мВт; h21>10000 | B | E | C |
| 1Mp | BC848 | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=110…800;fT>100МГц | B | E | C |
| 1N | TMPTA14 | ALLEG | NPN | VCB0=30B;ICB0<100НA; h21>20k;VCE(sat)<1.5B; fT>125МГц | B | E | C |
| 1N | MMBTA14LT1 | MOT | NPN | VCB0=30B;IC=300MA; PD=300мВт; h21>10000;fT>125МГц | B | E | C |
| 1N | KST14 | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=300MA; PD=350мВт; h21>10000;fT>125МГц | B | E | C |
| 1N | MMBTA14 | VISH | NPN | VCB0=30B;IC=300MA; PD=350мВт; h21<20000;fT<125МГц | B | E | C |
| 1N | MMBT3904 | VISH | NPN | VCB0=60B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=100…300;fT>300МГц | B | E | C |
| 1N | FMMT14 | ZETEX | NPN | VCB0=40B;IC=300MA; PD=330мВт; h21>20000 | B | E | C |
| 1P | TMPT2222A | ALLEG | NPN | VCB0=75B;ICB0<10НA; h21=100…300;VCE(sat)<0.3B; fT>250МГц | B | E | C |
| 1P | MMBT2222ALT1 | MOT | NPN | VCB0=75B;IC=600MA; PD=300мВт; h21>35;fT>300МГц | B | E | C |
| 1P | KST2222A | SAMS | NPN | VCB0=75B;IC=600MA; PD=350мВт; h21>75;fT>300МГц | B | E | C |
| 1P | MBT2222A | TOSH | NPN | VCB0=75B;IC=600MA; PD=250мВт; h21>40;fT=300МГц | B | E | C |
| 1P | MMBT2222A | VISH | NPN | VCB0=50B;IC=800MA; PD=200мВт; h21=100…300;fT>200МГц | B | E | C |
| 1P | FMMT2222A | ZETEX | NPN | VCB0=75B;IC=600MA; PD=330мВт; h21=120…360;fT>300МГц | B | E | C |
| 1Q | TMPT5088 | ALLEG | NPN | VCB0=35B;ICB0<50НA; h21=300…900;VCE(sat)<0.5B | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1Q | KST5088 | SAMS | NPN | VCB0=35B;IC=50MA; PD=350мВт; h21=300…900;fT>50МГц | B | E | C |
| 1Q | MMBT5088 | VISH | NPN | VCB0=35B;IC=100MA; PD=350мВт; h21=300…900;fT>50МГц | B | E | C |
| 1Q | FMMT5088 | ZETEX | NPN | VCB0=35B;IC=50MA; PD=330мВт; h21=300…900;fT>50МГц | B | E | C |
| 1R | TMPT5089 | ALLEG | NPN | VCB0=30B;ICB0<50НA; h21=400…1200;VCE(sat)<0.5B | B | E | C |
| 1R | KST5089 | SAMS | NPN | VCB0=35B;IC=50MA; PD=350мВт; h21=400…1200;fT>50МГц | B | E | C |
| 1R | MMBT5089 | VISH | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=350мВт; h21=400…1200;fT>50МГц | B | E | C |
| 1R | FMMT5089 | ZETEX | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=330мВт; h21=400…1200;fT>50МГц | B | E | C |
| 1T1 | MMST5101 | ROHM | PNP | VCB0=-60B;IC=-200MA; h21=200…400;fT>125МГц | B | E | C |
| 1U | KST2484 | SAMS | NPN | VCB0=-60B;IC=50MA; PD=350мВт; h21>250 | B | E | C |
| 1V | TMPT6427 | ALLEG | NPN | VCB0=40B;ICB0<50НA; h21=10000…100000;VCE(sat)<1.2B fT>130МГц | B | E | C |
| 1V | BF820 | CDIL | NPN | VCB0=300B;IC=50MA; PD=250мВт; h21>50;fT>60МГц | B | E | C |
| 1Vp | BF820 | PHIL | NPN | VCB0=300B;IC=50MA; PD=250мВт; h21>50;fT>60МГц | B | E | C |
| 1W | BF821 | CDIL | PNP | VCB0=-300B;IC=-50MA; PD=250мВт; h21>50;fT>60МГц | B | E | C |
| 1W | FMMT3903 | ZETEX | NPN | VCB0=600B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=50…150;fT>250МГц | B | E | C |
| 1Wp | BF821 | PHIL | PNP | VCB0=-300B;IC=-50MA; PD=250мВт; h21>50;fT>60МГц | B | E | C |
| 1X | BF822 | CDIL | NPN | VCB0=250B;IC=50MA; PD=250мВт; h21>50;fT>60МГц | B | E | C |
| 1Xp | BF822 | PHIL | NPN | VCB0=250B;IC=50MA; PD=250мВт; h21>50;fT>60МГц | B | E | C |
| 1Y | BF823 | CDIL | PNP | VCB0=-250B;IC=-50MA; PD=250мВт; h21>50;fT>60МГц | B | E | C |
| 1Y | KST3903 | SAMS | PNP | VCB0=-60B;IC=-200MA; PD=350мВт; h21=50…150;fT>250МГц | B | E | C |
| 1Yp | BF823 | PHIL | PNP | VCB0=-250B;IC=-50MA; PD=250мВт; h21>50;fT>60МГц | B | E | C |
| 1Z | BAS70-06 | ZETEX | 2xSHD | VR<70B;VF(IF =1MA)<0.41 B; IR<0.2мкА; CD<2.0пФ; | K1 | K2 | A1 A2 |
| 12E | ZC2812E | ZETEX | 2xSHD | VR<15B;VF(IF =1MA)<0.41 B; IR<0.1мкА; CD<1.2пФ; | A1 | K2 | K1 A2 |
| 13 | BAS125 | SIEM | SHD | VR<25B; IF<100MA; VF(IF =35MA)<0.9B; IR<1.0мкА; CD<1.1пФ; | A | nc | K |
| 13E | ZC2813E | ZETEX | 2xSHD | VR<15B;VF(IF =1MA)<0.41 B; IR<0.1мкА; CD<1.2пФ; | A1 | K2 | K1 A2 |
| 14 | BAS125-04 | SIEM | 2xSHD | VR<25B; IF<100MA; VF(IF =35MA)<0.9B; IR<1.0мкА; CD<1.1пФ; | A1 | K2 | K1 A2 |
| 15 | BAS125-05 | SIEM | 2xSHD | VR<25B; IF<100MA; VF(IF =35MA)<0.9B; IR<1.0мкА; CD<1.1пФ; | A1 | K2 | K1 A2 |
| 16 | BAS125-06 | SIEM | 2xSHD | VR<25B; IF<100MA; VF(IF =35MA)<0.9B; IR<1.0мкА; CD<1.1пФ; | K1 | K2 | A1 A2 |
| 179 | FMMT5179 | ZETEX | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=330мВт; h21=25…250; fT>1100МГц | B | E | C |
| 18A | CMPZ5221B | CENTS | DZ | VZ(IZT =20MA)=2.28…2.52B; IL(VR =1.0B)<100мкА; ZZT(IZT =20MA)<30Ом | A | nc | K |
| 18B | CMPZ5222B | CENTS | DZ | VZ(IZT =20MA)=2.375…2.625B; IL(VR =1.0B)<100мкА; ZZT(IZT =20MA)<30Ом | A | nc | K |
| 18C | CMPZ5223B | CENTS | DZ | VZ(IZT =20MA)=2.565…2.835B; IL(VR =1.0B)<75мкА; ZZT(IZT =20MA)<30Ом | A | nc | K |
| 18D | CMPZ5224B | CENTS | DZ | VZ(IZT =20MA)=2.66…2.94B; IL(VR =1.0B)<75мкА; ZZT(IZT =20MA)<30Ом | A | nc | K |
| 18E | CMPZ5225B | CENTS | DZ | VZ(IZT =20MA)=2.85…3.15B; IL(VR =1.0B)<50мкА; ZZT(IZT =20MA)<29Ом | A | nc | K |
| 2A | TMPT3906 | ALLEG | PNP | VCB0=-40B; h21=100…300;VCE(sat)<0.25B fT>250МГц | B | E | C |
| 2A | MMBT3906LT1 | MOT | PNP | VCB0=-40B;IC=-200MA; PD=300мВт; h21=100…300;fT>250МГц | B | E | C |
| 2A | KST3906 | SAMS | PNP | VCB0=-40B;IC=-200MA; PD=350мВт; h21=100…300;fT>250МГц | B | E | C |
| 2A | MMBT3906 | VISH | PNP | VCB0=-40B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=100…300;fT>250МГц | B | E | C |
| 2A | FMMT3906 | ZETEX | PNP | VCB0=-40B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=100…300;fT>250МГц | B | E | C |
| 2B | TMPT2907 | ALLEG | PNP | VCB0=-60B;ICB0<20нA;h21=100…300;VCE(sat)<0.4B fT>200МГц | B | E | C |
| 2B | BC849B | CDIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=200…450;fT>300МГц | B | E | C |
| 2B | KST2907 | SAMS | PNP | VCB0=-60B;IC=-600MA; PD=350мВт; h21>75;fT>200МГц | B | E | C |
| 2B | BC849C | TOSH | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=150мВт; h21=200…450;fT=300МГц | B | E | C |
| 2B | MMBT2907 | VISH | PNP | VCB0=-40B;IC=-500MA; PD=310мВт; h21=100…300;fT>200МГц | B | E | C |
| 2B | BC849B | ZETEX | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=200…450;fT>300МГц | B | E | C |
| 2Bp | BC849B | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=200…450;fT>100МГц | B | E | C |
| 2BR | BC849BR | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=330;fT>300МГц | E | B | C |
| 2Bs | BC849B | SIEM | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=200…450;fT=250МГц | B | E | C |
| 2BZ | FMMT2907 | ZETEX | PNP | VCB0=-60B;IC=-600MA; PD=330мВт; h21=100…300;fT>200МГц | B | E | C |
| 2C | TMPTA70 | ALLEG | PNP | ICB0<100 нA; h21=40…100;VCE(sat)<0.25B fT>125МГц | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фир- ма | Функ- ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 2C | BC849C | CDIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=420…800;fT>300МГц | B | E | C |
| 2C | BC849C | TOSH | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=150мВт; h21=420…800;fT=300МГц | B | E | C |
| 2C | BC849C | ZETEX | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=150мВт; h21=420…800;fT>300МГц | B | E | C |
| 2Cp | BC849C | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=420…800;fT>100МГц | B | E | C |
| 2CR | BC849CR | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=600;fT>300МГц | E | B | C |
| 2Cs | BC849C | SIEM | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=420…800;fT=250МГц | B | E | C |
| CZ | FMMT70 | ZETEX | PNP | VCB0=-40B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=40…400;fT>125МГц | B | E | C |
| 2D | BC849 | CDIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=200…800;fT>100МГц | B | E | C |
| 2D | KST92 | SAMS | PNP | VCB0=-300B;IC=-500MA; PD=350мВт; h21>40;fT>50МГц | B | E | C |
| 2D | MBTA92 | TOSH | PNP | VCB0=-300B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21>40;fT=50МГц | B | E | C |
| 2D | MMBT92 | VISH | PNP | VCB0=-300B;IC=-500MA; PD=300мВт; h21>40;fT>50МГц | B | E | C |
| 2Dp | BC849 | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=200…800;fT>100МГц | B | E | C |
| 2E | KST92 | SAMS | PNP | VCB0=-200B;IC=-500MA; PD=350мВт; h21>40;fT>50МГц | B | E | C |
| 2E | FMMT93 | ZETEX | PNP | VCB0=-200B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=30…150;fT>50МГц | B | E | C |
| 2F | TMPT2907A | ALLEG | PNP | VCB0=-60B;ICB0<10нA;h21=100…300;VCE(sat)<0.4B fT>200МГц | B | E | C |
| 2F | BC850B | CDIL | NPN | VCB0=-50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=200…450;fT>100МГц | B | E | C |
| 2F | MMBT2907ALT1 | MOT | PNP | VCB0=-60B;IC=-600MA; PD=300мВт; h21=100…300;fT>200МГц | B | E | C |
| 2F | KST2907A | SAMS | PNP | VCB0=-60B;IC=-600MA; PD=350мВт; h21=100…300;fT>200МГц | B | E | C |
| 2F | MBTA2907A | TOSH | PNP | VCB0=-60B;IC=-600MA; PD=250мВт; h21>50;fT>200МГц | B | E | C |
| 2F | MMBT2907A | VISH | PNP | VCB0=-60B;IC=-500MA; PD=310мВт; h21=75…300;fT<200МГц | B | E | C |
| 2F | FMMT2907A | ZETEX | PNP | VCB0=-60B;IC=-600MA; PD=330мВт; h21=100…300;fT>200МГц | B | E | C |
| 2Fp | BC850B | PHIL | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=200…450;fT>100МГц | B | E | C |
| 2FR | BC850BR | PHIL | NPN | VCB0=45B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=330;fT>300МГц | E | B | C |
| 2Fs | BC850B | SIEM | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=200…450;fT=250МГц | B | E | C |
| 2FZ | BC850B | ZETEX | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=200…450;fT>300МГц | B | E | C |
| 2G | TMPTA56 | ALLEG | PNP | VCB0=-80B;ICB0<100нA;h21>50;VCE(sat)<0.25B fT>50МГц | B | E | C |
| 2G | BC850C | CDIL | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=420…800;fT>100МГц | B | E | C |
| 2G | KST56 | SAMS | PNP | VCB0=-80B;IC=-500MA; PD=350мВт; h21>50;fT>50МГц | B | E | C |
| 2G | MMBTA56 | VISH | PNP | VCB0=-80B;IC=-500MA; PD=350мВт; h21>50;fT<50МГц | B | E | C |
| 2G | FMMTA56 | ZETEX | PNP | VCB0=-80B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21>50;fT>100МГц | B | E | C |
| 2Gp | BC850C | PHIL | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=420…800;fT>100МГц | B | E | C |
| 2GR | BC850CR | PHIL | NPN | VCB0=45B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=600;fT>300МГц | B | E | C |
| 2Gs | BC850C | SIEM | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=420…800;fT=250МГц | B | E | C |
| 2H | TMPTA55 | ALLEG | PNP | VCB0=-60B;ICB0<100нA;h21>50;VCE(sat)<0.25B fT>50МГц | B | E | C |
| 2H | BC850 | CDIL | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=200…800;fT>100МГц | B | E | C |
| 2H | KST55 | SAMS | PNP | VCB0=-60B;IC=-500MA; PD=350мВт; h21>50;fT>50МГц | B | E | C |
| 2H | MMBTA55 | VISH | PNP | VCB0=-60B;IC=-500MA; PD=225мВт; h21=50;fT>50МГц | B | E | C |
| 2H | FMMTA55 | ZETEX | PNP | VCB0=-60B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21>50;fT>100МГц | B | E | C |
| 2Hp | BC850 | PHIL | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=200…800;fT>100МГц | B | E | C |
| 2J | MMBT3640L T1 | MOT | PNP | VCB0=-12B;IC=-80MA; PD=300мВт; h21=30…120;fT>500МГц | B | E | C |
| 2K | FMMT4402 | ZETEX | PNP | VCB0=-40B;IC=-600MA; PD=330мВт; h21=50…150;fT>150МГц | B | E | C |
| 2L | TMPT5401 | ALLEG | PNP | VCB0=-160B;ICB0<50нA; h21=60…240;VCE(sat)<0.2B fT>100МГц | B | E | C |
| 2L | KST5401 | SAMS | PNP | VCB0=-160B;IC=-500MA; PD=350мВт; h21=60…240;fT>150МГц | B | E | C |
| 2L | MMBT5401 | VISH | PNP | VCB0=-160B;IC=-200MA; PD=350мВт; h21=60…240;fT>100МГц | B | E | C |
| 2L | FMMT4403 | ZETEX | PNP | VCB0=-40B;IC=-600MA; PD=330мВт; h21=100…300;fT>200МГц | B | E | C |
| 2m | FMMT5087 | ZETEX | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=250…800;fT>40МГц | B | E | C |
| 2N | MMBT404AL T1 | MOT | PNP | VCB0=-40B;IC=-150MA; PD=300мВт; h21=100…400 | B | E | C |
| 2P | TMPT5086 | ALLEG | PNP | VCB0=-50B;ICB0<50нA; h21=150…500;VCE(sat)<0.3B fT>40МГц | B | E | C |
| 2P | KST5086 | SAMS | PNP | VCB0=-50B;IC=-50MA; PD=350мВт; h21=150…500;fT>40МГц | B | E | C |
| 2P | FMMT2222R | ZETEX | NPN | VCB0=60B;IC=600MA; PD=330мВт; h21=120…360;fT>250МГц | B | E | C |
| 2Q | TMPT5087 | ALLEG | PNP | VCB0=-50B;ICB0<50нA; h21=250…800;VCE(sat)<0.3B fT>40МГц | B | E | C |
| 2Q | KST5087 | SAMS | PNP | VCB0=-50B;IC=-50MA; PD=350мВт; h21=250…800;fT>40МГц | B | E | C |
| 2Q | FMMT5209 | ZETEX | NPN | VCB0=50B;IC=50MA; PD=330мВт; h21=100…300;fT>30МГц | B | E | C |
| 2R | FMMT5210 | ZETEX | NPN | VCB0=50B;IC=50MA; PD=330мВт; h21=200…600;fT>30МГц | B | E | C |
| 2T | TMPT4403 | ALLEG | PNP | VCB0=-40B; h21=100…300;VCE(sat)<0.4B fT>200МГц | B | E | C |
| 2T | MMBT4403L T1 | MOT | PNP | VCB0=-40B;IC=-600MA; PD=300мВт; h21=100…300;fT>200МГц | B | E | C |
| 2T | KST4403 | SAMS | PNP | VCB0=-60B;IC=-600MA; PD=350мВт; h21=100…300;fT>200МГц | B | E | C |
| 2T | MMBT4403 | VISH | PNP | VCB0=-40B;IC=-800MA; PD=200мВт; h21=100…300;fT>200МГц | B | E | C |
| 2U | KST63 | SAMS | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=350мВт; h21>5000;fT>125МГц | B | E | C |
| 2V | MMBTA64LT1 | MOT | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=300мВт; h21>10000;fT>125МГц | B | E | C |
| 2V | KST64 | SAMS | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=350мВт; h21>10000;fT>125МГц | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фир ма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 2W | TMPT4402 | ALLEG | PNP | VCB0=-40B; h21=50…150;VCE(sat)<0.4B fT>150МГц | B | E | C |
| 2W | MMBT8599LT1 | MOT | PNP | VCB0=-80B;IC=-500MA; PD=300мВт; h21=100…300;fT>150МГц | B | E | C |
| 2W | FMMT3905 | ZETEX | PNP | VCB0=-40B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=50…150;fT>200МГц | B | E | C |
| 2X | TMPT4401 | ALLEG | NPN | VCB0=-60B;ICB0<100нA; h21=100…300;VCE(sat)<0.4B fT>250МГц | B | E | C |
| 2X | MMBT4401LT1 | MOT | NPN | VCB0=60B;IC=600MA; PD=300мВт; h21=100…300;fT>250МГц | B | E | C |
| 2X | KST4401 | SAMS | NPN | VCB0=60B;IC=600MA; PD=350мВт; h21=100…300;fT>250МГц | B | E | C |
| 2X | MMBT4401 | VISH | NPN | VCB0=50B;IC=800MA; PD=200мВт; h21=100…300;fT>200МГц | B | E | C |
| 2Z | BAS70-04 | ZETEX | 2xSHD | VR<70B; VF(IF =1MA)<0.41B; IR<0.2мкА; CD<2.0пФ; | A1 | K2 | K1 A2 |
| 2Z5 | BAS70-05 | ZETEX | 2xSHD | VR<70B; VF(IF =1MA)<0.41B; IR<0.2мкА; CD<2.0пФ; | A1 | A2 | K1K2 |
| 305 | AT-30533 | HP | NPN | VCB0=11B;IC=8MA; PD=100мВт; h21=70…300;fT=10ГГц | B | E | C |
| 310 | AT-31033 | HP | NPN | VCB0=11B;IC=16MA; PD=150мВт; h21=70…300;fT=10ГГц | B | E | C |
| 320 | AT-32033 | HP | NPN | VCB0=11B;IC=32MA; PD=200мВт; h21=70…300;fT=10ГГц | B | E | C |
| 3A | BC856C | CDIL | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=110…220;fT>150МГц | B | E | C |
| 3A | BC856ALT1 | MOT | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=300мВт; h21=125…250;fT>100МГц | B | E | C |
| 3A | KST24 | SAMS | NPN | VCB0=40B;IC=100MA; PD=350мВт; h21>30;fT>620МГц | B | E | C |
| 3A | BC856A | TOSH | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=150мВт; h21=125…250;fT=300МГц | B | E | C |
| 3A | BC856A | VISH | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=110…220;fT>150МГц | B | E | C |
| 3A | BC856A | ZETEX | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=125…250;fT>150МГц | B | E | C |
| 3Ap | BC856A | PHIL | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=125…250;fT>100МГц | B | E | C |
| 3AR | BC856AR | PHIL | PNP | VCB0=-65B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=125;fT>150МГц | E | B | C |
| 3As | BC856A | SIEM | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=125…250;fT=250МГц | B | E | C |
| 3B | TMPT918 | ALLEG | NPN | VCB0=30B;ICB0<10нA; h21>20;VCE(sat)<0.4B fT>600МГц | B | E | C |
| 3B | BC856B | CDIL | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=200…450;fT>150МГц | B | E | C |
| 3B | BC856BLT1 | MOT | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=300мВт; h21=220…475;fT>100МГц | B | E | C |
| 3B | BC856B | TOSH | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=150мВт; h21=220…475;fT=300МГц | B | E | C |
| 3B | BC856B | VISH | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=200…450;fT>150МГц | B | E | C |
| 3B | FMMT918 | ZETEX | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=330мВт; h21>20;fT>600МГц | B | E | C |
| 3Bp | BC856B | PHIL | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=220…475;fT>100МГц | B | E | C |
| 3BR | BC856BR | PHIL | PNP | VCB0=-65B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=475;fT>100МГц | E | B | C |
| 3Bs | BC856B | SIEM | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=220…475;fT=250МГц | B | E | C |
| 3D | BC856 | CDIL | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=125…800;fT>100МГц | B | E | C |
| 3D | MMBTH81LT1 | MOT | PNP | VCB0=-20B; PD=300мВт; h21>60;fT>600МГц | B | E | C |
| 3Dp | BC856 | PHIL | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=125…800;fT>100МГц | B | E | C |
| 3E | BC857A | CDIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=110…220;fT>150МГц | B | E | C |
| 3E | BC857ALT1 | MOT | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=300мВт; h21=125…250;fT>100МГц | B | E | C |
| 3E | KST10 | SAMS | NPN | VCB0=30B; PD=350мВт; h21>60;fT>650МГц | B | E | C |
| 3E | BC857A | TOSH | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=150мВт; h21=125…250;fT=300МГц | B | E | C |
| 3E | BC857A | VISH | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=110…220;fT>150МГц | B | E | C |
| 3E | FMMTA42 | ZETEX | NPN | VCB0=300B;IC=200MA; PD=330мВт; h21>40;fT>50МГц | B | E | C |
| 3EM | MMBTH10LT1 | MOT | NPN | VCB0=30B; PD=300мВт; h21>60;fT>650МГц | B | E | C |
| 3Ep | BC857A | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=125…250;fT>100МГц | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фир ма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 3ER | BC857AR | PHIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=220;fT>150МГц | E | B | C |
| 3Es | BC857A | SIEM | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=125…250;fT=250МГц | B | E | C |
| 3EZ | FMMTA10 | ZETEX | NPN | VCB0=30B;IC=25MA; PD=330мВт; h21>60;fT>650МГц | B | E | C |
| 3F | BC857B | CDIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=200…450;fT>150МГц | B | E | C |
| 3F | BC857BLT1 | MOT | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=300мВт; h21=220…475;fT>100МГц | B | E | C |
| 3F | BC857B | TOSH | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=150мВт; h21=220…475;fT=300МГц | B | E | C |
| 3F | BC857B | VISH | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=200…450; fT>150МГц | B | E | C |
| 3F | BC857B | ZETEX | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=220…475; fT>150МГц | B | E | C |
| 3Fp | BC857B | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=220…475; fT>100МГц | B | E | C |
| 3FR | BC857BR | PHIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=475;fT>150МГц | E | B | C |
| 3Fs | BC857B | SIEM | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=220…475; fT=250МГц | B | E | C |
| 3G | BC857C | CDIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=420…800; fT>150МГц | B | E | C |
| 3G | BC857C | TOSH | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=150мВт; h21=420…800; fT>300МГц | B | E | C |
| 3G | BC857C | VISH | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=420…800; fT>150МГц | B | E | C |
| 3G | BC857C | ZETEX | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=420…800; fT>150МГц | B | E | C |
| 3Gp | BC857C | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=420…800; fT>100МГц | B | E | C |
| 3GR | BC857CR | PHIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=800;fT>150МГц | E | B | C |
| 3Gs | BC857C | SIEM | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=420…800; fT=250МГц | B | E | C |
| 3H | BC857 | CDIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=125…800; fT>100МГц | B | E | C |
| 3Hp | BC857 | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=125…800; fT>100МГц | B | E | C |
| 3J | BC858A | CDIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=110…220; fT>150МГц | B | E | C |
| 3J | BC858ALT1 | MOT | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=300мВт; h21=125…250; fT>100МГц | B | E | C |
| 3J | BC858A | VISH | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=110…220; fT>150МГц | B | E | C |
| 3J | BC858A | ZETEX | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=125…250; fT>150МГц | B | E | C |
| 3Jp | BC858A | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=125…250; fT>100МГц | B | E | C |
| 3JR | BC858AR | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=220;fT>150МГц | E | B | C |
| 3Js | BC858A | SIEM | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=125…250; fT=250МГц | B | E | C |
| 3K | BC858B | CDIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=200…450; fT>150МГц | B | E | C |
| 3K | BC858BLT1 | MOT | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=300мВт; h21=220…475; fT>100МГц | B | E | C |
| 3K | BC858B | TOSH | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=150мВт; h21=220…475; fT=300МГц | B | E | C |
| 3K | BC858B | VISH | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=200…450; fT>150МГц | B | E | C |
| 3K | BC858B | ZETEX | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=220…475; fT>150МГц | B | E | C |
| 3Kp | BC858B | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=220…475; fT>100МГц | B | E | C |
| 3KR | BC858BR | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=475; fT>150МГц | E | B | C |
| 3Ks | BC858B | SIEM | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=220…475; fT=250МГц | B | E | C |
| 3L | BC858C | CDIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=420…800; fT>150МГц | B | E | C |
| 3L | BC858CLT1 | MOT | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=300мВт; h21=420…800; fT>100МГц | B | E | C |
| 3L | BC858C | TOSH | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=150мВт; h21=420…800; fT=300МГц | B | E | C |
| 3L | BC858C | VISH | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=420…800; fT>150МГц | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фир ма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 3L | BC858C | ZETEX | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=420…800; fT>150МГц | B | E | C |
| 3Lp | BC858C | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=420…800; fT>100МГц | B | E | C |
| 3LR | BC858CR | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=800; fT>150МГц | E | B | C |
| 3Ls | BC858C | SIEM | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=420…800; fT=250МГц | B | E | C |
| 3M | BC858 | CDIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=125…800; fT>100МГц | B | E | C |
| 3m | FMMT5087R | ZETEX | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=200…600; fT>40МГц | B | E | C |
| 3Mp | BC858 | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=125…800; fT>100МГц | B | E | C |
| 3C | FMMTA20R | ZETEX | NPN | VCB0=40B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=40…400; fT>125МГц | B | E | C |
| 3N | MMBT3906 | VISH | PNP | VCB0=-40B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=100…300; fT>250МГц | B | E | C |
| 3P | FMMT2222AR | ZETEX | NPN | VCB0=75B;IC=600MA; PD=330мВт; h21=120…360; fT>300МГц | B | E | C |
| 3S | MMBT5551 | VISH | NPN | VCB0=180B;IC=200MA; PD=350мВт; h21=80…250; fT>300МГц | B | E | C |
| 3W | FMMTA12 | ZETEX | NPN | VCB0=20B;IC=300MA; PD=330мВт; h21>20000 | B | E | C |
| 413 | FMMT413 | ZETEX | NPN | VCB0=150B;IC=100MA; PD=330мВт; h21>50;fT>150МГц | B | E | C |
| 415 | FMMT415 | ZETEX | NPN | VCB0=260B;IC=500MA; PD=330мВт; h21>25;fT>40МГц | B | E | C |
| 417 | FMMT417 | ZETEX | NPN | VCB0=320B;IC=500MA; PD=330мВт; h21>25;fT>40МГц | B | E | C |
| 43 | BAS40 | VISH | SHD | VR<40B; IF<200MA;VF(IF =40MA)<1.0B; IR<0.2мкА; CD<5.0пФ; tRR<5нс | A | nc | K |
| 43p | BAS40 | PHIL | SHD | VR<40B; IF<120MA;VF(IF =1MA)<380мB; CD<5пФ | A | nc | K |
| 43s | BAS40 | SIEM | SHD | VR<40B; IF<120MA;VF(IF =40MA)<1.0B; IR<1.0мкА; CD<5.0пФ | A | nc | K |
| 44 | BAS40-04 | VISH | 2xSHD | VR<40B; IF<200MA;VF(IF =40MA)<1.0B; IR<0.2мкА; CD<5.0пФ; tRR<5нс | A1 | K2 | K1A2 |
| 449 | FMMT449 | ZETEX | NPN | VCB0=50B;IC=1000MA; PD=500мВт; h21=100…300; fT>150МГц | B | E | C |
| 44p | BAS40-04 | PHIL | 2xSHD | VR<40B; IF<120MA;VF(IF =1MA)<380мB; CD<5пФ | A1 | K2 | K1A2 |
| 44s | BAS40-04 | SIEM | 2xSHD | VR<40B; IF<120MA;VF(IF =40MA)<1.0B; IR<1.0мкА; CD<5.0пФ; | A1 | K2 | K1A2 |
| 45 | BAS40-05 | VISH | 2xSHD | VR=40B; IF=200MA; PD=200мВт; tRR<5нс | A1 | A2 | K1K2 |
| 451 | FMMT451 | ZETEX | NPN | VCB0=80B;IC=1000MA; PD=500мВт; h21=50…150; fT>150МГц | B | E | C |
| 455 | FMMT455 | ZETEX | NPN | VCB0=160B;IC=1000MA; PD=500мВт; h21=100…300; fT>100МГц | B | E | C |
| 458 | FMMT458 | ZETEX | NPN | VCB0=400B;IC=225MA; PD=500мВт; h21=100…300; fT>50МГц | B | E | C |
| 459 | FMMT459 | ALLEG | DL | IF<500MA; VBR>200B; VF(IF =3MA)1.0B; IR<25нА; C0<6.0пФ; | A | nc | K |
| 45p | BAS40-05 | PHIL | 2xSHD | VR<40B; IF<120MA;VF(IF =1MA)<380B; CD<5пФ; | A1 | A2 | K1K2 |
| 45s | BAS40-05 | SIEM | 2xSHD | VR<40B; IF<120MA;VF(IF =40MA)<1.0B; IR<1.0мкА; CD<5.0пФ; | A1 | K2 | K1A2 |
| 46 | BAS40-06 | VISH | 2xSHD | VR<40B; IF<200MA;VF(IF =40MA)<1.0B; IR<0.2мкА; CD<5.0пФ; tRR<5нс | K1 | K2 | A1A2 |
| 46p | BAS40-06 | PHIL | 2xSHD | VR<40B; IF<120MA;VF(IF =1MA)<380B; CD<5пФ; | K1 | K2 | A1A2 |
| 46s | BAS40-06 | SIEM | 2xSHD | VR<40B; IF<120MA;VF(IF =40MA)<1.0B; IR<1.0мкА; CD<5.0пФ; | K1 | K2 | A1A2 |
| 489 | FMMT489 | ZETEX | NPN | VCB0=50B;IC=1000MA; PD=500мВт; h21=100…300; fT>150МГц | B | E | C |
| 491 | FMMT491 | ZETEX | NPN | VCB0=80B;IC=1000MA; PD=500мВт; h21=100…300; fT>150МГц | B | E | C |
| 493 | FMMT493 | ZETEX | NPN | VCB0=120B;IC=1000MA; PD=500мВт; h21=100…300; fT>150МГц | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фир ма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 494 | FMMT494 | ZETEX | NPN | VCB0=140B;IC=1000MA; PD=500мВт; h21=100…300; fT>100МГц | B | E | C |
| 495 | FMMT495 | ZETEX | NPN | VCB0=170B;IC=1000MA; PD=500мВт; h21=100…300; fT>100МГц | B | E | C |
| 497 | FMMT497 | ZETEX | NPN | VCB0=300B;IC=500MA; PD=500мВт; h21=80…300; fT>75МГц | B | E | C |
| 4A | BC859A | CDIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=110…220; fT>150МГц | B | E | C |
| 4A | FMMT458 | ZETEX | BD | VR<30B; C3V=26…32 пФ; C3V/C25V=5...6.5; Q>250 | A | nc | K |
| 4Ap | BC859A | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=125…250; fT>100МГц | B | E | C |
| 4AR | BC859AR | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=250; fT>150МГц | E | B | C |
| 4As | BC859C | SIEM | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=125…250; fT=250МГц | B | E | C |
| 4B | BC859B | CDIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=220…475; fT>300МГц | B | E | C |
| 4B | BC859B | TOSH | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=150мВт; h21=220…475; fT=300МГц | B | E | C |
| 4B | BC859B | ZETEX | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=220…475; fT>300МГц | B | E | C |
| 4Bp | BC859B | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=220…475; fT>100МГц | E | B | C |
| 4BR | BC859BR | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=475; fT>150МГц | B | E | C |
| 4Bs | BC859B | SIEM | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=220…475; fT=250МГц | B | E | C |
| 4C | BC859C | CDIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=420…800; fT>250МГц | B | E | C |
| 4C | BC859C | TOSH | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=150мВт; h21=420…800; fT=300МГц | B | E | C |
| 4C | BC859C | ZETEX | PNP | VR<30B; C3V=20…25 пФ; C3V/C25V>4.5; Q>300 | A | nc | K |
| 4Cp | BC859C | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=420…800; fT>100МГц | B | E | C |
| 4CR | BC859CR | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=800; fT>150МГц | E | B | C |
| 4Cs | BC859C | SIEM | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=420…800; fT=250МГц | B | E | C |
| 4D | BC859 | CDIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=125…800; fT>100МГц | B | E | C |
| 4D | HD3A | ZETEX | FID | VR<75B; IF<100MA;VF(IF =10MA)<1.0B; IR<1.0мкА; CD<4.0пФ; tRR<6нс | A | nc | K |
| 4Dp | BC859 | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=125…800; fT>100МГц | B | E | C |
| 4E | BC860A | CDIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=125…800; fT>100МГц | B | E | C |
| 4E | FMMTA92 | ZETEX | PNP | VCB0=-300B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21>25; fT>50МГц | B | E | C |
| 4Ep | BC860A | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=125…250; fT>100МГц | B | E | C |
| 4ER | BC860AR | PHIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=250; fT>150МГц | E | B | C |
| 4EZ | FMMTV105G | ZETEX | BD | VR<30B; C3V=1.8…2.8 пФ; C3V/C25V=4...6; Q>350 | A | nc | K |
| 4F | BC860B | CDIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=220…475; fT>300МГц | B | E | C |
| 4F | BC860B | ZETEX | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=220…475; fT>300МГц | B | E | C |
| 4Fp | BC860B | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=220…475; fT>100МГц | B | E | C |
| 4FR | BC860BR | PHIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=475; fT>150МГц | E | B | C |
| 4Fs | BC860B | SIEM | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=220…475; fT=250МГц | B | E | C |
| 4G | BC860C | CDIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=420…800; fT>100МГц | B | E | C |
| 4G | FMMT2484 | ZETEX | NPN | VCB0=60B;IC=50MA; PD=330мВт; h21=100…500 | B | E | C |
| 4Gp | BC860C | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=420…800; fT>100МГц | B | E | C |
| 4GR | BC860CR | PHIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=800; fT>150МГц | E | B | C |
| 4Gs | BC860C | SIEM | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=420…800; fT=250МГц | B | E | C |
| 4GZ | BC860C | ZETEX | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=420…800; fT>300МГц | B | E | C |
| 4H | BC860 | CDIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=125…800; fT>100МГц | B | E | C |
| 4Hp | BC860 | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=125…800; fT>100МГц | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фир ма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 4J | FMMT38A | ZETEX | NPN | VCB0=-80B;IC=300MA; PD=330мВт; h21>500 | B | E | C |
| 4P | FMMT2907R | ZETEX | PNP | VCB0=-60B;IC=-600MA; PD=330мВт; h21=100…300; fT>200МГц | B | E | C |
| 4V | BCW65AR | ZETEX | NPN | VCB0=60B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=100…250; fT>100МГц | B | E | C |
| 4W | BCW67AR | ZETEX | PNP | VCB0=-45B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=100…250; fT>100МГц | B | E | C |
| 517 | FMMT6517 | ZETEX | NPN | VCB0=350B;IC=500MA; PD=330мВт; h21=30…200; fT>50МГц | B | E | C |
| 520 | FMMT6520 | ZETEX | PNP | VCB0=-350B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=30…200; fT>50МГц | B | E | C |
| 53 | BAT17 | SIEM | SHD | VR<4B; IF<130MA;VF(IF =10MA)<0.6B; IR<0.25мкА; CD<1пФ; | A | nc | K |
| 54 | BAT17-04 | SIEM | 2xSHD | VR<4B; IF<130MA;VF(IF =10MA)<0.6B; IR<0.25мкА; CD<1пФ; | A1 | K2 | K1 A2 |
| 549 | FMMT549 | ZETEX | PNP | VCB0=-35B;IC=-100MA; PD=500мВт; h21=100…300; fT>100МГц | B | E | C |
| 55 | BAT17-05 | SIEM | 2xSHD | VR<4B; IF<130MA;VF(IF =10MA)<0.6B; IR<0.25мкА; CD<1пФ; | A1 | K2 | K1 A2 |
| 551 | FMMT551 | ZETEX | PNP | VCB0=-80B;IC=-1000MA; PD=500мВт; h21=50…150; fT>150МГц | B | E | C |
| 555 | FMMT555 | ZETEX | PNP | VCB0=-160B;IC=-1000MA; PD=500мВт; h21=50…300; fT>100МГц | B | E | C |
| 558 | FMMT558 | ZETEX | PNP | VCB0=-400;IC=-150MA; PD=500мВт; h21=100…300; fT>50МГц | B | E | C |
| 56 | BAT17-06 | SIEM | 2xSHD | VR<4B; IF<130MA;VF(IF =10MA)<0.6B; IR<0.25мкА; CD<1пФ; | K1 | K2 | A1 A2 |
| 576 | FMMT576 | ZETEX | PNP | VCB0=-200B;IC=-1000MA; PD=500мВт; h21=50…300; fT>100МГц | B | E | C |
| 589 | FMMT589 | ZETEX | PNP | VCB0=-50B;IC=-1000MA; PD=500мВт; h21=100…300; fT>10МГц | B | E | C |
| 591 | FMMT591 | ZETEX | PNP | VCB0=-80B;IC=-1000MA; PD=500мВт; h21=100…300; fT>150МГц | B | E | C |
| 593 | FMMT593 | ZETEX | PNP | VCB0=-120B;IC=-1000MA; PD=500мВт; h21=100…300; fT>50МГц | B | E | C |
| 596 | FMMT596 | ZETEX | PNP | VCB0=-220B;IC=-300MA; PD=500мВт; h21=85…300; fT>150МГц | B | E | C |
| 597 | FMMT597 | ZETEX | PNP | VCB0=-300B;IC=-200MA; PD=500мВт; h21=100…300; fT>75МГц | B | E | C |
| 59A | FMMT549A | ZETEX | PNP | VCB0=-35B;IC=-100MA; PD=500мВт; h21=150…500; fT>100МГц | B | E | C |
| 5A | BC807-16 | CDIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21=100…250; fT>80МГц | B | E | C |
| 5A | BC807-16LT1 | MOT | PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=300мВт; h21=100…250; fT>200МГц | B | E | C |
| 5A | FMMD5060 | ZETEX | FID | VR<70B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.1B; IR<0.1мкА; CD<2.5пФ;TRR<5HC | A | nc | K |
| 5Ap | BC807-16 | PHIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21=100…250; fT>80МГц | B | E | C |
| 5AR | BC807-16R | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21>250; fT>100МГц | E | B | C |
| 5As | BC807-16 | SIEM | PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=100…250; fT>200МГц | B | E | C |
| 5AZ | BC807-16 | ZETEX | PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=100…250; fT>100МГц | B | E | C |
| 5B | BC807-25 | CDIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21=160…400; fT>80МГц | B | E | C |
| 5B | BC807-25LT1 | MOT | PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=300мВт; h21=160…400; fT>200МГц | B | E | C |
| 5B | KST4123 | SAMS | NPN | VCB0=40B;IC=200MA; PD=350мВт; h21=50…150; fT>250МГц | B | E | C |
| 5B | FMMD6100 | ZETEX | 2xFID | VR<70B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.1B; IR<0.1мкА; CD<2.5пФ;tRR<5нс | A1 | A2 | K1K2 |
| 5Bp | BC807-25 | PHIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21=160…400; fT>80МГц | B | E | C |
| 5Bs | BC807-25 | SIEM | PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=160…400; fT=200МГц | B | E | C |
| 5BZ | BC807-25 | ZETEX | PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=160…400; fT>100МГц | B | E | C |
| 5C | BC807-40 | CDIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=250…630; fT>200МГц | B | E | C |
| 5C | BC807-40LT1 | MOT | PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=300мВт; h21=250…600; fT>200МГц | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фир ма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 5C | FMMD7000 | ZETEX | 2xFID | VR<70B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.1B; IR<0.3мкА; CD<2.5пФ;tRR<15нс | A1 | K2 | K1A2 |
| 5Cp | BC807-40 | PHIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21=250…600; fT>80МГц | B | E | C |
| 5CR | BC807-40R | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=310мВт; h21>600; fT>100МГц | E | B | C |
| 5Cs | BC807-40 | SIEM | PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=250…630; fT=200МГц | B | E | C |
| 5CZ | BC807-40 | ZETEX | PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=250…600; fT>100МГц | B | E | C |
| 5D | TMPD4148 | ALLEG | D | IF<600MA; VBR>100B; VF(IF =10MA)<1.0B; IR<25HА; tRR<4.0нс; CD<4.0пФ; | A | nc | K |
| 5D | TMPD914 | ALLEG | D | IF<600MA; VBR>100B; VF(IF =10MA)<1.0B; IR<25HА; tRR<4.0нс; CD<6.0пФ; | A | nc | K |
| 5D | BC807 | CDIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21=100…600; fT>80МГц | B | E | C |
| 5D | HD2A | ZETEX | 2xFID | VR<35B; IF<100MA;VF(IF =10MA)<1.0B; IR<1.0мкА; CD<4.0пФ;tRR<6нс | A1 | A2 | K1K2 |
| 5D | FMMD914 | ZETEX | FID | VR<75B; IF<225MA;VF(IF =10MA)<1.0B; IR<0.025мкА; CD<4.0пФ;tRR<8нс | A | nc | K |
| 5Dp | BC807 | PHIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21=100…600; fT>80МГц | B | E | C |
| 5DZ | BC807 | ZETEX | PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=100…600; fT=100МГц | B | E | C |
| 5E | BC808-16 | CDIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=100…250; fT>100МГц | B | E | C |
| 5E | FMMTA43R | ZETEX | NPN | VCB0=200B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=50…200; fT>50МГц | B | E | C |
| 5Ep | BC808-16 | PHIL | PNP | VCB0=-25B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21=100…250; fT>80МГц | B | E | C |
| 5ER | BC808-16R | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=310мВт; h21>250; fT>100МГц | E | B | C |
| 5Es | BC808-16 | SIEM | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=100…250; fT=200МГц | B | E | C |
| 5EZ | BC808-16 | ZETEX | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=100…250; fT>100МГц | B | E | C |
| 5F | BC808-25 | CDIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=160…400; fT>200МГц | B | E | C |
| 5Fp | BC808-25 | PHIL | PNP | VCB0=-25B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21=160…400; fT>80МГц | B | E | C |
| 5FR | BC808-25R | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=310мВт; h21>400; fT>100МГц | E | B | C |
| 5Fs | BC808-25 | SIEM | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=160…400; fT=200МГц | B | E | C |
| 5FZ | BC808-25 | ZETEX | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=160…400; fT>100МГц | B | E | C |
| 5G | BC808-40 | CDIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=250…630; fT>200МГц | B | E | C |
| 5Gp | BC808-40 | PHIL | PNP | VCB0=-25B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21=250…600; fT>80МГц | B | E | C |
| 5GR | BC808-40R | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=310мВт; h21>100; fT>100МГц | E | B | C |
| 5Gs | BC808-40 | SIEM | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=250…630; fT=200МГц | B | E | C |
| 5GZ | BC808-40 | ZETEX | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=250…600; fT>100МГц | B | E | C |
| 5H | BC808 | CDIL | PNP | VCB0=-25B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21=100…600; fT>80МГц | B | E | C |
| 5H | MMBD4148 | VISH | DI | VR<75B; IF<300MA;VF(IF =10MA)<1.0B; IR<5.0мкА; CD<4пФ;tRR<6нс | A | nc | K |
| 5Hp | BC808 | PHIL | PNP | VCB0=-25B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21=100…600; fT>80МГц | B | E | C |
| 5HZ | BC808 | ZETEX | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=100…600; fT>100МГц | B | E | C |
| 5J | FMMT38B | ZETEX | NPN | VCB0=80B;IC=300MA; PD=330мВт; h21>2000 | B | E | C |
| 5P | FMMT2907AR | ZETEX | PNP | VCB0=-60B;IC=-600MA; PD=330мВт; h21=100…300; fT>200МГц | B | E | C |
| 5T | BCW66GR | ZETEX | NPN | VCB0=-75B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=160…400; fT>100МГц | B | E | C |
| 5T | BCW68GR | ZETEX | PNP | VCB0=-60B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=160…400; fT>100МГц | B | E | C |
| 5V | BCW65BR | ZETEX | NPN | VCB0=-60B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=160…400; fT>100МГц | B | E | C |
| 5W | BCW67BR | ZETEX | PNP | VCB0=-45B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=160…400; fT>100МГц | B | E | C |
| 614 | FMMT614 | ZETEX | NPN | VCB0=120B;IC=500MA; PD=500мВт; h21>15000 | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фир ма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 617 | FMMT617 | ZETEX | NPN | VCB0=15B;IC=3000MA; PD=625мВт | B | E | C |
| 618 | FMMT618 | ZETEX | NPN | VCB0=-20B;IC=-2500MA; PD=625мВт; h21=300…450; fT>140МГц | B | E | C |
| 619 | FMMT619 | ZETEX | NPN | VCB0=-50B;IC=-2000MA; PD=625мВт; h21=300…450; fT>160МГц | B | E | C |
| 624 | FMMT624 | ZETEX | NPN | VCB0=-125B;IC=-1000MA; PD=625мВт; h21=300…450; fT>155МГц | B | E | C |
| 625 | FMMT625 | ZETEX | NPN | VCB0=-150B;IC=-1000MA; PD=625мВт; h21=300…450; fT>135МГц | B | E | C |
| 63s | BAT64 | SIEM | SHD | VR<30B; IF<250MA;VF(IF =100MA)<0.75B; IR<2мкА; CD<6пФ | A | nc | K |
| 64s | BAT64-04 | SIEM | 2xSHD | VR<30B; IF<250MA;VF(IF =100MA)<0.75B; IR<2.0мкА; CD<6пФ | A1 | K2 | K1 A2 |
| 65s | BAT64-05 | SIEM | 2xSHD | VR<30B; IF<250MA;VF(IF =100MA)<0.75B; IR<2.0мкА; CD<6пФ | A1 | A2 | K1 K2 |
| 66s | BAT64-06 | SIEM | 2xSHD | VR<30B; IF<250MA;VF(IF =100MA)<0.75B; IR<2.0мкА; CD<6пФ | K1 | K2 | A1 A2 |
| 6A | BC817-16 | CDIL | NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=330мВт; h21=100…250; fT>170МГц | B | E | C |
| 6A | BC817-16LT1 | MOT | NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=300мВт; h21=100…250; fT>200МГц | B | E | C |
| 6A | BC817-16 | VISH | NPN | VCB0=50B;IC=800MA; PD=310мВт; h21=100…250; fT>100МГц | B | E | C |
| 6Ap | BC817-16 | PHIL | NPN | VCB0=45B;IC=500MA; PD=250мВт; h21=100…250; fT>80МГц | B | E | C |
| 6AR | BC817-16R | PHIL | NPN | VCB0=45B;IC=500MA; PD=310мВт; h21>250; fT>200МГц | E | B | C |
| 6As | BC817-16 | SIEM | NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=330мВт; h21=100…250; fT=170МГц | B | E | C |
| 6AZ | BC817-16 | ZETEX | NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=300мВт; h21=100…250; fT=200МГц | B | E | C |
| 6B | BC817-25 | CDIL | NPN | VCB0=45B;IC=500MA; PD=250мВт; h21=160…400; fT>80МГц | B | E | C |
| 6B | BC817-25LT1 | MOT | NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=300мВт; h21=160…400; fT>200МГц | B | E | C |
| 6B | BC817-25 | VISH | NPN | VCB0=50B;IC=800MA; PD=310мВт; h21=160…400; fT>100МГц | B | E | C |
| 6BG | CMPF4416A | CENTS | nFET | VGSS>35B;IDSS=5...15мA; VGS(off)=2.5...6B; NF=2Дб; | D | G | S |
| 6Bp | BC817-25 | PHIL | NPN | VCB0=45B;IC=500MA; PD=250мВт; h21=160…400; fT>80МГц | B | E | C |
| 6BR | BC817-25R | PHIL | NPN | VCB0=45B;IC=500MA; PD=310мВт; h21>400; fT>200МГц | E | B | C |
| 6Bs | BC817-25 | SIEM | NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=330мВт; h21=160…400; fT=170МГц | B | E | C |
| 6BZ | BC817-25 | ZETEX | NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=330мВт; h21=160…400; fT=200МГц | B | E | C |
| 6C | BC817-40 | CDIL | NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=330мВт; h21=250…630; fT>170МГц | B | E | C |
| 6C | BC817-40LT1 | MOT | NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=300мВт; h21=250…600; fT>200МГц | B | E | C |
| 6C | BC817-40 | VISH | NPN | VCB0=50B;IC=800MA; PD=310мВт; h21=250…630; fT>100МГц | B | E | C |
| 6Cp | BC817-40 | PHIL | NPN | VCB0=45B;IC=500MA; PD=250мВт; h21=250…600; fT>80МГц | B | E | C |
| 6CR | BC817-40R | PHIL | NPN | VCB0=45B;IC=500MA; PD=310мВт; h21>600; fT>200МГц | E | B | C |
| 6Cs | BC817-40 | SIEM | NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=330мВт; h21=250…630; fT=170МГц | B | E | C |
| 6CZ | BC817-40 | ZETEX | NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=330мВт; h21=250…600; fT=200МГц | B | E | C |
| 6D | BC817 | CDIL | NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=330мВт; h21=100…600; fT>200МГц | B | E | C |
| 6Dp | BC817 | PHIL | NPN | VCB0=45B;IC=500MA; PD=250мВт; h21=100…600; fT>80МГц | B | E | C |
| 6DZ | BC817 | ZETEX | NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=330мВт; h21=100…600; fT=200МГц | B | E | C |
| 6E | BC818-16 | CDIL | NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=330мВт; h21=100…250; fT>170МГц | B | E | C |
| 6E | FMMTA93R | ZETEX | NPN | VCB0=-200B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=30…150; fT>50МГц | B | E | C |
| 6Ep | BC818-16 | PHIL | NPN | VCB0=25B;IC=500MA; PD=250мВт; h21=100…250; fT>80МГц | B | E | C |
| 6ER | BC818-16R | PHIL | NPN | VCB0=25B;IC=500MA; PD=310мВт; h21=250; fT>200МГц | E | B | C |
| 6Es | BC818-16 | SIEM | NPN | VCB0=30B;IC=500MA; PD=330мВт; h21=100…250; fT=170МГц | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фир ма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 6EZ | BC818-16 | ZETEX | NPN | VCB0=30B;IC=500MA; PD=330мВт; h21=100…250; fT>200МГц | B | E | C |
| 6F | BC818-25 | CDIL | NPN | VCB0=30B;IC=500MA; PD=330мВт; h21=160…400; fT>170МГц | B | E | C |
| 6Fp | BC818-25 | PHIL | NPN | VCB0=25B;IC=500MA; PD=250мВт; h21=160…400; fT>80МГц | B | E | C |
| 6FR | BC818-25R | PHIL | NPN | VCB0=25B;IC=500MA; PD=310мВт; h21=400; fT>200МГц | E | B | C |
| 6Fs | BC818-25W | SIEM | NPN | VCB0=30B;IC=500MA; PD=250мВт; h21=160…400; fT>170МГц | B | E | C |
| 6Fs | BC818-25 | SIEM | NPN | VCB0=30B;IC=500MA; PD=330мВт; h21=160…400; fT=170МГц | B | E | C |
| 6FZ | BC818-25 | ZETEX | NPN | VCB0=30B;IC=500MA; PD=330мВт; h21=160…400; fT>200МГц | B | E | C |
| 6G | BC818-40 | CDIL | NPN | VCB0=25B;IC=500MA; PD=250мВт; h21=250…600; fT>80МГц | B | E | C |
| 6G | CMPF4393 | CENTS | nFET | VGSS>40B;IDSS=5...30мA; VGS(off)=0.5...3B; RDS(on)<100Ом; tOFF<50нс; | D | S | G |
| 6G | FMMV2103 | ZETEX | BD | VR<30B; C3V=9…11пФ; C2V/C30V=2.6...3.3; Q>400 | A | nc | K |
| 6Gp | BC818-40 | PHIL | NPN | VCB0=25B;IC=500MA; PD=250мВт; h21=250…600; fT>80МГц | B | E | C |
| 6GR | BC818-40R | PHIL | NPN | VCB0=25B;IC=500MA; PD=310мВт; h21=600; fT>200МГц | E | B | C |
| 6Gs | BC818-40 | SIEM | NPN | =VCB0=30B;IC=500MA; PD=330мВт; h21=250…630; fT>170МГц | B | E | C |
| 6GZ | BC818-40 | ZETEX | NPN | VCB0=30B;IC=500MA; PD=330мВт; h21=250…630; fT>200МГц | B | E | C |
| 6H | BC818 | CDIL | NPN | VCB0=25B;IC=500MA; PD=250мВт; h21=50…600; fT>80МГц | B | E | C |
| 6H | FMMV2104 | ZETEX | BD | VR<30B; C4V=10.8…13.2 пФ; C3V/C25V=2.6...3.3; Q>400 | A | nc | K |
| 6Hp | BC818 | PHIL | NPN | VCB0=25B;IC=500MA; PD=250мВт; h21=100…600; fT>80МГц | B | E | C |
| 6HZ | BC818 | ZETEX | NPN | VCB0=30B;IC=500MA; PD=330мВт; h21=100…600; fT>200МГц | B | E | C |
| 6J | CMPF4391 | CENTS | nFET | VGSS>40B;IDSS=50...150мA; VGS(off)=4...10B; RDS(on)<300Ом; tOFF<20нс; | D | G | S |
| 6J | FMMV2105 | ZETEX | BD | VR<30B; C4V=13.5…16.5пФ; C2V/C30V=2.6...3.3; Q>400 | A | nc | K |
| 6K | CMPF4392 | CENTS | nFET | VGSS>40B;IDSS=25...75мA; VGS(off)=2...5B; RDS(on)<60Ом; tOFF<35нс; | D | G | S |
| 6L | FMMV2107 | ZETEX | BD | VR<30B; C4V=19.8…24.2.5пФ; C2V/C30V=2.7...3.3; Q>350 | A | nc | K |
| 6M | FMMV2108 | ZETEX | BD | VR<30B; C4V=24.3…29.7пФ; C2V/C30V=2.7...3.3; Q>350 | A | nc | K |
| 6N | FMMV2109 | ZETEX | BD | VR<30B; C4V=29.3…36.3пФ; C2V/C30V=2.7...3.3; Q>280 | A | nc | K |
| 6P | BCX71HR | ZETEX | PNP | VCB0=-45B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=180…310; fT>180МГц | B | E | C |
| 6R | FMMV2104 | ZETEX | BD | VR<30B; C4V=6.1…7.5пФ; C2V/C30V=2.5...3.3; Q>450 | A | nc | K |
| 6V | BCW65CR | ZETEX | NPN | VCB0=60B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=250…630; fT>100МГц | B | E | C |
| 6W | BCW67CR | ZETEX | PNP | VCB0=-45B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=250…630; fT>100МГц | B | E | C |
| 702 | 2N7002 | VISH | nFET | VDSS=60B;ID=115 MA; PD=200мВт; VGS<2.5B; CCC=60пФ | G | S | D |
| 717 | FMMT717 | ZETEX | PNP | VCB0=-12B;IC=-250MA; PD=625мВт | B | E | C |
| 718 | FMMT718 | ZETEX | PNP | VCB0=-20B;IC=-1500MA; PD=625мВт; h21=300…450; fT>180МГц | B | E | C |
| 720 | FMMT720 | ZETEX | PNP | VCB0=-40B;IC=-1500MA; PD=625мВт; h21=300…450; fT>190МГц | B | E | C |
| 722 | FMMT722 | ZETEX | PNP | VCB0=-70B;IC=-1500MA; PD=625мВт; h21=300…450; fT>200МГц | B | E | C |
| 723 | FMMT723 | ZETEX | PNP | VCB0=-100B;IC=-1000MA; PD=625мВт; h21=300…450; fT>200МГц | B | E | C |
| 73 | BAS70 | VISH | SHD | VR<75B; IF<300MA;VF(IF =10MA)<1.0B; IR<5.0мкА; CD<4пФ; tRR<6нс | A | nc | K |
| 73p | BAS70 | PHIL | SHD | VR<70B; IF<70MA;VF(IF =1MA)<410B; CD<2пФ; | A | nc | K |
| 73s | BAS70 | SIEM | SHD | VR<70B; IF<70MA;VF(IF =15MA)<1.0B; IR<0.1мкА; CD<2.0пФ; | A | nc | K |
| 74 | BAS70-04 | VISH | 2xSHD | VR<70B; IF<200MA;VF(IF =15MA)<1.0B; IR<0.1мкА; CD<2пФ; tRR<5нс | A1 | K2 | K1 A2 |
| 74p | BAS70-04 | PHIL | 2xSHD | VR<70B; IF<70MA;VF(IF =1MA)<410B; CD<2пФ; | A1 | K2 | K1 A2 |
| 74s | BAS70-04 | SIEM | 2xSHD | VR<70B; IF<70MA;VF(IF =15MA)<1.0B; IR<0.1мкА; CD<2.0пФ; | A1 | K2 | K1 A2 |
| 75 | BAS70-05 | VISH | 2xSHD | VR<70B; IF<200MA;VF(IF =15MA)<1.0B; IR<0.1мкА; CD<2.0пФ; tRR<5нс | A1 | A2 | K1 K2 |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фир ма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 75p | BAS70-05 | PHIL | 2xSHD | VR<70B; IF<70MA;VF(IF =1MA)<410B; CD<2пФ; | A1 | A2 | K1 K2 |
| 75s | BAS70-05 | SIEM | 2xSHD | VR<70B; IF<70MA;VF(IF =15MA)<1.0B; IR<0.1мкА; CD<2.0пФ; | A1 | A2 | K1 K2 |
| 76 | BAS70-06 | VISH | 2xSHD | VR<70B; IF<200MA;VF(IF =15MA)<1.0B; IR<0.1мкА; CD<2.0пФ; tRR<5нс | K1 | K2 | A1 A2 |
| 76p | BAS70-06 | PHIL | 2xSHD | VR<70B; IF<70MA;VF(IF =1MA)<410B; CD<2пФ; | K1 | K2 | A1 A2 |
| 76s | BAS70-06 | SIEM | 2xSHD | VR<70B; IF<70MA;VF(IF =15MA)<1.0B; IR<0.1мкА; CD<2.0пФ; | K1 | K2 | A1 A2 |
| 7A | MMBR901LT1 | MOT | NPN | VCB0=25B;IC=30MA; PD=300мВт; h21=30…200; | B | E | C |
| 7A | MMBR901LT3 | MOT | NPN | VCB0=25B;IC=30MA; PD=300мВт; h21=30…200; | B | E | C |
| 7B | MMBR920LT2 | MOT | NPN | VCB0=20B;IC=35MA; PD=268мВт; h21=25…250; fT=4500МГц | B | E | C |
| 7D | MMBR931LT1 | MOT | NPN | VCB0=10B;IC=5MA; PD=150мВт; h21=50…150; | B | E | C |
| 7D | HD4A | ZETEX | 2xSHD | VR<35B; IF<100MA;VF(IF =10MA)<1.0B; IR<1.0мкА; CD<4.0пФ; tRR<6нс | K1 | K2 | A1 A2 |
| 7E | FMMTA42R | ZETEX | NPN | VCB0=300B;IC=200MA; PD=330мВт; h21>40; fT>50МГц | B | E | C |
| 7G | MMBR5031LT1 | MOT | NPN | VCB0=15B;IC=20MA; PD=300мВт; h21=25…300; fT=1000МГц | B | E | C |
| 7H | MMBR5179LT1 | MOT | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=375мВт; h21>25; fT=1400МГц | B | E | C |
| 7H | KST5179 | SAMS | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=350мВт; h21>25; fT>900МГц | B | E | C |
| 7J | FMMT38C | ZETEX | NPN | VCB0=800B;IC=300MA; PD=330мВт; h21>5000 | B | E | C |
| 7M | MMBR521LT1 | MOT | NPN | VCB0=-20B;IC=-70MA; PD=333мВт h21=25…125; fT=3400МГц | B | E | C |
| 7M | BCW66HR | ZETEX | NPN | VCB0=75B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=250…630; fT>100МГц | B | E | C |
| 7N | MMBR941BLT1 | MOT | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=250мВт; h21=100…200; fT=8000МГц | B | E | C |
| 7N | MMBR941BLT1 | MOT | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=250мВт; h21=100…200; fT=8000МГц | B | E | C |
| 7N | BCW68HR | ZETEX | PNP | VCB0=-60B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=250…630; fT>100МГц | B | E | C |
| 7P | MMBR911BLT1 | MOT | NPN | VCB0=20B;IC=60MA; PD=300мВт; h21=30…200; fT=6000МГц | B | E | C |
| 7P | BCW66HR | ZETEX | NPN | VCB0=75B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=100…250; fT>100МГц | B | E | C |
| 7T | BCW68FR | ZETEX | PNP | VCB0=-60B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=100…250; fT>100МГц | B | E | C |
| 7X | MMBR571LT1 | MOT | NPN | VCB0=20B;IC=80MA; PD=330мВт; h21=50…300; fT=8000МГц | B | E | C |
| 7Y | MMBR941LT1 | MOT | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=250мВт; h21=50…200; fT=8000МГц | B | E | C |
| 7Y | MMBR941LT3 | MOT | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=250мВт; h21=50…250; fT=8000МГц | B | E | C |
| 7Z | MMBR951LT1 | MOT | NPN | VCB0=20B;IC=100MA; PD=322мВт; h21=50…200; fT=8000МГц | B | E | C |
| 81A | TMPZ5250 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=6.2MA)=19.0...21.0B; IL(VR=15.0B)<0.1мкА; ZZT(IZT=6.2MA)<25Ом | A | nc | K |
| 81A | PMBZ5250B | PHIL | DZ | VZ(IZT=6.2MA)=20B; IL(VR=15B)<0.1мкА; ZZT(IZT=6.2MA)<600Ом; IZM=200MA | A | nc | K |
| 81B | TMPZ5251 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=5.5MA)=20.9...23.1B; IL(VR=17.0B)<0.1мкА; ZZT(IZT=5.5MA)<29Ом | A | nc | K |
| 81B | PMBZ5251B | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.6MA)=22B; IL(VR=17B)<0.1мкА; ZZT(IZT=5.6MA)<600Ом; IZM=200MA | A | nc | K |
| 81C | TMPZ5252 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=5.2MA)=22.8...25.2B; IL(VR=18.0B)<0.1мкА; ZZT(IZT=5.2MA)<33Ом | A | nc | K |
| 81C | PMBZ5252B | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.2MA)=24B; IL(VR=18B)<0.1мкА; ZZT(IZT=5.2MA)<600Ом; IZM=200MA | A | nc | K |
| 81D | TMPZ5253 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=23.8...26.3B; IL(VR=19.0B)<0.1мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<35Ом | A | nc | K |
| 81D | PMBZ5253B | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=25B; IL(VR=19B)<0.1мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<600Ом; IZM=200MA | A | nc | K |
| 81E | TMPZ5254 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=4.6MA)=25.7...28.4B; IL(VR=21.0B)<0.1мкА; ZZT(IZT=4.6MA)<41Ом | A | nc | K |
| 81E | PMBZ5254B | PHIL | DZ | VZ(IZT=4.6MA)=27B; IL(VR=21B)<0.1мкА; ZZT(IZT=4.6MA)<600Ом; IZM=200MA | A | nc | K |
| 81F | TMPZ5255 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=4.5MA)=26.6...29.4B; IL(VR=21.0B)<0.1мкА; ZZT(IZT=4.5MA)<44Ом | A | nc | K |
| 81F | PMBZ5255B | PHIL | DZ | VZ(IZT=4.5MA)=28B; IL(VR=21B)<0.1мкА; ZZT(IZT=4.5MA)<600Ом; IZM=200MA | A | nc | K |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фир ма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 81G | TMPZ5256 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=4.2MA)=28.5...31.5B; IL(VR=23.0B)<0.1мкА; ZZT(IZT=4.2MA)<49Ом | A | nc | K |
| 81G | PMBZ5256B | PHIL | DZ | VZ(IZT=4.2MA)=30B; IL(VR=23B)<0.1мкА; ZZT(IZT=4.2MA)<600Ом; IZM=200MA | A | nc | K |
| 81H | TMPZ5257 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=4.5MA)=31.4...34.7B; IL(VR=25.0B)<0.1мкА; ZZT(IZT=3.8MA)<58Ом | A | nc | K |
| 81H | PMBZ5257B | PHIL | DZ | VZ(IZT=3.8MA)=33B; IL(VR=25B)<0.1мкА; ZZT(IZT=3.8MA)<600Ом; IZM=200MA | A | nc | K |
| 83 | BAT68 | SIEM | SHD | VR<8B; IF<130MA;VF(IF =10MA)<0.5B; IR<0.1мкА; CD<1.0пФ; | A | nc | K |
| 84 | BAT68-04 | SIEM | 2xSHD | VR<8B; IF<130MA;VF(IF =10MA)<0.5B; IR<0.1мкА; CD<1.0пФ; | A1 | K2 | K1 A2 |
| 85 | BAT68-05 | SIEM | 2xSHD | VR<8B; IF<130MA;VF(IF =10MA)<0.5B; IR<0.1мкА; CD<1.0пФ; | A1 | A2 | K1 K2 |
| 86 | BAT68-06 | SIEM | 2xSHD | VR<8B; IF<130MA;VF(IF =10MA)<0.5B; IR<0.1мкА; CD<1.0пФ; | K1 | K2 | A1 A2 |
| 8A | MUN5211T1 | MOT | NPN | VCB0=50B;IC=50MA; PD=150мВт; h21>35 | E | B | C |
| 8AA | BC846A | SAMS | NPN | VCB0=80B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=110…220; fT>300МГц | B | E | C |
| 8AB | BC846B | SAMS | NPN | VCB0=80B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=200…450; fT>300МГц | B | E | C |
| 8AC | BC846C | SAMS | NPN | VCB0=80B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=420…800; fT>300МГц | B | E | C |
| 8B | MUN5212T1 | MOT | NPN | VCB0=50B;IC=50MA; PD=150мВт; h21>60 | E | B | C |
| 8BB | BC847B | SAMS | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=200…450; fT>300МГц | B | E | C |
| 8BC | BC847C | SAMS | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=420…800; fT>300МГц | B | E | C |
| 8C | MUN5213T1 | MOT | NPN | VCB0=50B;IC=50MA; PD=150мВт; h21>80 | E | B | C |
| 8CA | BC848A | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=110…220; fT>300МГц | B | E | C |
| 8CB | BC848B | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=200…450; fT>300МГц | B | E | C |
| 8CC | BC848C | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=420…800; fT>300МГц | B | E | C |
| 8D | TMPZ5229 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=20MA)=4.08...4.52B; IL(VR=1.0B)<5.0мкА; ZZT(IZT=20MA)<22Ом | A | nc | K |
| 8D | MUN5214T1 | MOT | NPN | VCB0=50B;IC=50MA; PD=150мВт; h21>80 | E | B | C |
| 8DA | BC849A | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=110…220; fT>300МГц | B | E | C |
| 8DB | BC849B | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=200…450; fT>300МГц | B | E | C |
| 8DC | BC849C | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=420…800; fT>300МГц | B | E | C |
| 8E | TMPZ5230 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=20MA)=4.47...4.94B; IL(VR=2.0B)<5.0мкА; ZZT(IZT=20MA)<19Ом | A | nc | K |
| 8E | MUN5215T1 | MOT | NPN | VCB0=50B;IC=50MA; PD=150мВт; h21>160 | E | B | C |
| 8E | FMMTA92R | ZETEX | PNP | VCB0=-300B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21>25; fT>50МГц | B | E | C |
| 8EA | BC850A | SAMS | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=110…220; fT>300МГц | B | E | C |
| 8EB | BC850B | SAMS | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=200…450; fT>300МГц | B | E | C |
| 8EC | BC850C | SAMS | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=420…800; fT>300МГц | B | E | C |
| 8F | TMPZ5231 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=20MA)=4.85...5.36B; IL(VR=2.0B)<5.0мкА; ZZT(IZT=20MA)<17Ом | A | nc | K |
| 8F | MUN5216T1 | MOT | NPN | VCB0=50B;IC=50MA; PD=150мВт; h21>160 | E | B | C |
| 8FA | BC817-16 | SAMS | NPN | VCB0=50B;IC=800MA; PD=310мВт; h21=100…250; fT=100МГц | B | E | C |
| 8FB | BC817-25 | SAMS | NPN | VCB0=50B;IC=800MA; PD=310мВт; h21=160…400; fT=100МГц | B | E | C |
| 8FC | BC817-40 | SAMS | NPN | VCB0=50B;IC=800MA; PD=310мВт; h21=250…630; fT=100МГц | B | E | C |
| 8G | TMPZ5232 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=20MA)=5.32...5.88B; IL(VR=3.0B)<5.0мкА; ZZT(IZT=20MA)<11Ом | A | nc | K |
| 8G | MUN5230T1 | MOT | NPN | VCB0=50B;IC=50MA; PD=150мВт; h21>3 | E | B | C |
| 8GA | BC817-16 | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=800MA; PD=310мВт; h21=100…250; fT=100МГц | B | E | C |
| 8GB | BC817-25 | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=800MA; PD=310мВт; h21=160…400; fT=100МГц | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фир ма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 8GC | BC817-40 | SAMS | NPN | VCB0=50B;IC=800MA; PD=310мВт; h21=250…630; fT=100МГц | B | E | C |
| 8H | TMPZ5233 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=20MA)=5.70...6.30B; IL(VR=3.5B)<5.0мкА; ZZT(IZT=20MA)<7.0Ом | A | nc | K |
| 8H | MUN5231T1 | MOT | NPN | VCB0=50B;IC=50MA; PD=150мВт; h21>8 | E | B | C |
| 8J | TMPZ5234 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=20MA)=5.98...6.51B; IL(VR=4.0B)<3.0мкА; ZZT(IZT=20MA)<7.0Ом | A | nc | K |
| 8J | MUN5232T1 | MOT | NPN | VCB0=50B;IC=50MA; PD=150мВт; h21>15 | E | B | C |
| 8K | TMPZ5235 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=20MA)=6.46...7.14B; IL(VR=5.0B)<3.0мкА; ZZT(IZT=20MA)<5.0Ом | A | nc | K |
| 8K | MUN5233T1 | MOT | NPN | VCB0=50B;IC=50MA; PD=150мВт; h21>80 | E | B | C |
| 8L | TMPZ5236 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=20MA)=7.13...7.88B; IL(VR=6.0B)<3.0мкА; ZZT(IZT=20MA)<6.0Ом | A | nc | K |
| 8L | MUN5234T1 | MOT | NPN | VCB0=50B;IC=50MA; PD=150мВт; h21>80 | E | B | C |
| 8M | TMPZ5237 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=20MA)=7.79...8.61B; IL(VR=6.5B)<3.0мкА; ZZT(IZT=20MA)<8.0Ом | A | nc | K |
| 8N | TMPZ5238 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=20MA)=8.26...9.14B; IL(VR=6.5B)<3.0мкА; ZZT(IZT=20MA)<8.0Ом | A | nc | K |
| 8P | TMPZ5239 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=20MA)=8.65...9.56B; IL(VR=7.0B)<3.0мкА; ZZT(IZT=20MA)<10Ом | A | nc | K |
| 8Q | TMPZ5240 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=20MA)=9.50...10.5B; IL(VR=8.0B)<3.0мкА; ZZT(IZT=20MA)<17Ом | A | nc | K |
| 8R | TMPZ5241 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=20MA)=10.5...11.6B; IL(VR=8.4B)<2.0мкА; ZZT(IZT=20MA)<22Ом | A | nc | K |
| 8S | TMPZ5242 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=20MA)=11.4...12.6B; IL(VR=9.1B)<1.0мкА; ZZT(IZT=20MA)<30Ом | A | nc | K |
| 8T | TMPZ5243 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=9.5MA)=12.4...13.7B; IL(VR=9.9B)<0.5мкА; ZZT(IZT=9.5MA)<13Ом | A | nc | K |
| 8U | TMPZ5244 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=9.0MA)=13.3...14.7B; IL(VR=10.0B)<0.1мкА; ZZT(IZT=9.0MA)<15Ом | A | nc | K |
| 8V | TMPZ5245 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=8.5MA)=14.3...15.8B; IL(VR=11.0B)<0.1мкА; ZZT(IZT=8.5MA)<16Ом | A | nc | K |
| 8W | TMPZ5246 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=7.8MA)=15.2...16.8B; IL(VR=12.0B)<0.1мкА; ZZT(IZT=7.8MA)<17Ом | A | nc | K |
| 8X | TMPZ5247 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=7.4MA)=16.2...17.9B; IL(VR=13.0B)<0.1мкА; ZZT(IZT=7.4MA)<19Ом | A | nc | K |
| 8Y | TMPZ5248 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=7.0MA)=17.1...18.9B; IL(VR=14.0B)<0.1мкА; ZZT(IZT=7.0MA)<21Ом | A | nc | K |
| 8Z | TMPZ5249 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=6.6MA)=18.1...20.0B; IL(VR=14.0B)<0.1мкА; ZZT(IZT=6.6MA)<23Ом | A | nc | K |
| 9A | FMMTA92R | ZETEX | NPN | VCB0=40B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=40...120 | B | E | C |
| 9AA | BC856A | SAMS | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=110…220; fT>150МГц | B | E | C |
| 9AB | BC856B | SAMS | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=200…450 fT>150МГц | B | E | C |
| 9AC | BC856C | SAMS | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=420…800; fT>150МГц | B | E | C |
| 9BA | BC857A | SAMS | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=110…220; fT>150МГц | B | E | C |
| 9BB | BC857B | SAMS | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=200…450; fT>150МГц | B | E | C |
| 9BC | BC857C | SAMS | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=420…800; fT>150МГц | B | E | C |
| 9CA | BC858A | SAMS | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=110…220; fT>150МГц | B | E | C |
| 9CB | BC858B | SAMS | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=200…450; fT>150МГц | B | E | C |
| 9CC | BC858C | SAMS | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=420…800; fT>150МГц | B | E | C |
| 9DA | BC859A | SAMS | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=110…220; fT>150МГц | B | E | C |
| 9DB | BC859B | SAMS | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=200…450; fT>150МГц | B | E | C |
| 9DC | BC859C | SAMS | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=420…800; fT>150МГц | B | E | C |
| 9EA | BC860A | SAMS | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=110…220; fT>150МГц | B | E | C |
| 9EB | BC860B | SAMS | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=200…450; fT>150МГц | B | E | C |
| 9EC | BC860C | SAMS | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=420…800; fT>150МГц | B | E | C |
| 9FA | BC807-16 | SAMS | NPN | VCB0=-50B;IC=-800MA; PD=310мВт; h21=100…250; fT>100МГц | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 9FB | BC807-25 | SAMS | NPN | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=160…400; fT>100МГц | B | E | C |
| 9FC | BC807-40 | SAMS | NPN | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=310мВт; h21=250…630; fT>100МГц | B | E | C |
| 9GA | BC808-16 | SAMS | NPN | VCB0=-30B;IC=-800MA; PD=310мВт; h21=100…250; fT>100МГц | B | E | C |
| 9GB | BC808-25 | SAMS | NPN | VCB0=-30B;IC=-800MA; PD=310мВт; h21=160…400; fT>100МГц | B | E | C |
| 9GC | BC808-40 | SAMS | NPN | VCB0=-30B;IC=-800MA; PD=310мВт; h21=250…630; fT>100МГц | B | E | C |
| 9P | BCX70HR | ZETEX | NPN | VCB0=45B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=180…310; fT>250МГц | B | E | C |
| 9R | FMMT2369R | ZETEX | NPN | VCB0=40B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=40...120 | B | E | C |
| A0 | HSMS-2800 | HP | SHD | VBR>70;VF(IF=15MA)<1.0B;IR(VR=50B)<200HA;CD<2.0ПФ | A | nc | K |
| A1 | BAW56 | ALLEG | 2xD | IF<70MA; VBR>70; VF(IF=50MA)<1.1B;IR<2500 HA;tRR <6.0HC CD<2.0ПФ | K1 | K2 | A1 A2 |
| A1 | BAW56 | VISH | 2xDI | VR<70B; IF<300MA;VF(IF =150MA)<1.25B; IR<5.0мкА; CD<4.0пФ; tRR <6HC | K1 | K2 | A1 A2 |
| A1 | BAW56 | ZETEX | 2xDI | VR<70B; IF<100MA;VF(IF =50MA)<1.1B; IR<2.5мкА; CD<2.0пФ; tRR <6HC | K1 | K2 | A1 A2 |
| A16 | ZC934A | ZETEX | BD | VR<12B; CD(VR=2.5B)=47.25…57.75 пФ;CIV/C4V<3.8;Q>80 | A | nc | K |
| A17 | ZC933A | ZETEX | BD | VR<12B; CD(VR=2.5B)=20.25…24.75 пФ; CIV/CD(4B)<3.5; Q>150 | A | nc | K |
| A1p | BAW56 | PHIL | 2xFD | VR<75B; IF<215MA;VF(IF =50MA)<1.0B; CD<2пФ; tRR <4HC | K1 | K2 | A1 A2 |
| A1s | BAW56 | SIEM | 2xDI | VR<70B; IF<200MA;VF(IF =150MA)<1.25B; IR<2.5мкА; CD<2.0пФ; tRR <6HC | K1 | K2 | A1 A2 |
| A2 | HSMS-2802 | HP | 2xSHD | VBR>70;VF(IF=15MA)<1.0B;IR(VR=50B)<200HA;CD<2.0ПФ | A1 | K2 | K1 A2 |
| A2 | BAT18 | PHIL | DTV | VR<35B; IF<100MA;RD<0.7Ом; CD<1.0ПФ | A | nc | K |
| A2 | BAT18 | SIEM | CPIN | VR<35B; IF<100MA;VF(IF =100MA)<1.2B; IR<0.02мкА; CD<1.0пФ; | A | nc | K |
| A2 | MMBD4148 | VISH | DI | VR<75B; IF<300MA;VF(IF =10MA)<1.0B; IR<5.0мкА; CD<4пФ; tRR <6HC | A | nc | K |
| A2 | FMMD2836 | ZETEX | 2xFID | VR<75B; IF<100MA;VF(IF =50MA)<1.0B; IR<0.1мкА; CD<4.0пФ; tRR <6HC | K1 | K2 | A1 A2 |
| A3 | HSMS-2803 | HP | 2xSHD | VR<70B; VF(IF =15MA)<1.0B; IR (VR=50B) <200HА; CD<2.0пФ; | K1 | K2 | A1 A2 |
| A3 | MMBD4448 | VISH | FID | VR<75B; IF<500MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<5.0мкА; CD<4пФ; tRR <4HC | A | nc | K |
| A3p | BAT17 | PHIL | SHD | VR<4B; IF<30MA;VF(IF =1MA)<450MB; CD<1пФ; | A | nc | K |
| A4 | BAV70 | ALLEG | 2xD | IF<100MA; VBR>70; VF(IF =10MA)<0.86B; IR<5000HА; tRR <6.0HC; Co<1пФ; | A1 | A2 | K1 K2 |
| A4 | HSMS-2804 | HP | 2xSHD | VBR>70;VF(IF=15MA)<1.0B;IR(VR=50B)<200HA;CD<2.0ПФ | A1 | A2 | K1 K2 |
| A4 | BAV70 | VISH | 2xDI | VR<70B; IF<300MA;VF(IF =150MA)<1.25B; IR<5.0мкА; CD<4пФ; tRR <6HC | A1 | A2 | K1 K2 |
| A4 | BAV70 | ZETEX | 2xDI | VR<70B; IF<100MA;VF(IF =50MA)<1.1B; IR<5.0мкА; CD<1.5пФ; tRR <6HC | A1 | A2 | K1 K2 |
| A4p | BAV70 | PHIL | 2xFD | VR<70B; IF<215MA;VF(IF =50MA)<1.0B; CD<1.5пФ; tRR <4HC | A1 | A2 | K1 K2 |
| A4s | BAV70 | SIEM | 2xDI | VR<70B; IF<200MA;VF(IF =150MA)<1.25B; IR<2.5мкА; CD<1.5пФ; tRR <6HC | A1 | A2 | K1 K2 |
| A5 | FMMD2837 | ZETEX | 2xFID | VR<35B; IF<100MA;VF(IF =50MA)<1.0B; IR<0.1мкА; CD<4.0пФ; tRR <6HC | A1 | A2 | K1 K2 |
| A6 | BAS16 | ALLEG | D | IF<600MA; VBR>75; VF(IF =1MA)<0.72B; IR<1000HА; tRR <6.0HC; Co<2.0пФ; | A | nc | K |
| A6 | BAS16 | VISH | FID | VR<75B; IF<500MA;VF(IF =150MA)<1.25B; IR<1.0мкА; CD<4.0пФ; tRR <4HC | A | nc | K |
| A6 | BAS16 | ZETEX | DI | VR<75B; IF<250MA;VF(IF =50MA)<1.0B; IR<1.0мкА; CD<2.0пФ; tRR <6HC | A | nc | K |
| A6p | BAS16 | PHIL | FD | VR<75B; IF<215MA;VF(IF =50MA)<1.0B; CD<1.5пФ; tRR <4HC | A | nc | K |
| A6s | BAS16 | SIEM | DI | VR<75B; IF<250MA;VF(IF =50MA)<1.0B; IR<1.0мкА; CD<2.0пФ; tRR <6HC | A | nc | K |
| A7 | BAV99 | ALLEG | 2xD | IF<70MA; VBR>70; VF(IF =50MA)<1.1B; IR<2500HА; tRR <6.0HC; Co<2.0пФ; | A1 | K2 | K1 A2 |
| A7 | BAV99 | VISH | 2xDI | VR<70B; IF<300MA;VF(IF =150MA)<1.25B; IR<5.0мкА; CD<4.0пФ; tRR <6HC | A1 | K2 | K1 A2 |
| A7 | BAV99 | ZETEX | 2xDI | VR<70B; IF<100MA;VF(IF =50MA)<1.1B; IR<2.5мкА; CD<1.5пФ; tRR <6HC | A1 | K2 | K1 A2 |
| A7p | BAV99 | PHIL | 2xFD | VR<75B; IF<215MA;VF(IF =50MA)<1.0B; CD<1.5пФ; tRR <4HC | A1 | K2 | K1 A2 |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| A7s | BAV99 | SIEM | 2xDI | VR<70B; IF<200MA;VF(IF =150MA)<1.25B; IR<2.5мкА; CD<1.5пФ; tRR <6HC | A1 | K2 | K1 A2 |
| A8 | BAS19 | ALLEG | D | IF<200MA;VBR>100; VF(IF =200MA)<1.25B; IR<100HА;tRR <50HC; Co<5.0пФ; | A | nc | K |
| A8 | BAS19 | VISH | DI | VR<100B; IF<400MA;VF(IF =200MA)<1.25B; IR<0.1мкА; CD<5.0пФ; tRR <50HC | A | nc | K |
| A8 | BAS19 | ZETEX | DI | VR<100B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<0.1мкА; CD<5.0пФ; tRR <50HC | A | nc | K |
| A81 | BAS20 | VISH | DI | VR<150B; IF<400MA;VF(IF =200MA)<1.25B; IR<0.1мкА; CD<5.0пФ; tRR <50HC | A | nc | K |
| A81 | BAS20 | ZETEX | DI | VR<150B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<0.1мкА; CD<5.0пФ; tRR <50HC | A | nc | K |
| A82 | BAS21 | ALLEG | DI | IF<200MA;VBR>200; VF(IF =100MA)<1.0B; IR<100HА;tRR <50HC; Co<5.0пФ; | A | nc | K |
| A82 | CMPD2003 | CENTS | DI | IF<250MA;VBR>200; VF(IF =100MA)<1.0B; IR<100HА;tRR <50HC; CT<5.0пФ; | A | nc | K |
| A82 | BAS21 | VISH | DI | VR<200B; IF<400MA;VF(IF =200MA)<1.25B; IR<0.1мкА; CD<5.0пФ; tRR <50HC | A | nc | K |
| A82 | BAS21 | ZETEX | DI | VR<200B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<0.1мкА; CD<5.0пФ; tRR <50HC | A | nc | K |
| A9 | FMMD2835 | ZETEX | 2xFID | VR<35B; IF<100MA;VF(IF =50MA)<1.0B; IR<0.1мкА; CD<4.0пФ; tRR <6HC | K1 | K2 | A1 A2 |
| AA | BCW60A | ALLEG | NPN | VCB0=32B;ICB0<20HA;h21=120…220;VCE(sat)<0.35B; fT>125МГц | B | E | C |
| AA | BCW60A | CDIL | NPN | VCB0=32B;IC=200HA; PD=250мВт; h21=120…220; fT>100МГц | B | E | C |
| AA | BCW60A | SAMS | NPN | VCB0=32B;IC=100HA; PD=350мВт; h21=120…220; fT>125МГц | B | E | C |
| AA | BCW60A | ZETEX | NPN | VCB0=32B;IC=200HA; PD=330мВт; h21=120…220; fT>250МГц | B | E | C |
| AAD | TMPD4448 | ALLEG | D | IF<600MA;VBR>100; VF(IF =100MA)<1.0B; IR<25HА;tRR <4.0HC; Co<4.0пФ; | A | nc | K |
| AAD | CMPD4448 | CENTS | DIH | IF=250MA;VR=75B; VF(IF =100MA)<1.0B; IR<25HА;tRR <4.0HC; CT<4.0пФ; | A | nc | K |
| AAG | MMBR951ALT1 | MOT | NPN | VCB0=20B;IC=100MA; PD=322мВт; h21=75…150; fT=8000МГц | B | E | C |
| AAp | BCW60A | PHIL | NPN | VCB0=32B;IC=200MA; PD=250мВт; h21=120…220; fT>100МГц | B | E | C |
| AAR | TMPD4153 | ALLEG | D | IF<600MA;VBR>75B; VF(IF =1MA)<0.67B; IR<50HА;tRR <4.0HC; Co<4.0пФ; | A | nc | K |
| AAs | BCW60A | SIEM | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=120…220; fT=250МГц | B | E | C |
| AB | BCW60B | ALLEG | NPN | VCB0=32B;ICB0<20HA;h21=180…310;VCE(sat)<0.35B; fT>125МГц | B | E | C |
| AB | BCW60B | CDIL | NPN | VCB0=32B;IC=200MA; PD=250мВт; h21=180…320; fT>100МГц | B | E | C |
| AB | BCW60B | SAMS | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=350мВт; h21=180…310; fT>125МГц | B | E | C |
| AB | BCW60B | ZETEX | NPN | VCB0=32B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=180…310; fT>250МГц | B | E | C |
| ABA | TMPD4150 | ALLEG | D | IF<600MA;VBR>75B; VF(IF =1MA)<0.62B; IR<100HА;tRR <4.0HC; Co<2.5пФ; | A | nc | K |
| ABA | CMPD4150 | CENTS | DIH | IF=250MA;VBR=50B; VF(IF =100MA)<0.82…0.92B; IR<100HА; tRR <4.0HC; CT<4.0пФ; | A | nc | K |
| ABC | TMPD4154 | ALLEG | D | IF<600MA;VBR>35B; VF(IF =30MA)<1.0B; IR<100HА;tRR <4.0HC; Co<4.0пФ; | A | nc | K |
| ABp | BCW60B | PHIL | NPN | VCB0=32B;IC=200MA; PD=250мВт; h21=180…320; fT>100МГц | B | E | C |
| ABs | BCW60B | SIEM | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=180…310; fT=250МГц | B | E | C |
| AC | BCW60C | ALLEG | NPN | VCB0=32B;ICB0<20HA;h21=250…460;VCE(sat)<0.35B; fT>125МГц | B | E | C |
| AC | BCW60C | CDIL | NPN | VCB0=32B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=250…460; fT>250МГц | B | E | C |
| AC | BCW60C | SAMS | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=350мВт; h21=250…460; fT>125МГц | B | E | C |
| AC | BCW60C | ZETEX | NPN | VCB0=32B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=250…460; fT>250МГц | B | E | C |
| ACp | BCW60C | PHIL | NPN | VCB0=32B;IC=200MA; PD=250мВт; h21=250…460; fT>100МГц | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| ACs | BCW60C | SIEM | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=250…460; fT=250МГц | B | E | C |
| AD | BCW60D | ALLEG | NPN | VCB0=32B;ICB0<20HA;h21=380…630;VCE(sat)<0.35B; fT>125МГц | B | E | C |
| AD | BCW60D | CDIL | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=350мВт; h21=380…630; fT>125МГц | B | E | C |
| AD | BCW60D | SAMS | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=350мВт; h21=380…630; fT>125МГц | B | E | C |
| AD | BCW60D | ZETEX | NPN | VCB0=32B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=380…630; fT>250МГц | B | E | C |
| ADp | BCW60D | PHIL | NPN | VCB0=32B;IC=200MA; PD=250мВт; h21=380…630; fT>100МГц | B | E | C |
| ADs | BCW60D | SIEM | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=380…630; fT=250МГц | B | E | C |
| AFs | BCW60FF | SIEM | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=250…460; fT=250МГц | B | E | C |
| AG | BCX70G | ALLEG | NPN | VCB0=45B;ICB0<20HA;h21=120…220;VCE(sat)<0.35B; fT>125МГц | B | E | C |
| AG | BCX70G | CDIL | NPN | VCB0=45B;IC=200MA; PD=250мВт; h21=120…220; fT>100МГц | B | E | C |
| AG | BCX70G | SAMS | NPN | VCB0=45B;IC=200MA; PD=350мВт; h21=120…220; fT>125МГц | B | E | C |
| AG | BCX70G | ZETEX | NPN | VCB0=45B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=120…220; fT>250МГц | B | E | C |
| AGp | BCX70G | PHIL | NPN | VCB0=45B;IC=200MA; PD=250мВт; h21=120…220; fT>100МГц | B | E | C |
| AGs | BCX70G | SIEM | NPN | VCB0=45B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=120…220; fT=250МГц | B | E | C |
| AH | BCX70H | ALLEG | NPN | VCB0=45B;ICB0<20HA;h21=180…310;VCE(sat)<0.35B; fT>125МГц | B | E | C |
| AH | BCX70H | CDIL | NPN | VCB0=45B;IC=200MA; PD=250мВт; h21=250…460; fT>100МГц | B | E | C |
| AH | BCX70H | SAMS | NPN | VCB0=45B;IC=200MA; PD=350мВт; h21=180…310; fT>125МГц | B | E | C |
| AH | BCX70H | ZETEX | NPN | VCB0=45B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=180…310; fT>250МГц | B | E | C |
| AHp | BCX70H | PHIL | NPN | VCB0=45B;IC=200MA; PD=250мВт; h21=250…460; fT>100МГц | B | E | C |
| AHs | BCX70H | SIEM | NPN | VCB0=45B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=180…310; fT=250МГц | B | E | C |
| AJ | BCX70J | ALLEG | NPN | VCB0=45B;ICB0<20HA;h21=250…460;VCE(sat)<0.35B; fT>125МГц | B | E | C |
| AJ | BCX70J | CDIL | NPN | VCB0=45B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=250…460; fT>250МГц | B | E | C |
| AJ | BCX70J | SAMS | NPN | VCB0=45B;IC=200MA; PD=350мВт; h21=250…460; fT>125МГц | B | E | C |
| AJ | BCX70J | ZETEX | NPN | VCB0=45B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=250…460; fT>250МГц | B | E | C |
| AJp | BCX70J | PHIL | NPN | VCB0=45B;IC=200MA; PD=250мВт; h21=180…310; fT>100МГц | B | E | C |
| AJs | BCX70J | SIEM | NPN | VCB0=45B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=250…460; fT=250МГц | B | E | C |
| AK | BCX70K | ALLEG | NPN | VCB0=45B;ICB0<20HA;h21=380…630;VCE(sat)<0.35B; fT>125МГц | B | E | C |
| AK | BCX70K | CDIL | NPN | VCB0=45B;IC=200MA; PD=250мВт; h21=380…630; fT>100МГц | B | E | C |
| AK | BCX70K | SAMS | NPN | VCB0=45B;IC=200MA; PD=350мВт; h21=380…630; fT>125МГц | B | E | C |
| AK | BCX70K | ZETEX | NPN | VCB0=45B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=380…630; fT>250МГц | B | E | C |
| Akp | BCX70K | PHIL | NPN | VCB0=45B;IC=200MA; PD=250мВт; h21=380…630; fT>100МГц | B | E | C |
| AKs | BCX70K | SIEM | NPN | VCB0=45B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=380…630; fT=250МГц | B | E | C |
| AMp | BSS64 | PHIL | NPN | VCB0=120B;IC=100MA; PD=250мВт; h21>20; fT>60 | B | E | C |
| AMs | BSS64 | SIEM | NPN | VCB0=120B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=20…80; fT=100МГц | B | E | C |
| ANs | BCW60FN | SIEM | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=380…630; fT=250МГц | B | E | C |
| AR | BCW60CR | ZETEX | NPN | VCB0=32B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=250…460; fT>250МГц | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| AS | BAT18-05 | SIEM | 2xCPIN | VR<35B; IF<100MA;VF(IF =100MA)<1.2B; IR<0.02мкА; CD<1.0пФ; | A1 | A2 | K1K2 |
| ASG | KTA1504 | KEC | PNP | VCB0=-50B;IC=-150MA; PD=150мВт; h21=200…400; fT>80МГц | B | E | C |
| ASO | KTA1504 | KEC | PNP | VCB0=-50B;IC=-150MA; PD=150мВт; h21=70…140; fT>80МГц | B | E | C |
| ASY | KTA1504 | KEC | PNP | VCB0=-50B;IC=-150MA; PD=150мВт; h21=120…240; fT>80МГц | B | E | C |
| AT | BAT18-06 | SIEM | 2xCPIN | VR<35B; IF<100MA;VF(IF =100MA)<1.2B; IR<0.02мкА; CD<1.0пФ; | K1 | K2 | A1A2 |
| AU | BAT18-04 | SIEM | 2xCPIN | VR<35B; IF<100MA;VF(IF =100MA)<1.2B; IR<0.02мкА; CD<1.0пФ; | A1 | K2 | K1A2 |
| AW | BCX70GR | ZETEX | NPN | VCB0=45B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=120…220; fT>250МГц | B | E | C |
| AX | BCX70JR | ZETEX | NPN | VCB0=45B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=250…460; fT>250МГц | B | E | C |
| AZO | KTA1505 | KEC | PNP | VCB0=-35B;IC=-500MA; PD=150мВт; h21=70…140; fT>200МГц | B | E | C |
| AZY | KTA1505 | KEC | PNP | VCB0=-35B;IC=-500MA; PD=150мВт; h21=120…240; fT>200МГц | B | E | C |
| B0 | HSMS-2810 | HP | SHD | VBR<20B;VF(IF =35MA)<1.0B; IR(VR=15B)<200HА; CD<1.2пФ; | A | nc | K |
| B0 | SST5460 | SIL | pFET | VDS=-40B; PD=350MBТ;IDSS=1...5MA; gF=1мСм | D | S | G |
| B1 | SST5461 | SIL | pFET | VDS=-40B; PD=350MBТ;IDSS=2...9MA; gF=1.5мСм | D | S | G |
| B10 | KSC2715 | SAMS | NPN | VCB0=35B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=70…140; fT>150МГц | B | E | C |
| B1R | KSC2715 | SAMS | NPN | VCB0=35B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=40…80; fT>150МГц | B | E | C |
| B1Y | KSC2715 | SAMS | NPN | VCB0=35B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=120…240; fT>150МГц | B | E | C |
| B2 | HSMS-2812 | HP | 2xSHD | VBR>20B; VF(IF =35MA)<1.0B; IR(VR =15B)<200нА; CD<1.2пФ; | A1 | K2 | K1A2 |
| B2 | BSV52LT1 | MOT | NPN | VCB0=20B;IC=100MA; PD=300мВт; h21=40…120; fT>400МГц | B | E | C |
| B2 | SST5462 | SIL | pFET | VDS=-40B; PD=350MBТ;IDSS=4...16MA; gF=2мСм | D | S | G |
| B2 | BSV52 | ZETEX | NPN | VCB0=20B;IC=100MA; PD=300мВт; h21=40…120; fT>500МГц | B | E | C |
| B26 | BF570 | PHIL | NPN | VCB0=40B;IC=100MA; PD=250мВт; h21>40; fT>490МГц | B | E | C |
| B2p | BSV52 | PHIL | NPN | VCB0=20B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=40…120; fT>400МГц | B | E | C |
| B3 | HSMS-2813 | HP | 2xSHD | VBR>20B; VF(IF =35MA)<1.0B; IR(VR =15B)<200нА; CD<1.2пФ; | K1 | K2 | A1A2 |
| B31 | IDB31 | GS | BTD | VB0=20...34B;ITRM=2A; PD=150мВт | x | x | n.c |
| B4 | HSMS-2814 | HP | 2xSHD | VBR>20B; VF(IF =35MA)<1.0B; IR(VR =15B)<200нА; CD<1.2пФ; | A1 | A2 | K1K2 |
| B4 | BSV52R | PHIL | NPN | VCB0=12B;IC=200MA; PD=250мВт; h21=40; fT>400МГц | K1 | K2 | A1A2 |
| B4 | BSV52R | ZETEX | NPN | VCB0=20B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=40…120; fT>500МГц | B | E | C |
| BA | BCW61A | ALLEG | PNP | VCB0=-32B;ICB0<20нA; h21=120…220;VCE(sat)<0.25B | B | E | C |
| BA | BCW61A | CDIL | PNP | VCB0=-32B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=120…220; fT>180МГц | B | E | C |
| BA | BCW61A | SAMS | PNP | VCB0=-32B;IC=-200MA; PD=350мВт; h21=120…220 | B | E | C |
| BA | BCW61A | ZETEX | PNP | VCB0=-32B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=120…220; fT>180МГц | B | E | C |
| BAp | BCW61A | PHIL | PNP | VCB0=-32B;IC=-200MA; PD=250мВт; h21=120…220; fT>100МГц | B | E | C |
| BAs | BCW61A | SIEM | PNP | VCB0=-32B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=120…220; fT=250МГц | B | E | C |
| BB | BCW61B | ALLEG | PNP | VCB0=-32B;ICB0<20нA; h21=180…310;VCE(sat)<0.25B | B | E | C |
| BB | BCW61B | CDIL | PNP | VCB0=-32B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=180…310; fT>180МГц | B | E | C |
| BB | BCW61B | SAMS | PNP | VCB0=-32B;IC=-100MA; PD=350мВт; h21=180…310 | B | E | C |
| BB | BCW61B | ZETEX | PNP | VCB0=-32B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=180…310; fT>180МГц | B | E | C |
| BBp | BCW61B | PHIL | PNP | VCB0=-32B;IC=-200MA; PD=250мВт; h21=180…310; fT>100МГц | B | E | C |
| BBs | BCW61B | SIEM | PNP | VCB0=-32B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=180…310; fT=250МГц | B | E | C |
| BC | BCW61C | ALLEG | PNP | VCB0=-32B;ICB0<20нA; h21=250…460;VCE(sat)<0.25B | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| BC | BCW61C | CDIL | PNP | VCB0=-32B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=250…460; fT>180МГц | B | E | C |
| BC | BCW61C | SAMS | PNP | VCB0=-32B;IC=-100MA; PD=350мВт; h21=250…460; fT>125МГц | B | E | C |
| BC | BCW61C | ZETEX | PNP | VCB0=-32B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=250…460; fT>180МГц | B | E | C |
| BCp | BCW61C | PHIL | PNP | VCB0=-32B;IC=-200MA; PD=250мВт; h21=250…460; fT>100МГц | B | E | C |
| BCs | BCW61C | SIEM | PNP | VCB0=-32B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=250…460; fT=250МГц | B | E | C |
| BD | BCW61D | ALLEG | PNP | VCB0=-32B;ICB0<20нA; h21=380…630;VCE(sat)<0.25B | B | E | C |
| BD | BCW61D | CDIL | PNP | VCB0=-32B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=380…630; fT>180МГц | B | E | C |
| BD | BCW61D | SAMS | PNP | VCB0=-32B;IC=-100MA; PD=350мВт; h21=380…630; fT>125МГц | B | E | C |
| BD | BCW61D | ZETEX | PNP | VCB0=-32B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=380…630; fT>180МГц | B | E | C |
| BDp | BCW61D | PHIL | PNP | VCB0=-32B;IC=-200MA; PD=250мВт; h21=380…630; fT>100МГц | B | E | C |
| BDs | BCW61D | SIEM | PNP | VCB0=-32B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=380…630; fT=250МГц | B | E | C |
| BFs | BCW61FF | SIEM | PNP | VCB0=-32B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=250…460; fT=250МГц | B | E | C |
| BG | BCW61G | ALLEG | PNP | VCB0=-32B;ICB0<20нA; h21=120…220;VCE(sat)<0.25B | B | E | C |
| BG | BCW61G | CDIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-200MA; PD=250мВт; h21=120…220; fT>100МГц | B | E | C |
| BG | BCW61G | SAMS | PNP | VCB0=-45B;IC=-100MA; PD=350мВт; h21=120…220 | B | E | C |
| BG | BCW61G | ZETEX | PNP | VCB0=-45B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=120…220; fT>180МГц | B | E | C |
| BGp | BCW61G | PHIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-200MA; PD=250мВт; h21=120…220; fT>100МГц | B | E | C |
| BGs | BCW61G | SIEM | PNP | VCB0=-45B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=120…220; fT=250МГц | B | E | C |
| BH | BCX71H | ALLEG | PNP | VCB0=-45B;ICB0<20нA; h21=180…310;VCE(sat)<0.25B | B | E | C |
| BH | BCX71H | CDIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-200MA; PD=250мВт; h21=180…310; fT>100МГц | B | E | C |
| BH | BCX71H | SAMS | PNP | VCB0=-45B;IC=-100MA; PD=350мВт; h21=140…310 | B | E | C |
| BH | BCX71H | ZETEX | PNP | VCB0=-45B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=180…310; fT>180МГц | B | E | C |
| BHp | BCX71H | PHIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-200MA; PD=250мВт; h21=180…310; fT>100МГц | B | E | C |
| BHs | BCX71H | SIEM | PNP | VCB0=-45B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=180…310; fT=250МГц | B | E | C |
| BJ | BCX71J | ALLEG | PNP | VCB0=-45B;ICB0<20нA; h21=250…460;VCE(sat)<0.25B | B | E | C |
| BJ | BCX71J | CDIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-200MA; PD=250мВт; h21=250…460; fT>100МГц | B | E | C |
| BJ | BCX71J | SAMS | PNP | VCB0=-45B;IC=-100MA; PD=350мВт; h21=250…460 | B | E | C |
| BJ | BCX71J | ZETEX | PNP | VCB0=-45B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=250…460; fT>180МГц | B | E | C |
| BJp | BCX71J | PHIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-200MA; PD=250мВт; h21=250…460; fT>100МГц | B | E | C |
| BJs | BCX71J | SIEM | PNP | VCB0=-45B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=250…460; fT=250МГц | B | E | C |
| BK | BCX71K | ALLEG | PNP | VCB0=-45B;ICB0<20нA; h21=380…630;VCE(sat)<0.25B | B | E | C |
| BK | BCX71K | CDIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-200MA; PD=250мВт; h21=380…630; fT>100МГц | B | E | C |
| BK | BCX71K | SAMS | PNP | VCB0=-45B;IC=-100MA; PD=350мВт; h21=380…630 | B | E | C |
| BK | BCX71K | ZETEX | PNP | VCB0=-45B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=380…630; fT>180МГц | B | E | C |
| BKp | BCX71K | PHIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-200MA; PD=250мВт; h21=380…630; fT>100МГц | B | E | C |
| BKs | BCX71K | SIEM | PNP | VCB0=-45B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=380…630; fT=250МГц | B | E | C |
| BMp | BSS63 | PHIL | PNP | VCB0=-110B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21>30; fT>50МГц | B | E | C |
| BMs | BSS63 | SIEM | PNP | VCB0=-100B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21>30; fT=150МГц | B | E | C |
| BNs | BCW61FN | SIEM | PNP | VCB0=-32B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=380…630; fT=250МГц | B | E | C |
| BR | BCW60DR | ZETEX | NPN | VCB0=32B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=380…630; fT>250МГц | B | E | C |
| C0 | HSMS-2820 | HP | SHD | VBR>15B; VF(IF =30MA)<0.7B; IR(VR =1B)<100нА; CD<1.0пФ; | A | nc | K |
| C1 | BCW29 | ALLEG | PNP | VCB0=-30B;ICB0<100нA; h21=120…260;VCE(sat)<0.3B | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| C1 | BCW29 | CDIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=120…260; fT>150МГц | B | E | C |
| C1 | BCW29 | SAMS | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=350мВт; h21=120…260 | B | E | C |
| C1 | BCW29 | ZETEX | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=120…260; fT>150МГц | B | E | C |
| C1A | CMPT3904 | CENTS | NPN | VCB0=60B;IC=200MA; PD=350мВт; h21=100…300; fT>300МГц | B | E | C |
| C1D | CMPTA42 | CENTS | NPN | VCB0=300B;IC=500MA; PD=350мВт; h21>40; fT>50МГц | B | E | C |
| C1G | CMPTA06 | CENTS | NPN | VCB0=80B;IC=500MA; PD=350мВт; h21>50; fT>100МГц | B | E | C |
| C1G | KSA1623 | SAMS | NPN | VCB0=60B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=200…400; fT>250МГц | B | E | C |
| C1J | CMPT2369 | CENTS | NPN | VCB0=40B;IC=500MA; PD=350мВт; h21=40…120; fT>500МГц | B | E | C |
| C1K | CMPT6428 | CENTS | NPN | VCB0=60B;IC=200MA; PD=350мВт; h21=250…650; fT=100...700МГц | B | E | C |
| C1L | CMPT6429 | CENTS | NPN | VCB0=55B;IC=200MA; PD=350мВт; h21=500…1250; fT=100...700МГц | B | E | C |
| C1L | KSA1623 | SAMS | NPN | VCB0=60B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=300…600; fT>250МГц | B | E | C |
| C1M | CMPTA13 | CENTS | NPN | VCB0=30B;IC=500MA; PD=350мВт; h21>5000; fT>125МГц | B | E | C |
| C1N | CMPTA14 | CENTS | NPN | VCB0=30B;IC=500MA; PD=350мВт; h21>10000; fT>125МГц | B | E | C |
| C10 | KSA1623 | SAMS | NPN | VCB0=60B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=90…180; fT>250МГц | B | E | C |
| C1P | CMPT2222A | CENTS | NPN | VCB0=75B;IC=600MA; PD=350мВт; h21>35; fT>300МГц | B | E | C |
| C1p | BCW29 | PHIL | PNP | VCB0=-32B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=120…260; fT>100МГц | B | E | C |
| C1Q | CMPT5088 | CENTS | NPN | VCB0=35B;IC=50MA; PD=350мВт; h21=300…900; fT>50МГц | B | E | C |
| C1R | CMPT5089 | CENTS | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=350мВт; h21=400…1200; fT>50МГц | B | E | C |
| C1U | CMPT2484 | CENTS | NPN | VCB0=60B;IC=50MA; PD=350мВт; h21=250…800 | B | E | C |
| C1V | CMPT6427 | CENTS | NPN | VCB0=40B;IC=500MA; PD=350мВт; h21=10k…100k; fT>130МГц | B | E | C |
| C1X | CMPT930 | CENTS | NPN | VCB0=45B;IC=30MA; PD=350мВт; h21=100…300; fT>30МГц | B | E | C |
| C1Y | KSA1623 | SAMS | NPN | VCB0=60B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=135…270; fT>250МГц | B | E | C |
| C1Z | CMPT6517 | CENTS | NPN | VCB0=350B;IC=500MA; PD=350мВт; h21=20…200; fT=40...200МГц | B | E | C |
| C2 | BCW30 | ALLEG | PNP | VCB0=-30B;ICB0<100нA; h21=215…500;VCE(sat)<0.3B | B | E | C |
| C2 | BCW30 | CDIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=215…500; fT>150МГц | B | E | C |
| C2 | HSMS-2822 | HP | 2xSHD | VBR>15B; VF(IF =30MA)<0.7B; IR(VR =1B)<100нА; CD<1.0пФ; | A1 | K2 | K1A2 |
| C2 | BCW30 | ZETEX | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=215…500; fT>150МГц | B | E | C |
| C29 | CMPTA29 | CENTS | NPN | VCB0=100B;IC=500MA; PD=350мВт; h21>10000; fT>125МГц | B | E | C |
| C2A | CMPT3906 | CENTS | PNP | VCB0=-40B;IC=-200MA; PD=350мВт; h21=100…300; fT>250МГц | B | E | C |
| C2A | ZDC833A | ZETEX | 2xBD | VR<25B; C2v=29.7...33.6пФ;C2V/C20V=5...6.5;Q>200 | A1 | A2 | K1 K2 |
| C2D | CMPTA92 | CENTS | PNP | VCB0=-300B;IC=-500MA; PD=350мВт; h21>25; fT>50МГц | B | E | C |
| C2F | CMPT2907A | CENTS | PNP | VCB0=-60B;IC=-600MA; PD=350мВт h21=100…300; fT>200МГц | B | E | C |
| C2G | CMPTA56 | CENTS | PNP | VCB0=800B;IC=-500MA; PD=350мВт; h21>50; fT>100МГц | B | E | C |
| C2J | CMPT3640 | CENTS | PNP | VCB0=-12B;IC=-80MA; PD=350мВт h21=30…120; fT>500МГц | B | E | C |
| C2L | CMPT5401 | CENTS | PNP | VCB0=-160B;IC=-500MA; PD=350мВт; h21=60…240; fT=100...300МГц | B | E | C |
| C2P | CMPT5086 | CENTS | PNP | VCB0=-50B;IC=-50MA; PD=350мВт h21=150…500; fT>40МГц | B | E | C |
| C2p | BCW30 | PHIL | PNP | VCB0=-32B;IC=-100MA; PD=250мВт h21=215…500; fT>100МГц | B | E | C |
| C2Q | CMPT5087 | CENTS | PNP | VCB0=-50B;IC=-50MA; PD=350мВт h21=250…800; fT>40МГц | B | E | C |
| C2R | CMPT3646 | CENTS | NPN | VCB0=40B;IC=200MA; PD=350мВт; h21=30…120; fT>350МГц | B | E | C |
| C2T | CMPT4403 | CENTS | PNP | VCB0=-40B;IC=-600MA; PD=250мВт h21=100…300; fT>200МГц | B | E | C |
| C2U | CMPTA63 | CENTS | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=350мВт; h21>10000; fT>125МГц | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| C2V | CMPTA64 | CENTS | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=350мВт; h21>20000; fT>125МГц | B | E | C |
| C2W | CMPT8599 | CENTS | PNP | VCB0=-80B;IC=-500MA; PD=350мВт h21=100…300; fT>150МГц | B | E | C |
| C2X | CMPT4401 | CENTS | NPN | VCB0=60B;IC=600MA; PD=350мВт h21=100…300; fT>250МГц | B | E | C |
| C2Z | CMPT6520 | CENTS | PNP | VCB0=-350B;IC=-500MA; PD=350мВт; h21=20…200; fT=40...200МГц | B | E | C |
| C3 | HSMS-2823 | HP | 2xSHD | VBR>15B; VF(IF =30MA)<0.7B; IR(VR =1B)<100нА; CD<1.0пФ; | K1 | K2 | A1A2 |
| C3 | KST4126 | SAMS | PNP | VCB0=-25B;IC=-200MA; PD=350мВт h21=120…360; fT>250МГц | B | E | C |
| C3A | CMPT3019 | CENTS | NPN | VCB0=120B;IC=500MA; PD=350мВт h21=100…300; fT>100МГц | B | E | C |
| C3B | CMPT918 | CENTS | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=350мВт; h21>20; fT>600МГц | B | E | C |
| C3E | CMPTH10 | CENTS | NPN | VCB0=30B; PD=350мВт; h21>60; fT>650МГц | B | E | C |
| C3Z | CMPTA44 | CENTS | NPN | VCB0=450B;IC=300MA; PD=350мВт h21=50…200; fT>20МГц | B | E | C |
| C4 | HSMS-2824 | HP | 2xSHD | VBR>15B; VF(IF =30MA)<0.7B; IR(VR =1B)<100нА; CD<1.0пФ; | A1 | A2 | K1K2 |
| C4 | BCW29R | PHIL | PNP | VCB0=-32B;IC=-100MA; PD=350мВт h21=120…260; fT>100МГц | B | E | C |
| C4 | BCW29R | ZETEX | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=350мВт h21=120…260; fT>150МГц | E | B | C |
| C4A | CMPT4033 | CENTS | PNP | VCB0=-80B;IC=-500MA; PD=350мВт h21=100…300; fT>100МГц | B | E | C |
| C5 | BCW30R | PHIL | PNP | VCB0=-20B;IC=-100MA; PD=350мВт h21=215…500; fT>100МГц | B | E | C |
| C5 | BCW30R | ZETEX | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=330мВт h21=215…500; fT>150МГц | B | E | C |
| C5C | CMPD7000 | CENTS | 2xFID | I0=200MA; VRRM=100B; VF(IF =100MA)=0.75...1.10B; IR<300нА; tRR<4.0нc; CT<4.0пФ | A2 | K1 | K2A1 |
| C5D | CMPD914 | CENTS | FID | IF=250MA; VR=75B; VF(IF =10MA)=1.0B; IR<25нА; tRR<4.0нc; CT<4.0пФ | A | nc | K |
| C77 | BCF29R | PHIL | PNP | VCB0=-32B;IC=-100MA; PD=350мВт; h21=120…260; fT>100МГц | E | B | C |
| C7H | CMPT5179 | CENTS | NPN | VCB0=20B; PD=500мВт; PD=350мВт; h21>25; fT>900МГц | B | E | C |
| C7p | BCF29 | PHIL | PNP | VCB0=-32B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=120…260; fT>100МГц | B | E | C |
| C8A | CMPZ5226B | CENTS | DZ | VZ(IZT =20MA)=3.135...3.465B; IL(VR =1.0B)<25мкА; ZZT(IZT =20MA)<28Ом | A | nc | K |
| C8B | CMPZ5227B | CENTS | DZ | VZ(IZT =20MA)=3.42...3.78B; IL(VR =1.0B)<15мкА; ZZT(IZT =20MA)<24Ом | A | nc | K |
| C8C | CMPZ5228B | CENTS | DZ | VZ(IZT =20MA)=3.705...4.095B; IL(VR =1.0B)<10мкА; ZZT(IZT =20MA)<23Ом | A | nc | K |
| C8D | CMPZ5229B | CENTS | DZ | VZ(IZT =20MA)=4.085...4.515B; IL(VR =1.0B)<5.0мкА; ZZT(IZT =20MA)<22Ом | A | nc | K |
| C8E | CMPZ5230B | CENTS | DZ | VZ(IZT =20MA)=4.465...4.935B; IL(VR =2.0B)<5.0мкА; ZZT(IZT =20MA)<19Ом | A | nc | K |
| C8F | CMPZ5231B | CENTS | DZ | VZ(IZT =20MA)=4.845...5.355B; IL(VR =2.0B)<5.0мкА; ZZT(IZT =20MA)<17Ом | A | nc | K |
| C8G | CMPZ5232B | CENTS | DZ | VZ(IZT =20MA)=5.320...5.880B; IL(VR =3.0B)<5.0мкА; ZZT(IZT =20MA)<11Ом | A | nc | K |
| C8H | CMPZ5233B | CENTS | DZ | VZ(IZT =20MA)=5.700...6.300B; IL(VR =3.5B)<5.0мкА; ZZT(IZT =20MA)<7.0Ом | A | nc | K |
| C8J | CMPZ5234B | CENTS | DZ | VZ(IZT =20MA)=5.890...6.510B; IL(VR =4.0B)<5.0мкА; ZZT(IZT =20MA)<7.0Ом | A | nc | K |
| C8K | CMPZ5235B | CENTS | DZ | VZ(IZT =20MA)=6.460...7.140B; IL(VR =5.0B)<3.0мкА; ZZT(IZT =20MA)<5.0Ом | A | nc | K |
| C8L | CMPZ5236B | CENTS | DZ | VZ(IZT =20MA)=7.125...7.875B; IL(VR =6.0B)<3.0мкА; ZZT(IZT =20MA)<6.0Ом | A | nc | K |
| C8M | CMPZ5237B | CENTS | DZ | VZ(IZT =20MA)=7.790...8.610B; IL(VR =6.5B)<3.0мкА; ZZT(IZT =20MA)<8.0Ом | A | nc | K |
| C8N | CMPZ5238B | CENTS | DZ | VZ(IZT =20MA)=8.265...9.135B; IL(VR =6.5B)<3.0мкА; ZZT(IZT =20MA)<8.0Ом | A | nc | K |
| C8P | CMPZ5239B | CENTS | DZ | VZ(IZT =20MA)=8.645...9.555B; IL(VR =6.5B)<3.0мкА; ZZT(IZT =20MA)<10Ом | A | nc | K |
| C8p | BCF30 | PHIL | PNP | VCB0=-32B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=215…500; fT>100МГц | B | E | C |
| C8Q | CMPZ5240B | CENTS | DZ | VZ(IZT =20MA)=9.500...10.50B; IL(VR =8.0B)<3.0мкА; ZZT(IZT =20MA)<17Ом | A | nc | K |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| C8R | CMPZ5241B | CENTS | DZ | VZ(IZT =20MA)=10.45...11.55B; IL(VR =8.4B)<2.0мкА; ZZT(IZT =20MA)<22Ом | A | nc | K |
| C8S | CMPZ5242B | CENTS | DZ | VZ(IZT =20MA)=11.40...12.60B; IL(VR =9.1B)<1.0мкА; ZZT(IZT =20MA)<30Ом | A | nc | K |
| C8T | CMPZ5243B | CENTS | DZ | VZ(IZT =9.5MA)=12.35...13.65B; IL(VR =9.9B)<0.5мкА; ZZT(IZT =9.5MA)<13Ом | A | nc | K |
| C8U | CMPZ5244B | CENTS | DZ | VZ(IZT =9.0MA)=13.30...14.70B; IL(VR =10B)<0.1мкА; ZZT(IZT =9.0MA)<15Ом | A | nc | K |
| C9 | BCF30R | PHIL | PNP | VCB0=-32B;IC=-100MA; PD=350мВт; h21=215…500; fT>100МГц | E | B | C |
| CA | SST4391 | SIL | nFET | VDS=40B; PD=350мВт; IDSS>50мА; gF=6мСм; RDS(on)=30Ом | D | S | G |
| CA | BCW61AR | ZETEX | PNP | VCB0=-32B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=120…220; fT>180МГц | B | E | C |
| CA2 | CMPD2836 | CENTS | 2xFID | I0=200MA; VRRM=75B; VF(IF =100MA)<1.2B; IR<100нА; tRR<4.0нc; CT<4.0пФ | K2 | K1 | A2A1 |
| CA6 | CMPD2838 | CENTS | 2xFID | I0=200MA; VRRM=75B; VF(IF =100MA)<1.2B; IR<100нА; tRR<4.0нc; CT<4.0пФ | A2 | A1 | K2K1 |
| CB | SST4392 | SIL | nFET | VDS=40B; PD=350мВт; IDSS>25мА; gF=6мc; RDS(on)=60Ом | D | S | G |
| CB | BCW61BR | ZETEX | PNP | VCB0=-32B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=180…310; fT>180МГц | B | E | C |
| CC | BF554 | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=30MA; PD=280мВт; h21=60…280; fT>250МГц | B | E | C |
| CC | SST4393 | SIL | nFET | VDS=40B; PD=350мВт; IDSS>5мА; gF=6мc; RDS(on)=100Ом | D | S | G |
| CC | BCW61CR | ZETEX | PNP | VCB0=-32B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=250…460; fT>180МГц | B | E | C |
| CD | BCW61DR | ZETEX | PNP | VCB0=-32B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=380…630; fT>180МГц | B | E | C |
| CDs | BSS81B | SIEM | NPN | VCB0=75B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=40…120; fT=250МГц | B | E | C |
| CE | BSS79B | ZETEX | NPN | VCB0=75B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=40…120; fT>250МГц | B | E | C |
| CEs | BSS79B | SIEM | NPN | VCB0=75B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=40…120; fT=250МГц | B | E | C |
| CF | BSS79C | ZETEX | NPN | VCB0=75B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=100…300; fT>250МГц | B | E | C |
| CFs | BSS79C | SIEM | NPN | VCB0=75B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=100…300; fT=250МГц | B | E | C |
| CG | BCX71GR | ZETEX | PNP | VCB0=-45B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=120…220; fT>180МГц | B | E | C |
| CGs | BSS81C | SIEM | NPN | VCB0=75B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=100…300; fT=250МГц | B | E | C |
| CH | BSS80B | ZETEX | PNP | VCB0=-60B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=40…120; fT>200МГц | B | E | C |
| CHs | BSS80B | SIEM | PNP | VCB0=-60B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=40…120; fT=250МГц | B | E | C |
| CJ | BSS80C | ZETEX | PNP | VCB0=-60B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=100…300; fT>200МГц | B | E | C |
| CJs | BSS80C | SIEM | PNP | VCB0=-60B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=100…300; fT=250МГц | B | E | C |
| CK | BCX71KR | ZETEX | PNP | VCB0=-45B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=380…630; fT>180МГц | B | E | C |
| CKB | CMPT8099 | CENTS | NPN | VCB0=80B;IC=500MA; PD=350мВт; h21=100…300; fT>150МГц | B | E | C |
| CL | BSS82B | ZETEX | PNP | VCB0=-60B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=40…120; fT>200МГц | B | E | C |
| CLs | BSS82B | SIEM | PNP | VCB0=-60B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=40…120; fT=250МГц | B | E | C |
| CM | BSS82C | ZETEX | PNP | VCB0=-60B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=100…300; fT>200МГц | B | E | C |
| CMs | BSS82C | SIEM | PNP | VCB0=-60B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=100…300; fT=250МГц | B | E | C |
| CR | BCW60A | ZETEX | NPN | VCB0=32B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=120…220; fT>250МГц | B | E | C |
| D0 | HSMP-3800 | HP | PIN | IF<1A; VBR>100B; RS<2.0Ом; CD<0.37Пф; RH>1000Ом; RL<8Ом | A | nc | K |
| D1 | BCW31 | ALLEG | NPN | VCB0=30B; ICB0<100нA; h21=110…220;VCE(sat)<0.25B | B | E | C |
| D1 | BCW31 | CDIL | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=110…220; fT>300МГц | B | E | C |
| D1 | BCW31 | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=350мВт; h21=110…220 | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| D1 | AZ23C2V7 | VISH | 2xDZ | VZ=2.5...2.9B; RZ(IZ =5MA)=83Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D1 | BCW31 | ZETEX | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=110…220; fT>300МГц | B | E | C |
| D10 | AZ23C6V2 | VISH | 2xDZ | VZ=5.8...6.6B; RZ(IZ =5MA)=10Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D11 | AZ23C6V8 | VISH | 2xDZ | VZ=6.4...7.2B; RZ(IZ =5MA)=8Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D12 | AZ23C7V5 | VISH | 2xDZ | VZ=7.0...7.9B; RZ(IZ =5MA)=7Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D13 | AZ23C8V2 | VISH | 2xDZ | VZ=7.7...8.7B; RZ(IZ =5MA)=7Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D14 | AZ23C9V1 | VISH | 2xDZ | VZ=8.5...9.6B; RZ(IZ =5MA)=10Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D15 | AZ23C10 | VISH | 2xDZ | VZ=9.4...10.6B; RZ(IZ =5MA)=15Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D16 | AZ23C11 | VISH | 2xDZ | VZ=10.4...11.6B; RZ(IZ =5MA)=20Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D17 | AZ23C12 | VISH | 2xDZ | VZ=11.4...12.7B; RZ(IZ =5MA)=20Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D18 | AZ23C13 | VISH | 2xDZ | VZ=12.4...14.1B; RZ(IZ =5MA)=25Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D19 | AZ23C15 | VISH | 2xDZ | VZ=13.8...15.6B; RZ(IZ =5MA)=30Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D1G | KSA812 | SAMS | PNP | VCB0=-60B;IC=-100MA; PD=150мВт; h21=200…400; fT>180МГц | B | E | C |
| D1L | KSA812 | SAMS | PNP | VCB0=-60B;IC=-100MA; PD=150мВт; h21=300…600; fT>180МГц | B | E | C |
| D1O | KSA812 | SAMS | PNP | VCB0=-60B;IC=-100MA; PD=150мВт; h21=90…180; fT>180МГц | B | E | C |
| D1p | BCW31 | PHIL | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=110…220; fT>100МГц | B | E | C |
| D1Y | KSA812 | SAMS | PNP | VCB0=-60B;IC=-100MA; PD=150мВт; h21=135…270; fT>180МГц | B | E | C |
| D2 | BCW32 | ALLEG | NPN | VCB0=30B; ICB0<100нA; h21=200…450;VCE(sat)<0.25B | B | E | C |
| D2 | BCW32 | CDIL | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=200…450; fT>300МГц | B | E | C |
| D2 | HSMP-3802 | HP | 2xPIN | IF<1A; VBR>100B; RS<2.0Ом; CD<0.37Пф; RH>1000Ом; RL<8Ом | A1 | K2 | K1K2 |
| D2 | AZ23C3 | VISH | 2xDZ | VZ=2.8...3.2B; RZ(IZ =5MA)=95Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D2 | BCW32 | ZETEX | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=200…450; fT>300МГц | B | E | C |
| D20 | AZ23C16 | VISH | 2xDZ | VZ=15.3...17.1B; RZ(IZ =5MA)=40Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D21 | AZ23C18 | VISH | 2xDZ | VZ=16.8...19.1B; RZ(IZ =5MA)=50Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D22 | AZ23C20 | VISH | 2xDZ | VZ=18.8...21.2B; RZ(IZ =5MA)=50Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D23 | AZ23C22 | VISH | 2xDZ | VZ=20.8...23.3B; RZ(IZ =5MA)=55Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D24 | AZ23C24 | VISH | 2xDZ | VZ=22.8...25.6B; RZ(IZ =5MA)=80Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D25 | AZ23C27 | VISH | 2xDZ | VZ=25.1...28.9B; RZ(IZ =5MA)=80Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D26 | AZ23C30 | VISH | 2xDZ | VZ=28...32B; RZ(IZ =5MA)=80Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D27 | AZ23C33 | VISH | 2xDZ | VZ=31...35B; RZ(IZ =5MA)=80Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D28 | AZ23C36 | VISH | 2xDZ | VZ=34...38B; RZ(IZ =5MA)=90Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D29 | AZ23C39 | VISH | 2xDZ | VZ=37...41B; RZ(IZ =5MA)=90Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D2p | BCW32 | PHIL | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=200…450; fT>100МГц | B | E | C |
| D3 | BCW33 | ALLEG | NPN | VCB0=30B; ICB0<100нA; h21=420…800;VCE(sat)<0.25B | B | E | C |
| D3 | BCW33 | CDIL | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=420…800; fT>100МГц | B | E | C |
| D3 | BCW33 | ZETEX | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=420…800; fT>300МГц | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| D3 | AZ23C3V3 | VISH | 2xDZ | VZ=3.1...3.5B; RZ(IZ =5MA)=95Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D30 | AZ23C43 | VISH | 2xDZ | VZ=40...46B; RZ(IZ =5MA)=100Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D31 | AZ23C47 | VISH | 2xDZ | VZ=44...50B; RZ(IZ =5MA)=100Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D32 | AZ23C51 | VISH | 2xDZ | VZ=48...54B; RZ(IZ =5MA)=100Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D3p | BCW33 | PHIL | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=420…800; fT>100МГц | B | E | C |
| D4 | HSMP-3804 | HP | 2xPIN | IF<1A; VBR>100B; RS<2.0Ом; CD<0.37Пф; RH>1000Ом; RL<8Ом | A1 | A2 | K1K2 |
| D4 | BCW31R | PHIL | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=350мВт; h21=110…220; fT>100МГц | E | B | C |
| D4 | AZ23C3V6 | VISH | 2xDZ | VZ=3.4...3.8B; RZ(IZ =5MA)=95Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D4 | BCW31R | ZETEX | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=110…220; fT>300МГц | B | E | C |
| D49 | CMPD5001S | CENTS | 2xDIH | IF=400мA; VR=120B; VF(IF =100MA)<0.9B; IR<100нА; tRR<50нc; CT<35пФ | A2 | K1 | K2A1 |
| D5 | BCW32R | PHIL | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=350мВт; h21=200…450; fT>100МГц | E | B | C |
| D5 | AZ23C3V9 | VISH | 2xDZ | VZ=3.7...4.1B; RZ(IZ =5MA)=95Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D5 | BCW32R | ZETEX | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=200…450; fT>300МГц | B | E | C |
| D53 | CMPD2004 | CENTS | FID | IF<225мA; VR=240B; VF(IF =100MA)<1.0B; IR<100нА; tRR<50нc; CT<5.0пФ | A | nc | K |
| D6 | BCW33R | PHIL | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=350мВт; h21=420…800; fT>100МГц | E | B | C |
| D6 | AZ23C4V3 | VISH | 2xDZ | VZ=4.0...4.6B; RZ(IZ =5MA)=95Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D6 | BCW33R | ZETEX | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=350мВт; h21=420…800; fT>300МГц | B | E | C |
| D7 | AZ23C4V7 | VISH | 2xDZ | VZ=4.4...5.0B; RZ(IZ =5MA)=78Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D76 | BAR18 | ALLEG | SHD | VBR>70B; VF(IF =1MA)<0.41B; IR<200нА; CT<1.7пФ; | A | nc | K |
| D76 | CMPD6263 | CENTS | SHD | IF=15мA; VRRM=70B; VF(IF =1MA)<0.395...0.410B; IR<200нА; CT<2.0пФ | A | nc | K |
| D77 | BCF32R | PHIL | NPN | VCB0=20B;IC=200MA; PD=200мВт; h21=200; fT>300МГц | E | B | C |
| D7p | BCF32 | PHIL | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=200…450; fT>100МГц | B | E | C |
| D8 | AZ23C5V1 | VISH | 2xDZ | VZ=4.8...5.4B; RZ(IZ =5MA)=60Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D81 | BCF33R | PHIL | NPN | VCB0=20B;IC=200MA; PD=200мВт; h21=420; fT>300МГц | E | B | C |
| D8p | BCF33 | PHIL | NPN | VCB0=32B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=420…800; fT>100МГц | B | E | C |
| D9 | AZ23C5V6 | VISH | 2xDZ | VZ=5.2...6.0B; RZ(IZ =5MA)=40Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| D95 | CMPSH-3 | CENTS | SHD | IF=100мA; VRRM=30B; VF(IF =100MA)<1.0B; IR<500нА; CT<7.0пФ | A | nc | K |
| D96 | CMPD6263S | CENTS | 2xSHD | IF=15мA; VRRM=70B; VF(IF =1MA)<0.395...0.410B; IR<200нА; CT<2.0пФ | A2 | K1 | K2A1 |
| D97 | CMPD6263C | CENTS | 2xSHD | IF=15мA; VRRM=70B; VF(IF =1MA)<0.395...0.410B; IR<200нА; CT<2.0пФ | A2 | K1 | K2A1 |
| D98 | CMPD6263A | CENTS | 2xSHD | IF=15мA; VRRM=70B; VF(IF =1MA)<0.395...0.410B; IR<200нА; CT<2.0пФ | K2 | K1 | A2A1 |
| DA | BCW67A | ALLEG | PNP | VCB0=-45B; ICB0<20нA; h21=100…250;VCE(sat)<0.7B; fT>100МГц | B | E | C |
| DA | BCW67A | CDIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=100…250; fT>100МГц | B | E | C |
| DA | BCW67A | ZETEX | PNP | VCB0=-45B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=100…250; fT>100МГц | B | E | C |
| DA2 | CMPD5001 | CENTS | DIH | IF=400мA; VRRM=120B; VF(IF =100MA)<0.9B; IR<100нА; tRR<50нc; CT<35пФ | A | nc | K |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| DA5 | CMPSH-3S | CENTS | 2xSHD | IF=100мA; VRRM=30B; VF(IF =100MA)<1.00B; IR<500нА; CT=2.0пФ; tRR<5.0нc; | A2 | K1 | K2 A1 |
| DAs | BCW67A | SIEM | PNP | VCB0=-45B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=100…250; fT=200МГц | B | E | C |
| DB | BCW67B | ALLEG | PNP | VCB0=-45B; ICB0<20нA; h21=160…400;VCE(sat)<0.7B; fT>100МГц | B | E | C |
| DB | BCW67B | CDIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=160…400; fT>100МГц | B | E | C |
| DB | BCW67B | ZETEX | PNP | VCB0=-45B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=160…400; fT>100МГц | B | E | C |
| DB1 | CMPSH-3A | CENTS | 2xSHD | IF=100мA; VRRM=30B; VF(IF =100MA)<1.00B; IR<500нА; CT=2.0пФ; tRR<5.0нc; | K2 | K1 | A2 A1 |
| DB2 | CMPSH-3C | CENTS | 2xSHD | IF=100мA; VRRM=30B; VF(IF =100MA)<1.00B; IR<500нА; CT=2.0пФ; tRR<5.0нc; | A2 | A1 | K2 K1 |
| DB6 | CMPD2004S | CENTS | 2xFIH | IF<225мA; VRM=240B; VF(IF =100MA)<1.0B; IR<100нА; tRR<50нc; CT=5.0пФ | A2 | K1 | K2 A1 |
| DBs | BCW67B | SIEM | PNP | VCB0=-45B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=160…400; fT=200МГц | B | E | C |
| DC | BCW67C | CDIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=250…630; fT>100МГц | B | E | C |
| DC | BCW67C | ZETEX | PNP | VCB0=-45B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=250…630; fT>100МГц | B | E | C |
| DCs | BCW67C | SIEM | PNP | VCB0=-45B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=250…630; fT=200МГц | B | E | C |
| DF | BCW68F | ALLEG | PNP | VCB0=-60B; ICB0<20нA; h21=100…250;VCE(sat)<0.7B; fT>100МГц | B | E | C |
| DF | BCW68F | CDIL | PNP | VCB0=-60B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=100…250; fT>100МГц | B | E | C |
| DF | BCW68F | ZETEX | PNP | VCB0=-60B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=100…250; fT>100МГц | B | E | C |
| DFs | BCW68F | SIEM | PNP | VCB0=-60B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=100…250; fT=200МГц | B | E | C |
| DG | BCW68G | ALLEG | PNP | VCB0=-60B; ICB0<20нA; h21=160…400;VCE(sat)<0.7B; fT>100МГц | B | E | C |
| DG | BCW68G | CDIL | PNP | VCB0=-60B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=160…400; fT>100МГц | B | E | C |
| DG | BCW68G | ZETEX | PNP | VCB0=-60B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=160…400; fT>100МГц | B | E | C |
| DGs | BCW68G | SIEM | PNP | VCB0=-60B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=160…400; fT=200МГц | B | E | C |
| DH | BCW68H | CDIL | PNP | VCB0=-60B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=250…630; fT>100МГц | B | E | C |
| DH | BCW68H | ZETEX | PNP | VCB0=-60B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=250…630; fT>100МГц | B | E | C |
| DHs | BCW68H | SIEM | PNP | VCB0=-60B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21=250…630; fT=200МГц | B | E | C |
| DKs | BCX42 | SIEM | PNP | VCB0=-12B;IC=-800MA; PD=330мВт; h21>63; fT=150МГц | B | E | C |
| DR | BCW60BR | ZETEX | NPN | VCB0=32B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=180…310; fT>250МГц | B | E | C |
| E0 | HSMP-3810 | HP | PIN | IF<1A; VBR>100B; RS<3.0Ом; CD<0.35пФ; RH>1500Ом; RL<10Ом; | A | nc | K |
| E1 | BFS17LT1 | MOT | NPN | VCB0=15B;IC=50MA; PD=200мВт; h21=20…150; fT>1000МГц | B | E | C |
| E1 | BFS17 | ZETEX | NPN | VCB0=25B;IC=25MA; PD=330мВт; h21=25…150; fT>1000МГц | B | E | C |
| E1H | BFS17H | ZETEX | NPN | VCB0=25B;IC=25MA; PD=330мВт; h21=70…200; fT>1000МГц | B | E | C |
| E1L | BFS17L | ZETEX | NPN | VCB0=25B;IC=25MA; PD=330мВт; h21=25…100; fT>1000МГц | B | E | C |
| E1O | KSC2859 | SAMS | NPN | VCB0=35B;IC=500MA; PD=150мВт; h21=70…140; fT>300МГц | B | E | C |
| E1Y | KSC2859 | SAMS | NPN | VCB0=35B;IC=500MA; PD=150мВт; h21=120…240; fT>300МГц | B | E | C |
| E2 | HSMP-3812 | HP | 2xPIN | IF<1A; VBR>100B; RS<2.0Ом; CD<0.37пФ; RH>1000Ом; RL<80Ом; | A1 | K2 | K1 A2 |
| E2 | BAL99 | ZETEX | DI | VR<70B; IF<100MA;VF(IF =50MA)<1.1B; IR<2.5мкА; CD<1.5пФ; tRR<6нc | nc | K | A |
| E3 | HSMP-3813 | HP | 2xPIN | IF<1A; VBR>100B; RS<2.0Ом; CD<0.37пФ; RH>1000Ом; RL<80Ом; | K1 | K2 | A1 A2 |
| E3 | BAR99 | ZETEX | DI | VR<70B; IF<100MA;VF(IF =50MA)<1.1B; IR<2.5мкА; CD<1.5пФ; tRR<6нc | K | nc | A |
| E4 | HSMP-3814 | HP | 2xPIN | IF<1A; VBR>100B; RS<2.0Ом; CD<0.37пФ; RH>1000Ом; RL<80Ом; | A1 | A2 | K1 K2 |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| E6 | ZC2800E | ZETEX | SHD | VR<75B; VF(IF =1MA)<0.41B; IR<0.2мкА; CD<2.0пФ | A | nc | K |
| E8 | ZC2811E | ZETEX | SHD | VR<15B; VF(IF =1MA)<0.41B; IR<0.1мкА; CD<1.20пФ | A | nc | K |
| E9 | ZC5800E | ZETEX | SHD | VR<50B; VF(IF =1MA)<0.41B; IR<0.2мкА; CD<2.0пФ | A | nc | K |
| EA | BCW65A | ALLEG | NPN | VCB0=60B;ICBO=20нA; h21=100...250; fT>100МГц | B | E | C |
| EA | BCW65A | CDIL | NPN | VCB0=60B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=100...250; fT>100МГц | B | E | C |
| EA | BCW65A | ZETEX | NPN | VCB0=60B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=100...250; fT>100МГц | B | E | C |
| EAs | BCW65A | SIEM | NPN | VCB0=60B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=100...250; fT=170МГц | B | E | C |
| EB | BCW65B | ALLEG | NPN | VCB0=60B;ICBO<20нA; h21=160...400; fT>100МГц | B | E | C |
| EB | BCW65B | CDIL | NPN | VCB0=60B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=160...400; fT>100МГц | B | E | C |
| EB | HSMP-4810 | HP | PIN | IF<1A; PD<250мВт; VBR>100B; RS<3.0Ом; CD<0.40пФ; LT=1.0нГ | K | K | A |
| EB | BCW65B | ZETEX | NPN | VCB0=60B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=160...400; fT>100МГц | B | E | C |
| EBs | BCW65B | SIEM | NPN | VCB0=60B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=100...250; fT=170МГц | B | E | C |
| EC | BCW65C | CDIL | NPN | VCB0=60B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=250...630; fT>100МГц | B | E | C |
| EC | BCW65C | ZETEX | NPN | VCB0=60B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=250...630; fT>100МГц | B | E | C |
| ECs | BCW65C | SIEM | NPN | VCB0=60B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=250...630; fT=170МГц | B | E | C |
| EF | BCW66F | ALLEG | NPN | VCB0=75B;ICBO<20нA; h21=100...250; fT>100МГц | B | E | C |
| EF | BCW66F | CDIL | NPN | VCB0=75B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=100...250; fT>100МГц | B | E | C |
| EF | BCW66F | ZETEX | NPN | VCB0=75B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=100...250; fT>100МГц | B | E | C |
| EFs | BCW66F | SIEM | NPN | VCB0=75B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=100...250; fT>170МГц | B | E | C |
| EG | BCW66G | ALLEG | NPN | VCB0=75B;ICBO<20нA; h21=160...400; fT>100МГц | B | E | C |
| EG | BCW66G | CDIL | NPN | VCB0=75B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=160...400; fT>100МГц | B | E | C |
| EG | BCW66G | ZETEX | NPN | VCB0=75B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=160...400; fT>100МГц | B | E | C |
| EGs | BCW66G | SIEM | NPN | VCB0=75B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=160...400; fT=170МГц | B | E | C |
| EH | BCW66H | CDIL | NPN | VCB0=75B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=250...630; fT>100МГц | B | E | C |
| EH | BCW66H | ZETEX | NPN | VCB0=75B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=250...630; fT>100МГц | B | E | C |
| EHs | BCW66H | SIEM | NPN | VCB0=75B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=250...630; fT>170МГц | B | E | C |
| EK | BCX41 | ZETEX | NPN | VCB0=125B;IC=800MA; PD=330мВт; h21>63; fT>100МГц | B | E | C |
| EKs | BCX41 | SIEM | NPN | VCB0=125B;IC=800MA; PD=330мВт; h21>63; fT=100МГц | B | E | C |
| E0 | KTC3265 | KEC | NPN | VCB0=35B;IC=800MA; PD=200мВт; h21=100...200; fT>120МГц | B | E | C |
| EY | KTC3265 | KEC | NPN | VCB0=35B;IC=800MA; PD=200мВт; h21=160...320; fT>120МГц | B | E | C |
| F0 | HSMP-4810 | HP | PIN | IF<1A; VBR>50B; RS<0.6Ом; CD<0.8пФ | A | nc | K |
| F1 | KTC1009F1 | SAMS | NPN | VCB0=50B;IC=50MA; PD=350мВт; h21=30...60; fT>150МГц | B | E | C |
| F1O | KSA1182 | SAMS | PNP | VCB0=-35B;IC=-500MA; PD=150мВт; h21=70...140; fT>200МГц | B | E | C |
| F1p | BFS18 | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=30MA; PD=250мВт; h21=35...125; fT=200МГц | B | E | C |
| F1Y | KSA1182 | SAMS | PNP | VCB0=-35B;IC=-500MA; PD=150мВт; h21=120...240; fT>200МГц | B | E | C |
| F2 | HSMP-3822 | HP | 2xPIN | IF<1A; VBR>50B; RS<0.6Ом; CD<0.8пФ | A1 | K2 | K1A2 |
| F2 | KST1009F2 | SAMS | NPN | VCB0=50B;IC=50MA; PD=350мВт; h21=40...80; fT>150МГц | B | E | C |
| F2p | BFS19 | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=30MA; PD=250мВт; h21=65...225; fT=260МГц | B | E | C |
| F3 | HSMP-3823 | HP | 2xPIN | IF<1A; VBR>50B; RS<0.6Ом; CD<0.8пФ | K1 | K2 | A1A2 |
| F3 | KST1009F3 | SAMS | NPN | VCB0=50B;IC=50MA; PD=350мВт; h21=60...120; fT>150МГц | B | E | C |
| F4 | HSMP-3824 | HP | 2xPIN | IF<1A; VBR>50B; RS<0.6Ом; CD<0.8пФ | A1 | A2 | K1K2 |
| F4 | BFS18R | PHIL | NPN | VCB0=20B;IC=30MA; PD=110мВт; h21=35; fT=200МГц | E | B | C |
| F4 | KST1009F4 | SAMS | NPN | VCB0=50B;IC=50MA; PD=350мВт; h21=90...180; fT>150МГц | B | E | C |
| F5 | BFS19R | PHIL | NPN | VCB0=20B;IC=30MA; PD=200мВт; h21=225; fT=260МГц | E | B | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| F5 | KST1009F5 | SAMS | NPN | VCB0=50B;IC=50MA; PD=350мВт; h21=135...270; fT>150МГц | B | E | C |
| F8p | BF828 | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-25MA; PD=250мВт; fT=450 | B | E | C |
| FA | HSMP-4820 | HP | PIN | IF<1A; PD<250мВт; VBR>50B; RS<0.6Ом; CD<1.0пФ; LT=1.0нГ | A | A | K |
| FDp | BCV26 | PHIL | PNP | VCB0=-40B;IC=-300MA; PD=250мВт; h21>20000; fT=220МГц | B | E | C |
| FDs | BCV26 | SIEM | PNP | VCB0=-40B;IC=-500MA; PD=360мВт; h21>10000; fT=200МГц | B | E | C |
| Fep | BCV46 | PHIL | PNP | VCB0=-80B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21>4000; fT=220МГц | B | E | C |
| FEs | BCV46 | SIEM | PNP | VCB0=-80B;IC=-500MA; PD=360мВт; h21>4000; fT=200МГц | B | E | C |
| FFp | BCV27 | PHIL | PNP | VCB0=40B;IC=300MA; PD=250мВт; h21>20000; fT=220МГц | B | E | C |
| FFs | BCV27 | SIEM | NPN | VCB0=40B;IC=500MA; PD=360мВт; h21>10000; fT=170МГц | B | E | C |
| FGp | BCV47 | PHIL | NPN | VCB0=80B;IC=500MA; PD=250мВт; h21>4000; fT=220МГц | B | E | C |
| FGs | BCV47 | SIEM | NPN | VCB0=80B;IC=500MA; PD=360мВт; h21>4000; fT=170МГц | B | E | C |
| FHs | BFN24 | SIEM | NPN | VCB0=250B;IC=200MA; PD=360мВт; h21>40; fT=70МГц | B | E | C |
| FJs | BFN26 | SIEM | NPN | VCB0=300B;IC=200MA; PD=360мВт; h21>30; fT=70МГц | B | E | C |
| FKs | BFN25 | SIEM | PNP | VCB0=-250B;IC=-200MA; PD=360мВт; h21>40; fT=100МГц | B | E | C |
| FLs | BFN27 | SIEM | PNP | VCB0=-300B;IC=-200MA; PD=360мВт; h21>30; fT=100МГц | B | E | C |
| G0 | HSMP-3890 | HP | PIN | IF<1A; PD<250мВт; VBR>100B; RS<2.5Ом; CD<0.30пФ | A | nc | K |
| G1 | BFS20 | ZETEX | NPN | VCB0=30B;IC=25MA; PD=330мВт; h21=40...85; fT>450МГц | B | E | C |
| G1p | BFS20 | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=25MA; PD=250мВт; h21>40; fT=450МГц | B | E | C |
| G2 | HSMP-3892 | HP | 2xPIN | IF<1A; PD<250мВт; VBR>100B; RS<2.5Ом; CD<0.30пФ | A1 | K2 | K1A2 |
| G3 | HSMP-3893 | HP | 2xPIN | IF<1A; PD<250мВт; VBR>100B; RS<2.5Ом; CD<0.30пФ | K1 | K2 | A1 A2 |
| G3 | BAR63 | SIEM | PIN | VR<50B; IF<100MA;VF(IF =100MA)<1.2B; IR<0.05мкА; CD<0.3пФ | A | nc | K |
| G4 | HSMP-3894 | HP | 2xPIN | IF<1A; PD<250мВт; VBR>100B; RS<2.5Ом; CD<0.30пФ | A1 | A2 | K1K2 |
| G4 | BAR63 | SIEM | PIN | VR<50B; IF<100MA;VF(IF =100MA)<1.2B; IR<0.05мкА; CD<0.3пФ | A1 | K2 | K1A2 |
| G6 | BAR63-06 | SIEM | 2xPIN | VR<50B; IF<100MA;VF(IF =100MA)<1.2B; IR<0.05мкА; CD<0.3пФ | K1 | K2 | A1 A2 |
| G6A | BC817-16 | TOSH | NPN | VCB0=50B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=100...250; fT=150МГц | B | E | C |
| G6B | BC817-25 | TOSH | NPN | VCB0=50B;IC=800MA; PD=330мВт; h21=160...400; fT=150МГц | B | E | C |
| GA | HSMP-4890 | HP | PIN | IF<1A; PD<250мВт; VBR>100B; RS<2.5Ом; CD<0.375пФ; LT=1.0нГ | A | A | K |
| GEs | BFR35AP | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=30MA; PD=280мВт; h21=40...200; fT=5000МГц | B | E | C |
| GFs | BFR92P | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=30MA; PD=280мВт; h21=40...200; fT=5000МГц | B | E | C |
| GG | BFR93P | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=280мВт; h21>30; fT=5000МГц | B | E | C |
| H1 | BCW69 | ALLEG | PNP | VCB0=-50B; ICB0<100нA; h21=120…260;VCE(sat)<0.3B | B | E | C |
| H1 | BCW69 | CDIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=120...260; fT>100МГц | B | E | C |
| H1 | SST4416 | SIL | nFET | VDS=30B; PD=350мВт; IDSS=5...15мА; gF=4.5мСм; RDS(on)=150Ом | D | S | G |
| H1 | BCW69 | ZETEX | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=120...260; fT>150МГц | B | E | C |
| H1O | KSC2755 | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=20MA; PD=150мВт; h21=70...140; fT>600МГц | B | E | C |
| H1p | BCW69 | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=120...260; fT>100МГц | B | E | C |
| H1R | KSC2755 | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=20MA; PD=150мВт; h21=40...80; fT>600МГц | B | E | C |
| H1Y | KSC2755 | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=20MA; PD=150мВт; h21=120...240; fT>600МГц | B | E | C |
| H2 | BCW70 | ALLEG | PNP | VCB0=-50B; ICB0<100нA; h21=215…500;VCE(sat)<0.3B | B | E | C |
| H2 | BCW70 | CDIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=215...500; fT>100МГц | B | E | C |
| H2 | BCW70 | ZETEX | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=215...500; fT>150МГц | B | E | C |
| H2O | KSC2756 | SAMS | NPN | VCB0=20B;IC=30MA; PD=150мВт; h21=90...180; fT>850МГц | B | E | C |
| H2p | BCW70 | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=215...500; fT>100МГц | B | E | C |
| H2R | KSC2756 | SAMS | NPN | VCB0=20B;IC=30MA; PD=150мВт; h21=60...120; fT>850МГц | B | E | C |
| H2Y | KSC2756 | SAMS | NPN | VCB0=20B;IC=30MA; PD=150мВт; h21=120...240; fT>850МГц | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| H3 | BCW89 | CDIL | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=120...260; fT>100МГц | B | E | C |
| H3 | KDV153 | KEC | BD | VR=20B; IR=10нА; C2V=15пФ; C10V=5пФ; RS<0.6Ом | A | nc | K |
| H3 | BCW89 | ZETEX | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=120...260; fT>150МГц | B | E | C |
| H31 | BCW89R | PHIL | PNP | VCB0=-60B;IC=-100MA; PD=350мВт; h21=120...260; fT=150МГц | E | B | C |
| H3O | KSC2757 | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=90...180; fT>1100МГц | B | E | C |
| H3p | BCW89 | PHIL | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=120...260; fT>150МГц | B | E | C |
| H3R | KSC2757R | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=60...120; fT>1100МГц | B | E | C |
| H3Y | KSC2757Y | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=120...240; fT>1100МГц | B | E | C |
| H4 | BCW69R | PHIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-100MA; PD=350мВт; h21=120...260; fT=100МГц | E | B | C |
| H4 | SST5484 | SIL | nFET | VDS=25B; PD=350мВт; IDSS=1...5мА; gF=2мСм | D | S | G |
| H4 | BCW69R | ZETEX | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=120...260; fT>150МГц | B | E | C |
| H4Z | KSC2758 | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=20MA; PD=150мВт; h21=60...240; fT>1000МГц | B | E | C |
| H5 | BCW70R | PHIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-100MA; PD=350мВт; h21=215...500; fT>100МГц | E | B | C |
| H5 | SST5485 | SIL | nFET | VDS=25B; PD=350мВт; IDSS=4...10мА; gF=3.5мСм | D | S | G |
| H5 | BCW70R | ZETEX | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=215...500; fT>150МГц | B | E | C |
| H5O | KSC2223 | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=20MA; PD=150мВт; h21=60...120; fT>600МГц | B | E | C |
| H5R | KSC2223 | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=20MA; PD=150мВт; h21=40...80; fT>600МГц | B | E | C |
| H5Y | KSC2223 | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=20MA; PD=150мВт; h21=90...180; fT>600МГц | B | E | C |
| H6 | SST5486 | SIL | nFET | VDS=25B; PD=350мВт; IDSS=8...20мА; gF=4мСм | D | S | G |
| H6 | BCW89R | ZETEX | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=120...260; fT>150МГц | B | E | C |
| H6O | KSC2759 | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=60...120; fT>2000МГц | B | E | C |
| H6R | KSC2759 | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=40...80; fT>2000МГц | B | E | C |
| H6Y | KSC2759 | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=90...180; fT>2000МГц | B | E | C |
| H71 | BCF70R | PHIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-100MA; PD=350мВт; h21=215...500; fT>100МГц | E | B | C |
| H7p | BCF70 | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=215...500; fT>100МГц | B | E | C |
| H8Z | KSC2734 | SAMS | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=20...200; fT>3500МГц | B | E | C |
| H9Z | KSC3120 | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=40...200; fT>2400МГц | B | E | C |
| HAO | KSC3123 | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=90...180; fT>1400МГц | B | E | C |
| HAR | KSC3123 | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=60...120; fT>1400МГц | B | E | C |
| HAY | KSC3123 | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=120...240; fT>1400МГц | B | E | C |
| HBs | BFN22 | SIEM | NPN | VCB0=25B;IC=50MA; PD=360мВт; h21>50; fT=100МГц | B | E | C |
| HCs | BFN23 | SIEM | PNP | VCB0=-25B;IC=-50MA; PD=360мВт; h21>50; fT=100МГц | B | E | C |
| IO | KTA1298 | KEC | PNP | VCB0=-35B;IC=-800MA; PD=200мВт; h21=100...200; fT>120МГц | B | E | C |
| IY | KTA1298 | KEC | PNP | VCB0=-35B;IC=-800MA; PD=200мВт; h21=160...320; fT>120МГц | B | E | C |
| J0 | SST110 | SIL | nFET | VDS=25B; PD=350мВт; IDSS>10мА; gF=17мСм; RDS(on)=18Jv | D | S | G |
| J1A | ZC830A | ZETEX | BD | VR<25B; C2V=10±10%пФ; C2V/C20V=4.5...6; Q>300 | A | nc | K |
| J1B | ZC830B | ZETEX | BD | VR<25B; C2V=10±5%пФ; C2V/C20V=4.5...6; Q>300 | A | nc | K |
| J1O | KSA1298 | SAMS | PNP | VCB0=-30B;IC=-800MA; PD=200мВт; h21=100...200; fT>120МГц | B | E | C |
| J1S | ZC830 | ZETEX | BD | VR<25B; C2V=10±20%пФ; C2V/C20V=4.5...6; Q>300 | A | nc | K |
| J1Y | KSA1298 | SAMS | PNP | VCB0=-30B;IC=-800MA; PD=200мВт; h21=160...320; fT>120МГц | B | E | C |
| J2A | ZC833A | ZETEX | BD | VR<25B; C2V=33±10%пФ; C2V/C20V=5...6.5; Q>200 | A | nc | K |
| J2B | ZC833B | ZETEX | BD | VR<25B; C2V=33±5%пФ; C2V/C20V=5...6.5; Q>200 | A | nc | K |
| J2S | ZC833 | ZETEX | BD | VR<25B; C2V=33±20%пФ; C2V/C20V=5...6.5; Q>200 | A | nc | K |
| J3A | ZC831A | ZETEX | BD | VR<25B; C2V=15±10%пФ; C2V/C20V=4.5...6; Q>300 | A | nc | K |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| J3B | ZC831B | ZETEX | BD | VR<25B; C2V=15±5%пФ; C2V/C20V=4.5...6; Q>300 | A | nc | K |
| J3S | ZC831 | ZETEX | BD | VR<25B; C2V=15±20%пФ; C2V/C20V=4.5...6; Q>300 | A | nc | K |
| J4A | ZC832A | ZETEX | BD | VR<25B; C2V=22±10%пФ; C2V/C20V=5...6.5; Q>200 | A | nc | K |
| J4B | ZC832B | ZETEX | BD | VR<25B; C2V=22±5%пФ; C2V/C20V=5...6.5; Q>200 | A | nc | K |
| J4S | ZC832 | ZETEX | BD | VR<25B; C2V=22±20%пФ; C2V/C20V=5...6.5; Q>200 | A | nc | K |
| J5A | ZC834A | ZETEX | BD | VR<25B; C2V=47±10%пФ; C2V/C20V=5...6.5; Q>200 | A | nc | K |
| J5B | ZC834B | ZETEX | BD | VR<25B; C2V=47±5%пФ; C2V/C20V=5...6.5; Q>200 | A | nc | K |
| J5S | ZC834 | ZETEX | BD | VR<25B; C2V=47±20%пФ; C2V/C20V=5...6.5; Q>200 | A | nc | K |
| J6A | ZC835A | ZETEX | BD | VR<25B; C2V=68±10%пФ; C2V/C20V=5...6.5; Q>100 | A | nc | K |
| J6B | ZC835B | ZETEX | BD | VR<25B; C2V=68±5%пФ; C2V/C20V=5...6.5; Q>100 | A | nc | K |
| J6S | ZC835 | ZETEX | BD | VR<25B; C2V=68±20%пФ; C2V/C20V=5...6.5; Q>100 | A | nc | K |
| J7A | ZC836A | ZETEX | BD | VR<25B; C2V=100±10%пФ; C2V/C20V=5...6.5; Q>100 | A | nc | K |
| J7B | ZC836B | ZETEX | BD | VR<25B; C2V=100±5%пФ; C2V/C20V=5...6.5; Q>100 | A | nc | K |
| J7S | ZC836 | ZETEX | BD | VR<25B; C2V=100±20%пФ; C2V/C20V=5...6.5; Q>100 | A | nc | K |
| J8 | BCX71JR | ZETEX | PNP | VCB0=-45B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=250...460; fT>180МГц | B | E | C |
| J9 | SST109 | SIL | nFET | VDS=25B; PD=350мВт; IDSS>40мА; gF=17мСм;RDS(on)=12OM | D | S | G |
| JA | BAV74 | ALLEG | 2xD | IF<70мA; VBR>50B; VF(IF =100MA)<1.0B; IR<100нА; tRR<4.0нc; Co<2.0пФ | A1 | A2 | K1K2 |
| JA | BAV74 | ZETEX | 2xFD | VR<50B; IF<150MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<0.1мкА; CD<2пФ; tRR<4нc | A1 | A2 | K1A2 |
| JAp | BAV74 | PHIL | 2xFD | VR<50B; IF<215MA;VF(IF =100MA)<1.0B; CD<2.0пФ; tRR<4нc | A1 | A2 | K1K2 |
| JAs | BAV74 | SIEM | 2xDI | VR<50B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<0.1мкА; CD<2.0пФ; tRR<4нc | A1 | A2 | K1A2 |
| JB | BAR74 | ZETEX | DI | VR<50B; IF<150MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<0.1мкА; CD<2.0пФ; tRR<4нc | A | nc | K |
| JBs | BAR74 | SIEM | DI | VR<50B; IF<250MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<0.1мкА; CD<2пФ; tRR<4нc | A | nc | K |
| JC | BAL74 | ZETEX | DI | VR<50B; IF<150MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<0.1мкА; CD<2пФ; tRR<4нc | nc | A | K |
| JCp | BAL74 | PHIL | FD | VR<50B; IF<215MA;VF(IF =50MA)<1.0B; CD<2пФ; tRR<4нc | nc | A | K |
| JCs | BAL74 | SIEM | DI | VR<50B; IF<250MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<0.1мкА; CD<2пФ; tRR<4нc | nc | A | K |
| JD | BAW56 | VISH | 2xDI | VR<70B; IF<300MA;VF(IF =150MA)<1.25B; IR<5.0мкА; CD<4.0пФ; tRR<6нc | K1 | K2 | A1 A2 |
| JE | BAV99 | VISH | 2xDI | VR<70B; IF<300MA;VF(IF =150MA)<1.25B; IR<5.0мкА; CD<4.0пФ; tRR<6нc | A1 | K2 | K1A2 |
| JF | BAL99 | GS | SHD | VR=100B; IF=300MA;PD=350MBT; tRR<6нc | nc | K | A |
| JF | BAL99 | VISH | DI | VR<70B; IF<250MA;VF(IF =50MA)<1.0B; IR<2.5мкА; CD<1.5пФ; tRR<6нc | nc | K | A |
| JFp | BAL99 | PHIL | FD | VR<70B; IF<250MA;VF(IF =50MA)<1.0B; CD<1.5пФ; tRR<6нc | nc | K | A |
| JFs | BAL99 | SIEM | DI | VR<70B; IF<250MA;VF(IF =50MA)<1.0B; IR<2.5мкА; CD<1.5пФ; tRR<6нc | nc | K | A |
| JGs | BAR99 | SIEM | DI | VR<70B; IF<250MA;VF(IF =50MA)<1.0B; IR<2.5мкА; CD<1.5пФ; tRR<6нc | K | nc | A |
| JJ | BAV70 | VISH | 2xDI | VR<70B; IF<300MA;VF(IF =150MA)<1.25B; IR<5.0мкА; CD<4.0пФ; tRR<6нc | A1 | A2 | K1A2 |
| JPp | BAS19 | PHIL | FD | VR<100B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.0B; CD<5пФ; tRR<50нc | A | nc | K |
| JPs | BAS19 | SIEM | DI | VR<100B; IF<250MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<0.1мкА; CD<5.0пФ; tRR<50нc | A | nc | K |
| JRp | BAS20 | PHIL | FD | VR<150B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.0B; CD<5пФ; tRR<50нc | A | nc | K |
| JRs | BAS20 | SIEM | DI | VR<150B; IF<250MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<0.1мкА; CD<5.0пФ; tRR<50нc | A | nc | K |
| JSp | BAS21 | PHIL | FD | VR<200B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.0B; CD<5пФ; tRR<50нc | A | nc | K |
| JSs | BAS21 | SIEM | DI | VR<200B; IF<250MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<0.1мкА; CD<5.0пФ; tRR<50нc | A | nc | K |
| JVp | BAS116 | PHIL | DL | VR<75B; IF<215MA;VF(IF =10MA)<1.0B; IR(VR=75B)<5HА; CD<2пФ; tRR<3000нc | A | nc | K |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| JVs | BAS116 | SIEM | DL | VR<75B;IF<250MA;VF(IF =50MA)<1.1B;IR<5.0мкА;CD<2.0пФ; tRR<3000нc | A | nc | K |
| JXp | BAV170 | PHIL | 2xDL | VR<75B; IF<215MA;VF(IF =10MA)<1.0B; IR(VR=75B)<5HА; CD<2пФ; tRR<3000нc | A1 | A2 | K1 A2 |
| JXs | BAV170 | SIEM | 2xDL | VR<70B; IF<200MA;VF(IF =150MA)<1.25B; IR<0.005мкА; CD<2.0пФ; tRR<3000нc | A1 | A2 | K1 A2 |
| JYp | BAV199 | PHIL | 2xDL | VR<75B; IF<160MA;VF(IF =10MA)<1.0B; IR(VR=75B)<5HА; CD<2пФ; tRR<3000нc | A1 | K2 | K1 A2 |
| JYs | BAV199 | SIEM | 2xDL | VR<70B; IF<200MA;VF(IF =150MA)<1.25B; IR<0.005мкА; CD<2.0пФ; tRR<3000нc | A1 | K2 | K1 A2 |
| JZp | BAW156 | PHIL | 2xDL | VR<75B; IF<160MA;VF(IF =10MA)<1.0B; IR(VR=75B)<5HА; CD<3пФ; tRR<3000нc | K1 | K2 | A1 A2 |
| JZs | BAW156 | SIEM | 2xDL | VR<70B; IF<200MA;VF(IF =150MA)<1.25B; IR<0.005мкА; CD<2.0пФ; tRR<3000нc | K1 | K2 | A1 A2 |
| KO | HSMP-3830 | HP | PIN | IF<1A; VBR>200B; RS<1.5Ом; CD<0.3пФ | A | nc | K |
| K1 | BCW71 | ALLEG | NPN | VCB0=-50B; ICB0<100нA; h21=110…220;VCE(sat)<0.25B | B | E | C |
| K1 | BCW71 | CDIL | NPN | VCB0=50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=110...220; fT>100МГц | B | E | C |
| K1 | BCW71 | SAMS | NPN | VCB0=50B;IC=-100MA; PD=350мВт; h21=120...220; fT>300МГц | B | E | C |
| K1 | VN10KT | SIL | nMOS | VDS=60B;ID=310MA;PD=1000мВт;gf=100мСм;RDS(on)=7.5См | G | S | D |
| K1 | BCW71 | ZETEX | NPN | VCB0=50B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=110...220; fT>300МГц | B | E | C |
| K1N | MMBT3904 | VISH | NPN | VCB0=60B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=100...300; fT>300МГц | B | E | C |
| K1O | KSA3265 | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=800MA; PD=200мВт; h21=100...200; fT>120МГц | B | E | C |
| K1p | BCW71 | PHIL | NPN | VCB0=50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=110...220; fT>100МГц | B | E | C |
| K1P | MMBT2222A | VISH | NPN | VCB0=50B;IC=-800MA; PD=200мВт; h21=100...300; fT>200МГц | B | E | C |
| K1Y | KSA3265 | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=-800MA; PD=200мВт; h21=160...320; fT>120МГц | B | E | C |
| K2 | BCW72 | ALLEG | NPN | VCB0=-50B; ICB0<100нA; h21=200…450;VCE(sat)<0.25B | B | E | C |
| K2 | BCW72 | CDIL | NPN | VCB0=50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=200...450; fT>100МГц | B | E | C |
| K2 | HSMP-3832 | HP | 2xPIN | IF<1A; VBR>200B; RS<1.5Ом; CD<0.3пФ; | A1 | K2 | K1A2 |
| K2 | BCW72 | ZETEX | NPN | VCB0=50B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=200...450; fT>300МГц | B | E | C |
| K2F | MMBT2907 | VISH | PNP | VCB0=-40B;IC=-500MA; PD=310мВт; h21=100...300; fT>200МГц | B | E | C |
| K2p | BCW72 | PHIL | NPN | VCB0=50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=200...450; fT>100МГц | B | E | C |
| K2T | MMBT4403 | VISH | PNP | VCB0=-40B;IC=-800MA; PD=200мВт; h21=100...300; fT>200МГц | B | E | C |
| K2X | MMBT4401 | VISH | NPN | VCB0=50B;IC=800MA; PD=200мВт; h21=100...300; fT>200МГц | B | E | C |
| K3 | BCW81 | CDIL | NPN | VCB0=50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=420...800; fT>100МГц | B | E | C |
| K3 | HSMP-3833 | HP | 2xPIN | IF<1A; VBR>200B; RS<1.5Ом; CD<0.3пФ; | K1 | K2 | A1 A2 |
| K31 | BCW81R | PHIL | NPN | VCB0=50B;IC=-100MA; PD=350мВт; h21=420...800; fT>300МГц | E | B | C |
| K3A | KDV804S | KEC | 2xBD | VR=15B;IR=50HA;C2V=42.7пФ;C8V=25пФ;rs<0.3Ом | A1 | A2 | K1 K2 |
| K3B | KDV804S | KEC | 2xBD | VR=15B;IR=50HA;C2V=43.7пФ;C8V=25пФ;rs<0.3Ом | A1 | A2 | K1 K2 |
| K3C | KDV804S | KEC | 2xBD | VR=15B;IR=50HA;C2V=44.7пФ;C8V=25пФ;rs<0.3Ом | A1 | A2 | K1 K2 |
| K3D | KDV804S | KEC | 2xBD | VR=15B;IR=50HA;C2V=45.7пФ;C8V=25пФ;rs<0.3Ом | A1 | A2 | K1 K2 |
| K3E | KDV804S | KEC | 2xBD | VR=15B;IR=50HA;C2V=46.7пФ;C8V=25пФ;rs<0.3Ом | A1 | A2 | K1 K2 |
| K3N | MMBT3906 | VISH | PNP | VCB0=-40B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=100...300; fT>250МГц | B | E | C |
| K3p | BCW81 | PHIL | NPN | VCB0=50B;IC=-100MA; PD=350мВт; h21=420...800; fT>300МГц | B | E | C |
| K4 | HSMP-3834 | HP | 2xPIN | IF<1A; VBR>200B; RS<1.5Ом; CD<0.3пФ; | A1 | A2 | K1 K2 |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| K4 | BCW71R | PHIL | NPN | VCB0=45B;IC=-100MA; PD=350мВт; h21=110...220; fT>100МГц | E | B | C |
| K4 | BCW71R | ZETEX | NPN | VCB0=50B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=110...220; fT>300МГц | B | E | C |
| K5 | BCW72R | PHIL | NPN | VCB0=45B;IC=-100MA; PD=350мВт; h21=200...450; fT>100МГц | E | B | C |
| K5 | BCW72R | ZETEX | NPN | VCB0=50B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=200...450; fT>300МГц | B | E | C |
| K6 | BCV71R | ZETEX | NPN | VCB0=80B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=110...220; fT>300МГц | B | E | C |
| K7 | BCV71 | CDIL | NPN | VCB0=80B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=110...220; fT>300МГц | B | E | C |
| K7 | BCV71 | ZETEX | NPN | VCB0=80B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=110...220; fT>300МГц | B | E | C |
| K7p | BCV71 | PHIL | NPN | VCB0=80B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=110...220; fT>100МГц | B | E | C |
| K8 | BCV72 | CDIL | NPN | VCB0=80B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=200...450; fT>300МГц | B | E | C |
| K8 | BCV72 | ZETEX | NPN | VCB0=80B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=200...450; fT>300МГц | B | E | C |
| K8p | BCV72 | PHIL | NPN | VCB0=80B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=200...450; fT>100МГц | B | E | C |
| K8 | BCV72R | ZETEX | NPN | VCB0=80B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=200...450; fT>300МГц | B | E | C |
| K91 | BCF81R | PHIL | NPN | VCB0=45B;IC=-100MA; PD=350мВт; h21=420...800; fT>100МГц | E | B | C |
| K9p | BCF81 | PHIL | NPN | VCB0=50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=420...800; fT>100МГц | B | E | C |
| KA2 | MMBD4148 | VISH | DI | VR<75B; IF<300MA;VF(IF =10MA)<1.0B; IR<5.0мкА; CD<4пФ; tRR<6нc | A | nc | K |
| KA3 | MMBD4448 | VISH | FID | VR<75B; IF<500MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<5.0мкА; CD<4пФ; tRR<4нc | A | nc | K |
| KA6 | BAS16 | VISH | FID | VR<75B; IF<500MA;VF(IF =150MA)<1.25B; IR<1.0мкА; CD<4.0пФ; tRR<4нc | A | nc | K |
| KC | BFQ29P | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=-30MA; PD=280мВт; h21=50...250; fT=5000МГц | B | E | C |
| KD1 | AZ23C2V7 | VISH | 2xDZ | VZ=2.5...2.9B;RZ(IZ=5MA)=83OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KD2 | AZ23C3 | VISH | 2xDZ | VZ=2.8...3.2B;RZ(IZ=5MA)=95OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KD3 | AZ23C3V3 | VISH | 2xDZ | VZ=3.1...3.5B;RZ(IZ=5MA)=95OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KD4 | AZ23C3V6 | VISH | 2xDZ | VZ=3.4...3.8B;RZ(IZ=5MA)=95OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KD5 | AZ23C3V9 | VISH | 2xDZ | VZ=3.7...4.1B;RZ(IZ=5MA)=95OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KD6 | AZ23C4V3 | VISH | 2xDZ | VZ=4.0...4.6B;RZ(IZ=5MA)=95OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KD7 | AZ23C4V7 | VISH | 2xDZ | VZ=4.4...5.0B;RZ(IZ=5MA)=78OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KD8 | AZ23C5V1 | VISH | 2xDZ | VZ=4.8...5.4B;RZ(IZ=5MA)=60OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KD9 | AZ23C5V6 | VISH | 2xDZ | VZ=5.2...6.0B;RZ(IZ=5MA)=40OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KDA | AZ23C6V2 | VISH | 2xDZ | VZ=5.8...6.6B;RZ(IZ=5MA)=10OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KDB | AZ23C6V8 | VISH | 2xDZ | VZ=6.4...7.2B;RZ(IZ=5MA)=8OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KDC | AZ23C7V5 | VISH | 2xDZ | VZ=7.0...7.9B;RZ(IZ=5MA)=7OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KDD | AZ23C8V2 | VISH | 2xDZ | VZ=7.7...8.7B;RZ(IZ=5MA)=7OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KDE | AZ23C9V1 | VISH | 2xDZ | VZ=8.5...9.6B;RZ(IZ=5MA)=10OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KDF | AZ23C10 | VISH | 2xDZ | VZ=9.4...10.6B;RZ(IZ=5MA)=15OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KDG | AZ23C11 | VISH | 2xDZ | VZ=10.4...11.6B;RZ(IZ=5MA)=20OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KDH | AZ23C12 | VISH | 2xDZ | VZ=11.4...12.7B;RZ(IZ=5MA)=20OM | K1 | K2 | A1 A2 |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| KDI | AZ23C13 | VISH | 2xDZ | VZ=12.4...14.1B;RZ(IZ=5MA)=25OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KDJ | AZ23C15 | VISH | 2xDZ | VZ=13.8...15.6B;RZ(IZ=5MA)=30OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KDK | AZ23C16 | VISH | 2xDZ | VZ=15.3...17.1B;RZ(IZ=5MA)=40OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KDL | AZ23C18 | VISH | 2xDZ | VZ=16.8...19.1B;RZ(IZ=5MA)=50OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KDM | AZ23C20 | VISH | 2xDZ | VZ=18.8...21.2B;RZ(IZ=5MA)=50OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KDN | AZ23C22 | VISH | 2xDZ | VZ=20.8...23.3B;RZ(IZ=5MA)=55OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KDO | AZ23C24 | VISH | 2xDZ | VZ=22.8...25.6B;RZ(IZ=5MA)=80OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KDP | AZ23C27 | VISH | 2xDZ | VZ=25.1...28.9B;RZ(IZ=5MA)=80OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KDQ | AZ23C30 | VISH | 2xDZ | VZ=28...32B;RZ(IZ=5MA)=80OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KDR | AZ23C33 | VISH | 2xDZ | VZ=31...35B;RZ(IZ=5MA)=80OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KDS | AZ23C36 | VISH | 2xDZ | VZ=34...38B;RZ(IZ=5MA)=90OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KDT | AZ23C39 | VISH | 2xDZ | VZ=37...41B;RZ(IZ=5MA)=90OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| KJD | BAW56 | VISH | 2xDI | VR<70B; IF<300MA;VF(IF =150MA)<1.25B; IR<5.0мкА; CD<4.0пФ; tRR<6нc | K1 | K2 | A1 A2 |
| KJE | BAV99 | VISH | 2xDI | VR<70B; IF<300MA;VF(IF =150MA)<1.25B; IR<5.0мкА; CD<4.0пФ; tRR<6нc | A1 | K2 | K1A2 |
| KJF | BAL99 | VISH | DI | VR<70B; IF<250MA;VF(IF =150MA)<1.0B; IR<2.5мкА; CD<1.5пФ; tRR<6нc | nc | K | A |
| KJJ | BAV70 | VISH | 2xDI | VR<70B; IF<300MA;VF(IF =150MA)<1.25B; IR<5.0мкА; CD<4.0пФ; tRR<6нc | A1 | A2 | K1K2 |
| KL1 | BAT54 | VISH | SHD | VR<30B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<2мкА; CD<10пФ; tRR<5нc | A | nc | K |
| KL2 | BAT54A | VISH | 2xSHD | VR<30B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<2.0мкА; CD<10пФ; tRR<5нc | K1 | K2 | A1 A2 |
| KL2 | BAS54A | VISH | 2xSHD | VR=30B; IF=200MA;PD=200мВт; tRR<5нc | K1 | K2 | A1 A2 |
| KL3 | BAT54B | VISH | 2xSHD | VR<30B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<2.0мкА; CD<10пФ; tRR<5нc | A1 | A2 | K1 K2 |
| KL3 | BAS54C | VISH | 2xSHD | VR=30B; IF=200MA;PD=200мВт; tRR<5нc | A1 | A2 | K1 K2 |
| KL4 | BAT54S | VISH | 2xSHD | VR<30B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<2.0мкА; CD<10пФ; tRR<5нc | A1 | K2 | K1 A2 |
| KL4 | BAS54C | VISH | 2xSHD | VR=30B; IF=200MA;PD=200мВт; tRR<5нc | A1 | K2 | K1 A2 |
| KV1 | DZ23C2V7 | VISH | 2xDZ | VZ=2.5...2.9B; ZZT(IZ=5MA)=83OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KV2 | DZ23C3V0 | VISH | 2xDZ | VZ=2.8...3.2B; ZZT(IZ=5MA)=95OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KV3 | DZ23C3V3 | VISH | 2xDZ | VZ=3.1...3.5B; ZZT(IZ=5MA)=95OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KV4 | DZ23C3V6 | VISH | 2xDZ | VZ=3.4...3.8B; ZZT(IZ=5MA)=95OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KV5 | DZ23C3V9 | VISH | 2xDZ | VZ=3.7...4.1B; ZZT(IZ=5MA)=95OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KV6 | DZ23C4V3 | VISH | 2xDZ | VZ=4.0...4.6B; ZZT(IZ=5MA)=95OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KV7 | DZ23CV7 | VISH | 2xDZ | VZ=4.4...5.0B; ZZT(IZ=5MA)=78OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KV8 | DZ23C5V1 | VISH | 2xDZ | VZ=4.8...5.4B; ZZT(IZ=5MA)=60OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KV9 | DZ23C5V6 | VISH | 2xDZ | VZ=5.2...6.0B; ZZT(IZ=5MA)=40OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KVA | DZ23C6V2 | VISH | 2xDZ | VZ=5.8...6.6B; ZZT(IZ=5MA)=10OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KVB | DZ23C6V8 | VISH | 2xDZ | VZ=6.4...7.2B; ZZT(IZ=5MA)=8OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KVC | DZ23C7V5 | VISH | 2xDZ | VZ=7.0...7.9B; ZZT(IZ=5MA)=7OM | A1 | A2 | K1 K2 |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| KVD | DZ23C8V2 | VISH | 2xDZ | VZ=7.7...8.7B; ZZT(IZ=5MA)=7OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KVF | DZ23C10 | VISH | 2xDZ | VZ=9.4...10B; ZZT(IZ=5MA)=15OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KVG | DZ23C11 | VISH | 2xDZ | VZ=10.4...11B; ZZT(IZ=5MA)=20OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KVH | DZ23C12 | VISH | 2xDZ | VZ=11.4...12B; ZZT(IZ=5MA)=20OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KVI | DZ23C13 | VISH | 2xDZ | VZ=12.4...14B; ZZT(IZ=5MA)=25OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KVJ | DZ23C15 | VISH | 2xDZ | VZ=13.8...15B; ZZT(IZ=5MA)=30OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KVK | DZ23C16 | VISH | 2xDZ | VZ=15.3...17B; ZZT(IZ=5MA)=40OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KVG | DZ23C11 | VISH | 2xDZ | VZ=10.4...11B; ZZT(IZ=5MA)=20OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KVL | DZ23C18 | VISH | 2xDZ | VZ=16.8...19B; ZZT(IZ=5MA)=50OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KVM | DZ23C20 | VISH | 2xDZ | VZ=18.8...21B; ZZT(IZ=5MA)=50OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KVN | DZ23C22 | VISH | 2xDZ | VZ=20.8...23B; ZZT(IZ=5MA)=55OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KVO | DZ23C24 | VISH | 2xDZ | VZ=22.8...25B; ZZT(IZ=5MA)=80OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KVP | DZ23C27 | VISH | 2xDZ | VZ=25.1...28B; ZZT(IZ=2MA)=80OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KVQ | DZ23C30 | VISH | 2xDZ | VZ=28...32B; ZZT(IZ=2MA)=80OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KVR | DZ23C33 | VISH | 2xDZ | VZ=31...35B; ZZT(IZ=2MA)=80OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KVS | DZ23C36 | VISH | 2xDZ | VZ=34...38B; ZZT(IZ=2MA)=90OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KVT | DZ23C39 | VISH | 2xDZ | VZ=37...41B; ZZT(IZ=2MA)=90OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KVU | DZ23C43 | VISH | 2xDZ | VZ=40...46B; ZZT(IZ=2MA)=100OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KVV | DZ23C47 | VISH | 2xDZ | VZ=44...50B; ZZT(IZ=2MA)=100OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KVW | DZ23C51 | VISH | 2xDZ | VZ=48...54B; ZZT(IZ=5MA)=100OM | A1 | A2 | K1 K2 |
| KY1 | BZX84C11 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=10.4...11.6B;ZZT(IZT=5MA)<20OM | A | nc | K |
| KY2 | BZX84C12 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=11.4...12.7B;ZZT(IZT=5MA)<25OM | A | nc | K |
| KY3 | BZX84C13 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=12.4...14.1B;ZZT(IZT=5MA)<30OM | A | nc | K |
| KY4 | BZX84C15 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=13.8...15.6B;ZZT(IZT=5MA)<30OM | A | nc | K |
| KY5 | BZX84C16 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=15.3...17.1B;ZZT(IZT=5MA)<40OM | A | nc | K |
| KY6 | BZX84C18 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=16.8...19.1B;ZZT(IZT=5MA)<45OM | A | nc | K |
| KY7 | BZX84C20 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=18.8...21.2B;ZZT(IZT=5MA)<55OM | A | nc | K |
| KY8 | BZX84C22 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=20.8...23.3B;ZZT(IZT=5MA)<55OM | A | nc | K |
| KY9 | BZX84C24 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=22.8...25.6B;ZZT(IZT=5MA)<70OM | A | nc | K |
| KYA | BZX84C27 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=25.1...28.9B;ZZT(IZT=2MA)<80OM | A | nc | K |
| KYB | BZX84C30 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=28.0...32.0B;ZZT(IZT=2MA)<80OM | A | nc | K |
| KYC | BZX84C33 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=31.0...35.0B;ZZT(IZT=2MA)<80OM | A | nc | K |
| KYD | BZX84C36 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=33.0...38.0B;ZZT(IZT=2MA)<90OM | A | nc | K |
| KYE | BZX84C39 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=36.0...41.0B;ZZT(IZT=2MA)<130OM | A | nc | K |
| KYF | BZX84C43 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=40.0...46.0B;ZZT(IZT=2MA)<150OM | A | nc | K |
| KYG | BZX84C47 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=44.0...50.0B;ZZT(IZT=2MA)<170OM | A | nc | K |
| KYH | BZX84C51 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=48.1...54.0B;ZZT(IZT=2MA)<180OM | A | nc | K |
| KZ1 | BZX84C4V7 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=4.4...5.0B;ZZT(IZT=5MA)<80OM | A | nc | K |
| KZ2 | BZX84C5V1 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=4.8...5.4B;ZZT(IZT=5MA)<60OM | A | nc | K |
| KZ3 | BZX84C5V6 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=5.2...6.0B;ZZT(IZT=5MA)<40OM | A | nc | K |
| KZ4 | BZX84C6V2 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=5.8...6.6B;ZZT(IZT=5MA)<10OM | A | nc | K |
| KZ5 | BZX84C6V8 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=6.4...7.2B;ZZT(IZT=5MA)<15OM | A | nc | K |
| KZ6 | BZX84C7V5 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=7.0...7.9B;ZZT(IZT=5MA)<15OM | A | nc | K |
| KZ7 | BZX84C8V2 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=7.7...8.9B;ZZT(IZT=5MA)<15OM | A | nc | K |
| KZ8 | BZX84C9V1 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=8.5...9.6B;ZZT(IZT=5MA)<15OM | A | nc | K |
| KZ9 | BZX84C10 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=9.4...10.6B;ZZT(IZT=5MA)<20OM | A | nc | K |
| KZC | BZX84C2V7 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=2.51...2.89B;ZZT(IZT=5MA)<100OM | A | nc | K |
| KZD | BZX84C3V0 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=2.8...3.2B;ZZT(IZT=5.0MA)<10OM | A | nc | K |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| KZE | BZX84C3V3 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=3.1...3.5B;ZZT(IZT=5MA)<95OM | A | nc | K |
| KZF | BZX84C3V6 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=3.4...3.8B;ZZT(IZT=5MA)<95OM | A | nc | K |
| KZG | BZX84C3V9 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=3.7...4.1B;ZZT(IZT=5MA)<90OM | A | nc | K |
| KZH | BZX84C4V3 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=4.0...4.6B;ZZT(IZT=5MA)<90OM | A | nc | K |
| LO | HSMP-3860 | HP | PIN | IF<1A; VBR>50B; RS(TYP)=3.0Ом; CD(TYP)=0.20пФ; | A | nc | K |
| L1 | BSS65 | ZETEX | PNP | VCB0=-12B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=40...150; fT>400МГц | B | E | C |
| L2 | HSMP-3862 | HP | 2xPIN | IF<1A; VBR>50B; RS(TYP)=3.0Ом; CD(TYP)=0.20пФ; | A1 | K2 | K1A2 |
| L2 | BSS69 | ZETEX | PNP | VCB0=-40B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=50...150; fT>200МГц | B | E | C |
| L20 | CMPD1001 | CENTS | DIH | IF<250мA; VR=50B; VF(IF =10MA)<0.75B; IR<100нА; tRR<50нc; CT<35пФ | A | nc | K |
| L20 | BAS29 | PHIL | DI | VR<90B;IF<250MA;VF(IF =200MA)<1.0B; CD<35пФ; tRR<50 | A | nc | K |
| L21 | CMPD1001S | CENTS | 2x DIH | IF<250мA; VR=90B; VF(IF =10MA)<0.75B; IR<100нА; tRR<50нc; CT<35пФ | A1 | K1 | K2 A1 |
| L21 | BAS31 | PHIL | 2xDI | VR<30B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<2.0мкА; CD<10пФ; tRR<5нc | A1 | K2 | K1A2 |
| L22 | CMPD1001A | CENTS | 2x DIH | IF<250мA; VR=90B; VF(IF =10MA)<0.75B; IR<100нА; tRR<50нc; CT<35пФ | K2 | K1 | A2 A1 |
| L22 | BAS35 | PHIL | 2xDI | VR<90B; IF<250MA;VF(IF =200MA)<1.0B; CD<35пФ; tRR<50нc | K1 | K2 | A1A2 |
| L20 | KSK211 | SAMS | nFET | VDS=18B; PD=200мВт; IDSS>1мА; gF>9мСм; | D | G | S |
| L3 | HSMP-3863 | HP | 2xPIN | IF<1A; VBR>50B; RS(TYP)=3.0Ом; CD(TYP)=0.20пФ; | K1 | K2 | A1A2 |
| L3 | KST1623L3 | SAMS | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=350мВт; h21=60...120; fT>200МГц | B | E | C |
| L3 | BSS70 | ZETEX | PNP | VCB0=-40B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=100...300; fT>250МГц | B | E | C |
| L31 | BAV23S | PHIL | 2xD | VR<200B; IF<225MA;VF(IF =100MA)<1.0B;CD<5пФ; tRR<50нc | A1 | K2 | K1A2 |
| L4 | HSMP-3864 | HP | 2xPIN | IF<1A; VBR>50B; RS(TYP)=3.0Ом; CT(TYP)=0.20пФ; | A1 | A2 | K1K2 |
| L4 | KST1623L4 | SAMS | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=350мВт; h21=90...180; fT>200МГц | B | E | C |
| L4 | BAT54 | VISH | SHD | VR<30B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<2мкА; CD<10пФ; tRR<5нc | A | nc | K |
| L4Z | BAT54 | ZETEX | SHD | VR<30B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<4.0мкА; CD<10пФ; tRR<5нc | A | nc | K |
| L42 | BAT54A | PHIL | 2xSHD | VR<30B; IF<200MA;VF(IF =1MA)<320MB; CD<10пФ; tRR<5нc | K1 | K2 | A1A2 |
| L42 | BAT54A | VISH | SHD | VR<30B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<2.0мкА; CD<10пФ; tRR<5нc | K1 | K2 | A1A2 |
| L42 | BAT54A | ZETEX | SHD | VR<30B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<4.0мкА; CD<10пФ; tRR<5нc | K1 | K2 | A1A2 |
| L43 | BAT54C | PHIL | 2xSHD | VR<30B; IF<200MA;VF(IF =1MA)<320MB; CD<10пФ; tRR<5нc | A1 | A2 | K1K2 |
| L43 | BAT54B | VISH | 2xSHD | VR<30B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<2.0мкА; CD<10пФ; tRR<5нc | A1 | A2 | K1 K2 |
| L43 | BAT54C | VISH | 2xSHD | VR=30B; IF=200MA; PD=200мВт; tRR<5нc | A1 | A2 | K1 K2 |
| L43 | BAT54C | ZETEX | 2xSHD | VR<30B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<4.0мкА; CD<10пФ; tRR<5нc | A1 | A2 | K1 K2 |
| L44 | BAT54S | PHIL | 2xSHD | VR<30B; IF<200MA;VF(IF =1MA)<320MB; CD<10пФ; tRR<5нc | A1 | K2 | K1 A2 |
| L44 | BAT54S | VISH | 2xSHD | VR<30B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<2.0мкА; CD<10пФ; tRR<5нc | A1 | K2 | K1 A2 |
| L44 | BAT54S | ZETEX | 2xSHD | VR<30B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<4.0мкА; CD<10пФ; tRR<5нc | A1 | K2 | K1 A2 |
| L4p | BAT54 | PHIL | SHD | VR<30B; IF<200MA;VF(IF =1MA)<320MB; CD<10пФ; tRR<5нc | A | nc | K |
| L5 | KST1623L5 | SAMS | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=350мВт; h21=135...270; fT>200МГц | B | E | C |
| L5 | BSS65R | ZETEX | PNP | VCB0=-12B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=40...150; fT>400МГц | B | E | C |
| L52 | BAS678 | PHIL | FD | VR<80B; IF<250MA;VF(IF =200MA)<1.0B; CD<2пФ; tRR<6нc | A | nc | K |
| L5p | BAS55 | PHIL | FD | VR<60B; IF<250MA;VF(IF =200MA)<1.0B; CD<2.5пФ; tRR<6нc | A | nc | K |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| L6 | KST1623L6 | SAMS | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=350мВт; h21=200...400; fT>200МГц | B | E | C |
| L6 | BAR17 | SIEM | PIN | VR<100B; IF<140MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<0.05мкА; CD<0.37пФ | A | nc | K |
| L6 | BSS69R | ZETEX | PNP | VCB0=-40B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=50...150; fT>200МГц | B | E | C |
| L7 | KST1623L7 | SAMS | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=350мВт; h21=300...600; fT>200МГц | B | E | C |
| L7 | BAR14-1 | SIEM | 2xPIN | VR<100B; IF<140MA;VF(IF =100MA)<1.05B; IR<0.1мкА; CD<0.2пФ | A1 | K2 | K1A2 |
| L7 | BSS70R | ZETEX | PNP | VCB0=-40B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=100...300; fT>250МГц | B | E | C |
| L8 | BAR15-1 | SIEM | 2xPIN | VR<100B; IF<140MA;VF(IF =100MA)<1.05B; IR<0.1мкА; CD<0.2пФ | A1 | A2 | K1K2 |
| L9 | BAR16-1 | SIEM | 2xPIN | VR<100B; IF<140MA;VF(IF =100MA)<1.05B; IR<0.1мкА; CD<0.2пФ | K1 | K2 | A1A2 |
| LA | BF550 | SIEM | PNP | VCB0=-40B;IC=-25MA; PD=280мВт; h21=50...250; fT=350МГц | B | E | C |
| LAp | BF550 | PHIL | PNP | VCB0=-40B;IC=-25MA; PD=250мВт; h21>50; fT=325МГц | B | E | C |
| LB | BF999 | SIEM | nMOS | VDS=20B;ID=30MA; PD=200мВт;NF=1.0ДВ; IDSS=5...18MA; gF=18мСм; | G | D | S |
| LD | BF543 | SIEM | nMOS | VDS=20B;ID=30MA;PD=200мВт;NF=1.0ДВ | G | D | S |
| LD | BF543 | TELEF | nMOS | VDS=20B;ID=30MA;PD=200мВт;gF=70Mc;RDS(ON)=10OM | G | D | S |
| LE | BF660 | SIEM | PNP | VCB0=-40B;IC=-25MA; PD=280мВт; h21>30; fT=700МГц | B | E | C |
| LEp | BF660 | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-25MA; PD=280мВт; h21>30; fT=650МГц | B | E | C |
| LGs | BF775A | SIEM | NPN | VCB0=25B;IC=30MA; PD=280мВт; h21=50...250; fT=5800МГц | B | E | C |
| LH | BF569 | SIEM | PNP | VCB0=-40B;IC=-30MA; PD=280мВт; h21>30; fT>950МГц | B | E | C |
| LHp | BF660 | PHIL | NPN | VCB0=35B;IC=30MA; PD=280мВт; h21=50; fT=900МГц | B | E | C |
| LK | BF799 | SIEM | NPN | VCB0=30B;IC=35MA; PD=280мВт; h21=40...250; fT=1100МГц | B | E | C |
| LOs | BF775 | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=30MA; PD=280мВт; h21=40...250; fT=4500МГц | B | E | C |
| LRs | BF517 | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=25MA; PD=280мВт; h21=25...250; fT=2000МГц | B | E | C |
| LSs | BF770A | SIEM | NPN | VCB0=15B;IC=50MA; PD=300мВт; h21>40; fT=5500МГц | B | E | C |
| M1J | MMBT2369LT1 | MOT | NPN | VCB0=40B;IC=200MA; PD=300мВт; h21=40...120; | B | E | C |
| M3 | KDV173 | KEC | 2xPIN | VR=50B;IR=0.1мкА;CT=0.25пФ;RS<7.0OM | A1 | K2 | K1A2 |
| M3 | KST812M3 | SAMS | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=350мВт; h21=60...120; | B | E | C |
| M3A | MMBTH24LT1 | MOT | NPN | VCB0=40B;IC=50MA; PD=300мВт; h21>30; fT>400МГц | B | E | C |
| M3B | MMBT918LT1 | MOT | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=300мВт; h21>20; fT>600МГц | B | E | C |
| M3J | MMBTH69LT1 | MOT | PNP | VCB0=-15B; PD=300мВт; h21>30...300; fT>2000МГц | B | E | C |
| M4 | KST812M4 | SAMS | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=350мВт; h21=90...180; | B | E | C |
| M5 | KST812M5 | SAMS | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=350мВт; h21=135...270; | B | E | C |
| M6 | KST812M6 | SAMS | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=350мВт; h21=200...400; | B | E | C |
| M6 | BSS66 | ZETEX | NPN | VCB0=60B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=50...150; fT>250МГц | B | E | C |
| M7 | KST812M7 | SAMS | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=350мВт; h21=300...600; | B | E | C |
| M7 | BSS67 | ZETEX | NPN | VCB0=60B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=100...300; fT>300МГц | B | E | C |
| M8 | BSS66R | ZETEX | NPN | VCB0=60B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=50...150; fT>250МГц | B | E | C |
| M9 | BSS67R | ZETEX | NPN | VCB0=60B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=100...300; fT>300МГц | B | E | C |
| MA | FMMTA06R | ZETEX | NPN | VCB0=80B;IC=500MA; PD=330мВт; h21>50; fT>100МГц | B | E | C |
| MB | FMMTA56R | ZETEX | PNP | VCB0=-80B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21>50; fT>100МГц | B | E | C |
| MC | ZVN3306F | ZETEX | nMOS | VDS=60B;ID=150MA;PD=330мВт;gF=100MOM;RDS(ON)=5OM | G | S | D |
| MCs | BFS17P | SIEM | NPN | VCB0=25B;IC=25MA; PD=280мВт; h21=20...150; fT=2500МГц | B | E | C |
| MF | ZVN3310F | ZETEX | nMOS | VDS=100B;ID=100MA;PD=330мВт;gF=150MOM;RDS(ON)=5OM | G | S | D |
| ML | ZVP3306F | ZETEX | pMOS | VDS=-60B;ID=90MA;PD=330мВт;gF=25MOM;RDS(ON)=80OM | G | S | D |
| MR | ZVP3310F | ZETEX | pMOS | VDS=-100B;ID=45MA;PD=330мВт;gF=60MOM;RDS(ON)=14OM | G | S | D |
| MT | ZVP1320F | ZETEX | pMOS | VDS=-200B;ID=35MA;PD=330мВт;gF=150MOM;RDS(ON)=2.5OM | G | S | D |
| MU | ZVN3320F | ZETEX | nMOS | VDS=200B;ID=60MA;PD=330мВт;gF=100MOM;RDS(ON)=1OM | G | S | D |
| MV | BS170F | ZETEX | nMOS | VDS=60B;ID=150MA;PD=330мВт; | G | S | D |
| MX | BS250F | ZETEX | pMOS | VDS=-45B;ID=90MA;PD=330мВт;gF=200MOM;RDS(ON)=5OM | G | S | D |
| MY | VN10LF | ZETEX | nMOS | VDS=60B;ID=150MA;PD=330мВт; | G | S | D |
| MZ | ZVN4106F | ZETEX | nMOS | VDS=60B;ID=200MA;PD=330мВт;gF=75MOM;RDS(ON)=25OM | G | S | D |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| N | BAV70 | VISH | 2xDI | VR<70B; IF<300MA;VF(IF =150MA)<1.25B; IR<5.0мкА; CD<4.0пФ; tRR<6нc | A1 | A2 | K1 K2 |
| NO | TN0200T | SIL | nMOS | VDS=20B;ID=730MA;PD=350мВт; IDSS=8...20MA; gF=4мСм; | G | S | D |
| N1 | TN0201T | SIL | nMOS | VDS=20B;ID=390MA;PD=350мВт;gF=45MOM;RDS(ON)=0.75OM | G | S | D |
| N12 | TMPT2221 | ALLEG | NPN | VCB0=60B;ICB0<10нA;h21=40…120;VCE(sat)<0.4B fT>250МГц | B | E | C |
| N3 | KDV152S | KEC | BD | VR=15B;IR=50 нA;C2V=0.25пФ;C8V=26пФ;rS<0.3OM | A | nc | K |
| N54 | TMPT2221A | ALLEG | NPN | VCB0=75B;ICB0<10нA;h21=40…120;VCE(sat)<0.3B fT>250МГц | B | E | C |
| NA | FMMTA05R | ZETEX | NPN | VCB0=60B;IC=500MA; PD=330мВт; h21>50; fT>100МГц | B | E | C |
| NB | BF599 | SIEM | NPN | VCB0=40B;IC=25MA; PD=280мВт; h21>38; fT=550МГц | B | E | C |
| NB | FMMTA55R | ZETEX | PNP | VCB0=-60B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21>50; fT>100МГц | B | E | C |
| NC | BF840 | CDIL | NPN | VCB0=40B;IC=25MA; PD=280мВт; h21=65...220; fT>380МГц | B | E | C |
| NC | BF840 | SIEM | NPN | VCB0=40B;IC=25MA; PD=280мВт; h21=65...220; fT=380МГц | B | E | C |
| NCp | BF840 | PHIL | NPN | VCB0=40B;IC=25MA; PD=250мВт;Ib=4.5...15мкА; fT=380МГц | B | E | C |
| ND | BF841 | CDIL | NPN | VCB0=40B;IC=25MA; PD=280мВт; h21=35...125; fT>380МГц | B | E | C |
| ND | BF841 | SIEM | NPN | VCB0=40B;IC=25MA; PD=280мВт; h21=35...125; fT=380МГц | B | E | C |
| NDp | BF841 | PHIL | NPN | VCB0=40B;IC=25MA; PD=250мВт;Ib=8...28мкА; fT=380МГц | B | E | C |
| NS | TN0200TS | SIL | nMOS | VDS=20B;ID=1200MA;PD=1000мВт;gF=2200MOM;RDS(ON)=0.4OM | G | S | D |
| P | BAW56 | VISH | 2xDI | VR<70B; IF<300MA;VF(IF =150MA)<1.25B; IR<5.0мкА; CD<5.0пФ; tRR<6нc | K1 | K2 | A1 A2 |
| P0 | TP0101T | SIL | nMOS | VDS=-20B;ID=600MA;PD=350мВт;gF=1300MOM;RDS(ON)=0.65OM | G | S | D |
| p01 | PDTA143ET | PHIL | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21>20; | B | E | C |
| p02 | PDTC143ET | PHIL | D- NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21>20; | B | E | C |
| p03 | PDTA114ET | PHIL | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-50MA; PD=250мВт; h21>30; | B | E | C |
| p04 | PDTA143ET | PHIL | D- NPN | VCB0=50B;IC=50MA; PD=250мВт; h21>30; | B | E | C |
| p05 | PDTA124ET | PHIL | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-30MA; PD=250мВт; h21>56; | B | E | C |
| p06 | PDTC124ET | PHIL | D- NPN | VCB0=50B;IC=30MA; PD=250мВт; h21>56; | B | E | C |
| p07 | PDTA144ET | PHIL | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21>68; | B | E | C |
| p08 | PDTC144ET | PHIL | D-NPN | VCB0=50B;IC=30MA; PD=250мВт; h21>68; | B | E | C |
| p09 | PDTB144ET | PHIL | PNP | VCB0=50B;IC=30MA; PD=250мВт; h21>68; | D | S | G |
| P1 | SST201 | SIL | nFET | VDS=40B; PD=350мВт;IDSS=0.2...1MA; gF=0.5MCM | B | E | C |
| p10 | PDTD114ET | PHIL | D-NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=250мВт; h21>56; | B | E | C |
| p1A | PMBT3904 | PHIL | NPN | VCB0=60B;IC=200MA; PD=250мВт; h21=100...300; fT>300МГц | B | E | C |
| p1B | PMBT2222 | PHIL | NPN | VCB0=60B;IC=600MA; PD=250мВт; h21=100...300; fT>250МГц | B | E | C |
| p1D | PMBTA42 | PHIL | NPN | VCB0=300B;IC=500MA; PD=250мВт; h21>40; fT>50МГц | B | E | C |
| p1E | PMBTA43 | PHIL | NPN | VCB0=200B;IC=500MA; PD=250мВт; h21>40; fT>50МГц | B | E | C |
| p1F | PMBT5550 | PHIL | NPN | VCB0=160B;IC=600MA; PD=250мВт; h21=60...250; fT=100...300 | B | E | C |
| p1G | PMBTA06 | PHIL | NPN | VCB0=80B;IC=500MA; PD=250мВт; h21>50; fT>100МГц | B | E | C |
| p1H | PMBTA05 | PHIL | NPN | VCB0=60B;IC=500MA; PD=250мВт; h21>50; fT>100МГц | B | E | C |
| p1J | PMBT2369 | PHIL | NPN | VCB0=40B;IC=500MA; PD=250мВт; h21=40...120 | B | E | C |
| p1K | PMBT6428 | PHIL | NPN | VCB0=60B;IC=200MA; PD=250мВт; h21=250...650; fT=100...700 МГц | B | E | C |
| p1L | PMBT6429 | PHIL | NPN | VCB0=55B;IC=200MA; PD=250мВт; h21=500...1250; fT=100...700 МГц | B | E | C |
| p1M | PMBTA13 | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=300MA; PD=250мВт; h21>5000; fT>125МГц | B | E | C |
| p1N | PMBTA12 | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=300MA; PD=250мВт; h21>10000; fT>125МГц | B | E | C |
| p1P | PMBT2222A | PHIL | NPN | VCB0=75B;IC=600MA; PD=250мВт; h21=100...300; fT>300МГц | B | E | C |
| p1Q | PMBT5088 | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=250мВт; h21=350...1400 | B | E | C |
| P2 | BFR92ALT1 | MOT | NPN | VCB0=20B;IC=25MA; PD=273мВт; h21>40; fT=4500МГц | B | E | C |
| P2 | SST202 | SIL | nFET | VDS=40B; PD=350мВт;IDSS=0.9...4.5MA; gF=1MCM | D | S | G |
| p2A | PMBT3906 | PHIL | PNP | VCB0=-40B;IC=-200MA; PD=250мВт; h21=100...300; fT>250МГц | B | E | C |
| p2B | PMBT2907 | PHIL | PNP | VCB0=-60B;IC=-600MA; PD=250мВт; h21>30; fT>200МГц | B | E | C |
| p2D | PMBT92 | PHIL | PNP | VCB0=-300B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21>40; fT>50МГц | B | E | C |
| p2E | PMBT93 | PHIL | PNP | VCB0=-200B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21>40; fT>50МГц | B | E | C |
| p2F | PMBT2907A | PHIL | PNP | VCB0=-60B;IC=-600MA; PD=250мВт; h21>50; fT>200МГц | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| p2G | PMBTA56 | PHIL | PNP | VCB0=-80B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21>50; fT>50МГц | B | E | C |
| p2H | PMBTA55 | PHIL | PNP | VCB0=-60B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21>50; fT>50МГц | B | E | C |
| p2L | PMBT5401 | PHIL | PNP | VCB0=-160B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21=60...240; fT=100...300 МГц | B | E | C |
| p2T | PMBT4403 | PHIL | PNP | VCB0=-40B;IC=-600MA; PD=250мВт; h21=100...300; fT>200МГц | B | E | C |
| p2U | PMBTA63 | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21>5000; fT>125МГц | B | E | C |
| p2V | PMBTA64 | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21>10000; fT>125МГц | B | E | C |
| p2X | PMBT4401 | PHIL | PNP | VCB0=40B;IC=600MA; PD=250мВт; h21=100...300; fT>250МГц | B | E | C |
| P3 | TPO202T | SIL | pMOS | VDS=-20B; ID=410MA; PD=350мВт; gF=600MOM; RDS(ON)=0.9OM | G | S | D |
| P4 | SST204 | SIL | nFET | VDS=25B; PD=350мВт;IDSS=0.2...3MA; gF=0.5MCM | D | S | G |
| p4F | PMBD353 | PHIL | 2xSHD | VR<4B; IF<30MA;VF(IF =10MA)<600мB; CD<1пФ | K1 | A2 | A1K2 |
| P5 | FMMT2369A | ZETEX | NPN | VCB0=40B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=40...120 | B | E | C |
| p5A | PMBD6050 | PHIL | FD | VR<70B; IF<215MA;VF(IF =150MA)<1.25B; IR<100нА; CD<1.5пФ; tRR<4нc | A | nc | K |
| p5B | PMBD6100 | PHIL | 2xFD | VR<70B; IF<215MA;VF(IF =100MA)=0.85...1.1B; IR<100нА; CD<1.5пФ; tRR<4нc | A1 | A2 | K1K2 |
| p5C | PMBD7000 | PHIL | 2xFD | VR<100B; IF<215MA;VF(IF =100MA)=0.75...1.25B; IR<500нА; CD<1.5пФ; tRR<4нc | A1 | K2 | K1A2 |
| p5D | PMBD914 | PHIL | FD | VR<70B; IF<215MA;VF(IF =150MA)<1.25B; Iобр<1мкА; CD<1.5пФ; tRR<4нc | A | nc | K |
| p5G | PMBD352 | PHIL | 2xSHD | VR<4B; IF<30MA;VF(IF =10MA)<600B; CD<1пФ | A1 | K2 | K1A2 |
| p8A | PMBZ5226B | PHIL | DZ | VZ(IZT=20MA)=3.3B; IL(VR =1.0B)<25мкА; ZZT(IZT=20MA)<1600OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| p8B | PMBZ5227B | PHIL | DZ | VZ(IZT=20MA)=3.6B; IL(VR =1.0B)<15мкА; ZZT(IZT=20MA)<1700OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| p8C | PMBZ5228B | PHIL | DZ | VZ(IZT=20MA)=3.9B; IL(VR =1.0B)<10мкА; ZZT(IZT=20MA)<1900OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| p8D | PMBZ5229B | PHIL | DZ | VZ(IZT=20MA)=4.3B; IL(VR =1.0B)<5мкА; ZZT(IZT=20MA)<2000OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| p8E | PMBZ5230B | PHIL | DZ | VZ(IZT=20MA)=4.7B; IL(VR =1.0B)<5мкА; ZZT(IZT=20MA)<2000OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| p8F | PMBZ5231B | PHIL | DZ | VZ(IZT=20MA)=5.1B; IL(VR =2.0B)<5мкА; ZZT(IZT=20MA)<2000OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| p8G | PMBZ5232B | PHIL | DZ | VZ(IZT=20MA)=5.6B; IL(VR =3.0B)<5мкА; ZZT(IZT=20MA)<1600OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| p8H | PMBZ5233B | PHIL | DZ | VZ(IZT=20MA)=6.0B; IL(VR =3.5B)<5мкА; ZZT(IZT=20MA)<1600OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| p8J | PMBZ5234B | PHIL | DZ | VZ(IZT=20MA)=6.2B; IL(VR =4.0B)<5мкА; ZZT(IZT=20MA)<1000OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| p8K | PMBZ5235B | PHIL | DZ | VZ(IZT=20MA)=6.8B; IL(VR =5.0B)<3мкА; ZZT(IZT=20MA)<750OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| p8L | PMBZ5236B | PHIL | DZ | VZ(IZT=20MA)=7.5B; IL(VR =6.0B)<3мкА; ZZT(IZT=20MA)<500OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| p8M | PMBZ5237B | PHIL | DZ | VZ(IZT=20MA)=8.2B; IL(VR =6.5B)<3мкА; ZZT(IZT=20MA)<500OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| p8N | PMBZ5238B | PHIL | DZ | VZ(IZT=20MA)=8.7B; IL(VR =6.5B)<3мкА; ZZT(IZT=20MA)<600OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| p8P | PMBZ5239B | PHIL | DZ | VZ(IZT=20MA)=9.1B; IL(VR =7.0B)<3мкА; ZZT(IZT=20MA)<600OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| p8Q | PMBZ5240B | PHIL | DZ | VZ(IZT=20MA)=10B; IL(VR =8.0B)<3мкА; ZZT(IZT=20MA)<600OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| p8R | PMBZ5241B | PHIL | DZ | VZ(IZT=20MA)=11B; IL(VR =8.4B)<3мкА; ZZT(IZT=20MA)<600OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| p8S | PMBZ5242B | PHIL | DZ | VZ(IZT=20MA)=12B; IL(VR =9.1B)<3мкА; ZZT(IZT=20MA)<600OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| p8T | PMBZ5243B | PHIL | DZ | VZ(IZT=9.5MA)=13B; IL(VR =9.9B)<0.5мкА; ZZT(IZT=9.5MA)<600OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| p8U | PMBZ5244B | PHIL | DZ | VZ(IZT=9.0MA)=14B; IL(VR =10B)<0.1мкА; ZZT(IZT=9.0MA)<600OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| p8V | PMBZ5245B | PHIL | DZ | VZ(IZT=8.5MA)=15B; IL(VR =11B)<0.1мкА; ZZT(IZT=8.5MA)<600OM; IZM=200мА | A | nc | K |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| p8W | PMBZ5246B | PHIL | DZ | VZ(IZT=7.8MA)=16B; IL(VR =12B)<0.1мкА; ZZT(IZT=7.8MA)<600OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| p8X | PMBZ5247B | PHIL | DZ | VZ(IZT=7.4MA)=17B; IL(VR =13B)<0.1мкА; ZZT(IZT=7.4MA)<600OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| p8Y | PMBZ5248B | PHIL | DZ | VZ(IZT=7.0MA)=18B; IL(VR =14B)<0.1мкА; ZZT(IZT=7.0MA)<600OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| p8Z | PMBZ5249B | PHIL | DZ | VZ(IZT=6.6MA)=19B; IL(VR =14B)<0.1мкА; ZZT(IZT=6.6MA)<600OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| P9 | BCX70KR | ZETEX | NPN | VCB0=45B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=380...630; fT>250МГц | B | E | C |
| p9A | PLVA650A | PHIL | DZ | VZ(IZT=250MA)=4.8...5.2B; IL(VR =0.8* VZ)<20мкА; ZZT(IZT=250MA)<700OM; IZM=250мА | A | nc | K |
| p9B | PLVA653A | PHIL | DZ | VZ(IZT=250MA)=5.1...5.5B; IL(VR =0.8* VZ)<5мкА; ZZT(IZT=250MA)<250OM; IZM=250мА | A | nc | K |
| p9C | PLVA656A | PHIL | DZ | VZ(IZT=250MA)=5.4...5.8B; IL(VR =0.8* VZ)<1мкА; ZZT(IZT=250MA)<100OM; IZM=250мА | A | nc | K |
| p9D | PLVA659A | PHIL | DZ | VZ(IZT=250MA)=5.7...6.1B; IL(VR =0.8* VZ)<500HА; ZZT(IZT=250MA)<100OM; IZM=250мА | A | nc | K |
| p9E | PLVA662A | PHIL | DZ | VZ(IZT=250MA)=6.0...6.4B; IL(VR =0.8* VZ)<100 HА; ZZT(IZT=250MA)<100OM; IZM=250мА | A | nc | K |
| p9F | PLVA665A | PHIL | DZ | VZ(IZT=250MA)=6.3...6.7B; IL(VR =0.8* VZ)<50 HА; ZZT(IZT=250MA)<100OM; IZM=250мА | A | nc | K |
| p9G | PLVA668A | PHIL | DZ | VZ(IZT=250MA)=6.6...7.0B; IL(VR =0.8* VZ)<10 HА; ZZT(IZT=250MA)<100OM; IZM=250мА | A | nc | K |
| p9J | PLVA2650A | PHIL | 2xDZ | VZ(IZT=250MA)=4.8...5.2B; IL(VR =0.8* VZ)<20 мкА; ZZT(IZT=250MA)<700OM; IZM=250мА | K1 | K2 | A1A2 |
| p9K | PLVA2653A | PHIL | 2x DZ | VZ(IZT=250MA)=5.1...5.8B; IL(VR =0.8* VZ)<5 мкА; ZZT(IZT=250MA)<250OM; IZM=250мА | K1 | K2 | A1A2 |
| p9L | PLVA2656A | PHIL | 2x DZ | VZ(IZT=250MA)=5.4...5.8B; IL(VR =0.8* VZ)<1 мкА; ZZT(IZT=250MA)<100OM; IZM=250мА | K1 | K2 | A1A2 |
| p9M | PLVA2659A | PHIL | 2x DZ | VZ(IZT=250MA)=5.7...6.1B; IL(VR =0.8* VZ)<500 HА; ZZT(IZT=250MA)<100OM; IZM=250мА | K1 | K2 | A1A2 |
| p9N | PLVA2662A | PHIL | 2x DZ | VZ(IZT=250MA)=6.0...6.4B; IL(VR =0.8* VZ)<100 HА; ZZT(IZT=250MA)<100OM; IZM=250мА | K1 | K2 | A1A2 |
| p9O | PLVA2665A | PHIL | 2x DZ | VZ(IZT=250MA)=6.3...6.7B; IL(VR =0.8* VZ)<50 HА; ZZT(IZT=250MA)<100OM; IZM=250мА | K1 | K2 | A1A2 |
| p9P | PLVA2668A | PHIL | 2x DZ | VZ(IZT=250MA)=6.6...7.0B; IL(VR =0.8* VZ)<10 HА; ZZT(IZT=250MA)<100OM; IZM=250мА | K1 | K2 | A1A2 |
| PA | BA885 | SIEM | PIN | VR<50B; IF<50MA;VF(IF =10MA)<1.1B; IR<0.05 мкА;CD<0.4пФ | A | nc | K |
| pA2 | PMBD2836 | PHIL | 2xFD | VR<75B; IF<215MA;VF(IF =100MA)=1.25; IR<100нА; CD<2.5пФ; tRR<4нc | K1 | K2 | A1A2 |
| pA3 | PMBD2835 | PHIL | 2xFD | VR<35B; IF<215MA;VF(IF =100MA)=1.25; IR<100нА; CD<2.5пФ; tRR<4нc | K1 | K2 | A1A2 |
| pA5 | PMBD2837 | PHIL | 2xFD | VR<30B; IF<215MA;VF(IF =100MA)=1.25; IR<100нА; CD<2.5пФ; tRR<4нc | A1 | A2 | K1K2 |
| pA6 | PMBD2838 | PHIL | 2xFD | VR<50B; IF<215MA;VF(IF =100MA)=1.25; IR<100нА; CD<2.5пФ; tRR<4нc | A1 | A2 | K1K2 |
| PC | BA886 | SIEM | PIN | VR<50B;IF<50MA;VF(IF =10MA)<1.15B; IR<0.05 мкА;CD<0.2пФ | A | nc | K |
| PDs | BA887 | SIEM | PIN | VR<50B; IF<100MA; IR<0.02 мкА;CD<0.27пФ | A | nc | K |
| pGI | PMBT5551 | PHIL | NPN | VCB0=180B;IC=600MA; PD=250мВт; h21=80...250; fT=100...300 | B | E | C |
| PMs | BAR66 | SIEM | 2xPIN | VR<150B; IF<200MA;VF(IF =50MA)<1.2B; CD<0.35пФ | A1 | K2 | K1A2 |
| pO4 | PMSS3904 | PHIL | NPN | VCB0=60B;IC=200MA; PD=300мВт; h21=100...300; fT>180МГц | B | E | K |
| PO6 | PMSS3906 | PHIL | PNP | VCB0=-40B;IC=-200MA; PD=200мВт; h21=100...300; fT>150МГц | B | E | C |
| POs | BAR64 | SIEM | PIN | VR<200B; IF<100MA;VF(IF =50MA)<1.1B; CD<0.35пФ | A | nc | K |
| PPs | BAR64-04 | SIEM | 2xPIN | VR<200B; IF<100MA;VF(IF =50MA)<1.1B; CD<0.35пФ | A1 | K2 | K1A2 |
| PRs | BAR64-05 | SIEM | 2xPIN | VR<200B; IF<100MA;VF(IF =50MA)<1.1B; CD<0.35пФ | A1 | A2 | K1A2 |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| PS | TP0101TS | SIL | pMOS | VDS=-20B; ID=1000MA; PD=1000мВт; gF=1300MCM; RDS(ON)=0.65OM | G | S | D |
| PSs | BAR64-06 | SIEM | 2xPIN | VR<200B; IF<100MA;VF(IF =50MA)<1.1B; CD<0.35пФ | K1 | K2 | A1A2 |
| R01 | KSR1101 | SAMS | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>20; fT>250МГц | B | E | C |
| R02 | KSR1102 | SAMS | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>30; fT>250МГц | B | E | C |
| R03 | KSR1103 | SAMS | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>56; fT>250МГц | B | E | C |
| R04 | KSR1104 | SAMS | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>68; fT>250МГц | B | E | C |
| R05 | KSR1105 | SAMS | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>30; fT>250МГц | B | E | C |
| R06 | KSR1106 | SAMS | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>68; fT>250МГц | B | E | C |
| R07 | KSR1107 | SAMS | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>68; fT>250МГц | B | E | C |
| R08 | KSR1108 | SAMS | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>56; fT>250МГц | B | E | C |
| R09 | KSR1109 | SAMS | D-NPN | VCB0=40B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц | B | E | C |
| R1 | TN2010T | SIL | nMOS | VDS=200B; ID=120MA; PD=360мВт; gF=300MCM; RDS(ON)=9.5OM | G | S | D |
| R10 | KSR1110 | SAMS | NPN | VCB0=40B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц | B | E | C |
| R11 | KSR1111 | SAMS | NPN | VCB0=40B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц | B | E | C |
| R12 | KSR1112 | SAMS | NPN | VCB0=40B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц | B | E | C |
| R13 | KSR1113 | SAMS | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=300мВт; h21>56; fT>250МГц | B | E | C |
| R14 | KSR1114 | SAMS | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=300мВт; h21>68; fT>250МГц | B | E | C |
| R1A | SST3904 | ROHM | NPN | VCB0=60B;IC=200MA; h21=100...300; fT>300МГц | B | E | C |
| R1A | MMBT3904 | VISH | NPN | VCB0=60B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=100...300; fT>300МГц | B | E | C |
| R1B | SST2222 | ROHM | NPN | VCB0=60B;IC=600MA; h21=100...300; fT>250МГц | B | E | C |
| R1C | SST1130 | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=200MA; h21=120...360 | B | E | C |
| R1C | SSTA20 | ROHM | NPN | VCB0=40B;IC=200MA; h21>120; fT>125МГц | B | E | C |
| R1G | SSTA06 | ROHM | NPN | VCB0=80B;IC=500MA; h21>100; fT>100МГц | B | E | C |
| R1G | MMBTA06 | VISH | NPN | VCB0=80B;IC=300MA; PD=350мВт; h21>50; fT>100МГц | B | E | C |
| R1H | SSTA05 | ROHM | NPN | VCB0=60B;IC=500MA; h21>100; fT>100МГц | B | E | C |
| R1H | MMBTA05 | VISH | NPN | VCB0=60B;IC=30MA; PD=350мВт; h21>50; fT>100МГц | B | E | C |
| R1J | SST6427 | ROHM | NPN | VCB0=40B;IC=500MA; h21=20000...200000 | B | E | C |
| R1K | SST6428 | ROHM | NPN | VCB0=60B;IC=200MA; h21=250...650; fT>100МГц | B | E | C |
| R1M | SSTA13 | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=500MA; h21>10000; fT>125МГц | B | E | C |
| R1M | MMBTA13 | VISH | NPN | VCB0=30B;IC=300MA; PD=350мВт; h21>10000; fT>125МГц | B | E | C |
| R1N | SSTA14 | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=500MA; h21>20000; fT>125МГц | B | E | C |
| R1N | MMBTA14 | VISH | NPN | VCB0=30B;IC=300MA; PD=350мВт; h21>20000; fT>125МГц | B | E | C |
| R1P | SST2222A | ROHM | NPN | VCB0=75B;IC=600MA; h21=100...300; fT>250МГц | B | E | C |
| R1P | MMBT2222A | VISH | NPN | VCB0=50B;IC=800MA; PD=200мВт; h21=100...300; fT>200МГц | B | E | C |
| R1Q | SST5088 | ROHM | NPN | VCB0=35B;IC=200MA; h21=300...900; fT>50МГц | B | E | C |
| R1R | SST5089 | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=200MA; h21=400...1200; fT>50МГц | B | E | C |
| R2 | BFR93ALT1 | MOT | NPN | VCB0=15B;IC=35MA; PD=306мВт; h21>40; fT>3000МГц | B | E | C |
| R2A | SST3906 | ROHM | PNP | VCB0=-40B;IC=-200MA; h21=100...300; fT>250МГц | B | E | C |
| R2A | MMBT3906 | VISH | PNP | VCB0=-40B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=100...300; fT>250МГц | B | E | C |
| R2B | SST2907 | ROHM | PNP | VCB0=-60B;IC=-600MA; h21=100...300; fT>200МГц | B | E | C |
| R2C | MMSTA70 | ROHM | PNP | VCB0=-60B;IC=-200MA; h21=160...400; fT>125МГц | B | E | C |
| R2F | SST2907A | ROHM | PNP | VCB0=-60B;IC=-600MA; h21=100...300; fT>200МГц | B | E | C |
| R2G | SSTA56 | ROHM | PNP | VCB0=-80B;IC=-500MA; h21>100; fT>50МГц | B | E | C |
| R2H | SSTA55 | ROHM | PNP | VCB0=-60B;IC=-500MA; h21>100; fT>50МГц | B | E | C |
| R2K | MMST8598 | ROHM | PNP | VCB0=-60B;IC=200MA; h21=100...300; fT>150МГц | B | E | C |
| R2P | MMST5086 | ROHM | PNP | VCB0=-50B;IC=-200MA; h21=150...500; fT>40МГц | B | E | C |
| R2Q | MMST5087 | ROHM | PNP | VCB0=-50B;IC=-200MA; h21=250...800; fT>40МГц | B | E | C |
| R2s | BFR93A | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=300мВт; h21=50...200; fT=5500МГц | B | E | C |
| R2T | SST4403 | ROHM | PNP | VCB0=-40B;IC=-600MA; h21=100...300; fT>200МГц | B | E | C |
| R2T | MMBT4403 | VISH | PNP | VCB0=-40B;IC=-800MA; PD=200мВт; h21=100...300; fT>200МГц | B | E | C |
| R2U | SSTA63 | ROHM | PNP | VCB0=-30B;IC=-300MA; h21>5000; fT>125МГц | B | E | C |
| R2V | SSTA64 | ROHM | PNP | VCB0=-30B;IC=-300MA; h21>10000; fT>125МГц | B | E | C |
| R2X | SST4401 | ROHM | NPN | VCB0=60B;IC=600MA; h21=100...300; fT>250МГц | B | E | C |
| R2X | MMBT4401 | VISH | NPN | VCB0=50B;IC=800MA; PD=200мВт; h21=100...300; fT>200МГц | B | E | C |
| R2Z | SST4400 | ROHM | NPN | VCB0=60B;IC=600MA; h21=50...150; fT>200МГц | B | E | C |
| R51 | KSR2101 | SAMS | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21>20; fT>250МГц | B | E | C |
| R52 | KSR2102 | SAMS | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21>30; fT>250МГц | B | E | C |
| R53 | KSR2103 | SAMS | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21>56; fT>250МГц | B | E | C |
| R54 | KSR2104 | SAMS | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21>68; fT>250МГц | B | E | C |
| R55 | KSR2105 | SAMS | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21>30; fT>250МГц | B | E | C |
| R56 | KSR2106 | SAMS | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21>68; fT>250МГц | B | E | C |
| R57 | KSR2107 | SAMS | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21>68; fT>250МГц | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| R58 | KSR2108 | SAMS | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21>56; fT>250МГц | B | E | C |
| R59 | KSR2109 | SAMS | PNP | VCB0=-40B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц | B | E | C |
| R60 | KSR2110 | SAMS | PNP | VCB0=-40B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=100...300; fT>250МГц | B | E | C |
| R61 | KSR2111 | SAMS | PNP | VCB0=-40B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=100...300; fT>250МГц | B | E | C |
| R62 | KSR2112 | SAMS | PNP | VCB0=-40B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=100...300; fT>250МГц | B | E | C |
| R63 | KSR2113 | SAMS | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=300мВт; h21>68; fT>250МГц | B | E | C |
| R64 | KSR2114 | SAMS | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=300мВт; h21>68; fT>250МГц | B | E | C |
| R65 | SSTA65 | ROHM | PNP | VCB0=-30B;IC=-300MA; h21>50000; fT>100МГц | B | E | C |
| R7s | BFR106 | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=100MA; PD=700мВт; h21=25...250; fT=5000МГц | B | E | C |
| R97 | SSTTI97 | ROHM | NPN | VCB0=60B;IC=200MA; h21=250...700 | B | E | C |
| RA1 | BAW56 | VISH | 2xSD | VR=100B; IF=300MA; PD=350мВт; tRR<6нc | K1 | K2 | A1A2 |
| RA4 | BAV70 | VISH | 2xSD | VR=100B; IF=300MA; PD=350мВт; tRR<6нc | A1 | A2 | K1K2 |
| RA6 | BAS16 | VISH | SHD | VR=100B; IF=500MA; PD=350мВт; tRR<4нc | A | nc | K |
| RA7 | BAV99 | VISH | 2xSD | VR=100B; IF=300MA; PD=350мВт; tRR<6нc | A1 | K2 | K1A2 |
| RAB | MMBD4448 | VISH | SHD | VR=100B; IF=500MA; PD=350мВт; tRR<4нc | A | nc | K |
| RAF | SSTA29 | ROHM | NPN | VCB0=100B;IC=500MA; h21>10000; fT>125МГц | B | E | C |
| Ras | BFQ81 | SIEM | NPN | VCB0=25B;IC=30MA; PD=280мВт; h21=50...200; fT=5800МГц | B | E | C |
| RAT | SSTA28 | ROHM | NPN | VCB0=80B;IC=500MA; h21>10000; fT>125МГц | B | E | C |
| RAV | BAS16 | VISH | SHD | VR=100B; IF=500MA; PD=350мВт; tRR<4нc | A | nc | K |
| RBA | BAV99 | VISH | 2xSD | VR=100B; IF=300MA; PD=350мВт; tRR<6нc | A1 | K2 | K1A2 |
| RBQ | SST7208 | ROHM | NPN | VCB0=60B;IC=100MA; h21>100; fT>180МГц | B | E | C |
| RBR | SST6838 | ROHM | NPN | VCB0=50B;IC=200MA; h21>100; fT>50МГц | B | E | C |
| RBs | BF771 | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=80MA; PD=580мВт; h21=50...200; fT=8000МГц | B | E | C |
| RCs | BFR193 | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=80MA; PD=580мВт; h21=50...200; fT=8000МГц | B | E | C |
| RDs | BFR180 | SIEM | NPN | VCB0=10B;IC=4MA; PD=30мВт; h21=30...200; fT=6200МГц | B | E | C |
| RFQ | SST6839 | ROHM | PNP | VCB0=-50B;IC=-200MA; h21>100; fT>50МГц | B | E | C |
| RFs | BFR181 | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=20MA; PD=175мВт; h21=50...200; fT=8000МГц | B | E | C |
| RGs | BFR182 | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=35MA; PD=250мВт; h21=50...200; fT=8000МГц | B | E | C |
| RHs | BFR183 | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=65MA; PD=450мВт; h21=50...200; fT=8000МГц | B | E | C |
| RKs | BFR194 | SIEM | PNP | VCB0=-20B;IC=-100MA; PD=700мВт; h21=20...150; fT=5000МГц | B | E | C |
| RSR | SST5210 | ROHM | NPN | VCB0=50B;IC=200MA; h21=200...600; fT>30МГц | B | E | C |
| RVZ | MMST4126 | ROHM | PNP | VCB0=-25B;IC=-200MA; h21=120...360; fT>250МГц | B | E | C |
| RX7 | SST6426 | ROHM | NPN | VCB0=40B;IC=500MA; h21=300...300000 | B | E | C |
| RZC | SST4124 | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=200MA; h21=120...360; fT>300МГц | B | E | C |
| RZQ | MMST7157 | ROHM | PNP | VCB0=-60B;IC=-200MA; h21>100 | B | E | C |
| S0 | HSMP-3880 | HP | PIN | IF<1A; PD<250мВт; VBR>100B; RS<6.5Ом; CD<0.40пФ; | A | nc | K |
| S0 | SST270 | SIL | nFET | VDS=30B; PD=350мВт; gF=6MCM; IDSS=2...15mA | D | S | G |
| S1 | BBY31 | PHIL | BD | VR<30B; IF<20MA; IR<10нА; RS<1.2Ом; C1V=16.5пФ; C28V=1.6...2пФ | A | nc | K |
| S1 | SST271 | SIL | nFET | VDS=30B; PD=350мВт; IDSS=6...50mA gF=0.5MCM; | D | S | G |
| S1 | BBY31 | ZETEX | BD | VR<28B; C25V=1.8...2пФ; C3V/C25V>5 | A | nc | K |
| S12 | BBY39 | PHIL | 2xBD | VR<30B; IF<20MA; C1V=16.5пФ; C28V=1.6...2пФ | A1 | A2 | K1K2 |
| S13 | BBY42 | PHIL | BD | VR<30B; IF<20MA; IR<10нА; RS<1Ом; C1V>31пФ; C28V=2.4...3пФ | A | nc | K |
| S14 | BB901 | PHIL | BD | VR<28B; IF<20MA; IR<10нА; RS<3Ом; C28V<1.055пФ; C0.5V/C28V>12 | A | nc | K |
| S16 | ZHCS1006 | ZETEX | SHD | VR<60B; IF<0.9MA;VF(IF =1A)<0.6B; IR<100мкА; CD<17пФ; tRR<12нc | A | nc | K |
| s1A | SMBT3904 | SIEM | NPN | VCB0=60B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=100...300; fT>300МГц | B | E | C |
| s1B | PXTA93 | SIEM | PNP | VCB0=-200B;IC=-500MA; PD=1000мВт; h21>40; fT>50МГц | B | E | C |
| s1B | SMBT2222 | SIEM | NPN | VCB0=60B;IC=600MA; PD=330мВт; h21=100...300; fT>250МГц | B | E | C |
| s1C | SMBTA20 | SIEM | NPN | VCB0=40B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=40...400; fT>125МГц | B | E | C |
| s1D | SMBTA42 | SIEM | NPN | VCB0=300B;IC=500MA; PD=360мВт; h21>40; fT>50МГц | B | E | C |
| s1E | SMBTA43 | SIEM | NPN | VCB0=200B;IC=500MA; PD=360мВт; h21>40; fT>50МГц | B | E | C |
| s1G | SMBTA06 | SIEM | NPN | =VCB0=80B;IC=500MA; PD=330мВт; h21>100; fT>100МГц | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| s1H | SMBTA05 | SIEM | NPN | VCB0=60B;IC=500MA; PD=330мВт; h21>100; fT=100МГц | B | E | C |
| s1K | SMBT6428 | SIEM | NPN | VCB0=60B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=250...650; fT=200МГц | B | E | C |
| s1L | SMBT6429 | SIEM | NPN | VCB0=55B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=500...1250; fT=200МГц | B | E | C |
| s1M | SMBTA13 | SIEM | NPN | VCB0=30B;IC=300MA; PD=330мВт; h21>5000; fT>125МГц | B | E | C |
| s1N | SMBTA14 | SIEM | NPN | VCB0=30B;IC=300MA; PD=330мВт; h21>10000; fT>125МГц | B | E | C |
| s1P | SMBT2222A | SIEM | NPN | VCB0=75B;IC=600MA; PD=330мВт; h21=100...300; fT>300МГц | B | E | C |
| s1V | SMBT6427 | SIEM | NPN | VCB0=40B;IC=500MA; PD=360мВт; h21=20000...200000; fT>130МГц | B | E | C |
| S2 | BBY40 | PHIL | BD | VR<30B; IF<20MA; IR<10нА; RS<0.7Ом; C3V=26...32пФ; C25V=4.3...6пФ | A | nc | K |
| S2 | BBY40 | ZETEX | BD | VR<28B; C3V=26...32пФ; C3V/C25V=5...6.5 | A | nc | K |
| S2 | BBQ31 | ZETEX | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=330мВт; h21>20; fT>600МГц | B | E | C |
| s2A | SMBT3906 | SIEM | PNP | VCB0=-40B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=100...300; fT>250МГц | B | E | C |
| s2B | SMBT2907 | SIEM | PNP | VCB0=-40B;IC=-600MA; PD=330мВт; h21=100...300; fT>200МГц | B | E | C |
| s2C | SMBTA70 | SIEM | PNP | VCB0=-40B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=40...400; fT>150МГц | B | E | C |
| s2D | SMBTA92 | SIEM | PNP | VCB0=-300B;IC=-500MA; PD=360мВт; h21>25; fT>50МГц | B | E | C |
| s2E | SMBTA93 | SIEM | PNP | VCB0=-200B;IC=-500MA; PD=360мВт; h21>25; fT>50МГц | B | E | C |
| s2F | SMBT2907A | SIEM | PNP | VCB0=-60B;IC=-600MA; PD=330мВт; h21=100...300; fT>200МГц | B | E | C |
| s2G | SMBTA56 | SIEM | PNP | VCB0=-80B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21>100; fT=100МГц | B | E | C |
| s2H | SMBTA55 | SIEM | PNP | VCB0=-60B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21>100; fT=100МГц | B | E | C |
| s2P | SMBT5086 | SIEM | PNP | VCB0=-50B;IC=-50MA; PD=330мВт; h21=150...500; fT>40МГц | B | E | C |
| s2V | SMBTA64 | SIEM | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=360мВт; h21>10000; fT>125МГц | B | E | C |
| s2Q | SMBT5087 | SIEM | PNP | VCB0=-50B;IC=-50MA; PD=330мВт; h21=250...800; fT>40МГц | B | E | C |
| s2U | SMBTA63 | SIEM | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=360мВт; h21>5000; fT>125МГц | B | E | C |
| S3 | BBY51 | SIEM | 2xBD | VR<7B; IF<20MA; IR<0.01мкА; C1V=4.5...6.1пФ; C1V/C4V=1.55...2.2 | A1 | A2 | K1K2 |
| S3 | BBQ31R | ZETEX | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=330мВт; h21>20; fT>600МГц | B | E | C |
| S4 | SST174 | SIL | nFET | VDS=-30B; PD=350мВт; IDSS=-20...135мA; gF=4.5MCM; | D | S | G |
| S4 | BBQ31A | ZETEX | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=330мВт; h21>100; fT>600МГц | B | E | C |
| S5 | SST175 | SIL | nFET | VDS=-30B; PD=350мВт; IDSS=7...70мA; gF=4.5MCM; | D | S | G |
| S5 | BBQ31AR | ZETEX | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=330мВт; h21>100; fT>600МГц | B | E | C |
| S50 | BS850 | GS | pFET | VDSS=-60B; ID=-250мA; PD=310мВт; VGS<20B | G | S | D |
| s56 | ZHCS506 | ZETEX | SHD | VR<60B; IF<0.5MA;VF(IF =0.5A)<0.63B; IR<40мкА; CD<20пФ; tRR<10нc | A | nc | K |
| s5A | SMBD6050 | SIEM | DI | VR<70B; IF<250MA;VF(IF =100MA)<1.1B; IR<0.1мкА; CD<2.5пФ; tRR<10нc | A | nc | K |
| s5B | SMBD6100 | SIEM | 2xDI | VR<70B; IF<250MA;VF(IF =100MA)<1.1B; IR<0.1мкА; CD<2.5пФ; tRR<15нc | A1 | A2 | K1K2 |
| s5C | SMBD7000 | SIEM | 2xDI | VR<100B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.1B; IR<0.5мкА; CD<2.0пФ; tRR<15нc | A1 | K2 | K1A2 |
| s5D | SMBD914 | SIEM | DI | VR<70B; IF<250MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<0.025мкА; CD<2.0пФ; tRR<4нc | A | nc | K |
| S5s | BBY52 | SIEM | 2xBD | VR<7B; IF<20MA; IR<0.01мкА; C1V=1.1...2.5пФ; C1V/C4V=1.1...2.1 | A1 | A2 | K1K2 |
| S6 | SST176 | SIL | pFET | VDS=-30B; PD=350мВт; IDSS=2...350мA; gF=4.5MCM; | D | S | G |
| S7 | SST177 | SIL | pFET | VDS=-30B; PD=350мВт; IDSS=-1.6...20мA; gF=4.5MCM; | D | S | G |
| S70 | BS870 | GS | nFET | VDSS=60B; ID=250мA; PD=310мВт; VGS<20B | G | S | D |
| S72 | 2N7002 | VISH | nFET | VDSS=60B; ID=115мA; PD=200мВт; VGS<2.5B; CICC=60пФ | G | S | D |
| S76 | ZHCS756 | ZETEX | SHD | VR<60B; IF<0.75A;VF(IF =0.75A)<0.61B; IR<100мкА; CD<17пФ; tRR<12нc | A | nc | K |
| S7s | BBY53 | SIEM | 2xBD | VR<6B; IF<20MA; IR<0.01мкА; C1V=4.8...5.8пФ; C2V/C3V=1.8...2.8 | A1 | A2 | K1K2 |
| S8 | BAT15-04 | SIEM | SHD | VR<4B; IF<110MA;VF(IF =10MA)<0.48B; CD<0.35пФ | A | nc | K |
| SA | BSS123 | ZETEX | nMOS | VDS=100B; ID=170MA; PD=330мВт; gF=90MCM; RDS(ON)=14OM | G | S | D |
| sA2 | SMBD2836 | SIEM | 2xDI | VR<50B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.2B; IR<0.1мкА; CD<4пФ; tRR<6нc | K1 | K2 | A1A2 |
| sA3 | SMBD2835 | SIEM | 2xDI | VR<30B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.2B; IR<0.1мкА; CD<4пФ; tRR<6нc | K1 | K2 | A1A2 |
| sA4 | SMBD2838 | SIEM | 2xDI | VR<50B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.2B; IR<0.1мкА; CD<4пФ; tRR<6нc | A1 | A2 | K1K2 |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| sA5 | SMBD2837 | SIEM | 2xDI | VR<30B; IF<200MA;VF(IF =100MA)<1.2B; IR<0.1мкА; CD<4пФ; tRR<6нc | A1 | A2 | K1K2 |
| SAs | BSS123 | SIEM | nMOS | VDS=100B; ID=170MA; PD=360мВт; gF=170MCM; RDS(ON)=6OM | G | S | D |
| SBs | BSS145 | SIEM | nMOS | VDS=65B; ID=220MA; PD=360мВт; gF=120MCM; RDS(ON)=3.5OM | G | S | D |
| sC3 | SMBD2837 | SIEM | 2xDI | VCB0=-25B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=120...360; fT>300МГц | B | E | C |
| SDs | BSS284 | SIEM | pMOS | VDS=-50B; ID=-130MA; PD=360мВт; gF=50MCM; RDS(ON)=10OM | G | S | D |
| SF0 | BB804 | PHIL | 2xBD | VR<18B; IF<50MA; IR<20нА; RS<0.2 OM; C2V=42...43.5пФ; C2V/C8V>1.65 | A1 | A2 | K1K2 |
| SF0 | BB804F0 | SIEM | 2xBD | VR<18B; IF<50MA; IR<0.02мкА; RS<0.2 OM; C2V=42...43.5пФ; C2V/C8V>1.65 | A1 | A2 | K1K2 |
| SF1 | BB804 | PHIL | 2xBD | VR<18B; IF<50MA; IR<20нА; C2V=43...44.5пФ; C2V/C8V>1.65 | A1 | A2 | K1K2 |
| SF1 | BB804F1 | SIEM | 2xBD | VR<18B; IF<50MA; IR<0.02мкА; C2V=43...44.5пФ; C2V/C8V>1.65 | A1 | A2 | K1K2 |
| SF2 | BB804 | PHIL | 2xBD | VR<18B; IF<50MA; IR<20нА; RS<0.2 OM; C2V=44...45.5пФ; C2V/C8V>1.65 | A1 | A2 | K1K2 |
| SF2 | BB804F2 | SIEM | 2xBD | VR<18B; IF<50MA; IR<0.02мкА; C2V=44...45.5пФ; C2V/C8V>1.65 | A1 | A2 | K1K2 |
| SF3 | BB804 | PHIL | 2xBD | VR<18B; IF<50MA; IR<20нА; RS<0.2OM; C2V=45...46.5пФ; C2V/C8V>1.65 | A1 | A2 | K1K2 |
| SF3 | BB804F3 | SIEM | 2xBD | VR<18B; IF<50MA; IR<0.02мкА; C2V=45...46.5пФ; C2V/C8V>1.65 | A1 | A2 | K1K2 |
| SF4 | BB804F4 | SIEM | 2xBD | VR<18B; IF<50MA; IR<0.02мкА; C2V=46...47.5пФ; C2V/C8V>1.65 | A1 | A2 | K1K2 |
| SH1 | BB814H1 | SIEM | 2xBD | VR<18B; IF<50MA; IR<0.02мкА; C2V=43...45пФ; C2V/C8V=2.05...2.25 | A1 | A2 | K1K2 |
| SH2 | BB814H2 | SIEM | 2xBD | VR<18B; IF<50MA; IR<0.02мкА; C2V=44.5...46.5пФ; C2V/C8V=2.05...2.25 | A1 | A2 | K1K2 |
| SMs | BB914 | SIEM | 2xBD | VR<18B; IF<50MA; IR<0.02мкА; C2V=42.5...45пФ; C2V/C8V=2.28...2.42 | A1 | A2 | K1K2 |
| SP | BSS84 | ZETEX | pMOS | VDS=-50B; ID=130MA; PD=360мВт; gF=50MCM; RDS(ON)=10OM | G | S | D |
| SPs | BSS84 | SIEM | pMOS | -VDS=-50B; ID=-130MA; PD=360мВт; gF>50MCM; RDS(ON)<10OM | G | S | D |
| SRs | BSS131 | SIEM | nMOS | 1VDS=240B; ID=100MA; PD=360мВт; gF=140MCM; RDS(ON)=6OM | G | S | D |
| SS | BSS138 | ZETEX | nMOS | VDS=50B; ID=200MA; PD=360мВт; gF=120MCM; RDS(ON)=6OM | G | S | D |
| sSF | SP0610T | SIEM | pMOS | VDS=-60B; ID=-130MA; PD=360мВт; gF>80MCM; RDS(ON)=10OM | G | S | D |
| sSH | BSS119 | SIEM | nMOS | VDS=100B; ID=170MA; PD=360мВт; gF>100MCM; RDS(ON)=6OM | G | S | D |
| sSJ | BSS7728 | SIEM | nMOS | VDS=60B; ID=150MA; PD=360мВт; gF=80MCM; RDS(ON)=7.5OM | G | S | D |
| SSs | BSS138 | SIEM | nMOS | VDS=50B; ID=220MA; PD=360мВт; gF>1200MCM; RDS(ON)=3.5OM | G | S | D |
| STs | BSS139 | SIEM | nMOS | VDS=250B; ID=40MA; PD=360мВт; gF>50MCM; RDS(ON)<100OM | G | S | D |
| sZC | SMBT4124 | SIEM | NPN | VCB0=30B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=120...360; fT>300МГц | B | E | C |
| T0 | HSMS-2860 | HP | SHD | VBR>5B; VF(IF =30MA)<0.6B; CT<0.30пФ; RD=10OM | A | nc | K |
| T0 | TP610T | SIL | pMOS | VDS=-60B; ID=120MA; PD=360мВт; gF=60MCM; RDS(ON)<10OM | G | S | D |
| T1 | BCX17 | ALLEG | PNP | VCB0=-50B; ICB0<100нA; h21=100…600; VCE(sat)<0.62B | B | E | C |
| T1 | BCX17 | CDIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21=100...600; fT>100МГц | B | E | C |
| T1 | HSMS-2862 | HP | 2xSHD | VBR>5B; VF(IF =30MA)<0.6B; CT<0.30пФ; RD=10OM | A1 | K2 | K1A2 |
| T1 | BCX17 | ZETEX | PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=100...600; fT>100МГц | B | E | C |
| T1p | BCX17 | PHIL | PNP | VCB0=-45B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21=100...600; fT>100МГц | B | E | C |
| T2 | BCX18 | ALLEG | PNP | VCB0=-30B; ICB0<100нA; h21=100…600; VCE(sat)<0.62B | B | E | C |
| T2 | BCX18 | CDIL | PNP | VCB0=-25B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21=100...600; fT>100МГц | B | E | C |
| T2 | TN2460T | SIL | nMOS | VDS=240B; ID=51MA; PD=360мВт; gF=70MCM; RDS(ON)=11OM | G | S | D |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| T2 | BCX18 | ZETEX | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=100...600; fT>100МГц | B | E | C |
| T2p | BCX18 | PHIL | PNP | VCB0=-25B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21=100...600; fT=100МГц | B | E | C |
| T3 | HSMS-2863 | HP | 2xSHD | VBR>5B; VF(IF =30MA)<0.6B; CT<0.30пФ; RD=10OM | K1 | K2 | A1 A2 |
| T35 | BSR20 | CDIL | PNP | VCB0=-130B;IC=-600MA; PD=250мВт; h21>40; fT=400МГц | B | E | C |
| T35 | BSR20 | PHIL | PNP | VCB0=-130B;IC=-600MA; PD=250мВт; h21>40; fT=100...400МГц | B | E | C |
| T36 | BSR20A | CDIL | PNP | VCB0=-160B;IC=-600MA; PD=250мВт; h21>60; fT=300МГц | B | E | C |
| T36 | BSR20A | PHIL | PNP | VCB0=-160B;IC=-600MA; PD=250мВт; h21>60; fT=100...300МГц | B | E | C |
| T4 | HSMS-2864 | HP | 2xSHD | VBR>5B; VF(IF =30MA)<0.6B; CT<0.30пФ; RD=10OM | A1 | A2 | K1K2 |
| T4 | BCX17R | ZETEX | PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=100...600; fT>100МГц | B | E | C |
| T5 | BCX18R | ZETEX | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=100...600; fT>100МГц | B | E | C |
| T7 | BSR15 | CDIL | PNP | VCB0=-60B;IC=-600MA; PD=250мВт; h21>30; fT>200МГц | B | E | C |
| T7 | SST4117 | SIL | nFET | VDS=40B; PD=350мВт; IDSS=0.03...0.09MA; gF=70MCM | D | S | G |
| T7p | BSR15 | PHIL | PNP | VCB0=-60B;IC=-600MA; PD=250мВт; h21>30; fT>200МГц | B | E | C |
| T8 | BSR16 | CDIL | PNP | VCB0=-60B;IC=-600MA; PD=250мВт; h21>50; fT>200МГц | B | E | C |
| T8 | SST4118 | SIL | nFET | VDS=40B; PD=350мВт; IDSS=0.08...0.24MA; gF=80MCM | D | S | G |
| T8p | BSR16 | PHIL | PNP | VCB0=-60B;IC=-600MA; PD=250мВт; h21>50; fT>200МГц | B | E | C |
| T9 | SST4119 | SIL | nFET | VDS=40B; PD=350мВт; IDSS=0.2...0.6MA; gF=100MCM | D | S | G |
| T92 | BSR18A | CDIL | PNP | VCB0=-40B;IC=-200MA; PD=250мВт; h21=100...300; fT>250МГц | B | E | C |
| T92 | BSR18A | PHIL | PNP | VCB0=-40B;IC=-200MA; PD=250мВт; h21=100...300; fT>250МГц | B | E | C |
| TA | KTC3295A | KEC | NPN | VCB0=60B;IC=150MA; PD=150мВт; h21=600...1800; fT>250МГц | B | E | C |
| TB | KTC3295B | KEC | NPN | VCB0=60B;IC=150MA; PD=150мВт; h21=1200...3600; fT>250МГц | B | E | C |
| U1 | BCX19 | ALLEG | NPN | VCB0=50B; ICB0<100нA; h21=100…600; VCE(sat)<0.62B | B | E | C |
| U1 | BCX19 | CDIL | NPN | VCB0=45B;IC=500MA; PD=250мВт; h21=100...600; fT>100МГц | B | E | C |
| U1 | BCX19 | ZETEX | NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=330мВт; h21=100...600; fT>200МГц | B | E | C |
| U1p | BCX19 | PHIL | NPN | VCB0=45B;IC=500MA; PD=250мВт; h21=100...600; fT>100МГц | B | E | C |
| U2 | BCX20 | ALLEG | NPN | VCB0=30B; ICB0<100нA; h21=100…600; VCE(sat)<0.62B | B | E | C |
| U2 | BCX20 | CDIL | PNP | VCB0=-25B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21=100...600; fT>100МГц | B | E | C |
| U2 | BCX20 | ZETEX | NPN | VCB0=30B;IC=500MA; PD=330мВт; h21=100...600; fT>200МГц | B | E | C |
| U2p | BCX20 | PHIL | PNP | VCB0=-25B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21=100...600; fT>100МГц | B | E | C |
| U35 | BSR19 | CDIL | NPN | VCB0=160B;IC=600MA; PD=250мВт; h21>60; fT=300 | B | E | C |
| U35 | BSR19 | PHIL | NPN | VCB0=160B;IC=600MA; PD=250мВт; h21>60; fT=300 | B | E | C |
| U36 | BSR19A | CDIL | NPN | VCB0=180B;IC=600MA; PD=250мВт; h21>80; fT=300 | B | E | C |
| U36 | BSR19A | PHIL | NPN | VCB0=180B;IC=600MA; PD=250мВт; h21>80; fT=300 | B | E | C |
| U4 | BCX19R | ZETEX | NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=330мВт; h21=100...600; fT>200МГц | B | E | C |
| U5 | BCX20R | ZETEX | NPN | VCB0=30B;IC=500MA; PD=330мВт; h21=100...600; fT>200МГц | B | E | C |
| U7 | BSR13 | CDIL | NPN | VCB0=60B;IC=800MA; PD=250мВт; h21=100...600; fT>250МГц | B | E | C |
| U7p | BSR13 | PHIL | NPN | VCB0=60B;IC=800MA; PD=250мВт; h21=100...600; fT>250МГц | B | E | C |
| U8 | BSR14 | CDIL | NPN | VCB0=75B;IC=800MA; PD=250мВт; h21=100...600; fT>300МГц | B | E | C |
| U8p | BSR14 | PHIL | NPN | VCB0=75B;IC=800MA; PD=250мВт; h21=100...600; fT>300МГц | B | E | C |
| U92 | BSR17R | CDIL | NPN | VCB0=60B;IC=200MA; PD=250мВт; h21=100...600; fT>300МГц | B | E | C |
| U92 | BSR17R | PHIL | NPN | VCB0=60B;IC=200MA; PD=350мВт; h21=100...600; fT>300МГц | B | E | C |
| U9p | BSR17 | PHIL | PNP | VCB0=-40B;IC=-200MA; PD=425мВт; h21=40; fT>300 | B | E | C |
| UF | BB801 | SIEM | BD | VR<30B; IF<50MA; IR<0.02мкА; C28V=0.28...1.2пФ; C1V/C28V=7.8...9.5 | A | nc | K |
| V0 | VP0610T | SIL | pMOS | VDS=-60B; ID=120MA; PD=360мВт; gF=70MCM; RDS(ON)=10OM | G | S | D |
| V1 | VN50300T | SIL | nMOS | VDS=500B; ID=22MA; PD=350мВт; gF=140MCM; RDS(ON)=25OM | G | S | D |
| V1 | DZ23C2V7 | VISH | 2xDZ | VZ=2.5...2.9B; ZZT(IZ=5MA)=83OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V10 | DZ23C6V2 | VISH | 2xDZ | VZ=5.8...6.6B; ZZT(IZ=5MA)=10OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V11 | DZ23C6V8 | VISH | 2xDZ | VZ=6.4...7.2B; ZZT(IZ=5MA)=8OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V12 | DZ23C7V5 | VISH | 2xDZ | VZ=7.0...7.9B; ZZT(IZ=5MA)=7OM | A1 | A2 | K1K2 |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| V13 | DZ23C8V2 | VISH | 2xDZ | VZ=7.7...8.7B; ZZT(IZ=5MA)=7OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V13 | ZC932 | ZETEX | BD | VR<12B; CD(VR=2.5B)=8.5...10.5 пФ; C2V/C20V<3.1; Q>200 | A | nc | K |
| V14 | DZ23C9V1 | VISH | 2xDZ | VZ=8.5...9.6B; ZZT(IZ=5MA)=10OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V14 | ZC931 | ZETEX | BD | VR<12B; CD(VR=2.5B)=8.5...10.5 пФ; C2V/C20V<3.1; Q>200 | A | nc | K |
| V15 | DZ23C10 | VISH | 2xDZ | VZ=9.4...10B; ZZT(IZ=5MA)=15OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V15 | ZC930 | ZETEX | BD | VR<25B; CD(VR=2.5B)=4.3...5.5 пФ; C1V/C4V<3.0; Q>200 | A | nc | K |
| V16 | DZ23C11 | VISH | 2xDZ | VZ=10.4...11B; ZZT(IZ=5MA)=20OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V16 | ZC934 | ZETEX | BD | VR<12B; CD(VR=2.5B)=40...65 пФ; C1V/C4V<3.8; Q>80 | A | nc | K |
| V17 | DZ23C12 | VISH | 2xDZ | VZ=11.4...12B; ZZT(IZ=5MA)=20OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V17 | ZC933 | ZETEX | BD | VR<12B; CD(VR=2.5B)=18...27 пФ; C1V/C4V<3.5; Q>150 | A | nc | K |
| V18 | DZ23C13 | VISH | 2xDZ | VZ=12.4...14B; ZZT(IZ=5MA)=25OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V19 | DZ23C15 | VISH | 2xDZ | VZ=13.8...15B; ZZT(IZ=5MA)=30OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V2 | VN0605T | SIL | nMOS | VDS=60B; ID=180MA; PD=360мВт; gF=80MCM; RDS(ON)=50OM | G | S | D |
| V2 | DZ23C3V0 | VISH | 2xDZ | VZ=2.8...3.2B; ZZT(IZ=5MA)=95OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V20 | DZ23C16 | VISH | 2xDZ | VZ=15.3...17B; ZZT(IZ=5MA)=40OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V21 | DZ23C18 | VISH | 2xDZ | VZ=16.8...19B; ZZT(IZ=5MA)=50OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V22 | DZ23C20 | VISH | 2xDZ | VZ=18.8...21B; ZZT(IZ=5MA)=50OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V23 | DZ23C22 | VISH | 2xDZ | VZ=20.8...23B; ZZT(IZ=5MA)=55OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V24 | DZ23C24 | VISH | 2xDZ | VZ=22.8...25B; ZZT(IZ=5MA)=80OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V25 | PMBT3640 | PHIL | PNP | VCB0=-12B;IC=80MA; PD=350мВт; h21=30...120; fT>500МГц | B | E | C |
| V25 | DZ23C27 | VISH | 2xDZ | VZ=25.1...28B; ZZT(IZ=2MA)=80OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V26 | DZ23C30 | VISH | 2xDZ | VZ=28...32B; ZZT(IZ=2MA)=80OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V27 | DZ23C33 | VISH | 2xDZ | VZ=31...35B; ZZT(IZ=2MA)=80OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V28 | DZ23C36 | VISH | 2xDZ | VZ=34...38B; ZZT(IZ=2MA)=90OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V29 | DZ23C39 | VISH | 2xDZ | VZ=37...41B; ZZT(IZ=2MA)=90OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V3 | DZ23C3V3 | VISH | 2xDZ | VZ=3.1...3.5B; ZZT(IZ=5MA)=95OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V30 | DZ23C43 | VISH | 2xDZ | VZ=40...46B; ZZT(IZ=2MA)=100OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V31 | DZ23C47 | VISH | 2xDZ | VZ=44...50B; ZZT(IZ=2MA)=100OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V32 | DZ23C51 | VISH | 2xDZ | VZ=48...54B; ZZT(IZ=2MA)=100OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V4 | DZ23C3V6 | VISH | 2xDZ | VZ=3.4...3.8B; ZZT(IZ=5MA)=95OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V5 | DZ23C3V9 | VISH | 2xDZ | VZ=3.7...4.1B; ZZT(IZ=5MA)=95OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V6 | DZ23C4V3 | VISH | 2xDZ | VZ=4.0...4.6B; ZZT(IZ=5MA)=95OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V7 | DZ23C4V7 | VISH | 2xDZ | VZ=4.4...5.0B; ZZT(IZ=5MA)=78OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V8 | DZ23C5V1 | VISH | 2xDZ | VZ=4.8...5.4B; ZZT(IZ=5MA)=60OM | A1 | A2 | K1K2 |
| V9 | DZ23C5V6 | VISH | 2xDZ | VZ=5.2...6.0B; ZZT(IZ=5MA)=40OM | A1 | A2 | K1K2 |
| W10 | CMPZDA27V | CENTS | 2xDZ | VZ(IZT=2.0MA)=25...29B; IL(VR =18.9B)<0.05мкА; ZZT(IZT=2.0MA)<80OM; IZM=6.2мА | K2 | K1 | A2A1 |
| W11 | CMPZDA30V | CENTS | 2xDZ | VZ(IZT=2.0MA)=28...32B; IL(VR =21.0B)<0.05мкА; ZZT(IZT=2.0MA)<80OM; IZM=5.6мА | K2 | K1 | A2A1 |
| W12 | CMPZDA33V | CENTS | 2xDZ | VZ(IZT=2.0MA)=31...35B; IL(VR =23.1B)<0.05мкА; ZZT(IZT=2.0MA)<80OM; IZM=5.0мА | K2 | K1 | A2A1 |
| W1s | BFT92 | SIEM | PNP | VCB0=-20B;IC=-25MA; PD=200мВт; h21>20; fT=5000МГц | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| W6 | BZX84C3V3 | CENTS | DZ | VZ(IZT=5MA)=3.1...3.5B; IL(VR =1.0B)<5.0мкА; ZZT(IZT=5MA)<95OM; IZM<76мА | A | nc | K |
| W7 | BZX84C3V6 | CENTS | DZ | VZ(IZT=5MA)=3.4...3.8B; IL(VR =1.0B)<5.0мкА; ZZT(IZT=5MA)<90OM; IZM<69мА | A | nc | K |
| W74 | BAW74 | ZETEX | 2xDI | VR<50B; IF<150MA;VF(IF =100MA)<1.0B; IR<0.1мкА; CD<2.0пФ; tRR<4нc | A1 | A2 | K1 K2 |
| W8 | BZX84C3V9 | CENTS | DZ | VZ(IZT=5MA)=3.7...4.1B; IL(VR =1.0B)<3.0мкА; ZZT(IZT=5MA)<90OM; IZM<64мА | A | nc | K |
| W9 | BZX84C4V3 | CENTS | DZ | VZ(IZT=5MA)=4.0...4.6B; IL(VR =1.0B)<3.0мкА; ZZT(IZT=5MA)<90OM; IZM<58мА | A | nc | K |
| WCs | BCR133 | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>30; fT>130МГц | B | E | C |
| WDs | BCR141 | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>50; fT>130МГц | B | E | C |
| Wes | BCR148 | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=70MA; PD=200мВт; h21>70; fT>100МГц | B | E | C |
| WFs | BCR112 | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>20; fT>140МГц | B | E | C |
| WGs | BCR116 | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>70; fT>160МГц | B | E | C |
| WHs | BCR108 | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>70; fT>170МГц | B | E | C |
| Wis | BCR158 | SIEM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21>70; fT>200МГц | B | E | C |
| WJs | BCR135 | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>70; fT>150МГц | B | E | C |
| WKs | BCR119 | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=120...630; fT>150МГц | B | E | C |
| WLs | BCR146 | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=70MA; PD=200мВт; h21>50; fT>150МГц | B | E | C |
| WMs | BCR183 | SIEM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21>30; fT>200МГц | B | E | C |
| WNs | BCR185 | SIEM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21>70; fT>200МГц | B | E | C |
| WOs | BCR191 | SIEM | D-NPN | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21>50; fT>200МГц | B | E | C |
| WRs | BCR198 | SIEM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-70MA; PD=200мВт; h21>70; fT>190МГц | B | E | C |
| WSs | BCR169 | SIEM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=120...630; fT>200МГц | B | E | C |
| WTs | BCR166 | SIEM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21>70; fT>160МГц | B | E | C |
| WUs | BCR162 | SIEM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21>20; fT>200МГц | B | E | C |
| WVs | BCR129 | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=120...630; fT>150МГц | B | E | C |
| WW7 | CMPZDA3V6 | CENTS | 2xDZ | VZ(IZT=5.0MA)=3.4...3.8B; IL(VR =1.0B)<2.0мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<95OM; IZM=45мА | K2 | K1 | A2 A1 |
| WW8 | CMPZDA3V9 | CENTS | 2xDZ | VZ(IZT=5.0MA)=3.7...4.1B; IL(VR =1.0B)<2.0мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<90OM; IZM=43мА | K2 | K1 | A2 A1 |
| WW9 | CMPZDA4V3 | CENTS | 2xDZ | VZ(IZT=5.0MA)=4.0...4.6B; IL(VR =1.0B)<1.0мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<9OM; IZM=40мА | K2 | K1 | A2 A1 |
| WXs | BCR196 | SIEM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-70MA; PD=200мВт; h21>50; fT>150МГц | B | E | C |
| WZs | BCR142 | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>70; fT>150МГц | B | E | C |
| X1s | BFT93 | SIEM | D-PNP | VCB0=-15B;IC=-35MA; PD=300мВт; h21>20; fT>5500МГц | B | E | C |
| XAs | BCR503 | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=330мВт; h21>40; fT>100МГц | B | E | C |
| XBs | BCR553 | SIEM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21>40; fT>150МГц | B | E | C |
| XCs | BCR533 | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=330мВт; h21>70; fT>100МГц | B | E | C |
| XDs | BCR555 | SIEM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21>70; fT>150МГц | B | E | C |
| XFs | BCR512 | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=330мВт; h21>60; fT>100МГц | B | E | C |
| XGs | BCR523 | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=330мВт; h21>70; fT>100МГц | B | E | C |
| XHs | BCR573 | SIEM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21>70; fT>150МГц | B | E | C |
| XKs | BCR519 | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=330мВт; h21=120...630; fT>100МГц | B | E | C |
| XLs | BCR569 | SIEM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=120...630; fT>150МГц | B | E | C |
| XMs | BCR583 | SIEM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21>70; fT>150МГц | B | E | C |
| XUs | BCR562 | SIEM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21>60; fT>150МГц | B | E | C |
| XVs | BCR521 | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=330мВт; h21>20; fT>100МГц | B | E | C |
| XWs | BCR505 | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=330мВт; h21>70; fT>100МГц | B | E | C |
| XXs | BCR571 | SIEM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21>20; fT>150МГц | B | E | C |
| Y1 | BZX84C11 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=5MA)=10.4...11.6B; IL(VR=8.0B)<0.1мкА; ZZT(IZT=5MA)<20OM | A | nc | K |
| Y1 | BZX84C11 | CENTS | DZ | VZ(IZT=5MA)=10.4...11.6B; IL(VR=8.0B)<0.1мкА; ZZT(IZT=5MA)<20OM; IZM<23мА | A | nc | K |
| Y1 | BZX84C11 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=10.4...11.6B; ZZT(IZ=5MA)<20OM | A | nc | K |
| Y10 | BZX84C27 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=2MA)=25.1...28.9B; IL(VR=21.0B)<0.05мкА; ZZT(IZT=2MA)<80OM | A | nc | K |
| Y10 | BZX84C27 | CENTS | DZ | VZ(IZT=2MA)=25.1...28.9B; IL(VR=18.9B)<0.05мкА; ZZT(IZT=2MA)<80OM; IZM<9мА | A | nc | K |
| Y10 | BZX84-C27 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=25.1...28.9B; IL(VR=18.9B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<80OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y10 | BZX84C27 | VISH | DZ | VZ(IZT=2MA)= 25.1...28.9B; ZZT(IZ=2MA)<80OM | A | nc | K |
| Y11 | BZX84C30 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=2MA)=28.0...32.0B; IL(VR=18.9B)<0.05мкА; ZZT(IZT=2MA)<80OM | A | nc | K |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Y11 | BZX84C30 | CENTS | DZ | VZ(IZT=2MA)=28.0...32.0B; IL(VR=21.0B)<0.05мкА; ZZT(IZT=2MA)<80OM; IZM<8мА | A | nc | K |
| Y11 | BZX84-C30 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=28.0...32.0B; IL(VR =21.0B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<80OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y11 | BZX84C30 | VISH | DZ | VZ(IZT=2MA)=28.0...32.0B; ZZT(IZ=2MA)<80OM | A | nc | K |
| Y12 | BZX84C33 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=2MA)=31.0...35.0B; IL(VR=23.1B)<0.05мкА; ZZT(IZT=2MA)<80OM | A | nc | K |
| Y12 | BZX84C33 | CENTS | DZ | VZ(IZT=2MA)=31.0...35.0B; IL(VR=23.1B)<0.05мкА; ZZT(IZT=2MA)<80OM; IZM<7Ма | A | nc | K |
| Y12 | BZX84-C33 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=31.0...35.0B; IL(VR=23.1B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<80OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y12 | BZX84C33 | VISH | DZ | VZ(IZT=2MA)=31.0...35.0B; ZZT(IZ=2MA)<80OM | A | nc | K |
| Y13 | BZX84-C36 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=34.0...38.0B; IL(VR=25.2B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<90OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y13 | BZX84C36 | VISH | DZ | VZ(IZT=2MA)=33.0...38.0B; ZZT(IZ=2MA)<90OM | A | nc | K |
| Y14 | BZX84-C39 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=37.0...41.0B; IL(VR=27.3B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<75OM; IZM=250мА | A | nc | K |
| Y14 | BZX84C39 | VISH | DZ | VZ(IZT=2MA)=36.0...41.0B; ZZT(IZ=2MA)<130OM | A | nc | K |
| Y15 | BZX84-C43 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=40.0...46.0B; IL(VR=30.1B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<150OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y15 | BZX84C43 | VISH | DZ | VZ(IZT=2MA)=40.0...46.0B; ZZT(IZ=2MA)<150OM | A | nc | K |
| Y16 | BZX84-C47 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=44.0...50.0B; IL(VR=32.9B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<170OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y16 | BZX84C47 | VISH | DZ | VZ(IZT=2MA)=44.0...50.0B; ZZT(IZ=2MA)<170OM | A | nc | K |
| Y17 | BZX84-C51 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=48.0...54.0B; IL(VR=35.7B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<180OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y17 | BZX84C51 | VISH | DZ | VZ(IZT=2MA)=48.0...54.0B; ZZT(IZ=2MA)<180OM | A | nc | K |
| Y18 | BZX84-C56 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=52.0...60.0B; IL(VR=39.2B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<200OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y19 | BZX84-C62 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=58.0...66.0B; IL(VR=43.4B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<215OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y1p | BZX84-C11 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=10.4...11.6B; IL(VR=8.0B)<100нА; ZZT(IZT=5.0MA)<20OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y2 | BZX84C12 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=5MA)=11.4...12.7B; IL(VR=8.0B)<0.1мкА; ZZT(IZT=5MA)<25OM | A | nc | K |
| Y2 | BZX84C12 | CENTS | DZ | VZ(IZT=5MA)= 11.4...12.7B; IL(VR=8.0B)<0.1мкА; ZZT(IZT=5MA)<25OM; IZM<21мА | A | nc | K |
| Y2 | BZX84C12 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=11.4...12.7B; ZZT(IZ=5MA)<250OM | A | nc | K |
| Y20 | BZX84-C68 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=64.60...72.0B; IL(VR=47.6B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<240OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y21 | BZX84-C75 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=70.0...79.0B; IL(VR=52.5B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<255OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y2p | BZX84-C12 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=11.4...12.7B; IL(VR=8.0B)<100нА; ZZT(IZT=5.0MA)<25OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y3 | BZX84C13 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=5MA)=12.4...14.1B; IL(VR=8.0B)<0.1мкА; ZZT(IZT=5MA)<30OM | A | nc | K |
| Y3 | BZX84C13 | CENTS | DZ | VZ(IZT=5MA)=12.4...14.1B; IL(VR=8.0B)<0.1мкА; ZZT(IZT=5MA)<30OM; IZM<19мА | A | nc | K |
| Y3 | BZX84C13 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=12.4...14.1B; ZZT(IZ=5MA)<30OM | A | nc | K |
| Y3p | BZX84-C13 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=12.4...14.1B; IL(VR=8.0B)<100нА; ZZT(IZT=5.0MA)<30OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y4 | BZX84C15 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=5MA)=13.8...15.6B; IL(VR=10.5B)<0.05мкА; ZZT(IZT=5MA)<30OM | A | nc | K |
| Y4 | BZX84C15 | CENTS | DZ | VZ(IZT=5MA)=13.8...15.6B; IL(VR=10.5B)<0.05мкА; ZZT(IZT=5MA)<30OM; IZM<17мА | A | nc | K |
| Y4 | BZX84C15 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=13.8...15.6B; ZZT(IZ=5MA)<30OM | A | nc | K |
| Y4p | BZX84-C15 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=13.8...15.6B; IL(VR=10.5B)<0.05мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<30OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y5 | BZX84C16 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=5MA)=15.3...17.1B; IL(VR=11.2B)<0.05мкА; ZZT(IZT=5MA)<40OM | A | nc | K |
| Y5 | BZX84C16 | CENTS | DZ | VZ(IZT=5MA)=15.3...17.1B; IL(VR=11.2B)<0.05мкА; ZZT(IZT=5MA)<40OM; IZM<16мА | A | nc | K |
| Y5 | BZX84C16 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=15.3...17.1B; ZZT(IZ=5MA)<40OM | A | nc | K |
| Y50 | BZX84-A2V4 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=2.37...2.43B; IL(VR=1.0B)<50мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<100OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y51 | BZX84-A2V7 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=2.67...2.73B; IL(VR=1.0B)<20мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<100OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y52 | BZX84-A3V0 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=2.97...3.03B; IL(VR=1.0B)<10мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<95OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y53 | BZX84-A3V3 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=3.26...3.34B; IL(VR=1.0B)<5мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<95OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y54 | BZX84-A3V6 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=3.56...3.64B; IL(VR=1.0B)<5мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<90OM; IZM=200мА | A | nc | K |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Y55 | BZX84-A3V9 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=3.86...3.94B; IL(VR=1.0B)<3мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<90OM; IZM=200Ма | A | nc | K |
| Y56 | BZX84-A4V3 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=4.25...4.35B; IL(VR=1.0B)<3мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<90OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y57 | BZX84-A4V7 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=4.65...4.75B; IL(VR=2.0B)<3мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<80OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y58 | BZX84-A5V1 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=5.04...5.16B; IL(VR=2.0B)<2мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<60OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y59 | BZX84-A5V6 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=5.54...5.66B; IL(VR=2.0B)<1мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<40OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y5p | BZX84-C16 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=15.3...17.1B; IL(VR=11.2B)<50нА; ZZT(IZT=5.0MA)<40OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y6 | BZX84C18 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=5MA)=16.8...19.1B; IL(VR=12.6B)<0.05мкА; ZZT(IZT=5MA)<45OM | A | nc | K |
| Y6 | BZX84C18 | CENTS | DZ | VZ(IZT=5MA)=16.8...19.1B; IL(VR=12.6B)<0.05мкА; ZZT(IZT=5MA)<45OM; IZM<14мА | A | nc | K |
| Y6 | BZX84C18 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)= 16.8...19.1B; ZZT(IZ=5MA)<45OM | A | nc | K |
| Y60 | BZX84-A6V2 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=6.13...6.27B; IL(VR=4.0B)<3мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<10OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y61 | BZX84-A6V2 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=6.73...6.87B; IL(VR=4.0B)<2мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<15OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y62 | BZX84-A7V5 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=7.42...7.58B; IL(VR=5.0B)<1мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<15OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y63 | BZX84-A8V2 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=8.11...8.29B; IL(VR=5.0B)<700нА; ZZT(IZT=5.0MA)<15OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y64 | BZX84-A9V1 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=9.00...9.20B; IL(VR=6.0B)<500нА; ZZT(IZT=5.0MA)<15OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y65 | BZX84-A10 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=9.9...10.1B; IL(VR=7.0B)<200нА; ZZT(IZT=5.0MA)<20OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y66 | BZX84-A11 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=10.8...11.11B; IL(VR=8.0B)<100нА; ZZT(IZT=5.0MA)<20OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y67 | BZX84-A12 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=11.88...12.12B; IL(VR=8.0B)<100нА; ZZT(IZT=5.0MA)<25OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y68 | BZX84-A13 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=12.87...13.13B; IL(VR=8.0B)<100нА; ZZT(IZT=5.0MA)<30OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y69 | BZX84-A15 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=14.9...15.2B; IL(VR=10.5B)<0.05мкА ; ZZT(IZT=5.0MA)<30OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y6p | BZX84-C16 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=16.8...19.1B; IL(VR=12.6B)<50нА; ZZT(IZT=5.0MA)<45OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y7 | BZX84C20 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=5MA)=18.8...21.1B; IL(VR=14.0B)<0.05мкА; ZZT(IZT=5MA)<55OM | A | nc | K |
| Y7 | BZX84C20 | CENTS | DZ | VZ(IZT=5MA)= 18.8...21.1B; IL(VR=14.0B)<0.05мкА; ZZT(IZT=5MA)<55OM; IZM<12мА | A | nc | K |
| Y7 | BZX84C20 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=18.8...21.2B; ZZT(IZ=5MA)<55OM | A | nc | K |
| Y70 | BZX84-A16 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=15.84...16.16B; IL(VR=11.2B)<50нА; ZZT(IZT=5.0MA)<40OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y71 | BZX84-A18 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=17.8...18.2B; IL(VR=12.6B)<50нА; ZZT(IZT=5.0MA)<45OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y72 | BZX84-A20 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=19.8...20.2B; IL(VR=14.0B)<50нА; ZZT(IZT=5.0MA)<55OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y73 | BZX84-A22 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=21.8...22.2B; IL(VR=15.4B)<50нА; ZZT(IZT=5.0MA)<55OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y74 | BZX84-A24 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=23.8...24.2B; IL(VR=16.8B)<50нА; ZZT(IZT=5.0MA)<30OM; IZM=250мА | A | nc | K |
| Y75 | BZX84-A27 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=26.7...27.3B; IL(VR=18.9B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<80OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y76 | BZX84-A30 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=29.7...30.3B; IL(VR=21.0B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<80OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y77 | BZX84-A33 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=32.7...33.3B; IL(VR=23.1B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<80OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y78 | BZX84-A36 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=35.6...36.4B; IL(VR=25.2B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<90OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y79 | BZX84-A39 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=38.6...39.4B; IL(VR=27.3B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<75OM; IZM=250мА | A | nc | K |
| Y7p | BZX84-C20 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=18.8...21.2B; IL(VR=14.0B)<50нА; ZZT(IZT=5.0MA)<55OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y8 | BZX84C22 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=5MA)=20.8...23.3B; IL(VR=15.4B)<0.05мкА; ZZT(IZT=5MA)<55Oм; | A | nc | K |
| Y8 | BZX84C22 | CENTS | DZ | VZ(IZT=5MA)=20.8...23.3B; IL(VR=15.4B)<0.05мкА; ZZT(IZT=5MA)<55Oм; IZM<11 мА | A | nc | K |
| Y8 | BZX84C22 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=20.8...23.3B; ZZT(IZT=5MA)<55Oм; | A | nc | K |
| Y80 | BZX84-A43 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=42.6...43.4B; IL(VR=30.1B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<150OM; IZM=200мА | A | nc | K |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Y81 | BZX84-A47 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=46.5...47.5B; IL(VR=32.9B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<170OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y82 | BZX84-A51 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=50.5...51.5B; IL(VR=35.7B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<180OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y83 | BZX84-A56 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=55.4...56.6B; IL(VR=39.2B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<200OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y84 | BZX84-A62 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=61.4...62.6B; IL(VR=43.4B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<215OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y85 | BZX84-A68 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=67.3...68.7B; IL(VR=47.6B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<240OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y86 | BZX84-A75 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=74.3...75.7B; IL(VR=52.5B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<255OM; IZM=200Ма | A | nc | K |
| Y8p | BZX84-C22 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=20.8...23.3B; IL(VR=15.4B)<50нА; ZZT(IZT=5.0MA)<55OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Y9 | BZX84C24 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=5MA)=22.8...25.6B; IL(VR=16.8B)<0.05мкА; ZZT(IZT=5MA)<70Oм; | A | nc | K |
| Y9 | BZX84C24 | CENTS | DZ | VZ(IZT=5MA)=22.8...25.6B; IL(VR=16.8B)<0.05мкА; ZZT(IZT=5MA)<70OM; IZM<10мА | A | nc | K |
| Y9 | BZX84C24 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=22.8...25.6B; ZZT(IZT=5MA)<70Oм; | A | nc | K |
| Y9p | BZX84-C24 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=22.8...25.6B; IL(VR=16.8B)<50нА; ZZT(IZT=5.0MA)<30OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| YY1 | CMPZDA11V | CENTS | 2xDZ | VZ(IZT=5MA)=10.4...11.6B; IL(VR=8.0B)<0.1мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<20OM; IZM=15мА | K2 | K1 | A2 A1 |
| YY2 | CMPZDA12V | CENTS | 2xDZ | VZ(IZT=5MA)=11.4...12.7B; IL(VR=8.0B)<0.1мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<25OM; IZM=13мА | K2 | K1 | A2 A1 |
| YY3 | CMPZDA13V | CENTS | 2xDZ | VZ(IZT=5MA)=12.4...14.1B; IL(VR=8.0B)<0.1мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<30OM; IZM=12мА | K2 | K1 | A2 A1 |
| YY4 | CMPZDA15V | CENTS | 2xDZ | VZ(IZT=5MA)=13.8...15.6B; IL(VR=10.5B)<0.05мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<30OM; IZM=11мА | K2 | K1 | A2 A1 |
| YY5 | CMPZDA16V | CENTS | 2xDZ | VZ(IZT=5MA)=15.3...17.1B; IL(VR=11.2B)<0.05мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<40OM; IZM=10мА | K2 | K1 | A2 A1 |
| YY6 | CMPZDA18V | CENTS | 2xDZ | VZ(IZT=5MA)=16.8...19.1B; IL(VR=12.6B)<0.05мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<45OM; IZM=9.2мА | K2 | K1 | A2 A1 |
| YY7 | CMPZDA20V | CENTS | 2xDZ | VZ(IZT=5MA)=18.8...21.2B; IL(VR=14.0B)<0.05мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<55OM; IZM=8.3мА | K2 | K1 | A2 A1 |
| YY8 | CMPZDA22V | CENTS | 2xDZ | VZ(IZT=5MA)=20.8...23.3B; IL(VR=15.4B)<0.05мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<55OM; IZM=7.6мА | K2 | K1 | A2 A1 |
| YY9 | CMPZDA24V | CENTS | 2xDZ | VZ(IZT=5MA)=22.8...25.6B; IL(VR=16.8B)<0.05мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<70OM; IZM=7.0мА | K2 | K1 | A2 A1 |
| ZO | SST310 | SIL | nFET | VDS=25B; PD=350мВт; IDSS=24...60MA; gF=10MCM | D | S | G |
| Z1 | BZX84C4V7 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=5MA)=4.4...5.0B; IL(VR=2.0B)<3.0мкА; ZZT(IZT=5MA)<80OM; | A | nc | K |
| Z1 | BZX84C4V7 | CENTS | DZ | VZ(IZT=5MA)=4.4...5.0B; IL(VR=2.0B)<3.0мкА; ZZT(IZT=5MA)<80OM; IZM<53мА | A | nc | K |
| Z1 | BZX84C4V7 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=4.4...5.0B; ZZT(IZT=5MA)<80OM; | A | nc | K |
| Z11 | BZX84-C2V4 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=2.2...2.6B; IL(VR=1.0B)<50мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<100OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z12 | BZX84-C2V7 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=2.5...2.9B; IL(VR=1.0B)<20мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<100OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z12 | BZX84C2V7 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=2.51...2.89B; ZZT(IZT=5MA)<100OM; | A | nc | K |
| Z13 | BZX84-C3V0 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=2.8...3.2B; IL(VR=1.0B)<10мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<95OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z13 | BZX84C3V0 | VISH | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=2.8...3.2B; ZZT(IZT=5.0MA)<100OM; | A | nc | K |
| Z14 | BZX84-C3V3 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=3.1...3.5B; IL(VR=1.0B)<5мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<95OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z14 | BZX84C3V3 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=3.1...3.5B; ZZT(IZT=5MA)<95OM; | A | nc | K |
| Z15 | BZX84-C3V6 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=3.4...3.8B; IL(VR=1.0B)<5мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<90OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z15 | BZX84C3V6 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=3.4...3.8B; ZZT(IZT=5MA)<95OM; | A | nc | K |
| Z16 | BZX84-C3V9 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=3.7...4.1B; IL(VR=1.0B)<3мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<90OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z16 | BZX84C3V9 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=3.7...4.1B; ZZT(IZT=5MA)<90OM; | A | nc | K |
| Z17 | BZX84-C4V3 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=4.0...4.6B; IL(VR=1.0B)<3мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<90OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z17 | BZX84C4V3 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=4.0...4.6B; ZZT(IZT=5MA)<90OM; | A | nc | K |
| Z1A | BC846A | ZETEX | NPN | VCB0=80B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=110...220; fT>300МГц | B | E | C |
| Z1E | BC847A | ZETEX | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=110...220; fT>300МГц | B | E | C |
| Z1L | BC848C | ZETEX | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=420...800; fT>300МГц | B | E | C |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Z1p | BZX84-C4V7 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=4.4...5.0B; IL(VR=2.0B)<3мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<80OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z2 | BZX84C5V1 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=5MA)=4.8...5.4B; IL(VR=2.0B)<2.0мкА; ZZT(IZT=5MA)<60OM; | A | nc | K |
| Z2 | BZX84C5V1 | CENTS | DZ | VZ(IZT=5MA)=4.8...5.4B; IL(VR=2.0B)<2.0мкА; ZZT(IZT=5MA)<60OM; IZM<49мА | A | nc | K |
| Z2 | BZX84C5V1 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=4.8...5.4B; ZZT(IZT=5MA)<60OM; | A | nc | K |
| Z2G | BC850C | ZETEX | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=420...800; fT>300МГц | B | E | C |
| Z2p | BZX84-C5V1 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=4.8...5.4B; IL(VR=2.0B)<2мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<60OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z2U | FMMTA63 | ZETEX | NPN | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=10000; fT>125МГц | B | E | C |
| Z2V | FMMTA64 | ZETEX | NPN | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21=20000; fT>125МГц | B | E | C |
| Z3 | BZX84C5V6 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=5MA)=5.2...6.0B; IL(VR=2.0B)<1.0мкА; ZZT(IZT=5MA)<40OM; | A | nc | K |
| Z3 | BZX84C5V6 | CENTS | DZ | VZ(IZT=5MA)=5.2...6.0B; IL(VR=2.0B)<1.0мкА; ZZT(IZT=5MA)<40OM; IZM<45мА | A | nc | K |
| Z3 | BZX84C5V6 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=5.2...6.0B; ZZT(IZT=5MA)<40OM; | A | nc | K |
| Z3B | BC856B | ZETEX | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=220...475; fT>150МГц | B | E | C |
| Z3E | BC857A | ZETEX | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=125...250; fT>150МГц | B | E | C |
| Z3p | BZX84-C5V6 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=5.2...6.0B; IL(VR=2.0B)<1мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<40OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z4 | BZX84C6V2 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=5MA)=5.8...6.6B; IL(VR=4.0B)<3.0мкА; ZZT(IZT=5MA)<10OM; | A | nc | K |
| Z4 | BZX84C6V2 | CENTS | DZ | VZ(IZT=5MA)=5.8...6.6B; IL(VR=4.0B)<3.0мкА; ZZT(IZT=5MA)<10OM; IZM<40мА | A | nc | K |
| Z4 | BZX84C6V2 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=5.8...6.6B; ZZT(IZT=5MA)<10OM; | A | nc | K |
| Z4A | BC859A | ZETEX | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=125...250; fT>300МГц | B | E | C |
| Z4C | BC859C | ZETEX | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=420...800; fT>300МГц | B | E | C |
| Z4E | BC860A | ZETEX | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=125...250; fT>300МГц | B | E | C |
| Z4p | BZX84-C6V2 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=5.8...6.6B; IL(VR=4.0B)<3мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<10OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z5 | BZX84C6V8 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=5MA)=6.4...7.2B; IL(VR=4.0B)<2.0мкА; ZZT(IZT=5MA)<15OM; | A | nc | K |
| Z5 | BZX84C6V8 | CENTS | DZ | VZ(IZT=5MA)=6.4...7.2B; IL(VR=4.0B)<2мкА; ZZT(IZT=5MA)<15OM; IZM<37мА | A | nc | K |
| Z5 | BZX84C6V8 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=6.4...7.2B; ZZT(IZT=5MA)<15OM; | A | nc | K |
| Z50 | BZX84-B2V4 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=2.4...2.5B; IL(VR=1.0B)<50мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<100OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z51 | BZX84-B2V7 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=2.68...2.75B; IL(VR=1.0B)<20мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<100OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z52 | BZX84-B3V0 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=2.94...3.06B; IL(VR=1.0B)<10мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<95OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z53 | BZX84-B3V3 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=3.23...3.37B; IL(VR=1.0B)<5мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<95OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z54 | BZX84-B3V6 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=3.53...3.67B; IL(VR=1.0B)<5мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<90OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z55 | BZX84-B3V9 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=3.82...3.98B; IL(VR=1.0B)<3мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<90OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z56 | BZX84-B4V3 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=4.21...4.39B; IL(VR=1.0B)<3мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<90OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z57 | BZX84-B4V7 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=4.61...4.79B; IL(VR=2.0B)<3мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<80OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z58 | BZX84-B5V1 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=5.00...5.20B; IL(VR=2.0B)<2мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<60OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z59 | BZX84-B5V6 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=5.49...5.71B; IL(VR=2.0B)<1мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<40OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z5p | BZX84-C6V8 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=6.4...7.20B; IL(VR=4.0B)<2мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<15OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z6 | BZX84C7V5 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=5MA)=7.0...7.9B; IL(VR=5.0B)<1.0мкА; ZZT(IZT=5MA)<15OM; | A | nc | K |
| Z6 | BZX84C7V5 | CENTS | DZ | VZ(IZT=5MA)=7.0...7.9B; IL(VR=5.0B)<1.0мкА; ZZT(IZT=5MA)<15OM; IZM<33мА | A | nc | K |
| Z6 | BZX84C7V5 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=7.0...7.9B; ZZT(IZT=5MA)<15OM; | A | nc | K |
| Z60 | BZX84-B6V2 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=6.08...6.32B; IL(VR=4.0B)<3мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<10OM; IZM=200мА | A | nc | K |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Z61 | BZX84-B6V8 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=6.66...6.94B; IL(VR=4.0B)<2мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<15OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z62 | BZX84-B7V5 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=7.35...7.65B; IL(VR=5.0B)<1мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<15OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z63 | BZX84-B8V2 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=8.04...8.36B; IL(VR=5.0B)<700нА; ZZT(IZT=5.0MA)<15OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z64 | BZX84-B9V1 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=8.92...9.28B; IL(VR=6.0B)<500нА; ZZT(IZT=5.0MA)<15OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z65 | BZX84-B10 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=9.8...10.2B; IL(VR=7.0B)<200нА; ZZT(IZT=5.0MA)<20OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z66 | BZX84-B11 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=10.8...11.2B; IL(VR=8.0B)<100нА; ZZT(IZT=5.0MA)<20OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z67 | BZX84-B12 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=11.8...12.2B; IL(VR=8.0B)<100нА; ZZT(IZT=5.0MA)<25OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z68 | BZX84-B13 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=12.7...13.3B; IL(VR=8.0B)<100нА; ZZT(IZT=5.0MA)<30OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z69 | BZX84-B15 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=14.7...15.3B; IL(VR=10.5B)<0.05мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<30OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z6p | BZX84-C7V5 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=7.0...7.9B; IL(VR=5.0B)<1мкА; ZZT(IZT=5.0MA)<15OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z7 | BZX84C8V2 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=5MA)=7.7...8.7B; IL(VR=5.0B)<0.7мкА; ZZT(IZT=5MA)<15OM; | A | nc | K |
| Z7 | BZX84C8V2 | CENTS | DZ | VZ(IZT=5MA)=7.7...8.9B; IL(VR=5.0B)<0.7мкА; ZZT(IZT=5MA)<15OM; IZM<30мА | A | nc | K |
| Z7 | BZX84C8V2 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=7.7...8.9B; ZZT(IZT=5MA)<15OM; | A | nc | K |
| Z70 | BZX84- B16 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=15.7...16.3B; IL(VR=11.2B)<50нА; ZZT(IZT=5.0MA)<40OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z71 | BZX84- B18 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=17.6...18.4B; IL(VR=11.2B)<50нА; ZZT(IZT=5.0MA)<45OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z72 | BZX84- B20 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=19.6...20.4B; IL(VR=14.0B)<50нА; ZZT(IZT=5.0MA)<55OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z73 | BZX84- B22 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=21.6...22.4B; IL(VR=15.4B)<50нА; ZZT(IZT=5.0MA)<55OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z74 | BZX84- B24 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=23.5...24.5B; IL(VR=16.8B)<50нА; ZZT(IZT=5.0MA)<30OM; IZM=250мА | A | nc | K |
| Z75 | BZX84-B27 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=26.5...27.5B; IL(VR=18.9B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<80OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z76 | BZX84-B30 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=29.4...30.6B; IL(VR=21.0B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<80OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z77 | BZX84-B33 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=32.3...33.7B; IL(VR=23.1B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<80OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z78 | BZX84-B36 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=35.3...36.7B; IL(VR=25.2B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<90OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z79 | BZX84-B39 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=38.2...39.8B; IL(VR=27.3B)<50нА; ZZT(IZT=2.0MA)<75OM; IZM=250мА | A | nc | K |
| Z7p | BZX84-C8V2 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=7.7...8.7B; IL(VR=5.0B)<700нА; ZZT(IZT=5.0MA)<150OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z8 | BZX84C9V1 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=5MA)=8.5...9.6B; IL(VR=6.0B)<0.5мкА; ZZT(IZT=5MA)<15OM; | A | nc | K |
| Z8 | BZX84C9V1 | CENTS | DZ | VZ(IZT=5MA)=8.5...9.6B; IL(VR=6.0B)<0.5мкА; ZZT(IZT=5MA)<15OM; IZM<27мА | A | nc | K |
| Z8 | SST308 | SIL | nFET | VDS=25B; PD=350мВт; IDSS=12...60MA; gF=8MCM | D | S | G |
| Z8 | BZX84C9V1 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=8.5...9.6B; ZZT(IZT=5MA)<15OM; | A | nc | K |
| Z80 | BZX84- B43 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=42.1...43.9B; IL(VR=30.1B)<50нА; ZZT(IZT=2MA)<150OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z81 | BZX84- B47 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=46.1...47.9B; IL(VR=32.9B)<50нА; ZZT(IZT=2MA)<170OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z82 | BZX84- B51 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=50.0...52.0B; IL(VR=35.7B)<50нА; ZZT(IZT=2MA)<180OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z83 | BZX84- B56 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=54.9...57.1B; IL(VR=39.2B)<50нА; ZZT(IZT=2MA)<200OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z84 | BZX84- B62 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=60.8...63.2B; IL(VR=43.4B)<50нА; ZZT(IZT=2MA)<215OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z85 | BZX84-B68 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=66.6...69.4B; IL(VR=47.6B)<50нА; ZZT(IZT=2MA)<240OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z86 | BZX84-B75 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2MA)=73.5...76.5B; IL(VR=52.5B)<50нА; ZZT(IZT=2MA)<255OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z8p | BZX84-C9V1 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=8.5...9.6B; IL(VR=6.0B)<500нА; ZZT(IZT=5MA)<15OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| Z9 | BZX84C10 | ALLEG | DZ | VZ(IZT=5MA)=9.4...10.6B; IL(VR=7.0B)<0.2мкА; ZZT(IZT=5MA)<20OM | A | nc | K |
| Z9 | SST309 | SIL | nFET | VDS=25B; PD=350мВт; IDSS=12...30MA; gF=10MCM | D | S | G |
| Z9 | BZX84C10 | VISH | DZ | VZ(IZT=5MA)=9.4...10.6B; ZZT(IZT=5MA)<20OM; | A | nc | K |

SOT23, SOD23 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Z9p | BZX84-C10 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5MA)=9.4...10.6B; IL(VR=7.0B)<200нА; ZZT(IZT=5MA)<20OM; IZM=200мА | A | nc | K |
| ZA6 | FMMD2838 | ZETEX | 2xFID | VR<75B; IF<100MA;VF(IF =50MA)<1.0B; IR<0.1мкА; CD<4.0пФ; tRR<6нc | A1 | A2 | K1 K2 |
| ZB | FMMD4123 | ZETEX | NPN | VCB0=40B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=50...150; fT>250МГц | B | E | C |
| ZC | KST4124 | SAMS | NPN | VCB0=30B;IC=200MA; PD=350мВт; h21=120...360; fT>300МГц | B | E | C |
| ZC | FMMD4124 | ZETEX | NPN | VCB0=30B;IC=200MA; PD=330мВт; h21=120...360; fT>300МГц | B | E | C |
| ZCA | KN3904S | KEC | NPN | VCB0=60B;IC=200MA; PD=350мВт | B | E | C |
| ZD | KST4125 | SAMS | PNP | VCB0=-30B;IC=-200MA; PD=350мВт; h21=50...150; fT>200МГц | B | E | C |
| ZD | FMMD4125 | ZETEX | PNP | VCB0=-30B;IC=-200MA; PD=330мВт; h21=50...150; fT>200МГц | B | E | C |
| ZFD | BCV26 | ZETEX | PNP | VCB0=-40B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21>100; fT>200МГц | B | E | C |
| ZFE | BCV46 | ZETEX | PNP | VCB0=-80B;IC=-500MA; PD=330мВт; h21>400; fT>200МГц | B | E | C |
| ZFF | BCV27 | ZETEX | NPN | VCB0=40B;IC=500MA; PD=330мВт; h21>100; fT>170МГц | B | E | C |
| ZFG | BCV47 | ZETEX | NPN | VCB0=80B;IC=500MA; PD=330мВт; h21>400; fT>170МГц | B | E | C |
| ZRA | KN3903S | KEC | NPN | VCB0=60B;IC=200MA; PD=350мВт | B | E | C |
| ZS1 | ZHCS1000 | ZETEX | SHD | VR<40B; IF<1A;VF(IF =1A)<0.425B; IR<100мкА; CD<25пФ; tRR<12нc | A | nc | C |
| ZS5 | ZHCS500 | ZETEX | SHD | VR<40B; IF<0.5A;VF(IF =0.5A)<0.55B; IR<40мкА; CD<20пФ; tRR<10нc | A | nc | C |
| ZS7 | ZHCS750 | ZETEX | SHD | VR<40B; IF<0.75A;VF(IF =0.75A)<0.49B; IR<0.1мкА; CD<25пФ; tRR<12нc | A | nc | C |
| ZZ1 | CMPZDA4V7 | CENTS | 2xDZ | VZ(IZT=5MA)=4.4...5.0B; IL(VR=2.0B)<3.0мкА; ZZT(IZT=5MA)<80OM; IZM=38мА | K2 | K1 | A2 A1 |
| ZZ2 | CMPZDA5V1 | CENTS | 2xDZ | VZ(IZT=5MA)=4.8...5.4B; IL(VR=2.0B)<2.0мкА; ZZT(IZT=5MA)<60OM; IZM=35мА | K2 | K1 | A2 A1 |
| ZZ3 | CMPZDA5V6 | CENTS | 2xDZ | VZ(IZT=5MA)=5.2...6.0B; IL(VR=2.0B)<1.0мкА; ZZT(IZT=5MA)<40OM; IZM=32мА | K2 | K1 | A2 A1 |
| ZZ4 | CMPZDA6V2 | CENTS | 2xDZ | VZ(IZT=5MA)=5.8...6.6B; IL(VR=4.0B)<3.0мкА; ZZT(IZT=5MA)<10OM; IZM=28мА | K2 | K1 | A2 A1 |
| ZZ5 | CMPZDA6V8 | CENTS | 2xDZ | VZ(IZT=5MA)=6.4...7.2B; IL(VR=4.0B)<2.0мкА; ZZT(IZT=5MA)<15OM; IZM=25мА | K2 | K1 | A2 A1 |
| ZZ6 | CMPZDA7V5 | CENTS | 2xDZ | VZ(IZT=5MA)=7.0...7.9B; IL(VR=5.0B)<1.0мкА; ZZT(IZT=5MA)<15OM; IZM=23мА | K2 | K1 | A2 A1 |
| ZZ7 | CMPZDA8V2 | CENTS | 2xDZ | VZ(IZT=5MA)=7.7...8.7B; IL(VR=5.0B)<0.7мкА; ZZT(IZT=5MA)<15OM; IZM=21мА | K2 | K1 | A2 A1 |
| ZZ8 | CMPZDA9V1 | CENTS | 2xDZ | VZ(IZT=5MA)=8.5...9.6B; IL(VR=6.0B)<0.5мкА; ZZT(IZT=5MA)<15OM; IZM=18мА | K2 | K1 | A2 A1 |
| ZZ9 | CMPZDA10V | CENTS | 2xDZ | VZ(IZT=5MA)=9.4...10.6B; IL(VR=7.0B)<0.2мкА; ZZT(IZT=5MA)<20OM; IZM=16мА | K2 | K1 | A2 A1 |

SOT323

SC-70

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 03 | DTC143TUA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц; R1=4.7кОм | B | E | C |
| 04 | DTC114TUA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц; R2=10кОм | B | E | C |
| 05 | DTC124TUA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц; R1=22кОм | B | E | C |
| 06 | DTC144TUA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц; R1=47кОм | B | E | C |
| 09 | DTC115TUA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц; R1=100кОм | B | E | C |
| 0A | DTC125TUA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц; R1=200кОм | B | E | C |
| 10 | MRF9411LT1 | MOT | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=250мВт; h21=50...200; fT=8ГГц | B | E | C |
| 11 | MRF9511LT1 | MOT | NPN | VCB0=20B;IC=100MA; PD=322мВт; h21=50...200; fT=8ГГц | B | E | C |
| 12 | DTA123EUA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21>20; fT>250МГц; R1/R2=2.2/2.2кОм | B | E | C |
| 13 | DTA143EUA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21>20; fT>250МГц; R1/R2=4.7/4.7кОм | B | E | C |
| 13s | BAS125W | SIEM | D-SHD | VR<25B; IF<100мA;VF(IF =35мA)<0.9B; IR<0.15мкА; CD<1.1пФ | A | nc | K |
| 14 | DTA114EUA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-50MA; PD=200мВт; h21>30; fT>250МГц; R1/R2=10/10кОм | B | E | C |
| 14s | BAS125-04W | SIEM | 2xSHD | VR<25B; IF<100мA;VF(IF =35мA)<0.9B; IR<0.15мкА; CD<1.1пФ | A1 | K2 | K1A2 |
| 15 | DTA124EUA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-30MA; PD=200мВт; h21>56; fT>250МГц; R1/R2=22/22кОм | B | E | C |
| 15s | BAS125-05W | SIEM | 2xSHD | VR<25B; IF<100мA;VF(IF =35мA)<0.9B; IR<0.15мкА; CD<1.1пФ | A1 | A2 | K1A2 |
| 16 | DTA144EUA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B;IC(max)=100MA; PD=200мВт; h21>68; fT>250МГц; R1/R2=47/47кОм | B | E | C |
| 16s | BAS125-06W | SIEM | 2xSHD | VR<25B; IF<100мA;VF(IF =35мA)<0.9B; IR<0.15мкА; CD<1.1пФ | K1 | K2 | A1A2 |
| 19 | DTA115EUA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-20MA; PD=200мВт; h21>82; fT>250МГц; R1/R2=100/100кОм | B | E | C |
| 111 | DTA113ZUA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21>33; fT>250МГц; R1/R2=1/10кОм | B | E | C |
| 113 | DTA143ZUA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21>80; fT>250МГц; R1/R2=4.7/4.7кОм | B | E | C |
| 121 | DTC113ZUA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>33; fT>250МГц; R1/R2=1/10кОм | B | E | C |
| 123 | DTC143ZUA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>80; fT>250МГц; R1/R2=4.7/4.7кОм | B | E | C |
| 132 | DTA123JUA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21>80; fT>250МГц; R1/R2=2.2/47кОм | B | E | C |
| 142 | DTC123JUA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>80; fT>250МГц; R1/R2=2.2/47кОм | B | E | C |
| 156 | DTA144VUA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21>33; fT>250МГц; R1/R2=47/10кОм | B | E | C |
| 166 | DTC144VUA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>33; fT>250МГц; R1/R2=47/10кОм | B | E | C |
| 179 | DTA115UU | ROHM | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21>27; fT>250МГц; | B | E | C |
| 183 | DTC115UU | ROHM | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>27; fT>250МГц; | B | E | C |
| 1A | BC846AW | PHIL | NPN | VCB0=80B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=110...220; fT>100МГц; | B | E | C |
| 1A | BC846AWT1 | MOT | NPN | VCB0=80B;IC=100MA; PD=300мВт; h21=110...220; fT>100МГц; | B | E | C |
| 1As | BC846AW | SIEM | NPN | VCB0=80B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=110...220; fT=250МГц; | B | E | C |

SOT323 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1B | BC846BW | PHIL | NPN | VCB0=80B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=200...450; fT>100МГц; | B | E | C |
| 1Bs | BC846BW | SIEM | NPN | VCB0=80B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=200...450; fT=250МГц; | B | E | C |
| 1CL | 2SC4082L | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=27...56; fT=1500МГц; | B | E | C |
| 1CM | 2SC4082M | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=39...82; fT=1500МГц; | B | E | C |
| 1CN | 2SC4082N | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=56...120; fT=1500МГц; | B | E | C |
| 1CP | 2SC4082P | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=82...180; fT=1500МГц; | B | E | C |
| 1CQ | 2SC4082Q | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=120...270; fT=1500МГц; | B | E | C |
| 1D | BC846W | PHIL | NPN | VCB0=80B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=110...450; fT>100МГц; | B | E | C |
| 1DL | 2SC4083L | ROHM | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=27...56; fT=3200МГц; | B | E | C |
| 1DM | 2SC4083M | ROHM | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=39...82; fT=3200МГц; | B | E | C |
| 1DN | 2SC4083N | ROHM | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=56...120; fT=3200МГц; | B | E | C |
| 1DP | 2SC4083P | ROHM | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=82...180; fT=3200МГц; | B | E | C |
| 1DQ | 2SC4083Q | ROHM | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=120...270; fT=3200МГц; | B | E | C |
| 1E | BC847AW | PHIL | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=110...220; fT>100МГц; | B | E | C |
| 1EL | 2SC4084L | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=27...56; fT>200МГц; | B | E | C |
| 1EM | 2SC4084M | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=39...82; fT>200МГц; | B | E | C |
| 1EN | 2SC4084N | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=56...120; fT>200МГц; | B | E | C |
| 1EP | 2SC4084P | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=82...180; fT>200МГц; | B | E | C |
| 1EQ | 2SC4084Q | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=120...270; fT>200МГц; | B | E | C |
| 1Es | BC847AW | SIEM | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=110...220; fT>=250МГц; | B | E | C |
| 1F | BC847BW | PHIL | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=200...450; fT>100МГц; | B | E | C |
| -1F | PMST5550 | PHIL | NPN | VCB0=160B;IC=600MA; PD=200мВт; h21=60...250; fT=100...300 | B | E | C |
| 1Fs | BC847BW | SIEM | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=200...450; fT=250МГц; | B | E | C |
| 1G | BC847CW | PHIL | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=420...800; fT>100МГц; | B | E | C |
| 1Gs | BC847BW | SIEM | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=420...800; fT=250МГц; | B | E | C |
| 1H | BC847W | PHIL | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=110...800; fT>100МГц; | B | E | C |
| 1J | BC848AW | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=200мВт; h21=110...220; fT>100МГц; | B | E | C |
| -1J | PMST2369 | PHIL | NPN | VCB0=40B;IC=500MA; PD=200мВт; h21=40...120 | B | E | C |
| 1Js | BC848AW | SIEM | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=110...220; fT=250МГц; | B | E | C |
| 1K | BC848BW | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=200...450; fT>100МГц; | B | E | C |
| -1K | PMST6428 | PHIL | NPN | VCB0=60B;IC=200MA; PD=200мВт; h21=250...650; fT=100...700; | B | E | C |
| 1Ks | BC848BW | SIEM | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=200...450; fT=250МГц; | B | E | C |
| 1L | BC848CW | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=420...800; fT>100МГц; | B | E | C |
| -1L | PMST6429 | PHIL | NPN | VCB0=55B;IC=200MA; PD=200мВт; h21=500...1250; fT=100...700 МГц; | B | E | C |
| 1LM | 2SC4103M | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=30MA; PD=200мВт; h21=39...82; fT>110МГц; | B | E | C |
| 1LN | 2SC4103N | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=30MA; PD=200мВт; h21=56...120; fT>110МГц; | B | E | C |
| 1LP | 2SC4103P | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=30MA; PD=200мВт; h21=82...180; fT>110МГц; | B | E | C |
| 1LQ | 2SC4103Q | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=30MA; PD=200мВт; h21=120...270; fT>110МГц; | B | E | C |
| 1Ls | BC848CW | SIEM | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=420...800; fT=250МГц; | B | E | C |
| 1M | BC848W | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=110...800; fT>100МГц; | B | E | C |
| 1MN | 2SC4128N | ROHM | NPN | VCB0=40B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=56...120; fT>230МГц; | B | E | C |
| 1MP | 2SC4128P | ROHM | NPN | VCB0=40B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=82...180; fT>230МГц; | B | E | C |
| -1V | BF820W | PHIL | NPN | VCB0=300B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>50; fT>60МГц; | B | E | C |
| -1X | BF822W | PHIL | NPN | VCB0=250B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>50; fT>60МГц; | B | E | C |
| 22 | DTC123EUA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>20; fT>250МГц; R1/R2=2.2/2.2кОм | B | E | C |
| 23 | DTC143EUA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>20; fT>250МГц; R1/R2=4.7/4.7кОм | B | E | C |
| 24 | DTC114EUA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>30; fT>250МГц; R1/R2=47/47кОм | B | E | C |
| 25 | DTC124EUA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=30MA; PD=200мВт; h21>56; fT>250МГц; R1/R2=22/22кОм | B | E | C |
| 26 | DTC144EUA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=30MA; PD=200мВт; h21>68; fT>250МГц; R1/R2=47/47кОм | B | E | C |
| 29 | DTC115EUA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=30MA; PD=200мВт; h21>82; fT>250МГц; R1/R2=100/100кОм | B | E | C |
| 2B | BC849BW | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=200...450; fT>100МГц; | B | E | C |
| 2Bs | BC849BW | SIEM | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=200...450; fT=250МГц; | B | E | C |
| 2C | BC849CW | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=420...800; fT>100МГц; | B | E | C |
| 2Cs | BC849CW | SIEM | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=420...800; fT=250МГц; | B | E | C |
| 2D | BC849W | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=200...800; fT>100МГц; | B | E | C |
| 2F | BC850BW | PHIL | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=200...450; fT>100МГц; | B | E | C |
| 2Fs | BC850BW | SIEM | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=200...450; fT=250МГц; | B | E | C |

SOT323 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 2G | BC849CW | PHIL | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=420...800; fT>100МГц; | B | E | C |
| 2Gs | BC850CW | SIEM | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=420...800; fT=250МГц; | B | E | C |
| 2H | BC850W | PHIL | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=200...800; fT>100МГц; | B | E | C |
| -2L | PMST5401 | PHIL | PNP | VCB0=-16B;IC=-500MA; PD=200мВт; h21=60...240; fT=100...300МГц; | B | E | C |
| 33 | DTA143XUA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21>30; fT>250МГц; R1/R2=4.7/10кОм | B | E | C |
| 35 | DTA124XUA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21>68; fT>250МГц; R1/R2=22/47кОм | B | E | C |
| 3A | BC856AW | PHIL | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=125...250; fT>100МГц; | B | E | C |
| 3As | BC856AW | SIEM | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=125...250; fT=250МГц; | B | E | C |
| 3B | BC856BW | PHIL | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=220...475; fT>100МГц; | B | E | C |
| 3Bs | BC856BW | SIEM | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=220...475; fT=250МГц; | B | E | C |
| 3D | BC856W | PHIL | PNP | VCB0=-80B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=125...800; fT>100МГц; | B | E | C |
| 3E | BC857AW | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=125...250; fT>100МГц; | B | E | C |
| 3Es | BC857AW | SIEM | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=125...250; fT=250МГц; | B | E | C |
| 3F | BC857BW | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=220...475; fT>100МГц; | B | E | C |
| 3Fs | BC857BW | SIEM | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=220...475; fT=250МГц; | B | E | C |
| 3G | BC857CW | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=420...800; fT>100МГц; | B | E | C |
| 3Gs | BC857CW | SIEM | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=420...800; fT=50МГц; | B | E | C |
| 3H | BC857W | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=125...800; fT>100МГц; | B | E | C |
| 3J | BC858AW | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=125...250; fT>100МГц; | B | E | C |
| 3Js | BC858AW | SIEM | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=125...250; fT=250МГц; | B | E | C |
| 3K | BC858BW | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=220...475; fT>100МГц; | B | E | C |
| 3Ks | BC858BW | SIEM | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=220...475; fT=250МГц; | B | E | C |
| 3L | BC858CW | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=420...800; fT>100МГц; | B | E | C |
| 3Ls | BC858CW | SIEM | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=420...800; fT=250МГц; | B | E | C |
| 3M | BC858W | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=125...800; fT>100МГц; | B | E | C |
| 42 | BAT54AW | PHIL | 2xSHD | VR<30B; IF<200мA;VF(IF =1мA)<320мB; CD<10пФ; tRR<5нc | K1 | K2 | A2A1 |
| 43 | BAT54CW | PHIL | 2xSHD | VR<30B; IF<200мA;VF(IF =1мA)<320мB; CD<10пФ; tRR<5нc | A1 | A2 | K1K2 |
| 43 | DTC143XUA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>30; fT>250МГц; R1/R2=4.7/10кОм | B | E | C |
| 44 | BAT54SW | PHIL | 2xSHD | VR<30B; IF<200мA;VF(IF =1мA)<320мB; CD<10пФ; tRR<5нc | A1 | K2 | K1A2 |
| 44s | BAS40-04W | SIEM | 2xSHD | VR<40B; IF<120мA;VF(IF =15мA)<1.0B; IR<1.0мкА CD<5.0пФ; | A1 | K2 | K1A2 |
| 45 | DTC124XUA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>68; fT>250МГц; R1/R2=22/47кОм | B | E | C |
| 45s | BAS40-05W | SIEM | 2xSHD | VR<40B; IF<120мA;VF(IF =15мA)<1.0B; IR<1.0мкА CD<5.0пФ; | A1 | K2 | K1A2 |
| 46s | BAS40-06W | SIEM | 2xSHD | VR<40B; IF<120мA;VF(IF =15мA)<1.0B; IR<1.0мкА CD<5.0пФ; | K1 | K2 | A1A2 |
| 4A | BC859AW | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=125...250; fT>100МГц; | B | E | C |
| 4As | BC859AW | SIEM | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=125...250; fT=250МГц; | B | E | C |
| 4B | BC859BW | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=220...475; fT>100МГц; | B | E | C |

SOT323 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 4Bs | BC859BW | SIEM | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=125...475; fT=250МГц; | B | E | C |
| 4C | BC859CW | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=420...800; fT>100МГц; | B | E | C |
| 4Cs | BC859CW | SIEM | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=420...800; fT=250МГц; | B | E | C |
| 4D | BC859W | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=125...800; fT>100МГц; | B | E | C |
| 4E | BC860AW | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=125...250; fT>100МГц; | B | E | C |
| 4F | BC860BW | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=220...475; fT>100МГц; | B | E | C |
| 4Fs | BC860BW | SIEM | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=220...475; fT=250МГц; | B | E | C |
| 4G | BC860CW | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=420...800; fT>100МГц; | B | E | C |
| 4Gs | BC860CW | SIEM | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=420...800; fT=250МГц; | B | E | C |
| 4H | BC860W | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=125...800; fT>100МГц; | B | E | C |
| 52 | DTA123YUA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=200мВт; h21>56; fT>250МГц; R1/R2=2.2/10кОм | B | E | C |
| 53 | BAT17W | SIEM | SHD | VR<4B; IF<130мA;VF(IF =10мA)<0.6B; IR<0.25мкА CD<0.75пФ; | A | nc | K |
| 54 | BAT17-04W | SIEM | 2xSHD | VR<4B; IF<130мA;VF(IF =10мA)<0.6B; IR<0.25мкА CD<0.75пФ; | A1 | K2 | K1A2 |
| 54 | DTA114YUA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21>68; fT>250МГц; R1/R2=10/47кОм | B | E | C |
| 55 | BAT17-05W | SIEM | 2xSHD | VR<4B; IF<130мA;VF(IF =10мA)<0.6B; IR<0.25мкА CD<0.75пФ; | A1 | A2 | K1K2 |
| 56 | BAT17-06W | SIEM | 2xSHD | VR<4B; IF<130мA;VF(IF =10мA)<0.6B; IR<0.25мкА; CD<0.75пФ; | K1 | K2 | A1A2 |
| 5A | BC807-16W | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=200мВт; h21=100...250; fT>80МГц; | B | E | C |
| 5As | BC807-16W | SIEM | PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21=100...250; fT=250МГц; | B | E | C |
| 5B | BC807-25W | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=200мВт; h21=160...400; fT>80МГц; | B | E | C |
| 5Bs | BC807-25W | SIEM | PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21=160...400; fT=200МГц; | B | E | C |
| 5C | BC807-40W | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=200мВт; h21=250...600; fT>80МГц; | B | E | C |
| 5Cs | BC807-40W | SIEM | PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21=250...630; fT=200МГц; | B | E | C |
| 5D | BC807W | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>80МГц; | B | E | C |
| 5E | BC808-16W | PHIL | PNP | VCB0=-25B;IC=-500MA; PD=200мВт; h21=100...250; fT>80МГц; | B | E | C |
| 5Es | BC808-16W | SIEM | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21=100...250; fT=200МГц; | B | E | C |
| 5F | BC808-25W | PHIL | PNP | VCB0=-25B;IC=-500MA; PD=200мВт; h21=160...400; fT>80МГц; | B | E | C |
| 5Fs | BC808-25W | SIEM | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21=160...400; fT=200МГц; | B | E | C |
| 5G | BC808-40W | PHIL | PNP | VCB0=-25B;IC=-500MA; PD=200мВт; h21=250...600; fT>80МГц; | B | E | C |
| 5Gs | BC808-40W | SIEM | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=250мВт; h21=250...600; fT=200МГц; | B | E | C |
| 5H | BC808W | PHIL | PNP | VCB0=-25B;IC=-500MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>80МГц; | B | E | C |
| 6.8 | DF3A6.8FU | TOSH | 2xPZ | VZ(IZT=5MA)=6.4...7.2B; IR(VR=5.0B)<0.5мкА; | K1 | K2 | A1A2 |
| 62 | DTC123YUA | ROHM | D-NPN | VCB0=-50B;IC=-500MA; PD=200мВт; h21>33; fT>250МГц; R1/R2=2.2/10кОм | B | E | C |
| 63 | BAS40W | PHIL | SHD | VR<40B; IF<120мA;VF(IF =1мA)<380B; CD<5пФ; | A | nc | K |
| 64 | BAS40-04W | PHIL | 2xSHD | VR<40B; IF<120мA;VF(IF =1мA)<380B; CD<5пФ; | A1 | K2 | K1A2 |
| 64 | DTC114YUA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>68; fT>250МГц; R1/R2=10/47кОм | B | E | C |
| 65 | BAS40-05W | PHIL | 2xSHD | VR<40B; IF<120мA;VF(IF =1мA)<380B; CD<5пФ; | A1 | A2 | K1K2 |

SOT323 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 66 | BAS40-06W | PHIL | 2xSHD | VR<40B; IF<120мA;VF(IF =1мA)<380B; CD<5пФ; | K1 | K2 | A1A2 |
| 6A | BC817-16W | PHIL | NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=200мВт; h21=100...250; fT>100МГц; | B | E | C |
| 6A | MUN5111T1 | MOT | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-50MA; PD=150мВт; h21>35 | B | E | C |
| 6As | BC817-16W | SIEM | NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=250мВт; h21=100...250; fT>170МГц; | B | E | C |
| 6B | BC817-25W | PHIL | NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=200мВт; h21=160...400; fT>100МГц; | B | E | C |
| 6B | MUN5112T1 | MOT | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-50MA; PD=150мВт; h21>60 | B | E | C |
| 6Bs | BC817-25W | SIEM | NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=250мВт; h21=160...400; fT=170МГц; | B | E | C |
| 6C | BC817-40W | PHIL | NPN | VCB0=45B;IC=500MA; PD=200мВт; h21=250...600; fT>100МГц; | B | E | C |
| 6C | MUN5113T1 | MOT | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-50MA; PD=150мВт; h21>80 | B | E | C |
| 6Cs | BC817-40W | SIEM | NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=250мВт; h21=250...630; fT=170МГц; | B | E | C |
| 6D | BC817W | PHIL | NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>100МГц; | B | E | C |
| 6D | MUN5114T1 | MOT | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-50MA; PD=150мВт; h21>80 | B | E | C |
| 6E | BC818-16W | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=500MA; PD=200мВт; h21=100...250; fT>100МГц; | B | E | C |
| 6E | MUN5115T1 | MOT | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-50MA; PD=150мВт; h21>160 | B | E | C |
| 6Es | BC818-16W | SIEM | NPN | VCB0=30B;IC=500MA; PD=250мВт; h21=100...250; fT=170МГц; | B | E | C |
| 6F | BC818-25W | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=500MA; PD=200мВт; h21=160...400; fT>100МГц; | B | E | C |
| 6F | MUN5116T1 | MOT | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-50MA; PD=150мВт; h21>160 | B | E | C |
| 6G | BC818-40W | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=500MA; PD=200мВт; h21=250...600; fT>100МГц; | B | E | C |
| 6G | MUN5130T1 | MOT | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-50MA; PD=150мВт; h21>3 | B | E | C |
| 6Gs | BC818-40W | SIEM | NPN | VCB0=30B;IC=500MA; PD=250мВт; h21=250...630; fT=170МГц; | B | E | C |
| 6H | BC817W | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=500MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>100МГц; | B | E | C |
| 6H | MUN5131T1 | MOT | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-50MA; PD=150мВт; h21>8 | B | E | C |
| 6J | MUN5132T1 | MOT | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-50MA; PD=150мВт; h21>15 | B | E | C |
| 6K | MUN5133T1 | MOT | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-50MA; PD=150мВт; h21>80 | B | E | C |
| 6L | MUN5134T1 | MOT | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-50MA; PD=150мВт; h21>80 | B | E | C |
| 6t3 | 1PS70SB40 | PHIL | SHD | VR<40B; IF<120мA;VF(IF =1мA)<380B; CD<5пФ; | A | nc | K |
| 6t4 | 1PS70SB44 | PHIL | 2xSHD | VR<40B; IF<120мA;VF(IF =1мA)<380B; CD<10пФ; | A1 | K2 | K1A2 |
| 6t5 | 1PS70SB45 | PHIL | 2xSHD | VR<40B; IF<120мA;VF(IF =1мA)<380B; CD<10пФ; | A1 | A2 | K1K2 |
| 6t6 | 1PS70SB46 | PHIL | 2xSHD | VR<40B; IF<120мA;VF(IF =1мA)<380B; CD<10пФ; | K1 | K2 | A1A2 |
| 73p | BAS70W | PHIL | SHD | VR<70B; IF<70мA;VF(IF =1мA)<410B; CD<2пФ; | A | nc | C |
| 74p | BAS70-04W | PHIL | 2xSHD | VR<70B; IF<70мA;VF(IF =1мA)<410B; CD<2пФ; | A1 | K2 | K1A2 |
| 74 | DTA114WUA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21>24; fT>250МГц; R1/R2=10/4.7кОм | B | E | C |
| 74s | BAS70-04W | SIEM | 2xSHD | VR<70B; IF<70мA;VF(IF =15мA)<1.0B; IR<0.1мкА; CD<2.0пФ; | A1 | K2 | K1A2 |
| 75p | BAS70-05W | PHIL | 2xSHD | VR<70B; IF<70мA;VF(IF =1мA)<410мB; CD<2пФ; tRR<0.1нc | A1 | A2 | K1K2 |
| 75s | BAS70-05W | SIEM | 2xSHD | VR<70B; IF<70мA;VF(IF =15мA)<1.0мB; IR<0.1мкА; CD<2.0пФ; | A1 | A2 | K1K2 |
| 76p | BAS70-06W | PHIL | 2xSHD | VR<70B; IF<70мA;VF(IF =1мA)<410мB; CD<2пФ; tRR<0.1нc | K1 | K2 | A2A1 |
| 76 | DTA144WUA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B;IC(max)=100MA; PD=200мВт; h21>56; fT>250МГц; R1/R2=47/22кОм | B | E | C |
| 76s | BAS70-06W | SIEM | 2xSHD | VR<70B; IF<70мA;VF(IF =15мA)<1.0мB; IR<0.1мкА; CD<2.0пФ; | K1 | K2 | A1A2 |
| 8.2 | 01BZA8.2 | TOSH | 2xPZ | VZ(IZT=5MA)=7.7...8.7B; IR(VR=6.5B)<0.5мкА; | K1 | K2 | A1A2 |
| 84 | DTC114WUA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>24; fT>250МГц; R1/R2=10/4.7кОм | B | E | C |
| 86 | DTA144WUA | ROHM | D-NPN | VCB0=-50B;IC(max)=100MA; PD=200мВт; h21>56; fT>250МГц; R1/R2=47/22кОм | B | E | C |
| 93 | DTA143TUA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц; R1=4.7кОм | B | E | C |

SOT323 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 94 | DTA114TUA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц; R1=10кОм | B | E | C |
| 95 | DTA124TUA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц; R1=22кОм | B | E | C |
| 96 | DTA144TUA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц; R1=47кОм | B | E | C |
| 99 | DTA115TUA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц; R1=100кОм | B | E | C |
| 9A | DTA125TU | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц; R1=200кОм | B | E | C |
| A | MRF947T1 | MOT | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=188мВт; h21>50; fT=8Ггц | B | E | C |
| A1 | BAS70-06W | PHIL | 2xFD | VR<75B; IF<150мA;VF(IF =50мA)<1.0мB; CD<2пФ; tRR<4нc | K1 | K2 | A2A1 |
| A1s | BAW56W | PHIL | 2xDI | VR<70B; IF<200мA;VF(IF =150мA)<1.25мB; CD<2.0пФ; tRR<6нc | K1 | K2 | A1A2 |
| A3 | 1PS300 | PHIL | 2xFD | VR<80B; IF<200мA;VF(IF =50мA)<1.0мB; CD<2.0пФ; tRR<4нc | K1 | K2 | A1A2 |
| A3 | 1SS300 | TOSH | 2xDI | VR<80B; IF<100мA;VF(IF =100мA)<1.2мB; tRR<4нc | K1 | K2 | A1A2 |
| A3 | KDS120 | KEC | 2xDI | VR<80B; IF=100мA;IR =0.5мкA; CT=2.2пФ | K1 | K2 | A1A2 |
| A4 | BAV70W | PHIL | 2xFD | VR<70B; IF<175мA;VF(IF =50мA)<1.0мB; CD<1.5пФ; tRR<4нc | A1 | A2 | K1K2 |
| A4s | BAV70W | SIEM | 2xDI | VR<70B; IF<200мA;VF(IF =150мA)<1.25мB; CD<1.5пФ; tRR<6нc | A1 | A2 | K1K2 |
| A6 | BAS16W | PHIL | FD | VR<75B; IF<175мA;VF(IF =50мA)<1.0мB; CD<1.5пФ; tRR<4нc | A | nc | K |
| A6s | BAS16W | SIEM | DI | VR<75B; IF<250мA;VF(IF =50мA)<1.0мB; CD<2.0пФ; tRR<6нc | A | nc | K |
| A7 | BAV99W | PHIL | 2xFD | VR<75B; IF<150мA;VF(IF =50мA)<1.0мB; CD<1.S5пФ; tRR<4нc | A1 | A2 | K1K2 |
| A7s | BAV99W | SIEM | 2xDI | VR<70B; IF<200A;VF(IF =150мA)<1.25мB; CD<1.5пФ; tRR<6нc | A1 | A2 | K1K2 |
| A9 | 1SS322 | TOSH | SHD | VR<40B; IF<100A;VF(IF =100мA)<0.6B; CD=18пФc | A | nc | K |
| AN | 2SC4098N | ROHM | NPN | VCB0=40B;IC=50MA; PD=200мВт; h21=56...120; fT=300МГц; | B | E | C |
| AP | 2SC4098P | ROHM | NPN | VCB0=40B;IC=50MA; PD=200мВт; h21=82...180; fT=300МГц; | B | E | C |
| AQ | 2SC4098Q | ROHM | NPN | VCB0=40B;IC=50MA; PD=200мВт; h21=120...270; fT=300МГц; | B | E | C |
| B3 | 1PS301 | PHIL | 2xFD | VR<80B; IF<250A;VF(IF=50мA)<1.0B; CD<1.5пФ; tRR<4нc | A1 | A2 | K1K2 |
| B3 | 1SS301 | TOSH | 2xDI | VR<80B; IF<100A;VF(IF =100мA)<1.2B; tRR<4нc | A1 | A2 | K1K2 |
| B9 | 1PS301 | TOSH | DI | VR<400B; IF<100A;VF(IF =100мA)<1.3B | A | nc | K |
| BDM | 2SA1808M | ROHM | PNP | VCB0=-30B;IC=-30MA; PD=200мВт; h21=39...82; fT>400МГц | B | E | C |
| BDN | 2SA1808N | ROHM | PNP | VCB0=-30B;IC=-30MA; PD=200мВт; h21=56...120; fT>400МГц | B | E | C |
| BDP | 2SA1808P | ROHM | PNP | VCB0=-30B;IC=-30MA; PD=200мВт; h21=82...180; fT>400МГц | B | E | C |
| BF | KDS112 | KEC | 2xDI | VR=30B; IF=50мA;IR =0.1мкA; CT=0.8пФ | A1 | A2 | K1K2 |
| BFR | 2SC4723R | ROHM | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>180МГц | B | E | C |
| BFS | 2SC4723S | ROHM | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=270...560; fT>180МГц | B | E | C |
| BHM | 2SC4700M | ROHM | NPN | VCB0=25B;IC=200MA; PD=150мВт; h21=39...82; fT>250МГц | B | E | C |
| BHN | 2SC4700N | ROHM | NPN | VCB0=25B;IC=200MA; PD=150мВт; h21=56...120; fT>250МГц | B | E | C |
| BHP | 2SC4700P | ROHM | NPN | VCB0=25B;IC=200MA; PD=150мВт; h21=82...180; fT>250МГц | B | E | C |
| BJU | 2SD2351U | ROHM | NPN | VCB0=60B;IC=150MA; PD=200мВт; h21=560...1200; fT>250МГц | B | E | C |
| BJV | 2SD2351V | ROHM | NPN | VCB0=60B;IC=150MA; PD=200мВт; h21=820...1800; fT>250МГц | B | E | C |
| BJW | 2SD2351W | ROHM | NPN | VCB0=60B;IC=150MA; PD=200мВт; h21=1200...2700; fT>250МГц | B | E | C |
| BLL | 2SC4772L | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=27...56; fT>600МГц | B | E | C |

SOT323 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| BLM | 2SC4772M | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=39...82; fT>600МГц | B | E | C |
| BLN | 2SC4772N | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=56...120; fT>600МГц | B | E | C |
| BLP | 2SC4772P | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=82...180; fT>600МГц | B | E | C |
| BMQ | 2SC4774Q | ROHM | NPN | VCB0=12B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=120...270; fT=800МГц | B | E | C |
| BMR | 2SC4774R | ROHM | NPN | =VCB0=12B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=180...390; fT=800МГц | B | E | C |
| BMS | 2SC4774S | ROHM | NPN | VCB0=12B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=270...560; fT=800МГц | B | E | C |
| BQ | 2SC4081Q | ROHM | NPN | VCB0=50B;IC=150MA; PD=200мВт; h21=120...270; fT>180МГц | B | E | C |
| BR | 2SC4081R | ROHM | NPN | VCB0=50B;IC=150MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>180МГц | B | E | C |
| BR | MSB1218A-RT1 | MOT | PNP | VCB0=-45B;IC=-100MA; PD=150мВт; h21=210...340 | B | E | C |
| BS | 2SC4081S | ROHM | NPN | VCB0=50B;IC=150MA; PD=200мВт; h21=270...560; fT>180МГц | B | E | C |
| BS | MSB1218A-ST1 | MOT | PNP | VCB0=-45B;IC=-100MA; PD=150мВт; h21=290...460 | B | E | C |
| C3 | 1PS302 | PHIL | 2xFD | VR<80B; IF<200A;VF(IF=50мA)<1.0B; CD<1.5пФ; tRR<4нc | A1 | K2 | K1 A2 |
| C3 | 1SS302 | TOSH | 2xDI | VR<80B; IF<100A;VF(IF =100мA)<1.2B; tRR<4нc | A1 | K2 | K1 A2 |
| CG | 2SA1587G | TOSH | PNP | VCB0=-120B;IC=-100MA; PD=100мВт; h21>200...400; fT>=100МГц | B | E | C |
| CHA | 2SC4667A | TOSH | NPN | VCB0=60B;IC=150MA; PD=200мВт; h21=560...1200; fT>250МГц | B | E | C |
| CHB | 2SC4667B | TOSH | NPN | VCB0=15B;IC=200MA; PD=100мВт; h21=1200...3600; fT>250МГц | B | E | C |
| CL | 2SA1587B | TOSH | PNP | VCB0=-120B;IC=150MA; PD=200мВт; h21=560...1200; fT>250МГц | B | E | C |
| CP | 2SC4097P | ROHM | NPN | VCB0=40B;IC=500MA; PD=200мВт; h21=82...180; fT>250МГц | B | E | C |
| CQ | 2PB1219Q | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=200мВт; h21=85...170; fT>100МГц | B | E | C |
| CQ | 2SC4097Q | ROHM | NPN | VCB0=40B;IC=500MA; PD=200мВт; h21=120...270; fT>250МГц | B | E | C |
| CR | 2PB1219R | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=200мВт; h21=120...240; fT>120МГц | B | E | C |
| CR | 2SC4097R | ROHM | NPN | VCB0=40B;IC=500MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>250МГц | B | E | C |
| CS | 2PB1219S | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-500MA; PD=200мВт; h21=170...340; fT>140МГц | B | E | C |
| DQ | 2PB1219AQ | PHIL | PNP | VCB0=-60B;IC=-500MA; PD=200мВт; h21=85...170; fT>100МГц | B | E | C |
| DR | 2PB1219AR | PHIL | PNP | VCB0=-60B;IC=-500MA; PD=200мВт; h21=120...240; fT>120МГц | B | E | C |
| DS | 2PB1219AS | PHIL | PNP | VCB0=-60B;IC=-500MA; PD=200мВт; h21=170...340; fT>140МГц | B | E | C |
| E0 | HSMP-381B | HP | PIN | IF<1A; VBR>100B; RT<3.0Ом; CT<0.35пФ; RH>1500Ом; RL<10Ом | A | nc | K |
| E2 | HSMP-381C | HP | 2xPIN | IF<1A; VBR>100B; RT<3.0Ом; CT<0.35пФ; RH>1500Ом; RL<10Ом | A1 | K2 | A2K1 |
| E3 | 2SA1688 | SANYO | PNP | VCB0=-30B;IC=-30MA; PD=150мВт; h21=60...120; fT>320МГц | B | E | C |
| E3 | HSMP-381E | HP | 2xPIN | IF<1A; VBR>100B; RT<3.0Ом; CT<0.35пФ; RH>1500Ом; RL<10Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| E4 | 2SA1688 | SANYO | PNP | VCB0=-30B;IC=-30MA; PD=150мВт; h21=90...180; fT>320МГц | B | E | C |
| E4 | HSMP-381F | HP | 2xPIN | IF<1A; VBR>100B; RT<3.0Ом; CT<0.35пФ; RH>1500Ом; RL<10Ом | K1 | K2 | A1A2 |
| E5 | 2SA1688 | SANYO | PNP | VCB0=-30B;IC=-30MA; PD=150мВт; h21=135...270; fT>320МГц | B | E | C |
| EC | 2SC4462 | HIT | NPN | VCB0=30B;IC=20MA; PD=150мВт; h21>30; fT>700МГц | B | E | C |
| F3 | 2SC4399 | SANYO | NPN | VCB0=30B;IC=30MA; PD=150мВт; h21=60...120; fT>320МГц | B | E | C |
| F4 | 2SC4399 | SANYO | NPN | VCB0=30B;IC=30MA; PD=150мВт; h21=90...180; fT>320МГц | B | E | C |

SOT323 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| F5 | 1SS370 | TOSH | DI | VR<200B; IF<100A;VF(IF =100мA)<1.2B; tRR<60нc | A | nc | K |
| F5 | 2SC4399 | SANYO | NPN | VCB0=30B;IC=30MA; PD=150мВт; h21=135...270; fT>320МГц | B | E | C |
| -F8 | BF824W | PHIL | PNP | VCB0=-30B;IC=-25MA; PD=200мВт; h21>25; fT>400МГц | B | E | C |
| FQ | 2PA1576Q | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=120...270; fT=100МГц | B | E | C |
| FQ | 2SA1576AQ | ROHM | PNP | VCB0=-50B;IC=-150MA; PD=200мВт; h21=120...270; fT>140МГц | B | E | C |
| FR | 2PA1576R | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>100МГц | B | E | C |
| FR | 2SA1576AR | ROHM | PNP | VCB0=-50B;IC=-150MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>140МГц | B | E | C |
| FS | 2PA1576S | PHIL | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; h21=270...560; fT>100МГц | B | E | C |
| FS | 2SA1576AS | ROHM | PNP | VCB0=-50B;IC=-150MA; PD=200мВт; h21=270...560; fT>140МГц | B | E | C |
| G | MRF947AT1 | MOT | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=180мВт; h21=75...150; fT=8ГГц | B | E | C |
| G0 | HSMP-389B | HP | PIN | IF<1A; VBR>100B; RS<2.5Ом; CT<0.30пФ | A | nc | K |
| -G1 | PMST5551 | PHIL | NPN | VCB0=180B;IC=600MA; PD=200мВт; h21=80...250; fT=100...300 МГц | B | E | C |
| G2 | HSMP-389C | HP | 2xPIN | IF<1A; VBR>100B; RS<2.5Ом; CT<0.30пФ | A1 | K2 | K1A2 |
| G3 | HSMP-389E | HP | 2xPIN | IF<1A; VBR>100B; RS<2.5Ом; CT<0.30пФ | K1 | K2 | A1A2 |
| G4 | HSMP-389F | HP | 2xPIN | IF<1A; VBR>100B; RS<2.5Ом; CT<0.30пФ | A1 | A2 | K1K2 |
| GC | 2SC4264 | HIT | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=100мВт; h21=20...200; fT>1.4ГГц | B | E | C |
| H | MRF947BT1 | MOT | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=188мВт; h21=100...200; fT=8ГГц | B | E | C |
| H | MRF947BT3 | MOT | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=188мВт; h21=100...200; fT=8ГГц | B | E | C |
| HC | 2SC4463 | HIT | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=100мВт; h21>60; fT>600МГц | B | E | C |
| HE | 2SC4102E | ROHM | NPN | VCB0=120B;IC=50MA; PD=200мВт; h21=390...820; fT>140МГц | B | E | C |
| HP | 2SA1577P | ROHM | PNP | VCB0=-40B;IC=-500MA; PD=200мВт; h21=82...180; fT>200МГц | B | E | C |
| HQ | 2SA1577Q | ROHM | PNP | VCB0=-40B;IC=-500MA; PD=200мВт; h21=120...270; fT>200МГц | B | E | C |
| HR | 2SA1577R | ROHM | PNP | VCB0=-40B;IC=-500MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>200МГц | B | E | C |
| HR | 2SC4102R | ROHM | NPN | VCB0=120B;IC=50MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>140МГц | B | E | C |
| HS | 2SC4102S | ROHM | NPN | VCB0=120B;IC=50MA; PD=200мВт; h21=270...560; fT>140МГц | B | E | C |
| I | MRF947RT3 | MOT | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=188мВт; h21>50; fT=8000МГц | E | B | C |
| IL- | 2SC4263 | HIT | NPN | VCB0=15B;IC=20MA; PD=100мВт; h21=30...200; fT>700МГц | B | E | C |
| IP- | 2SC4262 | HIT | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=100мВт; h21=50...200; fT>1.4ГГц | B | E | C |
| IS- | 2SC4537 | HIT | NPN | VCB0=15B;IC=50MA; PD=100мВт; h21=50...250; fT>4.5ГГц | B | E | C |
| JC | 2SC4265 | HIT | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=100мВт; h21>40; fT>600МГц | B | E | C |
| JC | BAL74W | PHIL | FD | VR<75B; IF<175A;VF(IF=50мA)<1.0B; CD<1.5пФ; tRR<4нc | nс | A | K |
| JF | BAL99W | PHIL | FD | VR<70B; IF<150A;VF(IF=50мA)<1.0B; CD<1.5пФ; tRR<4нc | nc | A | K |
| JM | 2SC4099M | ROHM | NPN | VCB0=25B;IC=20MA; PD=150мВт; h21=39...82; fT>500МГц | B | E | C |
| JN | 2SC4099N | ROHM | NPN | VCB0=25B;IC=20MA; PD=150мВт; h21=56...120; fT>500МГц | B | E | C |
| JP | 2SC4099P | ROHM | NPN | VCB0=25B;IC=20MA; PD=150мВт; h21=82...180; fT>500МГц | B | E | C |
| JS3 | 2SA1857 | SANYO | PNP | VCB0=-15B;IC=-50MA; PD=150мВт; h21=60...120; fT>750МГц | B | E | C |
| JS4 | 2SA1857 | SANYO | PNP | VCB0=-15B;IC=-50MA; PD=150мВт; h21=90...180; fT>750МГц | B | E | C |
| JS5 | 2SA1857 | SANYO | PNP | VCB0=-15B;IC=-50MA; PD=150мВт; h21=135...270; fT>750МГц | B | E | C |
| K14 | DTA114GUA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; h21>30; fT>250МГц; R2=10кOм | B | E | C |
| K15 | DTA124GUA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; h21>56; fT>250МГц; R2=22кOм | B | E | C |
| K16 | DTA144GUA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA;PD=200мВт;h21>68;fT>250МГц; R2=47 кOм | B | E | C |
| K19 | DTA115GUA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; h21>82; fT>250МГц; R2=100 кOм | B | E | C |
| K24 | DTC114GUA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;h21>30;fT>250МГц;R2=10кOм | B | E | C |
| K25 | DTC124GUA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;h21>56;fT>250МГц;R2=22кOм | B | E | C |
| K26 | DTC144GUA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;h21>68;fT>250МГц;R2=47кOм | B | E | C |
| K29 | DTC115GUA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;h21>82;fT>250МГц;R2=100кOм | B | E | C |

SOT323 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| K3B | DTA1D3RUA | ROHM | PNP | VCB0=-50B;IC(max)=-100MA; PD=100мВт; h21>20; fT>250МГц | B | E | C |
| K4B | DTC1D3RUA | ROHM | NPN | VCB0=50B;IC(max)=-100MA; PD=100мВт; h21>20; fT>250МГц | B | E | C |
| KH | 2SK1827 | TOSH | nFET | VDS>50B;ID=50MA; RDS(on)<50OM; gF>20MCM PD=100мВт; | G | S | D |
| KI | 2SK1829 | TOSH | nMOS | VDS>20B;ID=50MA; RDS(on)<40OM; gF>20MCM PD=100мВт; | G | S | D |
| KK | 2SK2824 | TOSH | nMOS | VDS>20B;ID=100MA; RDS(on)<28OM; gF>35MCM PD=100мВт; | G | S | D |
| KP | 2SK2034 | TOSH | nMOS | VDS>20B;ID=100MA; RDS(on)<12OM; gF>25MCM PD=100мВт; | G | S | D |
| KJ | 2SK2037 | TOSH | nMOS | VDS>20B;ID=100MA; RDS(on)<6OM; gF>35MCM PD=100мВт; | G | S | D |
| KQ | 2SJ344 | TOSH | pMOS | VDS>-50B;ID=-50MA; RDS(on)<50OM; gF>15MCM PD=100мВт; | G | S | D |
| KS | 2SJ346 | TOSH | pMOS | VDS>-20B;ID=-50MA; RDS(on)<40OM; gF>15MCM PD=100мВт; | G | S | D |
| L0 | HSMP-386B | HP | PIN | IF<1A; VBR>50B; RS(typ)=3.0Ом; CT(typ)=0.20пФ | A | nc | K |
| L2 | HSMP-386C | HP | 2xPIN | IF<1A; VBR>50B; RS(typ)=3.0Ом; CT(typ)=0.20пФ | A1 | K2 | K1 A2 |
| L2 | KTC4075 | KEC | NPN | VCB0=60B;IC=150MA; PD=100мВт; h21=70...140; fT>80МГц | B | E | C |
| L3 | HSMP-386E | HP | 2xPIN | IF<1A; VBR>50B; RS(typ)=3.0Ом; CT(typ)=0.20пФ | K1 | K2 | A1 A2 |
| L4 | BAT54W | PHIL | SHD | VR<30B; IF<200мA;VF(IF=1мA)<320мB; CD<10пФ; tRR<5нc | A | nc | K |
| L4 | HSMP-386F | HP | 2xPIN | IF<1A; VBR>50B; RS(typ)=3.0Ом; CT(typ)=0.20пФ | A1 | A2 | K1 K2 |
| L4 | KTC4075 | KEC | NPN | VCB0=60B;IC=150MA; PD=100мВт; h21=120...240; fT>80МГц | B | E | C |
| L6 | KTC4075 | KEC | NPN | VCB0=60B;IC=150MA; PD=100мВт; h21=200...400; fT>80МГц | B | E | C |
| L8 | KTC4075 | KEC | NPN | VCB0=60B;IC=150MA; PD=100мВт; h21=350...700; fT>80МГц | B | E | C |
| LBL | KTC4075 | KEC | NPN | VCB0=60B;IC=150MA; PD=100мВт; h21=350...700; fT>80МГц | B | E | C |
| LEs | BF660W | SIEM | PNP | VCB0=-40B;IC=-25MA; PD=280мВт; h21>30; fT=700МГц | B | E | C |
| LG | 2SC4116 | TOSH | NPN | VCB0=60B;IC=150MA; PD=100мВт; h21>200...400; fT>80МГц | B | E | C |
| LGR | KTC4075 | KEC | NPN | VCB0=60B;IC=150MA; PD=100мВт; h21=200...400; fT>80МГц | B | E | C |
| LHs | BF569W | SIEM | PNP | VCB0=-40B;IC=-30MA; PD=280мВт; h21>20; fT=950МГц | B | E | C |
| LKs | BF799W | SIEM | NPN | VCB0=30B;IC=35MA; PD=280мВт; h21=40...250; fT=1100МГц | B | E | C |
| LL | 2SC4116 | TOSH | NPN | VCB0=60B;IC=150MA; PD=100мВт; h21>350...700; fT>80МГц | B | E | C |
| LO | 2SC4116 | TOSH | NPN | VCB0=60B;IC=150MA; PD=100мВт; h21>70...140; fT>80МГц | B | E | C |
| LO* | KTC4075 | KEC | NPN | VCB0=60B;IC=150MA; PD=100мВт; h21>70...140; fT>80МГц | B | E | C |
| LOs | BF775W | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=30MA; PD=280мВт; h21>40...200; fT=5000МГц | B | E | C |
| LY | 2SC4116 | TOSH | NPN | VCB0=60B;IC=150MA; PD=100мВт; h21>120...240; fT>80МГц | B | E | C |
| LY | KTC4075 | KEC | NPN | VCB0=60B;IC=150MA; PD=100мВт; h21>120...240; fT>80МГц | B | E | C |
| MCs | BFS17W | SIEM | NPN | VCB0=25B;IC=50MA; PD=280мВт; h21>20...150; fT>2500МГц | B | E | C |
| N9 | 1SS372 | TOSH | 2xSHD | VR<10B; IF<100мA;VF(IF=100мA)<0.5B; CD<40пФ; | A1 | K2 | K1 A2 |
| NA | KRC401 | KEC | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=100мВт;R1/R2=4.7/4.7кOм | B | E | C |
| NB | KRC402 | KEC | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=100мВт;R1/R2=10/10кOм | B | E | C |
| NC | KRC403 | KEC | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=100мВт;R1/R2=22/22кOм | B | E | C |
| ND | KRC404 | KEC | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=100мВт;R1/R2=47/47кOм | B | E | C |
| NE | KRC405 | KEC | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=100мВт;R1/R2=2.2/47кOм | B | E | C |
| NF | KRC406 | KEC | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=100мВт;R1/R2=4.7/47кOм | B | E | C |
| NK | KRC410 | KEC | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=100мВт;R1=4.7кOм | B | E | C |
| NM | KRC411 | KEC | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=100мВт;R1=10кOм | B | E | C |
| NN | KRC412 | KEC | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=100мВт;R1=100кOм | B | E | C |
| NO | KRC413 | KEC | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=100мВт;R1=22кOм | B | E | C |
| NP | KRC414 | KEC | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=100мВт;R1=47кOм | B | E | C |
| O9 | 1SS378 | TOSH | 2xSHD | VR<10B; IF<100мA;VF(IF=100мA)<0.5B; CD<20пФ; | A1 | A2 | K1 K2 |
| P1A | PMST3904 | PHIL | NPN | VCB0=60B;IC=200MA; PD=200мВт; h21=100...300; fT>300МГц | B | E | C |
| P1Q | PMST5088 | PHIL | NPN | VCB0=35B;IC=50MA; PD=200мВт; h21>300...900 | B | E | C |
| P1R | PMST5089 | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=200мВт; h21>400...1200 | B | E | C |
| P1s | BFR92W | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=30MA; PD=280мВт; h21=40...200; fT=5000МГц | B | E | C |
| P2A | PMST3906 | PHIL | PNP | VCB0=-40B;IC=-200MA; PD=200мВт; h21=100...300; fT>250МГц | B | E | C |
| P2T | PMST4403 | PHIL | PNP | VCB0=-40B;IC=-600MA; PD=200мВт; h21=100...300; fT>200МГц | B | E | C |
| P2X | PMST4401 | PHIL | NPN | VCB0=60B;IC=600MA; PD=200мВт; h21=100...300; fT>250МГц | B | E | C |
| PA | 2SC4666 | TOSH | NPN | VCB0=50B;IC=150MA; PD=100мВт; h21>600...1800; fT=250МГц | B | E | C |
| PB | 2SC4666 | TOSH | NPN | VCB0=50B;IC=150MA; PD=100мВт; h21>1200...3600; fT=250МГц | B | E | C |
| PH | KRA307 | KEC | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=100мВт;R1/R2=10/47кOм | B | E | C |
| PI | KRA308 | KEC | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=100мВт;R1/R2=22/47кOм | B | E | C |
| PJ | KRA309 | KEC | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=100мВт;R1/R2=47/22кOм | B | E | C |
| P04 | PMSS3904 | PHIL | NPN | VCB0=60B;IC=200MA; PD=200мВт; h21=100...300; fT>180МГц | B | E | C |
| P06 | PMSS3906 | PHIL | PNP | VCB0=-40B;IC=-200MA; PD=200мВт; h21=100...300; fT>150МГц | B | E | C |

SOT323 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| QI- | 2SC4261 | HIT | NPN | VCB0=25B;IC=50MA; PD=100мВт; h21=50...180; fT>1.8ГГц | B | E | C |
| Q0 | KTC4080 | KEC | NPN | VCB0=40B;IC=20MA; PD=100мВт; h21=70...140; fT>550МГц | B | E | C |
| QR | KTC4080 | KEC | NPN | VCB0=40B;IC=20MA; PD=100мВт; h21=40...80; fT>550МГц | B | E | C |
| QY | KTC4080 | KEC | NPN | VCB0=40B;IC=20MA; PD=100мВт; h21=100...200; fT>550МГц | B | E | C |
| R2s | BFR93AW | SIEM | NPN | VCB0=15B;IC=50MA; PD=300мВт; h21=50...200; fT=6000МГц | B | E | C |
| R9 | 1SS393 | TOSH | 2xSHD | VR<40B; IF<100мA;VF(IF=100мA)<0.6B; CD=18пФ; | A1 | A2 | K1K2 |
| RBs | BF771W | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=80MA; PD=400мВт; h21=50...200; fT=8000МГц | B | E | C |
| RCs | BFR193W | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=80MA; PD=580мВт; h21=50...200; fT=8000МГц | B | E | C |
| RDs | BFR180W | SIEM | NPN | VCB0=10B;IC=4MA; PD=30мВт; h21=30...200; fT=7000МГц | B | E | C |
| RE | 2SA1579E | ROHM | PNP | VCB0=-120B;IC=-50MA; PD=200мВт; h21=390...820; fT>140МГц | B | E | C |
| Res | BFR280W | SIEM | NPN | VCB0=10B;IC=10MA; PD=80мВт; h21=30...200; fT=7500МГц | B | E | C |
| RFs | BFR181W | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=20MA; PD=175мВт; h21=50...200; fT=8000МГц | B | E | C |
| RGs | BFR182W | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=35MA; PD=250мВт; h21=50...200; fT=8000МГц | B | E | C |
| RHs | BFR183W | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=65MA; PD=450мВт; h21=50...200; fT=8000МГц | B | E | C |
| RR | 2SA1579R | ROHM | PNP | VCB0=-120B;IC=-50MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>140МГц | B | E | C |
| RS | 2SA1579S | ROHM | PNP | VCB0=-120B;IC=-50MA; PD=200мВт; h21=270...560; fT>140МГц | B | E | C |
| RT3 | 2SC4400 | SANYO | NPN | VCB0=40B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=60...120; fT>750МГц | B | E | C |
| RT4 | 2SC4400 | SANYO | NPN | VCB0=40B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=90...180; fT>750МГц | B | E | C |
| RT5 | 2SC4400 | SANYO | NPN | VCB0=40B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=135...270; fT>750МГц | B | E | C |
| S2 | KTA2014 | KEC | PNP | VCB0=-50B;IC=-150MA; PD=100мВт; h21=70...140; fT>80МГц | B | E | C |
| S4 | KTA2014 | KEC | PNP | VCB0=-50B;IC=-150MA; PD=100мВт; h21=120...240; fT>80МГц | B | E | C |
| S6 | KTA2014 | KEC | PNP | VCB0=-50B;IC=-150MA; PD=100мВт; h21=200...400; fT>80МГц | B | E | C |
| S9 | 1SS395 | TOSH | SHD | VR<10B; IF<100мA;VF(IF=100мA)<0.5B; CD<40пФ; | A | nc | K |
| SG | 2SA1586 | TOSH | PNP | VCB0=-50B;IC=-150MA; PD=100мВт; h21=200...400; fT>80МГц | B | E | C |
| SGR | KTA2014 | KEC | PNP | VCB0=-50B;IC=-150MA; PD=100мВт; h21=200...400; fT>80МГц | B | E | C |
| SM | 2SC4100M | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=200мВт; h21=39...82; fT>110МГц | B | E | C |
| SN | 2SC4100N | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=200мВт; h21=56...120; fT>110МГц | B | E | C |
| SO | 2SA1586 | TOSH | PNP | VCB0=-50B;IC=-150MA; PD=100мВт; h21>70...140; fT>80МГц | B | E | C |
| SO | KTA2014 | KEC | PNP | VCB0=-50B;IC=-150MA; PD=100мВт; h21=70...140; fT>80МГц | B | E | C |
| SP | 2SC4100P | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=200мВт; h21=82...180; fT>110МГц | B | E | C |
| SQ | 2SC4100Q | ROHM | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=200мВт; h21=120...270; fT>110МГц | B | E | C |
| SY | 2SA1586 | TOSH | PNP | VCB0=-50B;IC=-150MA; PD=100мВт; h21=120...240; fT>80МГц | B | E | C |
| SY | KTA2014 | KEC | PNP | VCB0=-50B;IC=-150MA; PD=100мВт; h21=70...140; fT>80МГц | B | E | C |
| TE | 2SC4102E | ROHM | NPN | VCB0=120B;IC=50MA; PD=200мВт; h21=390...820; fT>140МГц | B | E | C |
| TI- | 2SC4260 | HIT | NPN | VCB0=25B;IC=50MA; PD=100мВт; h21=50...180; fT>3ГГц | B | E | C |
| TR | 2SC4102R | ROHM | NPN | VCB0=120B;IC=50MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>140МГц | B | E | C |
| TS | 2SC4102S | ROHM | NPN | VCB0=120B;IC=50MA; PD=200мВт; h21=270...560; fT>140МГц | B | E | C |
| UI- | 2SC4259 | HIT | NPN | VCB0=30B;IC=20MA; PD=100мВт; h21=50...180; fT>700МГц | B | E | C |
| W1s | BFT92W | SIEM | PNP | VCB0=-20B;IC=-25MA; PD=200мВт; h21>15; fT>5000МГц | B | E | C |
| WCs | BCR133W | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21>30; fT=130МГц | B | E | C |
| WDs | BCR141W | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21>50; fT=130МГц | B | E | C |
| Wes | BCR148W | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=70MA; PD=250мВт; h21>70; fT=100МГц | B | E | C |
| WFs | BCR112W | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21>20; fT>140МГц | B | E | C |
| WGs | BCR116W | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21>70; fT=160МГц | B | E | C |
| WHs | BCR108W | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21>70; fT=170МГц | B | E | C |
| Wis | BCR158W | SIEM | D-NPN | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21>70; fT=200МГц | B | E | C |
| WJs | BCR135W | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21>70; fT=150МГц | B | E | C |
| WKs | BCR119W | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=120...630; fT>150МГц | B | E | C |
| WLs | BCR146W | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=70MA; PD=250мВт; h21>50; fT=150МГц | B | E | C |
| WMs | BCR183W | SIEM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21>30; fT>200МГц | B | E | C |
| WNs | BCR185W | SIEM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21>70; fT=200МГц | B | E | C |
| Wos | BCR191W | SIEM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21>50; fT>200МГц | B | E | C |
| WPs | BCR192W | SIEM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21>70; fT>200МГц | B | E | C |
| WRs | BCR198W | SIEM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-70MA; PD=250мВт; h21>70; fT=190МГц | B | E | C |
| WSs | BCR169W | SIEM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21=120...630; fT>150МГц | B | E | C |
| WTs | BCR166W | SIEM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21>70; fT=160МГц | B | E | C |
| Wus | BCR162W | SIEM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA; PD=250мВт; h21>20; fT>200МГц | B | E | C |
| WXs | BCR196W | SIEM | D-PNP | VCB0=-50B;IC=-70MA; PD=250мВт; h21>50; fT=150МГц | B | E | C |
| WZs | BCR142W | SIEM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21>70; fT=150МГц | B | E | C |
| XF- | 2SC4464 | HIT | NPN | VCB0=15B;IC=5MA; PD=50мВт; h21=40...250; fT>2.5ГГц | B | E | C |
| XM- | 2SC4593 | HIT | NPN | VCB0=15B;IC=50MA; PD=100мВт; h21=40...250; fT>6.5ГГц | B | E | C |
| XT- | 2SC4674 | HIT | NPN | VCB0=12B;IC=8MA; PD=50мВт; h21=50...250; fT>4ГГц | B | E | C |

SOT323 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| YP | 2SD1949P | ROHM | NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=200мВт; h21=82...180; fT>250МГц | B | E | C |
| YQ | 2SD1949Q | ROHM | NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=200мВт; h21=120...270; fT>250МГц | B | E | C |
| YR | 2SD1949R | ROHM | NPN | VCB0=50B;IC=500MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>250МГц | B | E | C |
| ZQ | 2PC4081Q | PHIL | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=120...270; fT>100МГц | B | E | C |
| ZR | 2PC4081R | PHIL | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>100МГц | B | E | C |
| ZR | MSD1819A-RT1 | MOT | NPN | VCB0=60B;IC=100MA; PD=150мВт; h21=210...340 | B | E | C |
| ZS | 2PC4081S | PHIL | NPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21=270...560; fT>100МГц | B | E | C |

SOT-343

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ALs | BFT405 | SIEM | NPN | VCB0=15B;IC=12MA; PD=55мВт; h21=50...150; fT>20ГГц | B | E | C | E |
| AMs | BFT420 | SIEM | NPN | VCB0=15B;IC=35MA; PD=160мВт; h21=50...150; fT>20ГГц | B | E | C | E |
| ANs | BFT450 | SIEM | NPN | VCB0=15B;IC=10MA; PD=450мВт; h21=50...150; fT>15ГГц | B | E | C | E |
| DI- | 2SC3867 | HIT | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=20...200; fT>1400МГц | B | E | C | nc |
| EC | 2SC2732 | HIT | NPN | VCB0=30B;IC=20MA; PD=150мВт; h21>30; fT>700МГц | E | B | C | nc |
| EI- | 3SK182 | HIT | nMOS | VDS=20B; ID=50MA; PD=150мВт; PG>10дБ; NF<6.0дБ | S | D | G2 | G1 |
| FI- | 3SK186 | HIT | nMOS | VDS=12B; ID=35MA; PD=150мВт; PG>16дБ; NF<4.5дБ | S | D | G2 | G1 |
| GC | 2SC2734 | HIT | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=20...200; fT>1.4ГГц | E | B | C | nc |
| HC | 2SC2733 | HIT | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21>60; fT>600МГц | E | B | C | nc |
| HI- | 3SK188 | HIT | nMOS | VDS=22B; ID=35MA; PD=150мВт; PG>18дБ; NF<3.2дБ | S | D | G2 | G1 |
| ID- | 2SC3127 | HIT | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=150мВт; PG=10.5 дБ; fT>3500МГц | E | B | C | nc |
| IG- | 2SK360 | HIT | nMOS | VDS=20B; ID=30MA; PCH=150мВт; PG=30дБ; NF=2.0дБ | E | B | C | nc |
| IJ- | 2SC3374 | HIT | NPN | VCB0=20B;IC=20MA; PD=150мВт; h21=20...200; fT>400МГц | E | B | C | nc |
| IL- | 2SC3493 | HIT | NPN | VCB0=15B;IC=20MA; PD=150мВт; h21=30...200; fT>700МГц | E | B | C | nc |
| IP- | 2SC3793 | HIT | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=50...200; fT>1400МГц | E | B | C | nc |
| IS- | 2SC3513 | HIT | NPN | VCB0=15B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=50...250; fT>4500МГц | E | B | C | nc |
| IT- | 3SK162 | HIT | nMOS | VDS=12B; ID=35MA; PD=150мВт; PG>18дБ; NF<3.0дБ | S | D | G2 | G1 |
| IV- | 2SK668 | HIT | nFET | GaAs; VDS=6.0B; ID=100MA; PCH=150мВт; PG=10дБ; NF=2.5дБ | S | D | S | G |
| IV- | 3SK136 | HIT | nMOS | VDS=20B; ID=35MA; PD=150мВт; PG>17дБ; NF<3.3дБ | S | D | G2 | G1 |
| IW- | 3SK137 | HIT | nMOS | VDS=15B; ID=35MA; PD=150мВт; PG>10дБ; NF<5.0дБ | S | D | G2 | G1 |
| IW- | 3SK137V | HIT | nMOS | VDS=15B; ID=35MA; PD=150мВт; PG>20дБ; NF<3.0дБ | S | D | G2 | G1 |
| IX- | 3SK138 | HIT | nMOS | VDS=15B; ID=35MA; PD=150мВт; PG>10дБ; NF<5.0дБ | S | D | G2 | G1 |
| IY- | 3SK194 | HIT | nMOS | VDS=15B; ID=35MA; PD=150мВт; PG>27дБ; NF<2.5дБ | S | D | G2 | G1 |
| IZ- | 3SK154 | HIT | nMOS | VDS=15B; ID=35MA; PD=150мВт; PG>22дБ; NF<3.0дБ | S | D | G2 | G1 |
| JC | 2SC2735 | HIT | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21>40; fT>600МГц | E | B | C | nc |
| MI- | 2SC4126 | HIT | NPN | VCB0=15B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=50...250; fT>4500МГц | E | B | C | nc |
| MOs | BF998W | SIEM | nMOS | VDS=12B; ID=30MA; PD=200мВт; NF=1.0Дб; I DSS=2...18MA; gF=24мСм | D | S | G1 | G2 |
| MYs | BF1012W | SIEM | nMOS | VDS=16B; ID=40MA; PD=200мВт; NF=1.4Дб; gF=26мСм | D | S | G1 | G2 |
| NI- | 3SK191 | HIT | nFET | GaAs; VDS=12.0B; ID=80MA; PCH=150мВт; PG>12дБ; NF<3.0дБ | S | D | G2 | G1 |
| NI- | 3SK191 | HIT | nFET | GaAs; VDS=12.0B; ID=80MA; PCH=150мВт; PG>12дБ; NF<3.0дБ | S | D | G2 | G1 |
| PAs | BFP136W | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=150MA; PD=1000мВт; h21=80...250; fT>5900МГц | E | C | E | B |

SOT-343 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| QI- | 2SC196 | HIT | NPN | VCB0=25B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=50...180; fT>1800МГц | E | B | C | nc |
| RCs | BFP193W | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=80MA; PD=580мВт; h21=50...200; fT=8000МГц | E | C | E | B |
| RDs | BFP180W | SIEM | NPN | VCB0=10B;IC=4MA; PD=30мВт; h21=30...200; fT>6200МГц | E | C | E | B |
| REs | BFP280W | SIEM | NPN | VCB0=10B;IC=10MA; PD=80мВт; h21=30...200; fT>7000МГц | E | C | E | B |
| RFs | BFP181W | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=20MA; PD=175мВт; h21=50...200; fT=8000МГц | E | C | E | B |
| RGs | BFP182W | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=35MA; PD=250мВт; h21=50...200; fT>8300МГц | E | C | E | B |
| RHs | BFP183W | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=65MA; PD=450мВт; h21=50...200; fT=8000МГц | E | C | E | B |
| RIs | BFP196W | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=100MA; PD=700мВт; h21=50...200; fT>7200МГц | E | C | E | B |
| TC | 2SC2736 | HIT | NPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=30...200; fT>1400МГц | E | B | C | nc |
| TI- | 2SC4197 | HIT | NPN | VCB0=25B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=50...180; fT>3000МГц | E | B | C | nc |
| VI- | 2SC4229 | HIT | NPN | VCB0=30B;IC=20MA; PD=150мВт; h21=50...180; fT>700МГц | E | B | C | nc |
| WI- | 3SK197 | HIT | nMOS | VDS=12B; ID=35MA; PD=150мВт; PG=24.6дБ; NF<5.5дБ | S | D | G2 | G1 |
| XB- | 2SC4416 | HIT | NPN | VCB0=25B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=50...180; fT>3000МГц | B | E | C | nc |
| XC- | 2SC4415 | HIT | NPN | VCB0=30B;IC=20MA; PD=150мВт; h21=50...180; fT>700МГц | C | B | E | B |
| XE- | 2SK1092 | HIT | nFET | GaAs; VDS=4B; ID=150MA; PD=150мВт; PG>8дБ; NF<3.5дБ | S | D | nc | G |
| XI- | 3SK196 | HIT | nMOS | VDS=12B; ID=35MA; PD=150мВт; PG=32дБ; NF=1.0дБ | S | D | G2 | G1 |
| XM- | 2SC4591 | HIT | NPN | VCB0=15B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=40...250; fT>6500МГц | E | B | C | nc |
| XN- | 2SC4592 | HIT | NPN | VCB0=15B;IC=50MA; PD=150мВт; h21=40...250; fT>7000МГц | C | E | B | E |
| XR- | 3SK228 | HIT | nFET | GaAs; VDS=12.0B; ID=50MA; PD=150мВт; PG>17дБ; NF<2.0дБ | S | D | G2 | G1 |
| XS- | 3SK229 | HIT | nFET | GaAs; VDS=12.0B; ID=50MA; PD=150мВт; PG>17дБ; NF<2.0дБ | S | D | G2 | G1 |
| XV- | 2SC4680 | HIT | NPN | VCB0=12B;IC=50MA; PD=150мВт; h21>100 | E | B | C | nc |

SOT-353

SC-88A

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S1 | UMS1 | ROHM | 2xPNP | VCB0=50B;IC=100MA; PD(com)=300мВт; h21>120 | B1 | E1 E2 | B2 | C2 | C1 |
| S2 | UMS2 | ROHM | 2xPNP | VCB0=50B;IC=100MA; PD(com)=300мВт; h21>120 | E1 | B1 B2 | E2 | C2 | C1 |
| W1 | UMW1N | ROHM | 2xNPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD(com)=300мВт; h21=180...560 | B1 | E1 E2 | B2 | C2 | C1 |
| W10 | UMW10N | ROHM | 2xNPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD(com)=300мВт; h21=27...270; fT>1500МГц | B1 | E1 E2 | B2 | C2 | C1 |
| W11 | UMW11N | ROHM | 2xNPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD(com)=300мВт; h21=27...270; fT>1500МГц | E1 | B1 B2 | E2 | C2 | C1 |
| W12 | UMW12N | ROHM | 2xNPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD(com)=300мВт; h21>120 | E1 C2 | C1 | B1 | B2 | E2 |
| W13 | UMW13N | ROHM | 2xNPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD(com)=300мВт; h21=27...270; fT>2000МГц | E1 | B1 B2 | E2 | C2 | C1 |
| W2 | UMW2N | ROHM | 2xNPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD(com)=300мВт; h21>120 | E1 | B1 B2 | E2 | C2 | C1 |
| W5 | UMW5N | ROHM | 2xNPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD(com)=300мВт; h21>250 | B1 | E1 E2 | B2 | C2 | C1 |
| W6 | UMW6N | ROHM | 2xNPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD(com)=300мВт; h21=27...270; fT>1500МГц | E2 | B2 | B1 | C1 | E1 C2 |
| W7 | UMW7N | ROHM | 2xNPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD(com)=300мВт; h21=27...270; fT>3200МГц | E2 | B2 | B1 | C1 | E1 C2 |
| W8 | UMW8N | ROHM | 2xNPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD(com)=300мВт; h21=27...270; fT>3200МГц | B1 | E1 E2 | B2 | C2 | C1 |
| W9 | UMW9T | ROHM | 2xNPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD(com)=300мВт; h21=27...270; fT>3200МГц | E1 | B1 B2 | E2 | C2 | C1 |
| Y1 | UMY1N | ROHM | PNP(1)+ NPN(2) | VCB0=50B;IC=100MA; PD(com)=300мВт; h21>120; fT>180МГц | B1 | E1 E2 | B2 | C2 | C1 |
| Y3 | UMY3N | ROHM | PNP(1)+ NPN(2) | VCB0=50B;IC=50MA; PD(com)=300мВт; h21=120...560; fT>180МГц | B1 | E1 E2 | B2 | C2 | C1 |
| Y4 | UMY4N | ROHM | PNP(1)+ NPN(2) | VCB0=50B;IC=50MA; PD(com)=300мВт; h21=120...560; fT>180МГц | E1 | B1 B2 | E2 | C2 | C1 |

SOT-363

SC-88

| Код | Типономинал | Фир ма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1Cs | BC847S | SIEM | 2xNPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=110...630; fT=250МГц | E1 | B1 | C2 | E2 | B2 | C1 |
| 1Ps | BC847PN | SIEM | PNP(1)+ NPN(2) | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=110...630; fT=250МГц | E1 | B1 | C2 | E2 | B2 | C1 |
| 3Cs | BC857S | SIEM | 2xPNP | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=125...630; fT=250МГц | E1 | B1 | C2 | E2 | B2 | C1 |
| MCs | BFS17S | SIEM | 2xNPN | VCB0=25B;IC=50MA; PD=280мВт; h21=20...150; fT>2500МГц | B1 | E1 | C2 | B2 | E2 | C1 |
| Res | BFS480 | SIEM | 2xNPN | VCB0=10B;IC=10MA; PD=80мВт; h21=30...200; fT=7500МГц | B1 | E1 | C2 | B2 | E2 | C1 |
| RFs | BFS481 | SIEM | 2xNPN | VCB0=20B;IC=20MA; PD=150мВт; h21=50...200; fT=8000МГц | B1 | E1 | C2 | B2 | E2 | C1 |
| RGs | BFS482 | SIEM | 2xNPN | VCB0=20B;IC=35MA; PD=250мВт; h21=50...200; fT=8000МГц | B1 | E1 | C2 | B2 | E2 | C1 |
| RHs | BFS483 | SIEM | 2xNPN | VCB0=20B;IC=65MA; PD=450мВт; h21=50...200; fT=8000МГц | B1 | E1 | C2 | B2 | E2 | C1 |
| T1 | UMT1N | ROHM | 2xPNP | VCB0=50B;IC=100MA; PD(com)=300мВт; h21>120 | E1 | B1 | C2 | E2 | B2 | C1 |
| T2 | UMT2N | ROHM | 2xPNP | VCB0=50B;IC=100MA; PD(com)=300мВт; h21>120 | E1 | E2 | B2 | C2 | B1 | C1 |
| T3 | UMT3N | ROHM | 2xPNP | VCB0=50B;IC=100MA; PD(com)=300мВт; h21>120 | E1 | B1 | B2 | C2 | E2 | C1 |
| W1s | BCR10PN | SIEM | D-PNP(2) + D-NPN(1) | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21>30; fT=130МГц | E1 | B1 | C2 | E2 | B2 | C1 |
| WCs | BCR133S | SIEM | D-2xNPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>30; fT=130МГц | E1 | B1 | C2 | E2 | B2 | C1 |
| WDs | BCR141S | SIEM | D-2xNPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21>50; fT>130МГц | E1 | B1 | C1 | E2 | B2 | C2 |
| Wes | BCR148S | SIEM | D-2xNPN | VCB0=50B;IC=70MA; PD=250мВт; h21>70; fT>100МГц | E1 | B1 | C1 | E2 | B2 | C2 |
| WFs | BCR08PN | SIEM | D-PNP(2) + D-NPN(1) | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21>70; fT=170МГц | E1 | B1 | C2 | E2 | B2 | C1 |
| WHs | BCR108S | SIEM | D-2xNPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=200мВт; h21>70; fT>170МГц | E1 | B1 | C1 | E2 | B2 | C2 |
| WJs | BCR135S | SIEM | D-2xNPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21>70; fT>150МГц | E1 | B1 | C1 | E2 | B2 | C2 |
| WKs | BCR119S | SIEM | D-2xNPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=120...630; fT>150МГц | E1 | B1 | C1 | E2 | B2 | C2 |
| WMs | BCR183S | SIEM | D-2xPNP | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21>30; fT=200МГц | E1 | B1 | C2 | E2 | B2 | C1 |
| WNs | BCR185S | SIEM | D-2xPNP | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21>70; fT>200МГц | E1 | B1 | C1 | E2 | B2 | C2 |
| Wos | BCR191S | SIEM | D-2xPNP | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21>50; fT>200МГц | E1 | B1 | C1 | E2 | B2 | C2 |
| WPs | BCR22PN | SIEM | D-PNP(2) + D-NPN(1) | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21>50; fT=130МГц | E1 | B1 | C2 | E2 | B2 | C1 |
| WRs | BCR198S | SIEM | D-2xPNP | VCB0=50B;IC=70MA; PD=250мВт; h21>70; fT>190МГц | E1 | B1 | C1 | E2 | B2 | C2 |
| WSs | BCR169S | SIEM | D-2xPNP | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=120...630; fT>150МГц | E1 | B1 | C1 | E2 | B2 | C2 |
| WTs | BCR48PN | SIEM | D-PNP(1) + D-NPN(2) | VCB0=50B;IC=(70NPN 100PNP)MA; PD=250мВт; h21>70; fT>100МГц | E1 | B1 | C1 | E2 | B2 | C2 |
| WVs | BCR35PN | SIEM | D-PNP(1) + D-NPN(2) | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21>70; fT>150МГц | E1 | B1 | C1 | E2 | B2 | C2 |

SOT-363 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WVs | BCR129S | SIEM | D-2xNPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=120...630; fT>150МГц | E1 | B1 | C1 | E2 | B2 | C2 |
| X1 | UMX1N | ROHM | 2xNPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD(com)=300мВт; h21>120 | E1 | B1 | C2 | E2 | B2 | C1 |
| X11 | UMX11N | ROHM | 2xNPN | VCB0=25B;IC=20MA; h21=39...180; fT>700МГц | E1 | B1 | B2 | C2 | E2 | C1 |
| X2 | UMX2N | ROHM | 2xNPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD(com)=300мВт; h21>120 | E1 | E2 | B2 | C2 | B1 | C1 |
| X3 | UMX3N | ROHM | 2xNPN | VCB0=50B;IC=100MA; PD(com)=300мВт; h21>120 | E1 | B1 | B2 | C2 | E2 | C1 |
| X4 | UMX4N | ROHM | 2xNPN | VCB0=30B;IC=50MA; PD(com)=300мВт; h21=56...180; fT>1500МГц | E1 | B1 | B2 | C2 | E2 | C1 |
| X6 | UMX6N | ROHM | 2xNPN | VCB0=40B;IC=50MA; PD(com)=300мВт; h21>56; fT>300МГц | E1 | E2 | B2 | C2 | B1 | C1 |
| Z1 | UMZ1N | ROHM | D-PNP(2) + D-NPN(1) | VCB0=50B;IC=100MA; PD(com)=300мВт; h21=120...560; fT>400МГц | E1 | B1 | C2 | E2 | B2 | C1 |
| Z2 | UMZ2N | ROHM | D-PNP(1) + D-NPN(2) | VCB0=50B;IC=100MA; PD(com)=300мВт; h21=120...560; fT>180МГц | E1 | B1 | B2 | C2 | E2 | C1 |

SOT346

SC-59

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 03 | DTC143TKA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц; R1=4.7кOм | B | E | C |
| 04 | DTC114TKA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц; R2=10кOм | B | E | C |
| 05 | DTC124TKA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц; R1=22кOм | B | E | C |
| 06 | DTC144TKA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц; R1=47кOм | B | E | C |
| 09 | DTC115TKA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц; R1=100кOм | B | E | C |
| 0A | DTC125TKA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц; R1=200кOм | B | E | C |
| 10X | 02CZ10 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=9.40...10.60B; IL(VR=8.0B)<0.5мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<12OM | A | nc | K |
| 11X | 02CZ11 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=10.40...11.60B; IL(VR=8.5B)<0.5мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<120OM | A | nc | K |
| 12 | DTA123EKA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; h21>20; fT>250МГц; R1/R2=2.2/2.2кOм | B | E | C |
| 12X | 02CZ12 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=11.40...12.60B; IL(VR=9.0B)<0.5мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<110OM | A | nc | K |
| 13 | DTA143EKA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; h21>20; fT>250МГц; R1/R2=4.7/4.7кOм | B | E | C |
| 13X | 02CZ13 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=12.40...14.10B; IL(VR=10B)<0.5мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<110OM | A | nc | K |
| 14 | DTA114EKA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; h21>30; fT>250МГц; R1/R2=10/10кOм | B | E | C |
| 15 | DTA124EKA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B; IC=30MA; PD=200мВт; h21>56; fT>250МГц; R1/R2=22/22кOм | B | E | C |
| 15X | 02CZ15 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=13.80...15.60B; IL(VR=11B)<0.5мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<110OM | A | nc | K |
| 16 | DTA144EKA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B; IC=30MA; PD=200мВт; h21>68; fT>250МГц; R1/R2=47/47кOм | B | E | C |
| 16X | 02CZ16 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=15.30...17.10B; IL(VR=12B)<0.5мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<150OM | A | nc | K |
| 18X | 02CZ18 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=16.80...19.10B; IL(VR=14B)<0.5мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<150OM | A | nc | K |
| 19 | DTA115EKA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B; IC=30MA; PD=200мВт; h21>82; fT>250МГц; R1/R2=100/100кOм | B | E | C |
| 1T1 | SST5101 | ROHM | PNP | VCB0=-60B; IC=-200MA; h21=200...400; fT>125МГц; | B | E | C |
| 2-0X | 02CZ2.0 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=1.85...2.15B; IL(VR=0.5B)<120мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<1000OM | A | nc | K |
| 2-2X | 02CZ2.2 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=2.05...2.38B; IL(VR=1.0B)<120мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<1000OM | A | nc | K |
| 2-4X | 02CZ2.4 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=2.28...2.60B; IL(VR=1.0B)<120мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<1000OM | A | nc | K |
| 2-7X | 02CZ2.7 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=2.50...2.90B; IL(VR=1.0B)<120мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<1000OM | A | nc | K |
| 20X | 02CZ20 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=18.80...21.20B; IL(VR=15B)<0.5мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<2000OM | A | nc | K |
| 22 | DTC123EKA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=200мВт; h21>20; fT>250МГц; R1/R2=2.2/2.2кOм | B | E | C |
| 22X | 02CZ22 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=20.80...23.30B; IL(VR=17B)<0.5мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<2000OM | A | nc | K |
| 23 | DTC143EKA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=200мВт; h21>20; fT>250МГц; R1/R2=4.7/4.7кOм | B | E | C |
| 24 | DTC114EKA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=200мВт; h21>30; fT>250МГц; R1/R2=10/10SкOм | B | E | C |
| 24X | 02CZ24 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=22.80...25.60B; IL(VR=19B)<0.5мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<200OM | A | nc | K |

SOT346 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 25 | DTC124EKA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=30MA; PD=200мВт; h21>56; fT>250МГц; R1/R2=22/22кOм | B | E | C |
| 26 | DTC144EKA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=30MA; PD=200мВт; h21>68; fT>250МГц; R1/R2=47/47кOм | B | E | C |
| 27X | 02CZ27 | TOSH | DZ | VZ(IZT=2MA)=25.10...28.90B; IL(VR=21B)<0.5мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<250OM | A | nc | K |
| 29 | DTC115EKA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=20MA; PD=200мВт; h21>82; fT>250МГц; R1/R2=100/100кOм | B | E | C |
| 3-0X | 02CZ3.0 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=2.80...3.20B; IL(VR=1.0B)<50мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<1000OM | A | nc | K |
| 3-3X | 02CZ3.3 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=3.10...3.50B; IL(VR=1.0B)<20мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<1000OM | A | nc | K |
| 3-6X | 02CZ3.6 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=3.40...3.80B; IL(VR=1.0B)<10мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<1000OM | A | nc | K |
| 3-9X | 02CZ3.9 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=3.70...4.10B; IL(VR=1.0B)<10мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<1000OM | A | nc | K |
| 30X | 02CZ30 | TOSH | DZ | VZ(IZT=2MA)=28.00...32.00B; IL(VR=23B)<0.5мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<250OM | A | nc | K |
| 33 | DTA143XKA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; h21>30; fT>250МГц; R1/R2=4.7/10кOм | B | E | C |
| 33X | 02CZ33 | TOSH | DZ | VZ(IZT=2MA)=31.00...35.00B; IL(VR=25B)<0.5мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<250OM | A | nc | K |
| 35 | DTA124XKA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; h21>68; fT>250МГц; R1/R2=22/47кOм | B | E | C |
| 36X | 02CZ36 | TOSH | DZ | VZ(IZT=2MA)=34.00...38.00B; IL(VR=27B)<0.5мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<250OM | A | nc | K |
| 39X | 02CZ39 | TOSH | DZ | VZ(IZT=2MA)=37.00...41.00B; IL(VR=30B)<0.5мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<250OM | A | nc | K |
| 4-3X | 02CZ4.3 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=4.00...4.50B; IL(VR=1.0B)<5мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<1000OM | A | nc | K |
| 4-7X | 02CZ4.7 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=4.40...4.90B; IL(VR=1.0B)<5мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<1000OM | A | nc | K |
| 43 | DTA143XKA | ROHM | D-PNP | VCB0=50B; IC=100MA; PD=200мВт; h21>30; fT>250МГц; R1/R2=4.7/10кOм | B | E | C |
| 43X | 02CZ43 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=40.00...45.00B; IL(VR=33B)<0.5мкА; | A | nc | K |
| 45 | DTC124XKA | ROHM | D-PNP | VCB0=50B; IC=100MA; PD=200мВт; h21>68; fT>250МГц; R1/R2=22/47кOм | B | E | C |
| 47X | 02CZ47 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=44.00...49.00B; IL(VR=36B)<0.5мкА; | A | nc | K |
| 5-1X | 02CZ5.1 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=4.80...5.40B; IL(VR=1.5B)<1мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<1000OM | A | nc | K |
| 5-6X | 02CZ5.6 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=5.30...6.00B; IL(VR=2.5B)<1мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<900OM | A | nc | K |
| 52 | DTA123YKA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; h21>33; fT>250МГц; R1/R2=2.2/10кOм | B | E | C |
| 54 | DTA114YKA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; h21>68; fT>250МГц; R1/R2=10/4.7кOм | B | E | C |
| 6-2X | 02CZ6.2 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=5.80...6.60B; IL(VR=3.0B)<1мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<500OM | A | nc | K |
| 6-8X | 02CZ6.8 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=6.40...7.20B; IL(VR=5.0B)<0.5мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<150OM | A | nc | K |
| 62 | DTC123YKA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=200мВт; h21>33; fT>250МГц; R1/R2=2.2/10кOм | B | E | C |
| 64 | DTC114YKA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=200мВт; h21>68; fT>250МГц; R1/R2=10/47кOм | B | E | C |
| 7-5X | 02CZ7.5 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=7.00...7.90B; IL(VR=6.0B)<0.5мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<120OM | A | nc | K |
| 74 | DTA114WKA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; h21>24; fT>250МГц; R1/R2=10/4.7кOм | B | E | C |
| 76 | DTA144WKA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B; IC=30MA; PD=200мВт; h21>56; fT>250МГц; R1/R2=47/22кOм | B | E | C |
| 8-2X | 02CZ8.2 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=7.70...8.70B; IL(VR=6.5B)<0.5мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<120OM | A | nc | K |
| 84 | DTC114WKA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=200мВт; h21>24; fT>250МГц; R1/R2=10/4.7кOм | B | E | C |
| 86 | DTC144WKA | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=30MA; PD=200мВт; h21>56; fT>250МГц; R1/R2=47/22кOм | B | E | C |
| 9-1X | 02CZ9.1 | TOSH | DZ | VZ(IZT=5MA)=8.50...9.60B; IL(VR=7.0B)<0.5мкА; ZZT(IZT=0.5MA)<120OM | A | nc | K |
| 93 | DTA143TKA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц; R1=4.7кOм | B | E | C |
| 94 | DTA114TKA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц; R1=10кOм | B | E | C |
| 95 | DTA124TKA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц; R1=22кOм | B | E | C |

SOT346 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 96 | DTA144TKA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц; R1=47кOм | B | E | C |
| 99 | DTA115TKA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц; R1=100кOм | B | E | C |
| 9A | DTA125TKA | ROHM | D-PNP | VCB0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>250МГц; R1=200кOм | B | E | C |
| A3 | 1SS181 | TOSH | 2xDI | VR<80B; IF<100A;VF(IF =100мA)<1.2B; IR<0.5мкА; tRR<4нc | K1 | K2 | A1 A2 |
| A9 | 1SS294 | TOSH | SHD | VR>40B; VF(IF =100мA)<0.6B; IR(VR =40B)<5мкА; CT<25пФ | A | nc | K |
| AAQ | 2SD1757KQ | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=500MA; PD=200мВт; h21=120...270; fT>150МГц | B | E | C |
| AAR | 2SD1757KR | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=500MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>150МГц | B | E | C |
| AAS | 2SD1757KS | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=500MA; PD=200мВт; h21=270...560; fT>150МГц | B | E | C |
| ACL | 2SC3837KL | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=27...56; fT=1500МГц | B | E | C |
| ACM | 2SC3837KM | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=39...82; fT=1500МГц | B | E | C |
| ACN | 2SC3837KN | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=56...120; fT=1500МГц | B | E | C |
| ACP | 2SC3837KP | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=82...180; fT=1500МГц | B | E | C |
| ACQ | 2SC3837KQ | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=120...270; fT=1500МГц | B | E | C |
| ADL | 2SC3838KL | ROHM | NPN | VCB0=20B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=27...56; fT=3200МГц | B | E | C |
| ADM | 2SC3838KM | ROHM | NPN | VCB0=20B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=39...82; fT=3200МГц | B | E | C |
| ADN | 2SC3838KN | ROHM | NPN | VCB0=20B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=56...120; fT=3200МГц | B | E | C |
| ADP | 2SC3838KP | ROHM | NPN | VCB0=20B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=82...180; fT=3200МГц | B | E | C |
| ADQ | 2SC3838KQ | ROHM | NPN | VCB0=20B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=120...270; fT=3200МГц | B | E | C |
| AEL | 2SC3839KL | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=27...56; fT>200МГц | B | E | C |
| AEM | 2SC3839KM | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=39...82; fT>200МГц | B | E | C |
| AEN | 2SC3839KN | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=56...120; fT>200МГц | B | E | C |
| AEP | 2SC3839KP | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=82...180; fT>200МГц | B | E | C |
| AEQ | 2SC3839KQ | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=120...270; fT>200МГц | B | E | C |
| AFP | 2SD1781KP | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=800MA; PD=200мВт; h21=82...180; fT>150МГц | B | E | C |
| AFQ | 2SD1781KQ | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=800MA; PD=200мВт; h21=120...270; fT>150МГц | B | E | C |
| AFR | 2SD1781KR | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=800MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>150МГц | B | E | C |
| AHP | 2SB1197KP | ROHM | PNP | VCB0=-40B; IC=-800MA; PD=200мВт; h21=82...180; fT>200МГц | B | E | C |
| AHQ | 2SB1197KQ | ROHM | PNP | VCB0=-40B; IC=-800MA; PD=200мВт; h21=120...270; fT>200МГц | B | E | C |
| AHR | 2SB1197KR | ROHM | PNP | VCB0=-40B; IC=-800MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>200МГц | B | E | C |
| AJP | 2SD1782KP | ROHM | NPN | VCB0=80B; IC=500MA; PD=200мВт; h21=82...180; fT>180МГц | B | E | C |
| AJQ | 2SD1782KQ | ROHM | NPN | VCB0=80B; IC=500MA; PD=200мВт; h21=120...270; fT>180МГц | B | E | C |
| AJR | 2SD1782KR | ROHM | NPN | VCB0=80B; IC=500MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>180МГц | B | E | C |
| AKP | 2SB1198KP | ROHM | PNP | VCB0=-80B; IC=-500MA; PD=200мВт; h21=82...180; fT>180МГц | B | E | C |
| AKQ | 2SB1198KQ | ROHM | PNP | VCB0=-80B; IC=-500MA; PD=200мВт; h21=120...270; fT>180МГц | B | E | C |
| AKR | 2SB1198KR | ROHM | PNP | VCB0=-80B; IC=-500MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>180МГц | B | E | C |
| ALM | 2SC3802KM | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=30MA; PD=200мВт; h21=39...82; fT>110МГц | B | E | C |
| ALN | 2SC3802KN | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=30MA; PD=200мВт; h21=56...120; fT>110МГц | B | E | C |
| ALP | 2SC3802KP | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=30MA; PD=200мВт; h21=82...180; fT>110МГц | B | E | C |
| ALQ | 2SC3802KQ | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=30MA; PD=200мВт; h21=120...270; fT>110МГц | B | E | C |
| AMN | 2SC4018KN | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=100MA; PD=200мВт; h21=56...120; fT>230МГц | B | E | C |
| AMP | 2SC4018KP | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=100MA; PD=200мВт; h21=82...180; fT>230МГц | B | E | C |
| AN | 2SC2413KN | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=50MA; PD=200мВт; h21=56...120; fT=300МГц | B | E | C |
| AN | 2SC2532 | TOSH | NPN | VCE0=40B; IC=300MA; PD=150мВт; h21>5000 | B | E | C |
| ANM | 2SC4061KM | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=100MA; PD=200мВт; h21=39...82; fT>100МГц | B | E | C |
| ANN | 2SC4061KN | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=100MA; PD=200мВт; h21=56...120; fT>100МГц | B | E | C |
| ANP | 2SC4061KP | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=100MA; PD=200мВт; h21=82...180; fT>100МГц | B | E | C |
| AP | 2SC2413KP | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=50MA; PD=200мВт; h21=82...180; fT=300МГц | B | E | C |
| AP_ | 2SC4074M | ROHM | NPN | VCB0=18B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=270; fT>1500МГц | B | E | C |
| AQ | 2SC2413KQ | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=50MA; PD=200мВт; h21=120...270; fT=300МГц | B | E | C |
| AQP | 2SB1051KP | ROHM | PNP | VCB0=-40B; IC=-1000MA; PD=200мВт; h21=82...180; fT>150МГц | B | E | C |
| AQQ | 2SB1051KQ | ROHM | PNP | VCB0=-40B; IC=-1000MA; PD=200мВт; h21=120...270; fT>150МГц | B | E | C |
| AQR | 2SB1051KR | ROHM | PNP | VCB0=-40B; IC=-1000MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>150МГц | B | E | C |
| ATQ | 2SC4326KQ | ROHM | NPN | VCB0=12B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=120...270; fT>800МГц | B | E | C |
| ATR | 2SC4326KR | ROHM | NPN | VCB0=12B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=180...390; fT>800МГц | B | E | C |
| ATS | 2SC4326KS | ROHM | NPN | VCB0=12B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=270...560; fT>800МГц | B | E | C |

SOT346 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| B3 | 1SS184 | TOSH | 2xDI | VR<80B; IF<100A;VF(IF =100мA)<1.2B; IR<0.5мкА; tRR<4нc | A1 | A2 | K1K2 |
| B9 | 1SS311 | TOSH | DI | VR<40B; IF<100A;VF(IF =100мA)<1.2B; IR<1.0мкА | A | nc | K |
| BBU | 2SD2114KU | ROHM | NPN | VCB0=25B; IC=500MA; PD=200мВт; h21=560...1200; fT>350МГц | B | E | C |
| BBV | 2SD2114KV | ROHM | NPN | VCB0=25B; IC=500MA; PD=200мВт; h21=820...1800; fT>350МГц | B | E | C |
| BBW | 2SD2114KW | ROHM | NPN | VCB0=25B; IC=500MA; PD=200мВт; h21=1200...2700; fT>350МГц | B | E | C |
| BDM | 2SA1733KM | ROHM | PNP | VCB0=-30B; IC=-30MA; PD=200мВт; h21=39...82; fT>400МГц | B | E | C |
| BDN | 2SA1733KN | ROHM | PNP | VCB0=-30B; IC=-30MA; PD=200мВт; h21=56...120; fT>400МГц | B | E | C |
| BDP | 2SA1733KP | ROHM | PNP | VCB0=-30B; IC=-30MA; PD=200мВт; h21=82...180; fT>400МГц | B | E | C |
| BFR | 2SC4642KR | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>180МГц | B | E | C |
| BFS | 2SC4642KS | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=200мВт; h21=270...560; fT>180МГц | B | E | C |
| BHM | 2SC4699KM | ROHM | NPN | VCB0=25B; IC=200MA; PD=200мВт; h21=39...82; fT>250МГц | B | E | C |
| BHN | 2SC4699KN | ROHM | NPN | VCB0=25B; IC=200MA; PD=200мВт; h21=56...120; fT>250МГц | B | E | C |
| BHP | 2SC4699KP | ROHM | NPN | VCB0=25B; IC=200MA; PD=200мВт; h21=82...180; fT>250МГц | B | E | C |
| BJU | 2SD2226KU | ROHM | NPN | VCB0=60B; IC=150MA; PD=200мВт; h21=560...1200; fT>250МГц | B | E | C |
| BJV | 2SD2226KV | ROHM | NPN | VCB0=60B; IC=150MA; PD=200мВт; h21=820...1800; fT>250МГц | B | E | C |
| BJW | 2SD2226KW | ROHM | NPN | VCB0=60B; IC=150MA; PD=200мВт; h21=1200...2700; fT>250МГц | B | E | C |
| BLL | 2SC4771KL | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=50MA; PD=200мВт; h21=27...56; fT>600МГц | B | E | C |
| BLM | 2SC4771KM | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=50MA; PD=200мВт; h21=39...82; fT>600МГц | B | E | C |
| BLN | 2SC4771KN | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=50MA; PD=200мВт; h21=56...120; fT>600МГц | B | E | C |
| BLP | 2SC4771KP | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=50MA; PD=200мВт; h21=82...180; fT>600МГц | B | E | C |
| BMQ | 2SC4713KQ | ROHM | NPN | VCB0=12B; IC=50MA; PD=200мВт; h21=120...270; fT=800МГц | B | E | C |
| BMR | 2SC4713KR | ROHM | NPN | VCB0=12B; IC=50MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT=800МГц | B | E | C |
| BMS | 2SC4713KS | ROHM | NPN | VCB0=12B; IC=50MA; PD=200мВт; h21=270...560; fT=800МГц | B | E | C |
| BQ | 2SC2412KQ | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=150MA; PD=200мВт; h21=120...270; fT>180МГц | B | E | C |
| BR | 2SC2412KR | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=150MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>180МГц | B | E | C |
| BS | 2SC2412KS | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=150MA; PD=200мВт; h21=270...560; fT>180МГц | B | E | C |
| C3 | 1SS226 | TOSH | 2xDI | VR<80B; IF<100A;VF(IF =100мA)<1.2B; IR<0.5мкА; tRR<4нc | A1 | K2 | K1A2 |
| C9 | 1SS307 | TOSH | DI | VR<30B; IF<100A;VF(IF =100мA)<1.3B; IR<0.01мкА | A | nc | K |
| CP | 2SC2411KP | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=500MA; PD=200мВт; h21=82...180; fT>250МГц | B | E | C |
| CQ | 2SC2411KQ | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=500MA; PD=200мВт; h21=120...270; fT>250МГц | B | E | C |
| CR | 2SC2411KR | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=500MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>250МГц | B | E | C |
| D3 | 1SS187 | TOSH | DI | VR<80B; IF<100A;VF(IF =100мA)<1.2B; IR<0.5мкА; tRR<4нc | K | nc | A |
| DE | 2SA1037AKLNE | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-150MA; PD=200мВт; h21=390...820; fT>140МГц | B | E | C |
| DI- | 2SC3867 | HIT | NPN | UCB0=20B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=20...200; fT>1.4ГГц | E | B | C |
| DR | 2SA1037AKLNR | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-150MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>140МГц | B | E | C |
| DS | 2SA1037AKLNS | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-150MA; PD=200мВт; h21=270...560; fT>140МГц | B | E | C |
| E11 | DTA113ZKA | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; h21>33; fT>250МГц; R1/R2=1/10кOм | B | E | C |
| E13 | DTA143ZKA | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; h21>80; fT>250МГц; R1/R2=4.7/47кOм | B | E | C |
| E21 | DTC113ZKA | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=200мВт; h21>33; fT>250МГц; R1/R2=1/10кOм | B | E | C |
| E23 | DTC143ZKA | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=200мВт; h21>80; fT>250МГц; R1/R2=4.7/47кOм | B | E | C |
| E3 | 1SS190 | TOSH | DI | VR<80B; IF<100A;VF(IF =100мA)<1.2B; IR<0.5мкА; tRR<4нc | nc | K | A |
| E32 | DTA143JKA | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; h21>80; fT>250МГц; R1/R2=2.2/47кOм | B | E | C |
| E42 | DTC143JKA | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=200мВт; h21>80; fT>250МГц; R1/R2=2.2/47кOм | B | E | C |
| E56 | DTA144VKA | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; h21>33; fT>250МГц; R1/R2=47/10кOм | B | E | C |

SOT346 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| E66 | DTC144VKA | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=200мВт; h21>33; fT>250МГц;R1/R2=47/10кOм | B | E | C |
| E79 | DTA115UK | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; h21>27; fT>250МГц | B | E | C |
| E89 | DTC115UK | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=200мВт; h21>27; fT>250МГц | B | E | C |
| E92 | DTB123TK | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-500MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>200МГц; R1=2.2кOм | B | E | C |
| E94 | DTB114TK | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-500MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>200МГц; R1=10кOм | B | E | C |
| E97 | DTB163TK | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-500MA; PD=200мВт; h21>100...600; fT>200МГц | B | E | C |
| EC | 2SC2732 | HIT | NPN | UCB0=30B; IC=20MA; PD=150мВт; h21>30; fT>700МГц | B | E | C |
| F02 | DTD123TK | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=500MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>200МГц;R1=2.2кOм | B | E | C |
| F03 | DTB143TK | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-500MA; PD=200мВт; h21>100...600; fT>200МГц;R1=4.7кOм | B | E | C |
| F04 | DTD114TK | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=500MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>200МГц;R1=10кOм | B | E | C |
| F07 | DTD163TK | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=500MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>200МГц | B | E | C |
| F11 | DTB113EK | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-500MA; PD=200мВт; h21>33; f T>200МГц;R1/R2=1/1кOм | B | E | C |
| F12 | DTB123EK | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-500MA; PD=200мВт; h21>39; fT>200МГц; R1/R2=2.2/2.2кOм | B | E | C |
| F13 | DTB143EK | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-500MA; PD=200мВт; h21>47; fT>200МГц; R1/R2=4.7/4.7кOм | B | E | C |
| F14 | DTB114EK | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-500MA; PD=200мВт; h21>56; fT>200МГц; R1/R2=10/10кOм | B | E | C |
| F21 | DTD113EK | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=500MA; PD=200мВт; h21>33; fT>200МГц; R1/R2=1/1кOм | B | E | C |
| F22 | DTD123EK | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=500MA; PD=200мВт; h21>39; fT>200МГц; R1/R2=2.2/2.2кOм | B | E | C |
| F23 | DTD143EK | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=500MA; PD=200мВт; h21>47; fT>200МГц; R1/R2=4.7/4.7кOм | B | E | C |
| F23 | DTD143TK | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=500MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>200МГц; R1=4.7кOм | B | E | C |
| F24 | DTD114EK | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=500MA; PD=200мВт; h21>56; fT>200МГц; R1/R2=10/10кOм | B | E | C |
| F3 | 1SS193 | TOSH | DI | VR<80B; IF<100A;VF(IF =100мA)<1.2B; IR<0.5мкА; tRR<4нc | A | nc | K |
| F5 | 1SS250 | TOSH | DI | VR<200B; IF<100A;VF(IF =100мA)<1.2B; IR<1.0мкА; tRR<60нc | A | nc | K |
| F52 | DTB123YK | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-500MA; PD=200мВт; h21>56; fT>200МГц; R1/R2=2.2/10кOм | B | E | C |
| F62 | DTD123YK | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=500MA; PD=200мВт; h21>56; fT>200МГц; R1/R2=2.2/10кOм | B | E | C |
| F9 | 1SS321 | TOSH | 2xSHD | VR>10B; VF(IF =50мA)<1.0B; IR(VR =10B)<0.5мкА; CT<4.5пФ | A1 | A2 | K1 K2 |
| FQ | 2SA1037AKQ | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-150MA; PD=200мВт; h21=120...270; fT>140МГц | B | E | C |
| FR | 2SA1037AKR | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-150MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>140МГц | B | E | C |
| FS | 2SA1037AKS | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-150MA; PD=200мВт; h21=270...560; fT>140МГц | B | E | C |
| G08 | DTD133HK | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=500MA; PD=200мВт; h21>56; fT>200МГц; R1/R2=3.3/10кOм | B | E | C |
| G11 | DTB113ZK | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-500MA; PD=200мВт; h21>56; fT>200МГц; R1/R2=1/10кOм | B | E | C |
| G21 | DTD113ZK | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=-500MA; PD=200мВт; h21>56; fT>200МГц; R1/R2=1/10кOм | B | E | C |
| G3 | 1SS196 | TOSH | DI | VR<80B; IF<100A;VF(IF =100мA)<1.2B; IR<0.5мкА; tRR<4нc | nc | A | K |
| G3C | DTB122JK | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-500MA; PD=200мВт; h21>47; fT>250МГц; R1/R2=0.22/4.7кOм | B | E | C |
| G4C | DTD122JK | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=500MA; PD=200мВт; h21>47; fT>250МГц; R1/R2=0.22/4.7кOм | B | E | C |
| G98 | DTB133HK | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-500MA; PD=200мВт; h21>56; fT>200МГц; R1/R2=3.3/10кOм | B | E | C |
| GC | 2SC2734 | HIT | NPN | UCB0=20B; IC=50MA; PD=150мВт; h21>20...200; fT>1.4ГГц | B | E | C |
| GE | 2SA1455KE | ROHM | PNP | VCB0=-120B; IC=-50MA; PD=200мВт; h21=390...820; fT>140МГц | B | E | C |
| GR | 2SA1455KR | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-150MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>140МГц | B | E | C |
| GS | 2SA1455KS | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-150MA; PD=200мВт; h21=270...560; fT>140МГц | B | E | C |

SOT346 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| H02 | DTC323TK | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=600MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>200МГц;R1=2.2кOм | B | E | C |
| H03 | DTC343TK | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=600MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>200МГц;R1=4.7кOм | B | E | C |
| H04 | DTC314TK | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=600MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>200МГц;R1=10кOм | B | E | C |
| H07 | DTC363TK | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=600MA; PD=200мВт; h21=100...600; fT>200МГц;R1=6.8кOм | B | E | C |
| H27 | DTC363EK | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=600MA; PD=200мВт; h21>70; fT>200МГц; R1/R2=6.8/6.8кOм | B | E | C |
| H9 | 1SS344 | TOSH | SHD | VR>20B; VF(IF =500мA)<0.55B; IR(VR =20B)<0.5мкА; CT<120пФ | A | nc | K |
| HC | 2SC2733 | HIT | NPN | UCB0=30B; IC=50MA; PD=150мВт; h21>60; fT>600MГц | B | E | C |
| HE | 2SC3906KE | ROHM | NPN | VCB0=120B; IC=50MA; PD=200мВт; h21=390...820; fT>140МГц | B | E | C |
| HP | 2SA1036KP | ROHM | PNP | VCB0=-40B; IC=-500MA; PD=200мВт; h21=82...180; fT>200МГц | B | E | C |
| HQ | 2SA1036KQ | ROHM | PNP | VCB0=-40B; IC=-500MA; PD=200мВт; h21=120...270; fT>200МГц | B | E | C |
| HR | 2SA1036KR | ROHM | PNP | VCB0=-40B; IC=-500MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>200МГц | B | E | C |
| HR | 2SC3906KR | ROHM | NPN | VCB0=120B; IC=50MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>140МГц | B | E | C |
| HS | 2SC3906KS | ROHM | NPN | VCB0=120B; IC=50MA; PD=200мВт; h21=270...560; fT>140МГц | B | E | C |
| I9 | 1SS336 | TOSH | 2xDI | VR<80B; IF<200A;VF(IF =200мA)<1.2B; IR<0.5мкА; tRR<20нc | K1 | K2 | A1 A2 |
| ID- | 2SC3127 | HIT | NPN | UCB0=20B; IC=50MA; PD=150мВт; fT>3.5 ГГц | B | E | C |
| IE | 2SC3722KE | ROHM | NPN | VCB0=120B; IC=50MA; PD=200мВт; h21=390...820; fT>140МГц | B | E | C |
| IG- | 2SK360 | HIT | nMOS | UDS=20B; IC=30MA; PD=150мВт; NF=2.0дБ | D | G | S |
| IJ- | 2SC3374 | HIT | NPN | UCB0=20B; IC=20MA; PD=150мВт; h21=20...200; fT>400МГц | B | E | C |
| IL- | 2SC3493 | HIT | NPN | UCB0=15B; IC=20MA; PD=150мВт; h21=30...200; fT>700МГц | B | E | C |
| IP- | 2SC3793 | HIT | NPN | UCB0=20B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=50...200; fT>1.4 ГГц | B | E | C |
| IR | 2SC3722KR | ROHM | NPN | VCB0=120B; IC=50MA; PD=200мВт; h21=120...390; fT>140МГц | B | E | C |
| IS | 2SC3722KS | ROHM | NPN | VCB0=120B; IC=50MA; PD=200мВт; h21=270...560; fT>140МГц | B | E | C |
| IS- | 2SC3513 | HIT | NPN | UCB0=15B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=50...250; fT>4.5 ГГц | B | E | C |
| J9 | 1SS337 | TOSH | 2xDI | VR<80B; IF<200A;VF(IF =200мA)<1.2B; IR<0.5мкА; tRR<20нc | A1 | A2 | K1 K2 |
| JC | 2SC2735 | HIT | NPN | UCB0=30B; IC=50MA; PD=150мВт; h21>40; fT>600МГц | E | B | C |
| JM | 2SC2059KM | ROHM | NPN | VCB0=25B; IC=20MA; PD=150мВт; h21=39...82; fT>500МГц | B | E | C |
| JN | 2SC2059KN | ROHM | NPN | VCB0=25B; IC=20MA; PD=150мВт; h21=56...120; fT>500МГц | B | E | C |
| JP | 2SC2059KP | ROHM | NPN | VCB0=25B; IC=20MA; PD=150мВт; h21=82...180; fT>500МГц | B | E | C |
| K14 | DTA114GKA | ROHM | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA;PD=200мВт;h21>30;fT>250МГц; R2=10кOм | B | E | C |
| K15 | DTA124GKA | ROHM | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA;PD=200мВт;h21>56;fT>250МГц; R2=22кOм | B | E | C |
| K16 | DTA144GKA | ROHM | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA;PD=200мВт;h21>68;fT>250МГц; R2=47кOм | B | E | C |
| K19 | DTA115GKA | ROHM | PNP | VCB0=-50B;IC=-100MA;PD=200мВт;h21>82;fT>250МГц; R2=100кOм | B | E | C |
| K24 | DTC114GKA | ROHM | PNP | VCB0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;h21>30;fT>250МГц;R2=10кOм | B | E | C |
| K25 | DTC124GKA | ROHM | PNP | VCB0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;h21>56;fT>250МГц;R2=22кOм | B | E | C |
| K26 | DTC144GKA | ROHM | PNP | VCB0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;h21>68;fT>250МГц;R2=47кOм | B | E | C |
| K29 | DTC115GKA | ROHM | PNP | VCB0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;h21>82;fT>250МГц; R2=100кOм | B | E | C |
| K3B | DTA1D3RKA | ROHM | PNP | VCB0=-50B;IC=-30MA;PD=200мВт;h21>20;fT>250МГц; R1/R2=2.7/1кOм | B | E | C |
| K4B | DTC1D3RKA | ROHM | PNP | VCB0=50B;IC=30MA;PD=200мВт;h21>20;fT>250МГц; R1/R2=2.7/1кOм | B | E | C |
| K9 | ISS348 | TOSH | SHD | VR>80B; VF(IF =100мA)<0.7B; IR(VR =80B)<5мкА; CT<100пФ | A | nc | K |
| KE | 2SK1062 | TOSH | nMOS | VDS=60B;ID=200MA; PD=200мВт; RDS(on)=0,6OM; | G | S | D |
| KF | 2SJ168 | TOSH | pMOS | VDS=-60B;ID=-200MA; PD=200мВт; RDS(on)=1.3OM; | G | S | D |
| KH | 2SK1826 | TOSH | nMOS | VDS=50B;ID=50MA; PD=200мВт; RDS(on)=20OM; | G | S | D |
| KI | 2SK1828 | TOSH | nMOS | VDS=20B;ID=50MA; PD=100мВт; RDS(on)=20OM; | G | S | D |
| KJ | 2SK2036 | TOSH | nMOS | VDS=20B;ID=100MA; PD=200мВт; RDS(on)=3.5OM; | G | S | D |

SOT346 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| KK | 2SK2823 | TOSH | nMOS | VDS=20B;ID=100MA; PD=200мВт; RDS(on)=7OM; | G | S | D |
| KM | 2SK2009 | TOSH | nMOS | VDS=30B;ID=200MA; PD=200мВт; RDS(on)=1.2OM; | G | S | D |
| KN | 2SJ305 | TOSH | pMOS | VDS=-30B;ID=-200MA; PD=200мВт; RDS(on)=2.4OM; | G | S | D |
| KP | 2SK2033 | TOSH | nMOS | VDS=20B;ID=100MA; PD=200мВт; RDS(on)=8OM; | G | S | D |
| KQ | 2SJ343 | TOSH | pMOS | VDS=-50B;ID=-50MA; PD=200мВт; RDS(on)=20OM; | G | S | D |
| KS | 2SJ345 | TOSH | pMOS | VDS=-20B;ID=50MA; PD=200мВт; RDS(on)=20OM; | G | S | D |
| L14 | DTB114GK | ROHM | PNP | VCB0=-50B;IC=-500MA;PD=200мВт;h21>56;fT>200МГц; R2=10кOм | B | E | C |
| L24 | DTD114GK | ROHM | NPN | VCB0=50B;IC=500MA;PD=200мВт;h21>56;fT>200МГц;R2=10кOм | B | E | C |
| L9 | 1SS349 | TOSH | SHD | VR>20B; VF(IF =1A)<0.55B; IR(VR =20B)<50мкА; CT=250пФ | A | nc | K |
| LE | 2SC2412KLNE | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=150MA; PD=200мВт; h21=390...820; fT>180МГц | B | E | C |
| LG | 2SC2712GR | TOSH | NPN | VCB0=50B; IC=150MA; PD=150мВт; h21=200...400; fT>80МГц | B | E | C |
| LL | 2SC2712BL | TOSH | NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=150мВт; h21=350...700; fT>80МГц | B | E | C |
| LO | 2SC2712O | TOSH | NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=150мВт; h21=70...140; fT>80МГц | B | E | C |
| LR | 2SC2412KLNR | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=150MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>180МГц | B | E | C |
| LS | 2SC2412KLNS | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=150MA; PD=200мВт; h21=270...560; fT>180МГц | B | E | C |
| LY | 2SC2712Y | TOSH | NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=150мВт; h21=120...240; fT>80МГц | B | E | C |
| N9 | 1SS379 | TOSH | 2xDI | VR>10B; VF(IF =100мA)<0.5B; IR(VR =10B)<20мкА; CT<40пФ | A1 | K2 | K1 K2 |
| O9 | 1SS377 | TOSH | 2xDI | VR>10B; VF(IF =100мA)<0.5B; IR(VR =10B)<20мкА; CT<40пФ | A1 | A2 | K1 K2 |
| P9 | 1SS379 | TOSH | 2xDI | VR<80B; IF<100A;VF(IF =200мA)<1.3B; IR<0.01мкА; | A1 | K2 | K1 K2 |
| QA | RN1421 | TOSH | dNPN | VCE0=50B;IC=800MA;PD=200мВт;fT>250МГц;R1/R2=1/1кOм | B | E | C |
| QB | RN1422 | TOSH | dNPN | VCE0=50B;IC=800MA;PD=200мВт;fT>250МГц;R1/R2=2.2/2.2кOм | B | E | C |
| QC | RN1423 | TOSH | dNPN | VCE0=50B;IC=800MA;PD=200мВт;fT>250МГц;R1/R2=4.7/4.7кOм | B | E | C |
| QD | RN1424 | TOSH | dNPN | VCE0=50B;IC=800MA;PD=200мВт;fT>250МГц;R1/R2=10/10кOм | B | E | C |
| QE | RN1425 | TOSH | dNPN | VCE0=50B;IC=800MA;PD=200мВт;fT>250МГц;R1/R2=0.47/10кOм | B | E | C |
| QF | RN1426 | TOSH | dNPN | VCE0=50B;IC=800MA;PD=200мВт;fT>250МГц;R1/R2=1/10кOм | B | E | C |
| QG | RN1427 | TOSH | dNPN | VCE0=50B;IC=800MA;PD=200мВт;fT>250МГц;R1/R2=2.2/10кOм | B | E | C |
| QI | 2SC4196 | HIT | NPN | UCB0=25B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=50...180; fT>1.8ГГц | B | E | C |
| R1A | MMST3904 | ROHM | NPN | VCB0=25B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=50...180; fT>1.8ГГц | B | E | C |
| R1B | MMST2222 | ROHM | NPN | VCB0=25B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=50...180; fT>1.8ГГц | B | E | C |
| R1C | MMST1130 | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=200MA; h21=120...360; | B | E | C |
| R1C | MMSTA20 | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=200MA; h21>120; fT>125MГц | B | E | C |
| R1G | MMSTA06 | ROHM | NPN | VCB0=80B; IC=500MA; h21>100; fT>100MГц | B | E | C |
| R1K | MMST6428 | ROHM | NPN | VCB0=60B; IC=200MA; h21=250...650; fT>100MГц | B | E | C |
| R1M | MMSTA13 | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=500MA; h21>10000; fT>125MГц | B | E | C |
| R1P | MMST2222A | ROHM | NPN | VCB0=75B; IC=600MA; h21=100...300; fT>250MГц | B | E | C |
| R1N | MMSTA14 | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=500MA; h21>20000; fT>125MГц | B | E | C |
| R1O | MMST5088 | ROHM | NPN | VCB0=35B; IC=200MA; h21=300...900; fT>50MГц | B | E | C |
| R1R | MMST5089 | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=200MA; h21=400...1200; fT>50MГц | B | E | C |
| R2A | MMST3906 | ROHM | PNP | VCB0=-40B; IC=-200MA; h21=100...300; fT>250MГц | B | E | C |
| R2B | MMST2907 | ROHM | PNP | VCB0=-60B; IC=-600MA; h21=100...300; fT>200MГц | B | E | C |
| R2C | MMSTA70 | ROHM | PNP | VCB0=-60B; IC=-200MA; h21=160...400; fT>125MГц | B | E | C |
| R2F | MMST2907A | ROHM | PNP | VCB0=-60B; IC=-600MA; h21=100...300; fT>200MГц | B | E | C |
| R2G | MMSTA56 | ROHM | PNP | VCB0=-80B; IC=-500MA; h21>100; fT>50MГц | B | E | C |
| R2K | MMST8598 | ROHM | PNP | VCB0=-60B; IC=-200MA; h21=100...300; fT>150MГц | B | E | C |
| R2P | MMST5086 | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-200MA; h21=150...500; fT>40MГц | B | E | C |
| R2O | MMST5087 | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-200MA; h21=250...800; fT>40МГц | B | E | C |
| R2Q | SST7157 | ROHM | PNP | VCB0=-60B;IC=-200MA; h21>100; | B | E | C |
| R2T | MMST4403 | ROHM | PNP | VCB0=-40B; IC=-600MA; h21=100...300; fT>200МГц | B | E | C |
| R2U | MMSTA63 | ROHM | PNP | VCB0=-30B; IC=-300MA; h21>5000; fT>125МГц | B | E | C |
| R2V | MMSTA64 | ROHM | PNP | VCB0=-30B; IC=-300MA; h21>10000; fT>125МГц | B | E | C |
| R2X | MMST4401 | ROHM | PNP | VCB0=60B; IC=600MA; h21=100...300; fT>250МГц | B | E | C |
| R9 | 1SS392 | TOSH | 2xSHD | VR>40B; VF(IF =100мA)<0.6B; IR(VR =40B)<5мкА; CT<25пФ | A1 | A2 | K1 K2 |
| R93 | SSTTIS93 | ROHM | PNP | VCB0=-40B; IC=-800MA; h21=100...300; fT>50МГц | B | E | C |
| RA | RN2421 | TOSH | dPNP | VCE0=-50B;IC=-800MA;PD=200мВт;fT>250МГц;R1/R2=1/1кOм | B | E | C |
| RAT | MMST28 | ROHM | NPN | VCB0=80B; IC=500MA; h21>10000; fT>125МГц | B | E | C |
| RB | RN2422 | TOSH | dPNP | VCE0=-50B;IC=-800MA;PD=200мВт;fT>250МГц;R1/R2=2.2/2.2кOм | B | E | C |
| RBR | MMST6838 | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=200MA; h21>200; fT>50МГц | B | E | C |

SOT346 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| RC | RN2423 | TOSH | dPNP | VCE0=-50B;IC=-800MA;PD=200мВт;fT>250МГц;R1/R2=4.7/4.7кOм | B | E | C |
| RD | RN2424 | TOSH | dPNP | VCE0=-50B;IC=-800MA;PD=200мВт;fT>250МГц;R1/R2=10/10кOм | B | E | C |
| RE | 2SA1514KE | ROHM | PNP | VCE0=-120B; IC=-50MA; PD=200мВт; h21=390...820; fT>140МГц | B | E | C |
| RE | RN2425 | TOSH | dPNP | VCE0=-50B;IC=-800MA;PD=200мВт;fT>250МГц;R1/R2=0.47/10кOм | B | E | C |
| RF | RN2426 | TOSH | dPNP | VCE0=-50B;IC=-800MA;PD=200мВт;fT>250МГц;R1/R2=1/10кOм | B | E | C |
| RFQ | SST6839 | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-200MA; h21>100; fT>50МГц | B | E | C |
| RG | RN2427 | TOSH | dPNP | VCE0=-50B;IC=-800MA;PD=200мВт;fT>250МГц;R1/R2=2.2/10кOм | B | E | C |
| RR | 2SA1514KR | ROHM | PNP | VCE0=-120B; IC=-50MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>140МГц | B | E | C |
| RS | 2SA1514KS | ROHM | PNP | VCE0=-120B; IC=-50MA; PD=200мВт; h21=270...560; fT>140МГц | B | E | C |
| RVZ | MMST4126 | ROHM | PNP | VCB0=-25B; IC=-200MA; h21=120...360; fT>250МГц | B | E | C |
| RZC | MMST4124 | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=200MA; h21=120...360; fT>300МГц | B | E | C |
| S9 | 1SS394 | TOSH | SHD | VR>10B; VF(IF =100мA)<0.5B; IR(VR =10B)<20мкА; CT<40пФ | A | nc | K |
| SM | 2SC3082KM | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=50MA; PD=200мВт; h21=39...82;fT>110МГц | B | E | C |
| SN | 2SC3082KN | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=50MA; PD=200мВт; h21=56...120;fT>110МГц | B | E | C |
| SP | 2SC3082KP | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=50MA; PD=200мВт; h21=82...180;fT>110МГц | B | E | C |
| SQ | 2SC3082KQ | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=50MA; PD=200мВт; h21=120..270;fT>110МГц | B | E | C |
| T9 | 1SS396 | TOSH | 2xSHD | VR>40B; VF(IF =100мA)<0.6B; IR(VR =40B)<5мкА; CT<25пФ | A1 | K2 | K1 A2 |
| TC | 2SC2736 | HIT | NPN | UCB0=30B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=30...200; fT>1.4ГГц | B | E | C |
| TE | 2SC33906KE | ROHM | NPN | VCB0=120B; IC=50MA; PD=200мВт; h21=390..820;fT>140МГц | B | E | C |
| TI- | 2SC4197 | HIT | NPN | UCB0=25B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=30...200; fT>1.4ГГц | B | E | C |
| TR | 2SC33906KR | ROHM | NPN | VCB0=120B; IC=50MA; PD=200мВт; h21=390..820;fT>140МГц | B | E | C |
| TS | 2SC33906KS | ROHM | NPN | UCB0=25B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=50...180; fT>3ГГц | B | E | C |
| UA | 2SB852KA | ROHM | PNP | VCB0=-40B; IC=-300MA; PD=200мВт; h21>1000;fT>200МГц | B | E | C |
| UB | 2SB852KB | ROHM | PNP | VCB0=-40B; IC=-300MA; PD=200мВт; h21>5000;fT>200МГц | B | E | C |
| UI- | 2SC4229 | HIT | NPN | UCB0=30B; IC=20MA; PD=150мВт; h21=50...180; fT>700MГц | B | E | C |
| WA | 2SD1383KA | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=300MA; PD=300мВт; h21>1000;fT>250МГц | B | E | C |
| WB | 2SD1383KB | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=300MA; PD=200мВт; h21>5000;fT>250МГц | B | E | C |
| X_ | 2SB1051K | ROHM | PNP | VCB0=32B; IC=-1000MA; PD=200мВт; h21=390;fT>150МГц | B | E | C |
| X9 | ISS398 | TOSH | 2xDI | VR>400B; IF<100мA VF(IF =100мA)<1.3B; IR<1.0мкА; | A1 | K2 | K1 A2 |
| XA | RN1401 | TOSH | dNPN | VCE0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;fT=200МГц; R1/R2=4.7/4.7кOм | B | E | C |
| XB | RN1402 | TOSH | dNPN | VCE0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;fT>250МГц;R1/R2=10/10кOм | B | E | C |
| XB_ | 2SC4416 | HIT | NPN | UCB0=25B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=50...180; fT>3ГГц | E | B | C |
| XC | RN1403 | TOSH | dNPN | VCE0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;fT=200МГц;R1/R2=22/22кOм | B | E | C |
| XD | RN1404 | TOSH | dNPN | VCE0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;fT=200МГц;R1/R2=47/47кOм | B | E | C |
| XE | RN1405 | TOSH | dNPN | VCE0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;fT=200МГц; R1/R2=2.2/47кOм | B | E | C |
| XF | RN1406 | TOSH | dNPN | VCE0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;fT=200МГц; R1/R2=4.7/4.7кOм | B | E | C |
| XH | RN1407 | TOSH | dNPN | VCE0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;fT=200МГц;R1/R2=10/47кOм | B | E | C |
| XI | RN1408 | TOSH | dNPN | VCE0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;fT=200МГц;R1/R2=22/47кOм | B | E | C |
| XJ | RN1409 | TOSH | dNPN | VCE0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;fT=200МГц;R1/R2=47/22кOм | B | E | C |
| XK | RN1410 | TOSH | dNPN | VCE0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;fT=200МГц;R1=4.7кOм | B | E | C |
| XM | RN1411 | TOSH | dNPN | VCE0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;fT=200МГц;R1=10кOм | B | E | C |
| XM_ | 2SC4591 | HIT | NPN | UCB0=15B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=40...250; fT>6.5ГГц | B | E | C |
| XN | RN1412 | TOSH | dNPN | VCE0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;fT=200МГц;R1=22кOм | B | E | C |
| XP | RN1413 | TOSH | dNPN | VCE0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;fT=200МГц;R1=47кOм | B | E | C |
| XQ | RN1414 | TOSH | dNPN | VCE0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;fT=200МГц;R1/R2=1/10кOм | B | E | C |
| XS | RN1415 | TOSH | dNPN | VCE0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;fT=200МГц; R1/R2=2.2/10кOм | B | E | C |
| XT | RN1416 | TOSH | dNPN | VCE0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;fT=200МГц; R1/R2=4.7/10кOм | B | E | C |
| XU | RN1417 | TOSH | dNPN | VCE0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;fT=200МГц; R1/R2=10/4.7кOм | B | E | C |
| XU_ | 2SC4680 | HIT | NPN | UCB0=12B; IC=50MA; PD=150мВт; h21>100 | B | E | C |
| XW | RN1418 | TOSH | dNPN | VCE0=50B;IC=100MA;PD=200мВт;fT=200МГц;R1/R2=47/10кOм | B | E | C |
| YA | RN2401 | TOSH | dNPN | VCE0=-50B;IC=-100MA;PD=200мВт;fT=200МГц; R1/R2=4.7/4.7кOм | B | E | C |
| YB | RN2402 | TOSH | dPNP | VCE0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; fT=200МГц; R1/R2=10/10кOм | B | E | C |
| YC | RN2403 | TOSH | dPNP | VCE0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; fT=200МГц; R1/R2=22/22кOм | B | E | C |
| YD | RN2404 | TOSH | dPNP | VCE0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; fT=200МГц; R1/R2=47/47кOм | B | E | C |

SOT346 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| YE | RN2405 | TOSH | dPNP | VCE0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; fT=200МГц; R1/R2=2.2/47кOм | B | E | C |
| YF | RN2406 | TOSH | dPNP | VCE0=-50B;IC=-100MA; PD=200мВт; fT=200МГц; R1/R2=4.7/47кOм | B | E | C |
| YH | RN2407 | TOSH | dPNP | VCE0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; fT=200МГц; R1/R2=10/47кOм | B | E | C |
| YI | RN2408 | TOSH | dPNP | VCE0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; fT=200МГц; R1/R2=22/47кOм | B | E | C |
| YJ | RN2409 | TOSH | dPNP | VCE0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; fT=200МГц; R1/R2=47/22кOм | B | E | C |
| YK | RN2410 | TOSH | dPNP | VCE0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; fT=20МГц; R1=4.7кOм | B | E | C |
| YM | RN2411 | TOSH | dPNP | VCE0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; fT=20МГц; R1=10кOм | B | E | C |
| YN | RN2412 | TOSH | dPNP | VCE0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; fT=20МГц; R1=22кOм | B | E | C |
| YP | 2SD1484KP | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=500MA; PD=200мВт; h21=82...180;fT>250МГц | B | E | C |
| YP | RN2413 | TOSH | dPNP | VCE0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; fT=20МГц; R1=47кOм | B | E | C |
| YQ | 2SD1484KQ | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=500MA; PD=200мВт; h21=120..270;fT>250МГц | B | E | C |
| YQ | RN2414 | TOSH | dPNP | VCE0=-50B;IC=-100MA;PD=200мВт;fT=200МГц; R1/R2=1/10кOм | B | E | C |
| YR | 2SD1484KR | TOSH | NPN | VCB0=50B; IC=500MA; PD=200мВт; h21=180...390;fT>250МГц | B | E | C |
| YS | RN2415 | TOSH | dPNP | VCE0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; fT=200МГц; R1/R2=2.2/10кOм | B | E | C |
| YT | RN2416 | TOSH | dPNP | VCE0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; fT=200МГц; R1/R2=4.7/10кOм | B | E | C |
| YU | RN2417 | TOSH | dPNP | VCE0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; fT=200МГц; R1/R2=10/4.7кOм | B | E | C |
| YW | RN2418 | TOSH | dPNP | VCE0=-50B; IC=-100MA; PD=200мВт; fT=200МГц; R1/R2=47/10кOм | B | E | C |

SOT – 416

SC – 75A

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 03 | DTC143TE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=150мВт; h21=100...600; fT>250МГц R1=4.7кOм | B | E | C |
| 04 | DTC114TE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=150мВт; h21=100...600; fT>250МГц R1=10кOм | B | E | C |
| 05 | DTC124TE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=150мВт; h21=100...600; fT>250МГц R1=22кOм | B | E | C |
| 06 | DTC144TE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=150мВт; h21=100...600; fT>250МГц R1=47кOм | B | E | C |
| 12 | DTA123EE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=100MA;PD=150мВт; h21>20; fT>250МГц R1/R2=2.2/2.2кOм | B | E | C |
| 13 | DTA143EE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=100MA;PD=150мВт; h21>20; fT>250МГц R1/R2=4.7/4.7кOм | B | E | C |
| 14 | DTA114EE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=100MA;PD=150мВт; h21>30; fT>250МГц R1/R2=10/10кOм | B | E | C |
| 15 | DTA124EE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC(max)=100MA;PD=150мВт;h21>56; fT>250МГц R1/R2=22/22кOм | B | E | C |
| 16 | DTA144EE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC(max)=100MA;PD=150мВт;h21>68; fT>250МГц R1/R2=47/47кOм | B | E | C |
| 19 | DTA115EE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC(max)=100;PD=150мВт;h21>82; fT>250МГц R1/R2=100/100кOм | B | E | C |
| 22 | DTC123EE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA;PD=150мВт;h21>20; fT>250МГц R1/R2=2.2/2.2кOм | B | E | C |
| 23 | DTC143EE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA;PD=150мВт;h21>20; fT>250МГц R1/R2=4.7/4.7кOм | B | E | C |
| 24 | DTC114EE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA;PD=150мВт;h21>30; fT>250МГц R1/R2=10/10кOм | B | E | C |
| 25 | DTC124EE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC(max)=100MA;PD=150мВт;h21>56; fT>250МГц R1/R2=22/22кOм | B | E | C |
| 26 | DTC144EE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC(max)=100;PD=150мВт;h21>68; fT>250МГц R1/R2=47/47кOм | B | E | C |
| 29 | DTC115EE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC(max)=100MA;PD=150мВт;h21>82; fT>250МГц R1/R2=100/100кOм | B | E | C |
| 33 | DTA143XE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA;PD=150мВт;h21>20; fT>250МГц R1/R2=4.7/4.7кOм | B | E | C |
| 35 | DTA124XE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA;PD=150мВт;h21>68; fT>250МГц R1/R2=22/47кOм | B | E | C |
| 43 | DTC143XE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA;PD=150мВт;h21>30; fT>250МГц R1/R2=4.7/10кOм | B | E | C |
| 45 | DTA124XE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA;PD=150мВт;h21>68; fT>250МГц R1/R2=22/47кOм | B | E | C |
| 52 | DTA123YE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA;PD=150мВт;h21>33; fT>250МГц R1/R2=2.2/10кOм | B | E | C |
| 54 | DTA114YE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA;PD=150мВт;h21>68; fT>250МГц R1/R2=10/47кOм | B | E | C |
| 62 | DTC123YE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA;PD=150мВт;h21>33; fT>250МГц R1/R2=2.2/10кOм | B | E | C |
| 64 | DTC114YE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA;PD=150мВт;h21>68; fT>250МГц R1/R2=10/47кOм | B | E | C |
| 69 | DTC115TE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA;PD=150мВт;h21=100...600; fT>250МГц R1=100кOм | B | E | C |
| 74 | DTA114WE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA;PD=150мВт;h21>24; fT>250МГц R1/R2=10/4.7кOм | B | E | C |
| 76 | DTA144WE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC(max)=100MA;PD=150мВт;h21>56; fT>250МГц R1/R2=47/22кOм | B | E | C |
| 84 | DTC114WE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA;PD=150мВт;h21>24; fT>250МГц R1/R2=10/4.7кOм | B | E | C |

SOT – 416 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 86 | DTC144WE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC(max)=100MA;PD=150мВт;h21>56; fT>250МГц R1/R2=47/22кOм | B | E | C |
| 93 | DTA143TE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA;PD=150мВт;h21=100...600; fT>250МГц R1=4.7кOм | B | E | C |
| 94 | DTA114TE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA;PD=150мВт;h21=100...600; fT>250МГц R1=10кOм | B | E | C |
| 95 | DTA124TE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA;PD=150мВт;h21=100...600; fT>250МГц R1=22кOм | B | E | C |
| 96 | DTA144TE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA;PD=150мВт;h21=100...600; fT>250МГц R1=47кOм | B | E | C |
| 99 | DTA115TE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA;PD=150мВт;h21=100...600; fT>250МГц R1=100кOм | B | E | C |
| A3 | ISS360 | TOSH | 2xDI | VR<80B; IF<100A;VF(IF =100мA)<1.2B; IR<0.5мкА; tRR<4нc | K1 | K2 | A1 A2 |
| AN | 2SC4618 | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=56...120; fT>300МГц | B | E | C |
| AP | 2SC4618 | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=82...180; fT>300МГц | B | E | C |
| AQ | 2SC4618 | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=120...270; fT>300МГц | B | E | C |
| B3 | 1SS361 | TOSH | 2xDI | VR<80B; IF<100A;VF(IF =100мA)<1.2B; IR<0.5мкА; tRR<4нc | A1 | A2 | K1 K2 |
| BQ | 2SC4617 | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=150MA; PD=200мВт; h21=120...270; fT>180МГц | B | E | C |
| BR | 2SC4617 | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=150MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>180МГц | B | E | C |
| BS | 2SC4617 | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=150MA; PD=200мВт; h21=270...560; fT>180МГц | B | E | C |
| C3 | 1SS362 | TOSH | 2xDI | VR<80B; IF<80A;VF(IF =80мA)<1.2B; IR<0.5мкА; tRR<4нc | A1 | K2 | K1 A2 |
| E11 | DTA113ZE | ROHM | D-PNP | VCB0=50B; IC=100MA; PD=150мВт; h21>33; fT>250МГц R1/R2=1/10кOм | B | E | C |
| E13 | DTA143ZE | ROHM | D-PNP | VCB0=50B; IC=100MA; PD=150мВт; h21>80; fT>250МГц R1/R2=4.7/4.7кOм | B | E | C |
| E21 | DTC113ZE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=150мВт; h21>33; fT>250МГц R1/R2=1/10кOм | B | E | C |
| E23 | DTC143ZE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=150мВт; h21>80; fT>250МГц R1/R2=4.7/4.7кOм | B | E | C |
| E32 | DTA123JE | ROHM | D-PNP | VCB0=50B; IC=100MA; PD=150мВт; h21>80; fT>250МГц R1/R2=2.2/47кOм | B | E | C |
| E42 | DTC123JE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=150мВт; h21>80; fT>250МГц R1/R2=2.2/47кOм | B | E | C |
| E56 | DTA144VE | ROHM | D-PNP | VCB0=50B; IC=100MA; PD=150мВт; h21>33; fT>250МГц R1/R2=47/10кOм | B | E | C |
| E66 | DTC144VE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC=100MA; PD=150мВт; h21>33; fT>250МГц R1/R2=47/10кOм | B | E | C |
| FQ | 2SA177A | ROHM | PNP | VCB0=50B; IC=150MA; PD=200мВт; h21=120...270; fT>140МГц | B | E | C |
| FR | 2SA177A | ROHM | PNP | VCB0=50B; IC=150MA; PD=200мВт; h21=180...390; fT>140МГц | B | E | C |
| FS | 2SA177A | ROHM | PNP | VCB0=50B; IC=150MA; PD=200мВт; h21=270...560; fT>140МГц | B | E | C |
| JM | 2SC4649 | ROHM | NPN | VCB0=25B; IC=20MA; PD=150мВт; h21=39...82; fT>500МГц | B | E | C |
| JN | 2SC4649 | ROHM | NPN | VCB0=25B; IC=20MA; PD=150мВт; h21=56...120; fT>500МГц | B | E | C |
| JP | 2SC4649 | ROHM | NPN | VCB0=25B; IC=20MA; PD=150мВт; h21=82...180; fT>500МГц | B | E | C |
| K19 | DTA115GE | ROHM | D-PNP | VCB0=50B;IC=100MA;PD=150мВт; h21>82; fT>250МГц R2=100кOм | B | E | C |
| K29 | DTC115GE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B;IC=100MA;PD=150мВт; h21>82; fT>250МГц R2=100кOм | B | E | C |
| K3B | DTA1D3RE | ROHM | D-PNP | VCB0=50B; IC(max)=100MA; PD=150мВт; h21>20; fT>250МГц | B | E | C |
| K4B | DTA1D3RE | ROHM | D-NPN | VCB0=50B; IC(max)=100MA; PD=150мВт; h21>20; fT>250МГц | B | E | C |
| KI | 2SK1830 | TOSH | nFET | VDS=20B; IC=50MA; PD=200мВт; RDS(on)=20Oм | G | S | D |
| KK | 2SK2825 | TOSH | nFET | VDS=20B; IC=100MA; PD=200мВт; RDS(on)=10Oм | G | S | D |
| KP | 2SK2035 | TOSH | nFET | VDS=20B; IC=100MA; PD=200мВт; RDS(on)=8Oм | G | S | D |
| KS | 2SJ347 | TOSH | pFET | VDS=-20B; IC=-50MA; PD=200мВт; RDS(on)=20Oм | G | S | D |
| 09 | 1SS385 | TOSH | 2xSHD | VR>10B; VF(IF =100мA)<0.5B; IR(VR =10B)<20мкА; CT<20пФ | A1 | A2 | K1K2 |
| SM | 2SC4619 | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=39...82; fT>110МГц | B | E | C |
| SN | 2SC4619 | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=56...120; fT>110МГц | B | E | C |
| SP | 2SC4619 | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=82...180; fT>110МГц | B | E | C |
| SQ | 2SC4619 | ROHM | NPN | VCB0=30B; IC=50MA; PD=150мВт; h21=120...270; fT>110МГц | B | E | C |
| XA | RN1101 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=4.7/4.7кOм | B | E | C |

SOT – 416 (продолжение)

| Код | Типоно минал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| XB | RN1102 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=10/10кOм | B | E | C |
| XC | RN1103 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=22/22кOм | B | E | C |
| XD | RN1104 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=47/47кOм | B | E | C |
| XE | RN1105 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=2.2/47кOм | B | E | C |
| XF | RN1106 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=4.7/4.7кOм | B | E | C |
| XH | RN1107 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=10/47кOм | B | E | C |
| XI | RN1108 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=22/47кOм | B | E | C |
| XJ | RN1109 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=47/22кOм | B | E | C |
| XK | RN1110 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1=4.7кOм | B | E | C |
| XM | RN1111 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1=10кOм | B | E | C |
| XN | RN1112 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1=22кOм | B | E | C |
| XP | RN1113 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1=47кOм | B | E | C |
| XQ | RN1114 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=1/10кOм | B | E | C |
| XS | RN1115 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=2.2/10кOм | B | E | C |
| XT | RN1116 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=4.7/10кOм | B | E | C |
| XU | RN1117 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=10/4.7кOм | B | E | C |
| XW | RN1118 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=47/10кOм | B | E | C |
| YA | RN2101 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=4.7/4.7кOм | B | E | C |
| YB | RN2102 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=10/10кOм | B | E | C |
| YC | RN2103 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=22/22кOм | B | E | C |
| YD | RN2104 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=47/47кOм | B | E | C |
| YE | RN2105 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=2.2/47кOм | B | E | C |
| YF | RN2106 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=4.7/4.7кOм | B | E | C |
| YH | RN2107 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=10/47кOм | B | E | C |
| YI | RN2108 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=22/47кOм | B | E | C |
| YJ | RN2109 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=47/22кOм | B | E | C |
| YK | RN2110 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1=4.7кOм | B | E | C |
| YM | RN2121 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1=10кOм | B | E | C |
| YN | RN2112 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1=22кOм | B | E | C |
| YP | RN2113 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1=47кOм | B | E | C |
| YQ | RN2114 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=1/10кOм | B | E | C |
| YS | RN2115 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=2.2/10кOм | B | E | C |
| YT | RN2116 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=4.7/10кOм | B | E | C |
| YU | RN2117 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=10/4.7кOм | B | E | C |
| YW | RN2118 | TOSH | D-NPN | VCE0=50B; IC=150MA; PD=100мВт; fT>250МГц; R1/R2=47/10кOм | B | E | C |

SOT89

| Код | Типоно минал | Фир ма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | BCX68 | SIEM | NPN | VCB0=20B; IC=1A; PD=1Вт; h21=85...375; fT>100МГц | B | E | C |
|  | BCX69 | SIEM | PNP | VCB0=-20B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=85...375; fT>100МГц | B | E | C |
| 1A | SXT3904 | SIEM | NPN | VCB0=40B; IC=200MA; PD=1Вт; h21=100...300; fT>300МГц | B | E | C |
| 1D | SXTA42 | SIEM | NPN | VCB0=300B; IC=500MA; PD=1Вт; h21>40; fT>50МГц | B | E | C |
| 1E | SXTA43 | SIEM | NPN | VCB0=200B; IC=500MA; PD=1Вт; h21>40; fT>50МГц | B | E | C |
| 10Y | BZV49-C10 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=9.4...10.6B; IL(VR=5.0B)<20 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 11Y | BZV49-C11 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=10.4...11.6B; IL(VR=5.0B)<20 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 12Y | BZV49-C12 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=11.4...12.7B; IL(VR=5.0B)<25 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 13Y | BZV49-C13 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=12.4...14.1B; IL(VR=5.0B)<30 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 15Y | BZV49-C15 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=13.8...15.6B; IL(VR=5.0B)<30 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 16Y | BZV49-C16 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=15.3...17.1B; IL(VR=5.0B)<40 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 18Y | BZV49-C18 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=16.8...19.1B; IL(VR=5.0B)<45 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 20Y | BZV49-C20 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=18.8...21.2B; IL(VR=5.0B)<55 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 22Y | BZV49-C22 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=20.8...23.3B; IL(VR=5.0B)<55 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 24Y | BZV49-C24 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=22.8...25.6B; IL(VR=5.0B)<70 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 27Y | BZV49-C27 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=25.1...28.9B; IL(VR=5.0B)<80 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 2A | SXT3906 | SIEM | PNP | VCB0=-40B; IC=-200MA; PD=1Вт; h21=100...300; fT>250МГц | B | E | C |
| 2D | SXTA92 | SIEM | PNP | VCB0=-300B; IC=-500MA; PD=1Вт; h21>25; fT>50МГц | B | E | C |
| 2E | SXTA93 | SIEM | PNP | VCB0=-200B; IC=-500MA; PD=1Вт; h21>25; fT>50МГц | B | E | C |
| 2F | SXT2907A | SIEM | PNP | VCB0=-60B; IC=-600MA; PD=1Вт; h21=100...300; fT>200МГц | B | E | C |
| 2P | SXT2222A | SIEM | NPN | VCB0=75B; IC=600MA; PD=1Вт; h21=100...300; fT>300МГц | B | E | C |
| 2Y4 | BZV49-C2V4 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=2.2...2.6B; IL(VR=5.0B)<100 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 2Y7 | BZV49-C2V7 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=2.5...2.9B; IL(VR=5.0B)<100 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 30Y | BZV49-C30 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2.0MA)=28.0...32.0B; IL(VR=2.0B)<80 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 33Y | BZV49-C33 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2.0MA)=31.0...35.0B; IL(VR=2.0B)<80 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 36Y | BZV49-C36 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2.0MA)=34.0...38.0B; IL(VR=2.0B)<90 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 39Y | BZV49-C39 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2.0MA)=37.0...41.0B; IL(VR=2.0B)<130 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 3Y0 | BZV49-C3V0 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=2.8...3.2B; IL(VR=5.0B)<95 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 3Y3 | BZV49-C3V3 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=3.1...3.5B; IL(VR=5.0B)<95 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 3Y6 | BZV49-C3V6 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=3.4...3.8B; IL(VR=5.0B)<90 Ом; IZM=250мА | A | K | A |

SOT89 (продолжение)

| Код | Типоно минал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 3Y9 | BZV49-C3V9 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=3.7...4.1B; IL(VR=5.0B)<90 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 43Y | BZV49-C43 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2.0MA)=40.0...46.0B; IL(VR=2.0B)<150 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 47Y | BZV49-C47 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2.0MA)=44.0...50.0B; IL(VR=2.0B)<170 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 4Y3 | BZV49-C4V3 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=4.0...4.6B; IL(VR=5.0B)<90 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 4Y7 | BZV49-C4V7 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=4.4...5.0B; IL(VR=5.0B)<80 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 51Y | BZV49-C51 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2.0MA)=48.0...54.0B; IL(VR=2.0B)<180 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 56Y | BZV49-C56 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2.0MA)=52.0...60.0B; IL(VR=2.0B)<200 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 5Y1 | BZV49-C5V1 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=4.8...5.4B; IL(VR=5.0B)<60 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 5Y6 | BZV49-C5V6 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=5.2...6.0B; IL(VR=5.0B)<40 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 62Y | BZV49-C62 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2.0MA)=58.0...66.0B; IL(VR=2.0B)<215 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 68Y | BZV49-C68 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2.0MA)=64.0...72.0B; IL(VR=2.0B)<240 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 6A | KIA7019AF | KEC | VD | VRG=1.9B; VCC(max)=15B; PD=500мВт | VCC | GND | OUT |
| 6B | KIA7021AF | KEC | VD | VRG=2.1B; VCC(max)=15B; PD=500мВт | VCC | GND | OUT |
| 6C | KIA7023AF | KEC | VD | VRG=2.3B; VCC(max)=15B; PD=500мВт | VCC | GND | OUT |
| 6D | KIA7025AF | KEC | VD | VRG=2.5B; VCC(max)=15B; PD=500мВт | VCC | GND | OUT |
| 6E | KIA7027AF | KEC | VD | VRG=2.7B; VCC(max)=15B; PD=500мВт | VCC | GND | OUT |
| 6F | KIA7029AF | KEC | VD | VRG=2.9B; VCC(max)=15B; PD=500мВт | VCC | GND | OUT |
| 6G | KIA7031AF | KEC | VD | VRG=3.1B; VCC(max)=15B; PD=500мВт | VCC | GND | OUT |
| 6H | KIA7032AF | KEC | VD | VRG=3.2B; VCC(max)=15B; PD=500мВт | VCC | GND | OUT |
| 6J | KIA7033AF | KEC | VD | VRG=3.3B; VCC(max)=15B; PD=500мВт | VCC | GND | OUT |
| 6K | KIA7034AF | KEC | VD | VRG=3.4B; VCC(max)=15B; PD=500мВт | VCC | GND | OUT |
| 6L | KIA7035AF | KEC | VD | VRG=3.5B; VCC(max)=15B; PD=500мВт | VCC | GND | OUT |
| 6M | KIA7036AF | KEC | VD | VRG=3.6B; VCC(max)=15B; PD=500мВт | VCC | GND | OUT |
| 6N | KIA7039AF | KEC | VD | VRG=3.9B; VCC(max)=15B; PD=500мВт | VCC | GND | OUT |
| 6P | KIA7042AF | KEC | VD | VRG=4.2B; VCC(max)=15B; PD=500мВт | VCC | GND | OUT |
| 6R | KIA7045AF | KEC | VD | VRG=4.5B; VCC(max)=15B; PD=500мВт | VCC | GND | OUT |
| 6Y2 | BZV49-C6V2 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=5.8...6.6B; IL(VR=5.0B)<10 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 6Y8 | BZV49-C6V8 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=6.4...7.2B; IL(VR=5.0B)<15 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 75Y | BZV49-C75 | PHIL | DZ | VZ(IZT=2.0MA)=70.0...79.0B; IL(VR=2.0B)<255 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 7Y5 | BZV49-C7V5 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=7.0...792B; IL(VR=5.0B)<15 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 8Y2 | BZV49-C8V2 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=7.7...8.7B; IL(VR=5.0B)<15 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| 9Y1 | BZV49-C9V1 | PHIL | DZ | VZ(IZT=5.0MA)=8.5...9.6B; IL(VR=5.0B)<15 Ом; IZM=250мА | A | K | A |
| A27 | PXTA27 | PHIL | NPN | VCB0=60B; IC=500MA; PD=1Вт; h21>100; fT>125МГц | B | E | C |
| AA | BCX51 | PHIL | PNP | VCB0=-45B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=40...250; fT=50МГц | B | E | C |
| AA | BCX51 | SIEM | PNP | VCB0=-45B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=40...250; fT=125МГц | B | E | C |
| AB | BCX51-6 | PHIL | PNP | VCB0=-45B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=40...100; fT=125МГц | B | E | C |
| AC | BCX51-10 | PHIL | PNP | VCB0=-45B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=63...160; fT=50МГц | B | E | C |
| AC | BCX51-10 | SIEM | PNP | VCB0=-45B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=63...160; fT=125МГц | B | E | C |
| AC | 2SA1690 | ROHM | PNP | VCB0=-400B; IC=-100MA; PD=2Вт; h21=56...270 | B | E | C |
| AD | BCX51-16 | PHIL | PNP | VCB0=-45B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=100...250; fT=50МГц | B | E | C |
| AD | BCX51-16 | SIEM | PNP | VCB0=-45B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=100...250; fT=125МГц | B | E | C |
| AE | BCX52 | PHIL | PNP | VCB0=-60B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=40...250; fT=50МГц | B | E | C |
| AE | BCX52 | SIEM | PNP | VCB0=-60B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=40...250; fT=125МГц | B | E | C |
| AEP | 2SB1424 | ROHM | PNP | VCB0=-20B; IC=-3A; PD=500MВт; h21=82...180; fT>240МГц | B | E | C |
| AEQ | 2SB1424 | ROHM | PNP | VCB0=-20B; IC=-3A; PD=500MВт; h21=120...270; fT>240МГц | B | E | C |
| AER | 2SB1424 | ROHM | PNP | VCB0=-20B; IC=-3A; PD=500MВт; h21=180...390; fT>240МГц | B | E | C |
| AF | BCX52-06 | PHIL | PNP | VCB0=-60B; IC=-1A; h21=40...100; fT=125МГц | B | E | C |
| AF | BCX52-6 | SIEM | PNP | VCB0=-60B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=40...100; fT=125МГц | B | E | C |
| AG | BCX52-10 | PHIL | PNP | VCB0=-60B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=63...160; fT=50МГц | B | E | C |

SOT89 (продолжение)

| Код | Типоно минал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| AG | BCX52-10 | SIEM | PNP | VCB0=-60B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=63...160; fT=125МГц | B | E | C |
| AGP | 2SA1797 | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-2A; PD=500MВт; h21=82...180; fT>200МГц | B | E | C |
| AGQ | 2SA1797 | ROHM | PNP | VCB0=-50B; IC=-2A; PD=500MВт; h21=120...270; fT>200МГц | B | E | C |
| AH | BCX53 | PHIL | PNP | VCB0=-100B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=40...250; fT=50МГц | B | E | C |
| AH | BCX53 | SIEM | PNP | VCB0=-80B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=40...250; fT=125МГц | B | E | C |
| AHN | 2SA1759 | ROHM | PNP | VCB0=-400B; IC=-100MA; PD=500MВт; h21=56...120; fT>12МГц | B | E | C |
| AHP | 2SA1759 | ROHM | PNP | VCB0=-400B; IC=-100MA; PD=500MВт; h21=82...180; fT>12МГц | B | E | C |
| AHQ | 2SA1759 | ROHM | PNP | VCB0=-400B; IC=-100MA; PD=500MВт; h21=120...270; fT>12МГц | B | E | C |
| AHQ | 2SD2098 | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=5A; PD=500MВт; h21=120...270; fT>150МГц | B | E | C |
| AHR | 2SD2098 | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=5A; PD=500MВт; h21=180...390; fT>150МГц | B | E | C |
| AHS | 2SD2098 | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=5A; PD=500MВт; h21=270...560; fT>150МГц | B | E | C |
| AJ | BCX53-6 | PHIL | PNP | VCB0=-100B; IC=-1A; h21=40...100; fT=50МГц | B | E | C |
| AJ | BCX53-6 | SIEM | PNP | VCB0=-80B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=40...100; fT=125МГц | B | E | C |
| AJN | 2SA1812 | ROHM | PNP | VCB0=-400B; IC=-500MA; PD=500MВт; h21=56...120; fT>12МГц | B | E | C |
| AJP | 2SA1812 | ROHM | PNP | VCB0=-400B; IC=-100MA; PD=500MВт; h21=82...180; fT>12МГц | B | E | C |
| AJQ | 2SA1812 | ROHM | PNP | VCB0=-400B; IC=-100MA; PD=500MВт; h21=120...270; fT>12МГц | B | E | C |
| AK | BCX53-10 | PHIL | PNP | VCB0=-100B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=63...160; fT=50МГц | B | E | C |
| AK | BCX53-10 | SIEM | PNP | VCB0=-80B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=63...160; fT=125МГц | B | E | C |
| AL | BCX53-16 | PHIL | PNP | VCB0=-100B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=100...250; fT=50МГц | B | E | C |
| AL | BCX53-16 | SIEM | PNP | VCB0=-80B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=100...250; fT=125МГц | B | E | C |
| ALP | 2SA1900 | ROHM | PNP | VCB0=-60B; IC=-1A; PD=500MВт; h21=82...180; fT>150МГц | B | E | C |
| ALQ | 2SA1900 | ROHM | PNP | VCB0=-60B; IC=-1A; PD=500MВт; h21=120...270; fT>150МГц | B | E | C |
| ALR | 2SA1900 | ROHM | PNP | VCB0=-60B; IC=-1A; PD=500MВт; h21=180...390; fT>150МГц | B | E | C |
| AM | BCX52-16 | PHIL | PNP | VCB0=-60B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=100...250; fT=50МГц | B | E | C |
| AM | BCX52-16 | SIEM | PNP | VCB0=-60B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=100...250; fT=125МГц | B | E | C |
| AR | 2SC3338 | HIT | NPN | VCB0=20B; IC=50MA; PD=400MВт; PG=8,3dB; fT>3.5ГГц | B | E | C |
| AR1 | BSR40 | PHIL | NPN | VCB0=70B; IC=1A; PD=1Вт; h21=40...120; fT>100МГц | B | E | C |
| AR2 | BSR41 | PHIL | NPN | VCB0=70B; IC=1A; PD=1Вт; h21=100...300; fT>100 | B | E | C |
| AR3 | BSR42 | PHIL | NPN | VCB0=90B; IC=1A; PD=1Вт; h21=40...120; fT>100МГц | B | E | C |
| AR4 | BSR43 | PHIL | NPN | VCB0=90B; IC=1A; PD=1Вт; h21=100...300; fT>100МГц | B | E | C |
| AS1 | BST50 | PHIL | NPN | VCB0=60B; IC=500MA; PD=1Вт; h21>2000 | B | E | C |
| AS2 | BST51 | PHIL | NPN | VCB0=80B; IC=500MA; PD=1Вт; h21>2000 | B | E | C |
| AS3 | BST52 | PHIL | NPN | VCB0=90B; IC=500MA; PD=1Вт; h21>2000 | B | E | C |
| AT1 | BST39 | PHIL | NPN | VCB0=400B; IC=1A; PD=1Вт; h21>40; fT>70МГц | B | E | C |
| AT2 | BST40 | PHIL | NPN | VCB0=300B; IC=1A; PD=1Вт; h21>40; fT>70МГц | B | E | C |
| ATN | 2SA1812 | ROHM | PNP | VCB0=-400B; IC=-500MA; PD=500MВт; h21=56...120; fT>12МГц | B | E | C |
| ATP | 2SA1812 | ROHM | PNP | VCB0=-400B; IC=-500MA; PD=500MВт; h21=82...180; fT>12МГц | B | E | C |
| ATQ | 2SA1812 | ROHM | PNP | VCB0=-400B; IC=-500MA; PD=500MВт; h21=120...270; fT>12МГц | B | E | C |
| BA | BCX54 | PHIL | NPN | VCB0=45B; IC=1A; PD=1Вт; h21=40...250; fT=130МГц | B | E | C |
| BA | BCX54 | SIEM | NPN | VCB0=45B; IC=1A; PD=1Вт; h21=40...250; fT=100МГц | B | E | C |
| BAP | 2SB1132 | ROHM | PNP | VCB0=-40B; IC=-1A; PD=500MВт; h21=82...180; fT>150МГц | B | E | C |
| BAQ | 2SB1132 | ROHM | PNP | VCB0=-40B; IC=-1A; PD=500MВт; h21=120...270; fT>150МГц | B | E | C |
| BAR | 2SB1132 | ROHM | PNP | VCB0=-40B; IC=-1A; PD=500MВт; h21=180...390; fT>150МГц | B | E | C |
| BB | BCX54-6 | PHIL | NPN | VCB0=45B; IC=1A; PD=1Вт; h21=40...100; fT=100МГц | B | E | C |
| BB | BCX54-6 | SIEM | NPN | VCB0=45B; IC=1A; PD=1Вт; h21=40...100; fT=100МГц | B | E | C |
| BC | BCX54-10 | PHIL | NPN | VCB0=45B; IC=1A; PD=1Вт; h21=63...160; fT=130МГц | B | E | C |
| BC | BCX54-10 | SIEM | NPN | VCB0=45B; IC=1A; PD=1Вт; h21=63...160; fT=100МГц | B | E | C |
| BCP | 2SB1188 | ROHM | PNP | VCB0=-40B; IC=-2A; PD=500MВт; h21=82...180; fT>100МГц | B | E | C |

SOT89 (продолжение)

| Код | Типоно минал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| BCQ | 2SB1188 | ROHM | PNP | VCB0=-40B; IC=-2A; PD=500MВт; h21=120...270; fT>100МГц | B | E | C |
| BCR | 2SB1188 | ROHM | PNP | VCB0=-40B; IC=-2A; PD=500MВт; h21=180...390; fT>100МГц | B | E | C |
| BD | BCX54-16 | PHIL | NPN | VCB0=45B; IC=1A; PD=1Вт; h21=100...250; fT=130МГц | B | E | C |
| BD | BCX54-16 | SIEM | NPN | VCB0=45B; IC=1A; PD=1Вт; h21=100...250; fT=100МГц | B | E | C |
| BDP | 2SB1189 | ROHM | PNP | VCB0=-80B; IC=-700MA; PD=500MВт; h21=82...180; fT>100МГц | B | E | C |
| BDQ | 2SB1189 | ROHM | PNP | VCB0=-80B; IC=-700MA; PD=500MВт; h21=120...270; fT>100МГц | B | E | C |
| BDR | 2SB1189 | ROHM | PNP | VCB0=-80B; IC=-700MA; PD=500MВт; h21=180...390; fT>100МГц | B | E | C |
| BE | BCX55 | PHIL | NPN | VCB0=60B; IC=1A; PD=1Вт; h21=40...250; fT=130МГц | B | E | C |
| BE | BCX55 | SIEM | NPN | VCB0=60B; IC=1A; PD=1Вт; h21=40...250; fT=100МГц | B | E | C |
| BE_ | 2SB1260 | ROHM | PNP | VCB0=-80B; IC=-1A; PD=2Вт; h21=82...390; fT>100МГц | B | E | C |
| BF | BCX55-06 | SIEM | NPN | VCB0=60B; IC=1A; PD=1Вт; h21=40...100; fT=100МГц | B | E | C |
| BF | BCX55-6 | PHIL | NPN | VCB0=60B; IC=1A; PD=1Вт; h21=40...100; fT=100МГц | B | E | C |
| BFP | 2SB1308 | ROHM | PNP | VCB0=-30B; IC=-3A; PD=500MВт; h21=82...180; fT>120МГц | B | E | C |
| BFQ | 2SB1308 | ROHM | PNP | VCB0=-30B; IC=-3A; PD=500MВт; h21=120...270; fT>120МГц | B | E | C |
| BFR | 2SB1308 | ROHM | PNP | VCB0=-30B; IC=-3A; PD=500MВт; h21=180...390; fT>120МГц | B | E | C |
| BG | BCX55-10 | PHIL | NPN | VCB0=60B; IC=1A; PD=1Вт; h21=63...160; fT=130МГц | B | E | C |
| BG | BCX55-10 | SIEM | NPN | VCB0=60B; IC=1A; PD=1Вт; h21=63...160; fT=100МГц | B | E | C |
| BH | BCX56 | PHIL | NPN | VCB0=100B; IC=1A; PD=1Вт; h21=40...250; fT=130МГц | B | E | C |
| BH | BCX56 | SIEM | NPN | VCB0=80B; IC=1A; PD=1Вт; h21=40...250; fT=100МГц | B | E | C |
| BHP | 2SB1386 | ROHM | PNP | VCB0=-30B; IC=-5A; PD=500MВт; h21=82...180; fT>120МГц | B | E | C |
| BHQ | 2SB1386 | ROHM | PNP | VCB0=-30B; IC=-5A; PD=500MВт; h21=120...270; fT>120МГц | B | E | C |
| BHR | 2SB1386 | ROHM | PNP | VCB0=-30B; IC=-5A; PD=500MВт; h21=180...390; fT>120МГц | B | E | C |
| BJ | BCX56-06 | SIEM | NPN | VCB0=80B; IC=1A; PD=1Вт; h21=40...100; fT=100МГц | B | E | C |
| BJ | BCX56-6 | PHIL | NPN | VCB0=80B; IC=1A; PD=1Вт; h21=40...100; fT=50МГц | B | E | C |
| BJE | 2SB1427 | ROHM | PNP | VCB0=-20B; IC=-2A; PD=500MВт; h21=390...820; fT>90МГц | B | E | C |
| BJS | 2SB1427 | ROHM | PNP | VCB0=-20B; IC=-2A; PD=500MВт; h21=270...560; fT>90МГц | B | E | C |
| BJU | 2SB1427 | ROHM | PNP | VCB0=-20B; IC=-2A; PD=500MВт; h21=560...1200; fT>90МГц | B | E | C |
| BK | BCX56-10 | PHIL | NPN | VCB0=100B; IC=1A; PD=1Вт; h21=63...160; fT=130МГц | B | E | C |
| BK | BCX56-10 | SIEM | NPN | VCB0=80B; IC=1A; PD=1Вт; h21=63...160; fT=100МГц | B | E | C |
| BL | BCX56-16 | PHIL | NPN | VCB0=100B; IC=1A; PD=1Вт; h21=100...250; fT=130МГц | B | E | C |
| BL | BCX56-16 | SIEM | NPN | VCB0=80B; IC=1A; PD=1Вт; h21=100...250; fT=100МГц | B | E | C |
| BLP | 2SB1561 | ROHM | PNP | VCB0=-60B; IC=-2A; PD=500MВт; h21=82...180; fT>200МГц | B | E | C |
| BLQ | 2SB1561 | ROHM | PNP | VCB0=-60B; IC=-2A; PD=500MВт; h21=120...270; fT>200МГц | B | E | C |
| BM | BCX55-16 | PHIL | NPN | VCB0=60B; IC=1A; PD=1Вт; h21=100...250; fT=130МГц | B | E | C |
| BM | BCX55-16 | SIEM | NPN | VCB0=60B; IC=1A; PD=1Вт; h21=100...250; fT=100МГц | B | E | C |
| BO | 2SA1200 | TOSH | PNP | VCE0=-150B; IC=-50MA; PD=500мВт; h21>70...140; fT>120МГц | B | E | C |
| BO | KTA1660 | KEC | PNP | VCB0=-150B; IC=-50MA; PD=500мВт; h21=70...140; fT>120МГц | B | E | C |
| BR1 | BSR30 | PHIL | PNP | VCB0=-70B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=40...120; fT>100МГц | B | E | C |
| BR2 | BSR31 | PHIL | PNP | VCB0=-70B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=100...300; fT>100МГц | B | E | C |
| BR3 | BSR32 | PHIL | PNP | VCB0=-90B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=40...120; fT>100МГц | B | E | C |
| BR4 | BSR33 | PHIL | PNP | VCB0=-90B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=100...300; fT>100МГц | B | E | C |
| BS1 | BST60 | PHIL | PNP | VCE0=-60B; IC=-500MA; PD=1Вт; h21>2000 | B | E | C |
| BS2 | BST61 | PHIL | PNP | VCE0=-80B; IC=-500MA; PD=1Вт; h21>2000 | B | E | C |
| BS3 | BST62 | PHIL | PNP | VCE0=-90B; IC=-500MA; PD=1Вт; h21>2000 | B | E | C |
| BT1 | BST15 | PHIL | PNP | VCB0=-200B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=30...150; fT>15МГц | B | E | C |
| BT2 | BST16 | PHIL | PNP | VCB0=-350B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=30...120; fT>15МГц | B | E | C |
| BY | 2SA1200 | TOSH | PNP | VCE0=-150B; IC=-50MA; PD=500мВт; h21>120...240; fT>120МГц | B | E | C |
| BY | KTA1660 | KEC | PNP | VCB0=-150B; IC=-50MA; PD=500мВт; h21=120...240; fT>120МГц | B | E | C |
| CAC | BC868 | PHIL | NPN | VCB0=25B; IC=1A; PD=1Вт; h21=85...375; fT>40МГц | B | E | C |

SOT89 (продолжение)

| Код | Типоно минал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| CB | BCX68-10 | SIEM | NPN | VCB0=20B; IC=1A; PD=1Вт; h21=85...160; fT=100МГц | B | E | C |
| CBC | BC868-10 | PHIL | NPN | VCB0=25B; IC=1A; PD=1Вт; h21=160...500; fT>40МГц | B | E | C |
| CBN | 2SC4132 | ROHM | NPN | VCB0=120B; IC=2A; PD=500мВт; h21=56...120; fT>80МГц | B | E | C |
| CBP | 2SC4132 | ROHM | NPN | VCB0=120B; IC=2A; PD=500мВт; h21=82...180; fT>80МГц | B | E | C |
| CBQ | 2SC4132 | ROHM | NPN | VCB0=120B; IC=2A; PD=500мВт; h21=120...270; fT>80МГц | B | E | C |
| CBR | 2SC4132 | ROHM | NPN | VCB0=120B; IC=2A; PD=500мВт; h21=180...390; fT>80МГц | B | E | C |
| CC | BCX68-16 | SIEM | NPN | VCB0=20B; IC=1A; PD=1Вт; h21=100...250; fT=100МГц | B | E | C |
| CCC | BC868-16 | PHIL | NPN | VCB0=25B; IC=1A; PD=1Вт; h21=100...250; fT>40МГц | B | E | C |
| CD | BCX68-25 | SIEM | NPN | VCB0=20B; IC=1A; PD=1Вт; h21=160...375; fT=100МГц | B | E | C |
| CDC | BC68-25 | PHIL | NPN | VCB0=25B; IC=1A; PD=1Вт; h21>160; fT>40МГц | B | E | C |
| CEC | BC869 | PHIL | PNP | VCB0=-25B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=85...375; fT>40МГц | B | E | C |
| CEN | 2SC4504 | ROHM | NPN | VCB0=400B; IC=100мA; PD=500мВт; h21=56...120; fT>20МГц | B | E | C |
| CEP | 2SC4504 | ROHM | NPN | VCB0=400B; IC=100мA; PD=500мВт; h21=82...180; fT>20МГц | B | E | C |
| CEQ | 2SC4504 | ROHM | NPN | VCB0=400B; IC=100мA; PD=500мВт; h21=120...270; fT>20МГц | B | E | C |
| CF | BCX69-10 | SIEM | PNP | VCB0=-20B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=85...160; fT=100МГц | B | E | C |
| CFC | BC869-10 | PHIL | PNP | VCB0=-25B; IC=-1A; PD=1Вт; h21>160; fT>40МГц | B | E | C |
| CFQ | 2SD2150 | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=3A; PD=500мВт; h21=120...270; fT>290МГц | B | E | C |
| CFR | 2SD2150 | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=3A; PD=500мВт; h21=180...390; fT>290МГц | B | E | C |
| CFS | 2SD2150 | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=3A; PD=500мВт; h21=270...560; fT>290МГц | B | E | C |
| CG | BCX69-16 | SIEM | PNP | VCB0=-20B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=100...250; fT=100МГц | B | E | C |
| CGC | BC869-16 | PHIL | PNP | VCB0=-25B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=100...250; fT>40МГц | B | E | C |
| CGP | 2S5053 | ROHM | NPN | VCB0=60B; IC=1A; PD=500мВт; h21=82...180; fT>150МГц | B | E | C |
| CGQ | 2S5053 | ROHM | NPN | VCB0=60B; IC=1A; PD=500мВт; h21=120...270; fT>150МГц | B | E | C |
| CGR | 2S5053 | ROHM | NPN | VCB0=60B; IC=1A; PD=500мВт; h21=180...390; fT>150МГц | B | E | C |
| CH | BCX69-25 | SIEM | PNP | VCB0=-20B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=160...375; fT=100МГц | B | E | C |
| CHC | BC869-25 | PHIL | PNP | VCB0=-25B; IC=-1A; PD=1Вт; h21=160; fT>40МГц | B | E | C |
| CR | 2SC4422 | HIT | NPN | VCB0=15B; IC=50мA; PD=400мВт; h21=50-250; fT>4.5ГГц | B | E | C |
| DA | BF622 | PHIL | NPN | VCB0=250B; IC=50мA; PD=1Вт; h21>50; fT>60МГц | B | E | C |
| DA | BF622 | SIEM | NPN | VCB0=250B; IC=50мA; PD=1Вт; h21>50; fT=100МГц | B | E | C |
| DAP | 2SD1664 | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=1A; PD=500мВт; h21=82...180; fT>150МГц | B | E | C |
| DAQ | 2SD1664 | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=1A; PD=500мВт; h21=120...270; fT>150МГц | B | E | C |
| DAR | 2SD1664 | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=1A; PD=500мВт; h21=180...390; fT>150МГц | B | E | C |
| DB | BF623 | PHIL | PNP | VCB0=-250B; IC=-50мA; PD=1Вт; h21>50; fT>60МГц | B | E | C |
| DB | BF623 | SIEM | PNP | VCB0=-250B; IC=-50мA; PD=1Вт; h21>50; fT=100МГц | B | E | C |
| DBP | 2SD1766 | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=2A; PD=500мВт; h21=82...180; fT>100МГц | B | E | C |
| DBQ | 2SD1766 | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=2A; PD=500мВт; h21=120...270; fT>100МГц | B | E | C |
| DBR | 2SD1766 | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=2A; PD=500мВт; h21=180...390; fT>100МГц | B | E | C |
| DC | BF620 | PHIL | NPN | VCB0=300B; IC=50мA; PD=1Вт; h21>50; fT>60МГц | B | E | C |
| DC | BFN23 | SIEM | NPN | VCB0=300B; IC=50мA; PD=1Вт; h21>40; fT=100МГц | B | E | C |
| DCP | 2SD1767 | ROHM | NPN | VCB0=80B; IC=700мA; PD=500мВт; h21=82...180; fT>120МГц | B | E | C |
| DCQ | 2SD1767 | ROHM | NPN | VCB0=80B; IC=700мA; PD=500мВт; h21=120...270; fT>120МГц | B | E | C |
| DCR | 2SD1767 | ROHM | NPN | VCB0=80B; IC=700мA; PD=500мВт; h21=180...390; fT>120МГц | B | E | C |
| DD | BFN23 | SIEM | NPN | VCB0=250B; IC=200мA; PD=1Вт; h21>40; fT>70МГц | B | E | C |
| DDP | 2SD1766 | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=2A; PD=500мВт; h21=82...180; fT>100МГц | B | E | C |
| DDQ | 2SD1766 | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=2A; PD=500мВт; h21=120...270; fT>100МГц | B | E | C |
| DDR | 2SD1766 | ROHM | NPN | VCB0=40B; IC=2A; PD=500мВт; h21=180...390; fT>100МГц | B | E | C |

SOT89 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| DE | 2SD1834 | ROHM | NPN | VCB0=60B; IC=1A; PD=500мВт; h21>2000 | B | E | C |
| DE | BFN18 | SIEM | NPN | VCB0=300B; IC=200мA; PD=1Вт; h21>30; fT>70МГц | B | E | C |
| DF | BF621 | PHIL | PNP | VCB0=-300B; IC=-50мA; PD=1Вт; h21>50; fT>60МГц | B | E | C |
| DF | BFN21 | SIEM | PNP | VCB0=-300B; IC=-50мA; PD=1Вт; h21>40; fT=100МГц | B | E | C |
| DF_ | 2SD1898 | ROHM | NPN | VCB0=80B; IC=1A; PD=2Вт; h21=82...390; fT>100МГц | B | E | C |
| DG | BFN17 | SIEM | PNP | VCB0=-250B; IC=-200мA; PD=1Вт; h21>40; fT=100МГц | B | E | C |
| DGQ | 2SD1963 | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=3A; PD=500мВт; h21=120...270; fT>150МГц | B | E | C |
| DGR | 2SD1963 | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=3A; PD=500мВт; h21=180...390; fT>150МГц | B | E | C |
| DGS | 2SD1963 | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=3A; PD=500мВт; h21=270...560; fT>150МГц | B | E | C |
| DH | BFN19 | SIEM | PNP | VCB0=-300B; IC=-200мA; PD=1Вт; h21>30; fT=100МГц | B | E | C |
| DJQ | 2SD2098 | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=5A; PD=500мВт; h21=120...270; fT>150МГц | B | E | C |
| DJR | 2SD2098 | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=5A; PD=500мВт; h21=180...390; fT>150МГц | B | E | C |
| DJS | 2SD2098 | ROHM | NPN | VCB0=50B; IC=5A; PD=500мВт; h21=270...560; fT>150МГц | B | E | C |
| DKP | 2SC4672 | ROHM | NPN | VCB0=60B; IC=2A; PD=500мВт; h21=82...180; fT>210МГц | B | E | C |
| DKQ | 2SC4672 | ROHM | NPN | VCB0=60B; IC=2A; PD=500мВт; h21=120...270; fT>210МГц | B | E | C |
| DLN | 2SD2167 | ROHM | NPN | VCB0=31B; IC=2A; PD=500мВт; h21=56...120; fT>100МГц | B | E | C |
| DLQ | 2SD2167 | ROHM | NPN | VCB0=31B; IC=2A; PD=500мВт; h21=120...270; fT>100МГц | B | E | C |
| DLP | 2SD2167 | ROHM | NPN | VCB0=31B; IC=2A; PD=500мВт; h21=82...180; fT>100МГц | B | E | C |
| DM | 2SD2170 | ROHM | NPN | VCB0=90B; IC=2A; PD=500мВт; h21=1000...10000; fT>80МГц | B | E | C |
| DO | 2SA1201 | TOSH | PNP | VCE0=-120B; IC=-800мA; PD=500мВт; h21>70...140; fT=120МГц | B | E | C |
| DP | 2SD2195 | ROHM | NPN | VCB0=100B; IC=2A; PD=500мВт; h21=1000...10000; fT>80МГц | B | E | C |
| DQN | 2SD2211 | ROHM | NPN | VCB0=160B; IC=1500мA; PD=500мВт; h21=56...120; fT>80МГц | B | E | C |
| DQP | 2SD2211 | ROHM | NPN | VCB0=160B; IC=1500мA; PD=500мВт; h21=82...180; fT>80МГц | B | E | C |
| DQQ | 2SD2211 | ROHM | NPN | VCB0=160B; IC=1500мA; PD=500мВт; h21=120...270; fT>80МГц | B | E | C |
| DR | 2SC4643 | HIT | NPN | VCB0=15B; IC=50мA; PD=400мВт; h21=40-250; fT>5.5ГГц | B | E | C |
| DR | 2SD2212 | ROHM | NPN | VCB0=60B; IC=2A; PD=500мВт; h21=1000...10000; fT>80МГц | B | E | C |
| DTP | 2SD2391 | ROHM | NPN | VCB0=60B; IC=2A; PD=500мВт; h21=82...180; fT>210МГц | B | E | C |
| DTQ | 2SD2391 | ROHM | NPN | VCB0=60B; IC=2A; PD=500мВт; h21=120...270; fT>210МГц | B | E | C |
| DY | 2SA1201 | TOSH | PNP | VCE0=-120B; IC=-800мA; PD=500мВт; h21>120...240; fT=120МГц | B | E | C |
| E01 | DTDG14GP | ROHM | D-NPN | VCB0=60B; IC=1A; PD=500мВт; h21>300; fT>80МГц; R2=10кOм | B | E | C |
| ED | BCV28 | SIEM | PNP | VCB0=-40B; IC=-500мA; PD=1Вт; h21>100; fT=200МГц; | B | E | C |
| EE | BCV48 | SIEM | PNP | VCB0=-80B; IC=-500мA; PD=1Вт; h21>400; fT=200МГц; | B | E | C |
| EF | BCV29 | SIEM | NPN | VCB0=40B; IC=500мA; PD=1Вт; h21>100; fT=150МГц; | B | E | C |
| EG | BCV49 | SIEM | NPN | VCB0=80B; IC=500мA; PD=1Вт; h21>400; fT=150МГц; | B | E | C |
| FGs | BFQ19S | SIEM | NPN | VCB0=20B; IC=75мA; PD=1Вт; h21=40...220; fT=5500МГц; | B | E | C |
| FO | 2SA1202 | TOSH | PNP | VCE0=-80B; IC=-400мA; PD=500мВт; h21>70...140; fT=120МГц; | B | E | C |
| FY | 2SA1202 | TOSH | PNP | VCE0=-80B; IC=-400мA; PD=500мВт; h21>120...240; fT=120МГц; | B | E | C |
| GA | BAW78A | SIEM | DI | VR<50B; IF<1A;VF(IF =1A)<1.6B; IR<1.0мкА; CD<10пФ; tRR<1000нc | A | K | nc |
| GB | BAW78B | SIEM | DI | VR<100B; IF<1A;VF(IF =1A)<1.6B; IR<1.0мкА; CD<10пФ; tRR<1000нc | A | K | nc |
| GC | BAW78C | SIEM | DI | VR<200B; IF<1A;VF(IF =1A)<1.6B; IR<1.0мкА; CD<10пФ; tRR<1000нc | A | K | nc |
| GD | BAW78D | SIEM | DI | VR<400B; IF<1A;VF(IF =1A)<1.6B; IR<1.0мкА; CD<10пФ; tRR<1000нc | A | K | nc |
| GE | BAW79A | SIEM | 2xDI | VR<50B; IF<1A;VF(IF =1A)<1.6B; IR<1.0мкА; CD<10пФ; tRR<1000нc | A1 | K1 K2 | A2 |
| GF | BAW79B | SIEM | 2xDI | VR<100B; IF<1A;VF(IF =1A)<1.6B; IR<1.0мкА; CD<10пФ; tRR<1000нc | A1 | K1 K2 | A2 |
| GG | BAW79C | SIEM | 2xDI | VR<200B; IF<1A;VF(IF =1A)<1.6B; IR<1.0мкА; CD<10пФ; tRR<1000нc | A1 | K1 K2 | A2 |
| GH | BAW79D | SIEM | 2xDI | VR<400B; IF<1A;VF(IF =1A)<1.6B; IR<1.0мкА; CD<10пФ; tRR<1000нc | A1 | K1 K2 | A2 |
| GO | KTC4375 | KEC | NPN | VCB0=30B; IC=1.5A; PD=500мВт; h21=100...200; fT>120МГц | B | E | C |
| GY | KTC4375 | KEC | NPN | VCB0=30B; IC=1.5A; PD=500мВт; h21=160...320; fT>120МГц | B | E | C |
| HO | 2SA1203 | TOSH | PNP | VCB0=-30B; IC=-1.5A; PD=500мВт; h21=100...200; fT=200МГц | B | E | C |
| HO | KTA1663 | KEC | PNP | VCB0=-30B; IC=-1.5A; PD=500мВт; h21=100...200; fT>120МГц | B | E | C |
| HY | 2SA1203 | TOSH | PNP | VCE0=-30B; IC=-1.5A; PD=500мВт; h21>160...320; fT=120МГц; | B | E | C |
| HY | KTA1663 | KEC | PNP | VCB0=-30B; IC=-1.5A; PD=500мВт; h21=160...320; fT>120МГц | B | E | C |
| JO | 2SA1384 | TOSH | NPN | VCE0=-30B; IC=-100мA; PD=500мВт; h21>50...150; fT>50МГц | B | E | C |
| JR | 2SA1384 | TOSH | NPN | VCE0=-30B; IC=-100мA; PD=500мВт; h21>30...90; fT>50МГц | B | E | C |
| KA | 2SC4409 | TOSH | NPN | VCE0=80B; IC=2A; PD=500мВт; h21>120...240; fT=100МГц | B | E | C |
| KA | BSS87 | SIEM | nMOS | VDS=240B; ID=290мA; PD=1Вт; gF=50мс; RDS=10Oм | G | D | S |
| KB | 2SC4539 | TOSH | NPN | VCE0=30B; IC=1.2A; PD=500мВт; h21>120...400; fT=100МГц | B | E | C |

SOT89 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| KB | BSS192 | SIEM | pMOS | VDS=-240B; ID=-150мA; PD=1Вт; gF=120мСм; RDS=3.5Oм | G | D | S |
| KC | 2SC4540 | TOSH | NPN | VCE0=50B; IC=1A; PD=500мВт; h21>120...400; fT=100МГц | B | E | C |
| KD | 2SC4541 | TOSH | NPN | VCE0=50B; IC=3A; PD=1500мВт; h21>120...400; fT=100МГц | B | E | C |
| LA | 2SC1681 | TOSH | PNP | VCE0=--60B; IC=-2A; PD=500мВт; h21>120...400; fT=100МГц | B | E | C |
| LA | KTD1003 | KEC | NPN | VCB0=60B; IC=1.0A; PD=500мВт; h21=800...1600; fT>250МГц | B | E | C |
| LB | 2SC1734 | TOSH | PNP | VCE0=-40B; IC=-1.2A; PD=500мВт; h21>120...400; fT=100МГц | B | E | C |
| LB | KTD1003 | KEC | NPN | VCB0=60B; IC=1.0A; PD=500мВт; h21=1200...2400; fT>250МГц | B | E | C |
| LC | 2SC1735 | TOSH | PNP | VCE0=-60B; IC=-1A; PD=500мВт; h21=120...400; fT=100МГц | B | E | C |
| LC | KTD1003 | KEC | NPN | VCB0=60B; IC=1.0A; PD=500мВт; h21=2000...3200; fT>250МГц | B | E | C |
| LD | 2SC1736 | TOSH | PNP | VCE0=-60B; IC=-3A; PD=500мВт; h21=120...400; fT=100МГц | B | E | C |
| N01 | DTDM12ZP | ROHM | D-NPN | VCB0=30B; IC=3A; PD=500мВт; h21>68; fT>80МГц | B | E | C |
| p1A | PXT3904 | PHIL | NPN | VCB0=60B; IC=200мA; PD=1Вт; h21=100...300; fT>300МГц | B | E | C |
| p1B | PXT2222 | PHIL | NPN | VCB0=60B; IC=600мA; PD=1Вт; h21=100...300; fT>250МГц | B | E | C |
| p1D | PXTA42 | PHIL | NPN | VCB0=300B; IC=500мA; PD=1Вт; h21>40; fT>50МГц | B | E | C |
| p1E | PXTA43 | PHIL | NPN | VCB0=200B; IC=500мA; PD=1Вт; h21>40; fT>50МГц | B | E | C |
| p1N | PXTA14 | PHIL | NPN | VCB0=30B; IC=300мA; PD=1Вт; h21>20000; fT>125МГц | B | E | C |
| p1P | PXT2222A | PHIL | NPN | VCB0=75B; IC=600мA; PD=1Вт; h21=100...300; fT>300МГц | B | E | C |
| p2A | PXT3906 | PHIL | PNP | VCB0=-40B; IC=-200мA; PD=1Вт; h21=100...300; fT>250МГц | B | E | C |
| p2B | PXT2907 | PHIL | PNP | VCB0=-60B; IC=-600мA; PD=1Вт; h21=100...300; fT>200МГц | B | E | C |
| p2D | PXTA92 | PHIL | PNP | VCB0=-300B; IC=-500мA; PD=1Вт; h21>40; fT>50МГц | B | E | C |
| p2E | PXTA93 | PHIL | PNP | VCB0=-200B; IC=-500мA; PD=1Вт; h21>40; fT>50МГц | B | E | C |
| p2F | PXT2907A | PHIL | PNP | VCB0=-60B; IC=-600мA; PD=1Вт; h21=100...300; fT>200МГц | B | E | C |
| p2F | PXT2907A | PHIL | PNP | VCB0=-60B; IC=-600мA; PD=1Вт; h21=100...300; fT>200МГц | B | E | C |
| p2T | PXT4403 | PHIL | PNP | VCB0=-40B; IC=-600мA; PD=1Вт; h21=100...300; fT>200МГц | B | E | C |
| p2V | PXTA64 | PHIL | PNP | VCB0=-30B; IC=-300мA; PD=1Вт; h21>10000; fT>125МГц | B | E | C |
| p2X | PXT4401 | PHIL | NPN | VCB0=40B; IC=600мA; PD=1Вт; h21=100...300; fT>250МГц | B | E | C |
| PO | KTC4376 | KEC | NPN | VCB0=35B; IC=0.8A; PD=500мВт; h21=100...200; fT>120МГц | B | E | C |
| PY | KTC4376 | KEC | NPN | VCB0=35B; IC=0.8A; PD=500мВт; h21=160...320; fT>120МГц | B | E | C |
| RCs | BFQ193 | SIEM | NPN | VCB0=20B; IC=80мA; PD=600мВт; h21=50...200; fT=7500МГц | B | E | C |
| RO | 2SA1204 | TOSH | PNP | VCE0=-35B; IC=-800мA; PD=500мВт; h21>100...200; fT=120МГц | B | E | C |
| RO | KTA1664 | KEC | PNP | VCB0=-35B; IC=-0.8A; PD=500мВт; h21=100...200; fT>120МГц | B | E | C |
| RY | 2SA1204 | TOSH | PNP | VCE0=-35B; IC=-800мA; PD=500мВт; h21>160...320; fT=120МГц | B | E | C |
| RY | KTA1664 | KEC | PNP | VCB0=-35B; IC=-0.8A; PD=500мВт; h21=160...320; fT>120МГц | B | E | C |
| SA | 2SC2982 | TOSH | NPN | VCE0=30B; IC=2A; PD=500мВт; h21>140...240; fT=140МГц | B | E | C |
| SB | 2SC2982 | TOSH | NPN | VCE0=30B; IC=2A; PD=500мВт; h21>200...330; fT=140МГц | B | E | C |
| SC | 2SC2982 | TOSH | NPN | VCE0=30B; IC=2A; PD=500мВт; h21>300...450; fT=140МГц | B | E | C |
| SCO | KSC2881 | SAMS | NPN | VCE0=30B; IC=2A; PD=500мВт; h21>300...450; fT=140МГц | B | E | C |
| SCY | KSC2881 | SAMS | NPN | VCB0=120B; IC=800мA; PD=500мВт; h21=120...240; fT>120МГц | B | E | C |
| SD | 2SC2982 | TOSH | NPN | VCE0=30B; IC=2A; PD=500мВт; h21>420...600; fT=140МГц | B | E | C |
| SDO | KSA1201 | SAMS | PNP | VCB0=-120B; IC=-800мA; PD=500мВт; h21=80...160; fT>120МГц | B | E | C |
| SDO | KSA1203 | SAMS | PNP | VCB0=-30B; IC=-1.5A; PD=500мВт; h21=100...200; fT>120МГц | B | E | C |
| SDY | KSA1201 | SAMS | PNP | VCB0=-120B; IC=-800мA; PD=500мВт; h21=120...240; fT>120МГц | B | E | C |
| SDY | KSA1203 | SAMS | PNP | VCB0=-30B; IC=-1.5A; PD=500мВт; h21=160...320; fT>120МГц | B | E | C |
| SHO | KSC2883 | SAMS | NPN | VCB0=30B; IC=1500мA; PD=500мВт; h21=100...200; fT>120МГц | B | E | C |
| SHY | KSC2883 | SAMS | NPN | VCB0=30B; IC=1500мA; PD=500мВт; h21=160...320; fT>120МГц | B | E | C |
| SLG | KSB798 | SAMS | PNP | VCB0=-30B; IC=-1A; PD=2Вт; h21=200...400; fT>110МГц | B | E | C |
| SLO | KSB798 | SAMS | PNP | VCB0=-30B; IC=-1A; PD=2Вт; h21=90...180; fT>110МГц | B | E | C |
| SLY | KSB798 | SAMS | PNP | VCB0=-30B; IC=-1A; PD=2Вт; h21=135...270; fT>110МГц | B | E | C |
| SSA | KSC2982 | SAMS | NPN | VCB0=30B; IC=2A; PD=500мВт; h21=140...240; fT>150МГц | B | E | C |
| SSB | KSC2982 | SAMS | NPN | VCB0=30B; IC=2A; PD=500мВт; h21=200...330; fT>150МГц | B | E | C |
| SSC | KSC2982 | SAMS | NPN | VCB0=30B; IC=2A; PD=500мВт; h21=300...450; fT>150МГц | B | E | C |
| SSD | KSC2982 | SAMS | NPN | VCB0=30B; IC=2A; PD=500мВт; h21=420...600; fT>150МГц | B | E | C |
| SYR | KSD1621 | SAMS | NPN | VCB0=30B; IC=2A; PD=500мВт; h21=100...200; fT>150МГц | B | E | C |
| SYS | KSD1621 | SAMS | NPN | VCB0=30B; IC=2A; PD=500мВт; h21=140...280; fT>150МГц | B | E | C |
| SYT | KSD1621 | SAMS | NPN | VCB0=30B; IC=2A; PD=500мВт; h21=200...400; fT>150МГц | B | E | C |
| SYU | KSD1621 | SAMS | NPN | VCB0=30B; IC=2A; PD=500мВт; h21=280...560; fT>150МГц | B | E | C |
| SZR | KSB1121 | SAMS | PNP | VCB0=-30B; IC=-2A; PD=500мВт; h21=100...200; fT>150МГц | B | E | C |
| SZS | KSB1121 | SAMS | PNP | VCB0=-30B; IC=-2A; PD=500мВт; h21=140...280; fT>150МГц | B | E | C |
| SZT | KSB1121 | SAMS | PNP | VCB0=-30B; IC=-2A; PD=500мВт; h21=200...400; fT>150МГц | B | E | C |
| SZU | KSB1121 | SAMS | PNP | VCB0=-30B; IC=-2A; PD=500мВт; h21=280...560; fT>150МГц | B | E | C |
| TA | 2SA1314 | TOSH | PNP | VCE0=-20B; IC=-2A; PD=500мВт; h21>140...280; fT=140МГц | B | E | C |

SOT89 (продолжение)

| Код | Типономинал | Фирма | Функ ция | Особенности | Цоколевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| TB | 2SA1314 | TOSH | PNP | VCE0=-20B; IC=-2A; PD=500мВт; h21>200...400; fT=140МГц | B | E | C |
| TC | 2SA1314 | TOSH | PNP | VCE0=-20B; IC=-2A; PD=500мВт; h21>300...600; fT=140МГц | B | E | C |
| VO | 2SC3803 | TOSH | NPN | VCE0=45; IC=200мA; PD=1Вт; h21>70...140; fT>100МГц | B | E | C |
| VR | 2SC3803R | TOSH | NPN | VCE0=45; IC=200мA; PD=1Вт; h21>40...80; fT>100МГц | B | E | C |
| VY | 2SC3803Y | TOSH | NPN | VCE0=45; IC=200мA; PD=1Вт; h21>140...280; fT>100МГц | B | E | C |
| VY | 2SC3803Y | TOSH | NPN | VCE0=45; IC=200мA; PD=1Вт; h21>140...280; fT>200МГц | B | E | C |

Список сокращений и аббревиатур названий

зарубежных фирм – производителей.

| Сокр-ние | Полное название фирмы |  | Сокр-ние | Полное название фирмы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8X8 | 8x8, Inc. |  | CENTO | Centon Electronics, Inc. |
| ACAP | Acapella, Ltd. |  | CENTS | Central Semiconductor, Inc. |
| ACC | ACC Miroelectronics Corp. |  | CENTU | Century Microelectronics, Inc. |
| ACCUL | Acculin, Inc. |  | CERM | Cermetec Microelectronics, Inc. |
| ACTEL | Actel Corporation |  | CHERR | Cherry Semiconductor Corporation |
| AD | Analog Devices |  | CHRON | Chrontel |
| ADAP | Adaptec |  | CL | Cirrus Logic, Inc. |
| AEROF | Aeroflex Corcuit Technology |  | CMDC | California Micro Devices Corporation |
| AHA | Advanced Hardware Architectures, Inc. |  | CML | Consumer Microcircuits Limited |
| AIT | AITech International |  | COLOR | Colorado Microcircuits |
| AKM | AKM Semiconductor, Inc. |  | COMC | Comcore Semiconductor |
| ALD | Advanced Linear Devices |  | COML | Comlinear Corporation |
| ALLEG | Allegro Micro Systems, Inc. |  | CONV | Conversion Devices, Inc. |
| ALLIA | Alliance Semiconductor |  | CPC | CP Clare Corporation |
| ALPHA | Alpha Semiconductor |  | CPS | Crosspoint Solutions, Inc. |
| ALT | AverLogic Tehnologies, Inc. |  | CROSS | Crosslinc Semiconductor, Inc. |
| ALTER | Altera Corporation |  | CRYST | Crystal |
| AMC | Accutek Microcircuit Corporation |  | CTC | CTC |
| AMCC | AMCC (Applied Micro Circuits Corp) |  | CYBER | Cybernetic Micro Systems |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. |  | CYPR | Cyrress Semiconductor Corp. |
| AMI | American Microsystems, Inc. |  | CYRIX | Cyrix Corporation |
| AMS | Applied Microsystems Corporation |  | DALL | Dallas Semiconductor |
| AMSI | Austria Micro Systeme International, Inc. |  | DALSA | Dalsa Incorporated |
| ANAD | Anadigics, Inc. |  | DATEL | Datel, Inc. |
| ANALO | Analogic Corporation |  | DDD | Data Delay Devices, Inc. |
| APEX | Apex Microtechnology Corporation |  | DENSE | Dense-Pac Microsystems, Inc. |
| APTEX | Aptek Williams, Inc. |  | DIGIT | Digital Semiconductor |
| APTOS | Aptos Semiconductor Corporation |  | DION | Dionics Inc. |
| ARRAY | Array Microsystems |  | DSPG | DSP Group, Inc. |
| AS | Analog Systems |  | EDGE | Edge Technology, Inc. |
| ASHL | Ashling Microsystems Ltd. |  | EDI | Electronic Designs Inc. |
| ASPEC | Aspec Technology, Inc. |  | EG&GI | EG&GI IC Sensors |
| ASTEC | Astec Semiconductor |  | EG&GR | EG&GR Reticon Corporation |
| ATMEL | Atmel Corporation |  | ELANT | Elantec, Inc. |
| AUST | Austin Semiconductor Inc. |  | ELET | Eletech Electronics |
| AVG | AVG Semiconductors |  | ELMOS | Elmos Electronik in MOS-Technologie GmbH |
| AVX | AVX kyocera |  | ELNA | ELNA |
| B-B | Burr-Brown Corporation |  | EMBED | Embedded Support Tools Corp. |
| BEL | Bel Fuse Incorporated |  | EMM | EM Microelectronics |
| BENCH | Benchmarq Microelectronics |  | EMS | Enhanced Memory Systems |
| BOUR | BOURNS |  | EMUL | Emulation Tehnology, Inc. |
| BROOK | Brooktree Corporation |  | ENABL | Enable Semiconductor, Inc. |
| BUTT | Butterfly DSP, Inc. |  | EPSON | Epson America Inc. |
| C&T | Chips and Technologies, Incorporated |  | ERIC | Ericsson Components |
| CALOG | Calogic Corporation |  | ESC | ESC Electronics Corporation |
| CATAL | Catalyst Semiconductors |  | ESS | ESS Tehnology, Inc. |
| CCD | Cologne Chip Designs |  | ETC | Electronic Tehnology Corporation |
| CDIL | CDIL |  | EUROM | Eurom Ltd. |
| CEC | Chip Express Corporation |  | EXAR | Exar Corporation |

Список сокращений и аббревиатур названий

зарубежных фирм – производителей (продолжение)

| Сокр-ние | Полное название фирмы |  | Сокр-ние | Полное название фирмы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXEL | EXEL Microelectronics, Inc. |  | KAWAS | Kawasaki LSI, USA |
| EXPO | Exponential Tehnology, Inc. |  | KEC | Korean Electr. Corp. |
| FAIR | Fairchild Semiconductor |  | KEMET | KEMET |
| FUJIT | Fujitsu Microelectronics, Inc. |  | KRUE | Krueger Company |
| GALIL | Galileo Tehnology |  | LAMBD | Lambda Advanced Analog |
| GENES | Genesis Microchip Inc. |  | LANSD | Lansdate Semiconductor, Inc. |
| GENN | Gennum Corporation |  | LATT | Lattice Semiconductor Corp. |
| GETE | GETb Engineering Corp. |  | LD | Logic Devices Inc. |
| G-LINK | G-Link Tehnology Corporation |  | LECRO | LeCroy Corporation |
| GOAL | Goal Electronics Inc. |  | LEVEL | Level One |
| GREEN | Greenwich Instruments USA |  | LG | LG Semicon Company, Ltd. |
| GS | General Semiconductors |  | LINF | Linfinity Microelectronics |
| GSI | GSI Tehnology |  | LINT | Lintel security S. A |
| HARR | Harris Corporation |  | LIS | Linear Integrated Systems |
| HIFN | Hifn |  | LM | Lockheed martin |
| HIT | Hitachi Semiconductor (America), Inc. |  | LSI-C | LSI Computer Systems, inc. |
| HOLT | Holt Integrated Circuits, Inc. |  | LSI-L | LSI logic Corporation |
| HOLTE | Holtek Microelectronics Inc. |  | LT | Linear Tehnology Corporation |
| HONEY | Honeywell Solid State Electronics Ctr. |  | LUC | Lucent Tehnologies Inc. |
| HP | Hewlett-Packard-Logic Systems Division |  | M/A | M/A-COM, Inc. |
| HUAL | Hualon Microelectronics Corp. |  | MALL | Mallory |
| HUGH | Hughes Aircraft Co. |  | MARV | Marvell Semiconductor, Inc. |
| HUNT | Hantsville Microsystems, Inc. |  | MATRA | Matra MHS, Inc. |
| HYU | Hyundai Electronics America |  | MATS | Matsuo |
| IBM | IBM Corporation |  | MAXIM | Maxim Integrated Products |
| IC-H | IC Haus |  | M-C | Mini-Circuits |
| ICS | Integrated Circuit Systems, Inc. |  | M-CHIP | Microchip Tehnology, Inc. |
| ICT | ICT Inc. |  | MICR | Micrel |
| IC-W | IC Works, Inc. |  | MICRO | Microtek International, Inc. |
| IDEAL | Ideal Semiconductor |  | MII | Micropac industries, Inc. |
| IDT | Integrated Device Tehnology, Inc. |  | MISI | Micronix Integrated Systems, Inc. |
| ILC | ILC Data Device Corp. |  | MITEL | Mitel Semiconductor |
| ILS | Integrated Logic Systems Inc. |  | MITS | Mitsubishi Electronics America, Inc. |
| IMI | International Microcircuits, Inc. |  | ML | Micro Linear |
| IMP | IMP, Inc. |  | MLINK | MetaLink Corporation |
| IMPAL | Impala Linear Corporation |  | MNC | Micro Networks Company |
| INTEL | Intel Corporation |  | MOSAI | Mosaic Semiconductor, Inc. |
| INTRO | Intronics, Inc. |  | MOSEL | Mosel-Vitelic |
| IO | Iotech, Inc. |  | MOSYS | MOSYS |
| IPC | Interpoint Corporation |  | MOT | Motorola Semiconductor Products |
| IR | International Rectifier Corp. |  | MPSC | MagePOWER Semiconductor Corporation |
| ISD | Informatio Storage Devices, Inc |  | M-R | Micro-Rel |
| ISOC | Isocom Incorporated |  | MSIC | Mixed Signal Integration Corporation |
| ISS | Integrated Silicon Solution Inc. |  | MSIS | MSIS Semiconductor, Incorporated |
| IST | International Semiconductor Tehnologies |  | MTI | Micron Tehnology, Inc. |
| ITI | Interface Tehnology, Inc. |  | MUR | Murata |
| ITT | ITT Semiconductor |  | MUSIC | Music Semiconductors, Inc. |
| ITTI | Integrated Telecom Tehnology, Inc. |  | MX-C | MX-COM, Inc. |
| IXYS | IXYS Corporation |  | NACC | NACC |
|  |  |  | NANO | Nanoteq (Pty) Ltd |

Список сокращений и аббревиатур названий

зарубежных фирм – производителей (продолжение)

| Сокр-ние | Полное название фирмы |  | Сокр-ние | Полное название фирмы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NCM | NCM Corporation |  | ROCH | Rochester Electronics Incorporated |
| NEC | NEC Electronics Inc. |  | ROCK | Rockwell Semiconductor Systems |
| NEWP | Newport Components Limited |  | ROHM | ROHM Corporation |
| NEXC | Nexcom Technology, Inc. |  | S+M | Siemens Matsushita Componenets. |
| NI | National Instruments |  | SAMS | Samsung Semiconductor, Inc. |
| NJR | NJR Corporation |  | SANYO | Sanyo Semiconductor Corporation |
| NOHAU | Nohau Corporation |  | SCI | Silicon Composers, Inc. |
| NOVER | Nover |  | SEEQ | SEEQ Technology, Incorporated |
| NPC | Nippon Precision Circuits Ltd. |  | SEI | Space Electronics Incorporated |
| NPNX | NPNX Corporation |  | SEIKO | Seiko Instruments USA, Inc. |
| NS | National Semiconductor Coprporation |  | SEMT | Semtech Corporarion |
| NTE | NTE Electronics, Inc. |  | SENS | Sensory, Inc. |
| OAK | Oak Technology, Inc. |  | SEPON | Seponix Corporation |
| OEI | Optical Electronics Inc. |  | SHARP | Sharp Electronics Corporation |
| OKI | OKI Semiconductor, Inc. |  | SIEM | Siemens Microelectronics Inc. |
| ONCH | OnChip System, Inc. |  | SIGN | Signum Systems |
| OPTEK | Optek Technology, Inc. |  | SIL | Siliconix Inc. |
| OPTI | OPTi Inc. |  | SILIC | Silicom Inc. |
| OPTO | Optotec Limited |  | SIMT | Simtek Corporation |
| ORBIT | Orbit Semiconductor Inc. |  | SINC | Sincera |
| ORION | Orion Instruments, Inc. |  | SIPEX | Sipex Corporation |
| OXFOR | Oxford Micro Device, Inc. |  | SIS | SIS Microelectronics, Inc. |
| PANAS | Panasonic Industrial Company Electronic Comp. |  | SMC | Standard Microsystems Corporation |
| PARAD | Paradigm Technology, Inc. |  | S-MOS | S-MOS System, Inc. |
| PCA | PCA Electronics Inc. |  | SMS | Samsung Microwave Semiconductor, Inc. |
| PCC | Power Convertibles Corporation |  | SOFT | Soft Device |
| P-EGG | Philips ECG |  | SOLIT | Solitron Device, Inc. |
| PEPS | Perfomance Electronic Packaging Services |  | SONY | Sony Semiconductor Company of America |
| PERIC | Pericom Semiconductor Corporation |  | SOUTH | South African Micro-Electronic Systems (Pry) Ltd. |
| PHIL | Philips Semiconductors |  | SPACE | Space Research Tehnology, Inc. |
| PHYLO | Phylon Inc. |  | SPT | Signal Processing Tehnologies |
| PI | Power Integration, Inc. |  | SS | Silicon Systems Inc. |
| PLESS | GEC Plessey Semiconductors |  | SST | Silicon Storage Tehnology, Inc. |
| PLX | PLX Technology, Inc. |  | ST | SGS-THOMSON Microelectronics, Inc. |
| PMC-S | PMC-Sierra |  | STANF | Stanford Telecommunications Inc. |
| PMD | Performance Motion Devices, Inc. |  | SUMIT | Sumitomo Metal Industries, Ltd. |
| PSC | Perfomance Semiconductor Corp. |  | SUN | Sun Microsystems, Inc. |
| PT | Power Trends |  | SUPER | Supertex, Inc. |
| QLC | QuickLogic Corp. |  | SYFER | Syfer |
| QLOG | Qlogic Corporation |  | SYMB | Symbios Logic |
| QS | Quality Semiconductor |  | SYNER | Synergy Semiconductor Corporation |
| QUALC | Qualcomm Incorporated |  | SYNT | Syntaq Yehnology Inc. |
| R&E | R&E International, Inc. |  | SYSTR | Systronix. Inc. |
| RAMTR | Ramtron Corporation |  | TDK | TDK Semiconductor Corp. |
| RAYTH | Raytheon Company |  | TECH | Technitrol Pulse Components Div. |
| REALT | Realtek Semiconductor Corporation |  | TELC | TelCom Semiconductor |
| RF-M | RF Micro Devices |  | TELEF | Telefunken Semiconductors |
| RICOH | Ricoh Corporation |  | TELT | Teltone Corporation |
| RMV | RMV Electronics |  | TEMIC | Temic Semiconductors |

Список сокращений и аббревиатур названий

зарубежных фирм – производителей (продолжение)

| Сокр-ние | Полное название фирмы |  | Сокр-ние | Полное название фирмы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| THAL | Thaler Corp |  | VADEM | Vadem |
| THAT | THAT Corporation |  | VANT | Vantis Corporation |
| THES | Thesys Gesellschaft fur Mikroelectronik mbH |  | VETRA | Vetra Systems Corporation |
| THIRD | Third Domain, Inc. |  | VIA | VIA Technologies, Inc. |
| THOMS | Thomson Components and Corporation |  | VISH | Vishay Lite On |
| TI | Texas Instruments, Inc. |  | VITES | Vitesse Semiconductor Corp. |
| TLSI | TLSI Incorporated |  | VITR | Vitramon |
| TOKO | Toko America Incorporated |  | VLSI | VLSI Technology Inc. |
| TOSH | Toshiba America Electronic Components, Inc. |  | VORT | Vortex Incorporated |
| TRANS | TranSwich Corporation |  | VTC | VTC Inc. |
| TRID | Trident Microsystems Incorporated |  | WAFER | Waferscale Integration Inc. Westem Digital Corporation |
| TRIQ | TriQuint Semiconductor |  | WD | Western Digital Corporation |
| TRITE | TriTech Microelectronics |  | WDC | The Western Design Center, Inc. |
| TSENG | Tseng Labs, Inc. |  | WELTR | Weltrend |
| TSQW | Tsqware, Inc. |  | WHITE | White Microelectronics |
| TUNDR | Tundra Semiconductor Corporation |  | WINB | Winbond Electronics Corp. |
| TURBO | Turbo IC, Inc. |  | WOLF | Wolfson Microelectronics |
| UMC | United Microelectronics Corporation |  | XECOM | Xecom, Inc. |
| UNITR | Unitrode Integrated Circuits Corp. |  | XICOR | Xicor, Inc. |
| UNIV | Universal Semiconductor Inc. |  | XILIN | Xilinx Corp. |
| USM | US MikroChips, Inc. |  | YAGEO | Yageo |
| USAR | USAR Systems, Inc. |  | YAMA | Yamaha Corp of America |
| UTM | United Technologies Microelectronics Center |  | ZAXT | Zaxtek, Inc. |
| V3 | V3 Semiconductor |  | ZETEX | Zetex |

Список

общих сокращений и аббревиатур

| Сокр-ние | Полное название фирмы |  | Полное название фирмы |
| --- | --- | --- | --- |
| EIA | Electronic Industries Association |  | Ассоциация электронной промышленности (США) |
| EIAJ | Electronic Industries Association of Japan |  | Ассоциация электронной промышленности (Япония) |
| IEC | International Electrotechnical Comission |  | Международная Электротехническая Комиссия |
| JEDEC | Joint Electronic Device Engineering Council |  | Объединенный технический совет по электронным приборам |
| SIA | Semiconductor Industry Association |  | Ассоциация полупроводниковой промышленности (США) |
| ISO | International Organization for Standartization |  | Международная организация постандартизации |

Список

сокращений и аббревиатур в графе «Цоколевка»

| A | Anode |  | Анод |  | G | Gate |  | Затвор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Base |  | База |  | K | Kathode (Cathode) |  | Катод |
| C | Collector |  | Коллектор |  | S | Source |  | Исток |
| D | Drain |  | Сток |  | nc | Not connect |  | не подсоединен |
| E | emitter |  | Эмиттер |  | x |  |  | безразличное состояние |

Список

сокращений и аббревиатур в графе «Функция»

| Сокр-ние | Полное название фирмы |  | Сокр-ние | Полное название фирмы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BD | варикал |  | DTV | Диод для переключения диапазонов телевизионного приемника |
| BTD | динистор |  | DZ | Стабилитрон |
| BYD | Быстрый выпрямительный диод с «мягким» восстановлением |  | FD | Быстродействующий диод |
| BYG | Выпрямительный диод общего применения |  | FID | Быстродействующий импульсный диод |
| BYH | Быстрый высоковольтный выпрямительный диод с «мягким» восстановлением |  | FRD | Быстровосстанавливающийся выпрямительный диод |
| BYV | Высоковольтный выпрямительный диод |  | NPN | n-p-nтранзистор |
| CPIN | Переключательный p-i-n диод |  | PD | Несимметричный динистор для защиты оборудования связи |
| D | Диод общего применения |  | PIN | p-i-n диод |
| DI | Импульсный диод |  | PNP | p-n-p транзистор |
| DIH | Импульсный диод с большим рабочим током |  | PZ | Защитный стабилитрон |
| DL | Диод общего применения с малым током утечки |  | SD | Импульсный переключающий диод |
| DL | Лавинный диод |  | SHD | Диод Шоттки |
| dNPN | n-p-n Транзистор Дарлингтона |  | SHY | Выпрямительный диод Шоттки |
| dPNP | p-n-p Транзистор Дарлингтона |  | SPD | Симметричный динистор для защиты оборудования связи |
| D-NPN | «цифровой»транзистор, т.е. в корпусе помимо самого транзистора находятся один или несколько резисторов. Традиционные способы проверки неисправности могут не подойти. |  | SPZ | Симметричный защитный стабилитрон |
| D-PNP | «цифровой» транзистор |  | VAR | варикал |
|  |  |  | VD | Монитор напряжения (детектор напряжения) |
|  |  |  | VS | Подавитель выбросов напряжения (супрессор) |

Список

сокращений и аббревиатур в графе «Особенности»

| Сокр-ние | Полное название фирмы |  | Сокр-ние | Полное название фирмы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С2V | Ёмкость при напряжении на варикале 2В |  | RDSon | Сопротивление канала в открытом состоянии |
| С2V/ C30V | Отношение ёмкостей для различных напряжений |  | RZ | Динамическое сопротивление |
| CD | Ёмкость диода |  | Tcvz | Температурный коэффициент напряжения стабилизации (Т Н) |
| CT | Суммарная ёмкость |  | TOFF | Время выключения |
| fT | Граничная частота |  | tRR | Время обратного восстановления |
| gF | Прямая проводимость полевого транзистора |  | Vc | Напряжение фиксации (коллектора) |
| h21 | Статический коэффициент передачи тока |  | VCBO | Обратное напряжение коллектор-база |
| Icb0 | Обратный ток коллектор-база |  | VCEO | Обратное напряжение коллектор-база |
| Ic | Ток коллектора |  | Vcesat | Напряжение насыщения коллектор-эмиттер |
| ID | Ток стока |  | VDS | Напряжение сток-исток |
| IDSS | Ток стока при нулевом потенциале на затворе |  | VGS | Напряжение затвор-исток |
| IF | Прямой ток |  | VGSS | Напряжение пробоя затвор-исток |
| IT | Средний ток в состоянии включения |  | VF | Прямое напряжение |
| Ijeak | Ток утечки |  | VR | обратное напряжение |
| IR | Обратный ток |  | VBR | Напряжение пробоя |
| IZM | Максимальный ток стабилизации |  | VWM | Напряжение выключения |
| IZT | Ток стабилизации в контрольной точке |  | VZ | Напряжение стабилизации |
| IPP | Пиковый импульсный ток разряда |  | ZZ | Дифференциальное сопротивление |
| IZ | Ток стабилизации |  | ZZT | Дифференциальное сопротивление в контрольной точке |
| LT | Суммарная индуктивность |  |  |  |
| PD | Рассеиваемая мощность |  |  |  |

Набрано в отделе АСУиТМ 2004-2005гг.

# Text boxes

Резисторы

Конденсаторы

Индуктивности

Термисторы

Варисторы

3 кольца

4 кольца

33 кОм

10 кОм ± 5 %

5 колец

5 колец

47 кОм ± 2 %

470 кОм ± 1 %

6 колец

2.2 кОм ±0.1 % ± 15 ppm/0C

Примеры цветовых кодировок различных фирм, отличающихся от вышеуказанной, приведены на стр. 11. Вместо цветовых колец могут встречаться цветовые точки.

Принцип маркировки тот же.

Металлопленочные

резисторы –

предохранители

NFR

Металлопленочные

общего применения

SFR

Толстопленочные

высокоомные,

высоковольтные

(>10 МОм; >1 кВ)

VR

Металлопленочные

мощные (1 Вт/2 Вт)

PRO1/2

MRS16

Металлопленочные

прецизионные

MRS25

12 кОм ± 5 %

12 кОм ± 5 %

2.7 МОм ± 5 %

82 кОм ± 5 %

47 кОм ± 1 %

390 кОм ± 1 % ± 50 ppm/0C

Цветовые кольца согласно таблице на

стр. 9 (цифра, цифра, множитель, допуск)

Кольцо белого цвета обозначает резисторы,

выпускаемые по стандарту MIL-R-22684

Кольцо белого цвета обозначает проволочные

Резисторы промышленного применения

Цветовые кольца согласно таблице на стр.

(цифра, цифра, множитель)

Кольцо белого цвета

Цветовые кольца согласно таблице на стр.

(цифра, цифра, множитель)

Кольцо голубого цвета совместно с кольцом

белого цвета обозначает проволочные

огнестойкие резисторы

Цветовые кольца согласно таблице на стр.

(цифра, цифра, множитель)

Кольцо черного цвета обозначает

огнестойкие резисторы типа Anti-Pulse

1 %

Цветовые кольца согласно таблице на стр.

(цифра, цифра, множитель, допуск)

Кольцо желтого цвета обозначает высококачественный

пленочный резистор типа ERDAS3 для звуковой техники

: 1 %

Цветовые кольца согласно таблице на стр.

(цифра, цифра, множитель, допуск)

Кольцо белого цвета обозначает металлооксидный

пленочный резистор-предохранитель

кОм

m/0C

НОМИНАЛ, [Ом]

ДОПУСК, [%]

Базовое

значение из рядов

E = (0.001

L = (0.002

R = (0.005

E3

P = (0.01

E6

U = (0.02

E12

A = (0.05

E24

B = (0.1

E48

C = (0.25

E96

D = (0.5

E192

F = (1

G = (2

J = (5

Множитель –

как децимальная

запятая

K = (10

M = (20

N = (30

R (E) = 1

K (K) = 103

TKC, [ppm/0C]

M (M) = 106

T = (10

E = (25

G (Г) = 109

T (T) = 1012

C = (50

K = (100

J = (150

L = (200

D = (200/-500

или

или

или

или

или

= 1,1 МОм ( 30%

= 12 ГОм ( 10%

ДОПУСК

НОМИНАЛ

B = ±0.1%

C = ±0.25%

D = ±0.5%

F = ±1.0%

100 00 = 10 K

100   2

ТИП РЕЗИСТОРА

ТКС

E = ±25 ppm / 0C

C = ±50 ppm / 0C

D = ±100 ppm/ 0C

ТИП РЕЗИСТОРА

55

ERNSB

НОМИНАЛ

1.00 кОм

ТКС

± 5 ppm / 0C

ДОПУСК

± 0.1 %

Zero-Ohm

(керамика-металл)

R≤ 13мОм

R≤ 13мОм

Jamper-Chip

R≤ 50мОм

Jamper-Wire

0.6 мм

0.8 мм

или

или

или

1008 или 108 = 1 Ом

3303 или 333 = 33 Ом

1006 или 106 = 10 МОм

R470 = 0.47 Ом

103 = 10 000 = 10 кОм

4422 = 442 00 = 44.2 кОм

10C = 124 x 102 = 12.4 кОм

### Цвет

270 пФ ± 20 %, 20/25В

10 000 пФ = 10нФ ± 5%, 40В

1.8 пФ ± 0,25 пФ,16 В

SOD80

7343

SMC

SOD15

SOT 23

MVN5131T1

(MOTOROLA)

SOT323

BC846A

(SIEMENS)

SMBT3904

(SIEMENS)

КАТОД ДИОДА ИЛИ СТАБИЛИТРОНА

( КОНДЕНСАТОРА

SOD123

R

L

C

Номинал

Температурный коэффициент

Цветовые кольца согласно

таблице на стр.

(цифра, цифра, множитель)

(1-я цифра,

2-я цифра х 100 ppm/0С)

Резистор типа Р1-7

Мощность 2 Вт

Номинал 3.6 Ом  ( 5%

Выпущен 2 февраля 1980 г.

1-я и 2-я

цифры

Множитель

Допуск

Напряжение

3 метки

4 метки

4 метки

4 метки

4 метки

5 меток

6 меток

3.9 нФ

2.2 мкФ ± 2 %

0.015 мкФ ± 5 %

3 мкФ ± 2 %

2.7 мкФ ± 5 %

270 нФ ± 20 %, -220ppm/ ºC

390 нФ + 80/-20%, -75ppm/ ºC

### Цвет

1-я цифра 2-я цифра 3-я цифра

Допуск

TKE

500 нФ

330 мкФ

20 В

(определяется по положению точки)

Цвет

1-я цифра 2-я цифра

Множитель

Напряжение

1 полоса

2 полоса

3 полоса

4 полоса

5 полоса

0.015 мкФ ± 10 %, 250 В

4.7 мкФ ± 20 %, 400 В

ПРИМЕРЫ:

0.22 нФ ± 5 %

6.8 нФ ± 20 %

47 нФ ± 10 %

Ёмкость: 4.7 мкФ

Напряжение: 10 В

Ёмкость

Допуск

Ёмкость

0.02 мкФ

РАБОЧЕЕ

НАПРЯЖЕНИЕ

10 В

Ёмкость

15 нФ

Ёмкость

33 пФ

### Допуск

± 0.25 %

### Допуск

± 10 %

Емкость

6.8 мкФ

1.5 мкФ

± 10 %

- пФ х 107 мкФ

4 В

10 мкФ х 10 В

2.2 пФ х 106 = 2.2 мкФ

20В

ЁМКОСТЬ, пФ

47

КОЛИЧЕСТВО НУЛЕЙ

00000 (105)

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

ЁМКОСТЬ, мкФ

4.7

475=47 00000 пФ=4.7 мкФ

ЁМКОСТЬ, мкФ

10

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

6 В

(также маркируется 6.3 В)

10 мкФ х 6 В

ЁМКОСТЬ, пФ

336=33 000000 пФ=33 мкФ

КОЛИЧЕСТВО НУЛЕЙ

000000 (106)

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

20B

33 мкФ х 20 В

ЁМКОСТЬ

ДОПУСК

0.22 мкФ

( 10 %

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

100 В

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

0E – 2.5 B       1V – 35

0G – 4 B         1H – 50 B

0J – 7 B          1J – 63 B

1A – 10 B       2A – 100 B

1C – 16 B       2E – 250 B

1D – 20 B       2G – 400 B

1E – 25 B       2J – 630 B

ЕМКОСТЬ

Первые две цифры указывают значение емкости в пикофарадах (пФ), третья – количество нулей.

224=22 0000 пФ=0.22 мкФ

ДОПУСК

J - ( 5 %

K - ( 10 %

M - ( 20 %

ТЕМПЕРАТУРА ПАЙКИ

G – 250 0C/5c

H – 260 0C/5c

J – 260 0C/10c

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конденсатор

серии ММХ-Е

0.22 мкФ ( 10 %,

100 В

1-я цифра  2-я цифра

0.68 мкГн ( 20 %

2.7 мкГн ( 5 %

22 мкГн ( 20 %

220 мкГн ( 10 %

47 мГн ( 20 %

1 мГн ( 10 %

4.7 мкГн ( 20 %

330 мкГн ( 5 %

680 мкГн ( 10 %

Тип

Год выпуска

U – 1986

V – 1987

W – 1988

X – 1989

A – 1990

B – 1991

C – 1992

D – 1993

E – 1994

F – 1995

H – 1996

I – 1997

K – 1998

L – 1999

M – 2000

Группа

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

И

К

Л

М

Месяц выпуска

1 – январь

2 – февраль

3 – март

4 – апрель

5 – май

6 – июнь

7 – июль

8 – август

9 – сентябрь

О – октябрь

N – ноябрь

D - декабрь

Тип

Группа

КТ208А1

КТ306АМ

КТ325БМ

КТ337А

КТ342Б

КТ350А

КТ373Б

КТ375А

КТ645А

КТ357В

КТ399ГМ

КТ3102Г, Е

КТ3107Б

BC818W

(PHILIPS

мкФ

пФ

TKE

H90=± 90%

10 пФ

### Допуск

± 10 %

TKE

N750

TKE

L=M75= - 75ppm/ ˚C

A= 10 B

A

3 кольца

3 кольца

4 кольца

4 кольца

2.5 мГн ( 20 %

47 мкГн ( 20 %

4.7 мкГн ( 20 %

22 мкГн ( 10 %

27мкГн ( 5 %

4 метки

KT326AM

11.1994 г.

KT3107ДM

04.1993 г.

KT503Е

10.1992 г.

KT681A

09.1991 г.

KT502Г

12.1993 г.

KT3157A

04.1993 г.

KT3166A

04.1993 г.

KT326

05.1998 г.

KT3157A

09.1991 г.

KT3102ГМ

KT3102ГМ

KT3102ЕМ

KT3107Б

KT337А

KT350А

KT645А

KT399А

KT680А

KT209К

KT209К

KT399

KT357В

KT373Б

KT375А

KT503В

KT681А

KT324В

KT203В

KT208А

KT313А

KT306А

KT325Б

KT698

KT208Е1

KT209К

KT209К

KT209В

KT209Б

KT339АМ

KП103Е1

KT3128А1

KT3102Г

KT316Б

Бордо -

КТ203

Сер. -              КТ209

Оранж.           КТ313

КТ336

Корич

Гол.               КТ339

Син.               КТ342

Желт.             КТ502

Бел.               КТ503

Тем.зел.         КТ3102

Сереб.           КТ632

Табач.           КП364

Бордо -       -  А

Желт.        -  Б         КТ502

Желт.             КТ502

Желт.             КТ502

Тем.зел.    -  В

Гол.          -  Г

Син.          -  Д

Бел.           -   Е

Тем. кор.  - Ж

Сереб.       -   И

Оранж.      -  К

Св. табач.  - Л (И)

Сер.            - М (К)

К    Б    Э

### КТ3117А

### КТ3117А1

КТ645

### КТ645

### КТ645А

КТ645Б

КТ399АМ

КП501А

КТ386БМ

### КТ386АМ

### КТ3126Б

### КТ3126А

КТ3126А

КТ3126А

### КТ3102

### КТ3107

### КТ3107

### КТ339

### КТ209

### КТ646А

КТ646БА

### КТ326АМ

### КТ326БМ

### КТ503

### КТ382

### КТ382

### КТ660

### КТ660

Группа

Тип

Год выпуска

(См. стр.28)

Месяц выпуска

### КТ646А

### КТ646А

### КТ683Б

### КТ814Г

КТ814Г

### КТ815А

### КТ815А

### КТ816Г

### КТ816Г

### КТ817Б

### КТ817Б

### КТ940Б

КТ940Б

КТ972А

КТ972Б

КТ973А

КТ973Б

КТ961А

КТ9115

Первый вывод полярных приборов маркируется

точкой, выемкой или полосой у катода

Первый вывод полярных приборов маркируется       точкой, выемкой или полосой у катода

Первый вывод полярных приборов маркируется

точкой, выемкой или полосой у катода

Полоса, точка или выемка